# 招  标  文  件

采购编号：浙亿云采2022-116号（第二次）

项目名称：云和梯田景区农耕文化活态博物馆畲族文化传承基地设备采购项目

采 购 人：云和县农旅投资运营有限公司

采购代理机构：浙江亿丰工程管理有限公司

二〇二三年一月

目  录

第一章 公开招标公告	2

第二章  投标人须知	4

前列表	4

一   总则	5

二   招标文件说明	5

三   投标文件的编写	6

四   履约保证金	7

五   投标文件的包装、提交、修改和撤回	7

六   开标和评审	7

七   投标无效的情形	9

八   法律责任	10

九   询问	11

十   质疑	11

十一  投诉	11

十二  授予合同	11

十三  验收	12

十四  政府采购政策	12

十五  其他事项	12

第三章 采购需求	14

第四章　采购合同格式（仅供参考）	26

第五章　投标相关文件格式	32

第六章  评标办法和细则	58

# 第一章 公开招标公告

浙江亿丰工程管理有限公司受云和县农旅投资运营有限公司的委托，对云和梯田景区农耕文化活态博物馆畲族文化传承基地设备采购项目进行采购。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: 浙亿云采2022-116号（第二次）

2.采购项目：云和梯田景区农耕文化活态博物馆畲族文化传承基地设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | ▲预算金额 (最高限价) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云和梯田景区农耕文化活态博物馆畲族文化传承基地设备采购项目 | 1 | 项 | 178.98万元 |  |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.2投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.3本项目接受联合体投标，不允许转包和分包。

6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

7.招标文件网上获取时间:2023年1月17日-2023年2月8日每天8:30-11:30,14:00-17：00（北京时间）,双休日及法定节假日除外（注：招标文件获取截止后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取）。

8.网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下报名资料:

（1）投标人介绍信及联系方式；

（2）营业执照副本复印件；

以上资料须加盖单位公章，以邮箱或邮寄至采购代理机构（地址：云和县新建南路544号。以邮箱2081948186@qq.com收到的时间为准；邮寄递交的，以实际收到邮件的时间为准）。为确保报名资料已准确无误递交，请各投标人在递交报名资料后及时与招标文件指定的项目负责人取得联系。未提交报名资料的投标人对招标文件提出质疑的，不予受理。

9.招标文件获取及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

9.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

10.履约保证金：采购合同金额的1.0%。

10.1缴纳履约保证时间及缴纳方式：合同中约定。

▲11投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

12.投标截止时间：2023年2月8日14:30（北京时间）。

13.提交投标文件地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。

14.开标时间：同投标截止时间。

15.开标地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。

16.本公告在以下媒体同时公布：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/index.html

17.联系方式

（1）采购人名称：云和县农旅投资运营有限公司

项目联系人：郑女士       联系电话：0578-5535115

质疑联系人：王先生       联系电话：0578-5127132

地址：云和县城北路109号

（2）采购代理机构名称：浙江亿丰工程管理有限公司

项目负责人：练先生   联系电话：13957041505    传真：0578-5538879

质疑联系人：陈女士   联系电话：0578-5538879   传真：0578-5538879

地址：云和县新建南路544号

（3）同级采购监督管理部门名称：云和县国有资本运营有限公司

联系人：陈女士    监督投诉电话：0578-5133081  传真：0578-5133081

地 址：云和县新华街110号

18.注意事项：

新冠病毒疫情防控期间，请各投标人严格遵守新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定，并服从云和县招标投标中心现场管理要求执行。请各投标人自行关注云和县疫情防控指挥部、云和县招标投标中心的相关文件。

采购人：云和县农旅投资运营有限公司

采购代理机构：浙江亿丰工程管理有限公司

日期：2023年1月17日

# 第二章  投标人须知

## 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云和梯田景区农耕文化活态博物馆畲族文化传承基地设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 云和县农旅投资运营有限公司 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江亿丰工程管理有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件各正本一份、副本四份，三部分文件应独立密封包装（注：各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内）。 |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 10 | 投标文件 递交方式 | 接收人：浙江亿丰工程管理有限公司 投标截止时间：2023年2月8日14时30分00秒 提交投标文件地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼） |
| 11 | 开标时间 及地点 | 时间：2023年2月8日14时30分00秒开始 地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼） |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/index.html 上发布，并同时发出中标通知书。 |
| 13 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同 |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/index.html |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江亿丰工程管理有限公司 |
| 17 | 特别提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，所有原件可装入同一档案袋内（原件较多的，可分袋装），所有原件于投标截止时间前提交，逾期不予受理。未按要求提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |

## 一   总则

### 1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1.1“采购人”系云和县农旅投资运营有限公司。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江亿丰工程管理有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要参数。

### 3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

### 4.联合体说明

4.1本项目接受联合体投标。

### 5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 二   招标文件说明

### 6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

### 7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 8.招标文件的获取及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人应认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/index.html ”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

## 三   投标文件的编写

### 9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

### 10. 投标文件的组成

10.1递交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分,三部分单独密封。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信商务及技术内容, 其资信商务及技术内容评标时将作为无效内容。

### 11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照复印件；

▲11.1.2 负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

▲11.1.3 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲11.1.4 资格声明；

▲11.1.5 无重大违法记录声明书；

▲11.1.6具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；

▲11.1.7信用信息记录查询结果（注：本项内容由采购人在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章5.2条）。

注：以上复印件均需加盖单位公章。资格审查文件应装订成册，上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容；

11.2.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.2.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

### 12.排版、封面、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 四   履约保证金

### 15. 履约保证金的退还：项目终验合格后十个工作日内一次性无息退还。

## 五   投标文件的包装、提交、修改和撤回

### 16.投标文件的密封和标记

16.1投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件（正本与副本包装在同一个密封袋内）。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

16.2投标文件封面及外包装封面要求:

16.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

16.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人：

16.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

16.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

16.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

16.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

### 17.投标文件的提交

▲17.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

17.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

### 18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 六   开标和评审

### 19.开标

19.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

19.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

19.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

19.4 唱标

19.4.1 采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称、投标人报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

19.5 开标会议结束。

### 20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

### 21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.1.2 技术部分评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.1.3 资信商务部分评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

21.1.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

### 22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

### 23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

### 24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

### 25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

## 七   投标无效的情形

### 26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1 电报、电话、传真形式的投标。

26.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的。

26.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的。

26.4 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的。

26.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的。

26.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的。

26.7不具备招标文件规定资格要求的。

26.8 投标有效期不足的。

26.9 评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的。

26.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

26.11 投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

26.12招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

26.13 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

26.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.15 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

26.16提供虚假材料谋取中标的。

26.17 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

26.18招标文件规定的其他投标文件无效情形。

## 八   法律责任

### 27. 投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

### 28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4 将采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

### 29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

### 30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

## 九   询问

### 31. 投标人有权就采购活动的事项提出询问。

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网 https://lssggzy.lishui.gov.cn/index.htmllsweb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

31.4采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

## 十   质疑

32质疑

32.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

32.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

## 十一  投诉

### 33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级监督部门投诉。

## 十二  授予合同

### 34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/index.html 上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

### 35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级监督部门批准直接与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

### 36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

## 十三  验收

### 37. 采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

## 十四  政府采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1本项目 否 专门面向中小企业采购。

38.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

38.3小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

38.4在政府采购活动中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

38.6对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物、工程或者服务的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

38.7小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

38.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

38.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38.11.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 十五  其他事项

41. 解释权

41.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

42. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

43. 委托代理服务费:

由中标人支付采购代理服务费，费用以中标价按下表货物类收费标准计取（不足4000元的按4000元计取），中标人在领取中标通知书前向代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

# 第三章 采购需求

### 一、采购内容及清单

| 序号 | 项目名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、艺术品及定制柜工程 |  |
| （一）一层平面 |
| 1 | 帷幔 | 布艺材料 | m | 32.72 |  |
| 2 | 贡品道具模型 | 1、资料收集 2、小稿，手稿创作 3、模型打样 4、定制成型 5、彩绘上色 6、常规餐盘大小 | 个 | 4 |  |
| 3 | 天地爷牌位 | 1、小稿，手稿创作 2、模型打样 3、定制成型 4、彩绘上色 5、常规大小 | 个 | 1 |  |
| 4 | 实木仿古太师椅 | 1、规格：560*440mm*550mm 2、材质：榆木 3、仿古太师椅造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 张 | 24 |  |
| 5 | 实木长条凳 | 1、规格：300mm*900mm*550mm 2、材质：榆木 3、仿古太师椅造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 条 | 8 |  |
| 6 | 实木八仙桌1 | 1、规格：800*800mm*750mm 2、材质：榆木 3、实木仿古八仙桌造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 张 | 4 |  |
| 7 | 实木八仙桌2 | 1、规格：1000mm*1000mm*750mm 2、材质：榆木 3、实木桌造型定制 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 张 | 2 |  |
| 8 | 实木八仙桌3 | 1、规格：750mm*750mmmm*750mm 2、材质：榆木 3、实木仿古八仙桌造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 张 | 3 |  |
| 9 | 实木供桌 | 1、规格：2020mm*460mm*1015mm 2、材质：榆木 3、实木供桌造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 张 | 1 |  |
| 10 | 实木桌 | 1、规格：500mm*500mm*750mm 2、材质：榆木 3、实木桌造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 张 | 2 |  |
| 11 | 实木婚床 | 1、规格：2000mm*1800mm*2200mm 2、材质：榆木 3、实木婚床造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 张 | 1 |  |
| 12 | 三眼灶台 | 1、规格：不规则形状,1500mm*2000mm 2、砖砌筑结构，表面艺术做旧处理 | 项 | 1 |  |
| 13 | 对联 | 714*145mm | 对 | 1 |  |
| 14 | 落地灯笼 | 1420mm*260mm | 个 | 4 |  |
| 15 | 装饰画1 | 1200mm*400mm | 幅 | 2 |  |
| 16 | 装饰画2 | 1200mm*200mm | 幅 | 2 |  |
| 17 | 装饰画3 | 1200mm*600mm | 幅 | 1 |  |
| 18 | 酒坛 | 常规大小 | 个 | 11 |  |
| 19 | 实木置物柜1 | 1、规格：2340mm*1964mm*400mm 2、材质：榆木 3、实木置物柜造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 个 | 1 |  |
| 20 | 实木置物柜2 | 1、规格：1800*900mm*400mm 2、材质：榆木 3、实木置物柜造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 个 | 2 |  |
| 21 | 实木置物柜3 | 1、规格：2160mm*1055mm*400mm 2、材质：榆木 3、实木置物柜造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 个 | 2 |  |
| 22 | 实木置物柜4 | 1、规格：2185mm*1160mm*400mm 2、材质：榆木 3、实木置物柜造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 个 | 2 |  |
| 23 | 实木置物架子 | 1、规格：1580mm*2260mm*400mm 2、材质：榆木 3、实木置物柜造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 个 | 5 |  |
| （二）二层平面 |  |
| 1 | 帷幔 | 布艺材料 | m | 24.98 |  |
| 2 | 装饰画 | 1200mm*600mm | 个 | 10 |  |
| 3 | 落地灯笼 | 1420mm*260mm | 个 | 4 |  |
| 4 | 实木仿古太师椅 | 1、规格：560*440mm*550mm 2、材质：榆木 3、仿古太师椅造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 张 | 22 |  |
| 5 | 实木八仙桌1 | 1、规格：800*800mm*750mm 2、材质：榆木 3、实木仿古八仙桌造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 张 | 3 |  |
| 6 | 实木八仙桌2 | 1、规格：750mm*750mmmm*750mm 2、材质：榆木 3、实木仿古八仙桌造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 张 | 3 |  |
| 7 | 实木桌 | 1、规格：500mm*500mm*750mm 2、材质：榆木 3、实木桌造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 张 | 2 |  |
| 8 | 实木置物柜（架子） | 1、规格：1910mm*1980mm*400mm 2、材质：榆木 3、实木置物柜造型 4、油漆上色，木蜡油 5、成品保护运输 | 个 | 1 |  |
| 9 | 置物架（橱柜） | 1、规格：高度3200mm，宽度2820mm，深度400mm 1、木结构 2、木饰面面板饰面及柜门 3、五金配件 4、洗手台盆及人造石台面一体 | ㎡ | 9 |  |
| 10 | 木柜 | 1、规格：高度3200mm，宽度3650mm，深度300mm 2、木结构 3、木饰面面板饰面及柜门 4、五金配件 | ㎡ | 5.94 |  |
| 11 | 服务台 | 1、规格：高度3200mm，宽度3650mm，深度300mm 2、40*20*4镀锌管骨架 3、成品木饰面面板饰面及柜门 4、五金配件 5、抽屉 | m | 6.1 |  |
| 13 | 休闲桌 | 直径700mm | 张 | 2 |  |
| 14 | 休闲靠背椅 | 450mm*450mm | 张 | 10 |  |
| 15 | 展示柜 | 1、木龙骨 2、18mm阻燃板基层 3、3mm木饰面 4、10mm钢化玻璃、合页 | 个 | 2 |  |
| 二、展陈灯具 |
| 1 | 可调角度射灯 | 1、颜色：黑色 2、功率：25W 3、配光：WFL 4、光源类型：LED 5、色温：4000K | 套 | 168 |  |
| 2 | LED嵌入式射灯 | 1、LED嵌入式射灯 2、颜色：面环白色 内杯黑铬色 3、功率：12W 4、配光：15° 5、光源类型：LED 6、色温：3000K | 套 | 78 |  |
| 3 | 三线单回路轨道 | 含三线单回路轨道配件进电端、直接头、尾塞 | m | 246 |  |
| 4 | 工艺吊灯 | 功率：30W | 盏 | 47 |  |
| 三、暖通工程 |
| 1 | 挂壁式空调 | 1.5匹 | 台 | 10 |  |
| 2 | 落地式空调 | 3匹 | 台 | 2 |  |
| 四、安防工程 |
| 1 | 配线架 | 24口配线架 六类24口非屏蔽配线架，适用于T568A 和T568B，支持前端打线；面板表面整洁，没有螺丝，包括色标槽和打印标签条；可端接22-24AWG，UTP/FTP 电缆；支持超五类、六类、超六类及光纤模块的组合安装，可直接安装在标准的19”机架或机柜上，后置线缆管理器有效引导线缆至正确位置，节省机柜空间。 | 块 | 2 |  |
| 2 | 布放尾纤 | 六类跳线 六类非屏蔽跳线，性能符合TIA/EIA568C六类标准中的规定，可以与五类和超五类产品兼容。多股线缆内部的十字骨架使得线缆具有超强的柔性寿命；可以滑动的去应力护套提供更好的搭扣保护；提供多种颜色选择和长度选择；插拔次数高于1000次。 | 根 | 44 |  |
| 3 | 理线架 | 机架式通用跳线理线架，1HU，12槽，采用高阻燃,高弯曲强度的塑钢材质，挡板可旋转,方便现场理线.同时帮助改善跳线最小弯曲半径。 | 个 | 7 |  |
| 4 | 机柜、机架1 | 落地式 42U 机柜-600*600*2000 标准42U机柜，600*600mm，钢化玻璃门、双风扇、黑色， 高密度平板六角网孔后门，一揽子解决机械保护；可方便地安装易蒙机柜集中配电单元；冷轧钢板制作,结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）；前后门配高级弹力锁；齐全的可选配件 | 台 | 1 |  |
| 5 | 机柜、机架2 | 9U 壁挂机柜 标准9U壁挂机柜，钢化玻璃门、双风扇、黑色， 高密度平板六角网孔前后门，一揽子解决机械保护；可方便地安装易蒙机柜集中配电单元；冷轧钢板制作,结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）；前门配高级弹力锁； 齐全的可选配件 | 台 | 1 |  |
| 6 | 无线AP | 1. 支持wave2 ，MU-MIMO技术 2. 无线速率≥1267Mbps 3. ≥1个千兆电口++1console口，支持POE供电 4. 802.11 b/g/n：2.4GHz；802.11ac/n/a：5GHz 5. 内置2根不可拆卸3dbi增益全向天线 6. 发射功率≥20dBm 7. 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 8. 支持自动信道选择或手动信道选择、支持按百分比设置无线发射功率、支持无线接入客户列表显示 9. 频段自动导航技术，自动引导终端选择最优频段，提升整个无线网络的接入数和性能。 10. 防护等级≥IP41 11. 功耗≤12.42W 12. 为了网络兼容性和统一售后，要求无线产品同一品牌" | 台套 | 10 |  |
| 7 | AC控制器 | 1.吞吐量：≥4Gbps，最大接入用户数：≥2048 2. 性能指标：ARP表项≥4K，ND表项≥4K 3. AP管理： 最大管理AP≥64， 本次实配AP管理数≥49 4. 接口：≥ WAN 2*GE & LAN 6*GE+ 2* SFP+ 5. 支持本地转发和集中转发模式 6. 网关特性：支持NAT、PPPoE、DDNS、SSL VPN、IPSEC VPN、静态路由、RIP、GRE 7. 支持无线VLAN的无线用户二层隔离，基于SSID的无线用户二层隔离，支持Bonjour Gateway功能 8. 支持L2/L3层快速漫游，按需定时关闭无线服务，按需定时关闭AP射频口 9. 支持RealTime Spectrum Guard(实时频谱保护)模式，支持PPPOE、NAT网关功能、动态IP地址、静态IP地址设定等网关通用功能。 10. 支持TLS、PEAP、TTLS、MD5、SIM卡等多种802.1x的认证方式，支持与无线云平台对接，实现多种的应用功能，支持客流分析统计、微信/短信认证以及一键认证、无感知认证和DPI应用识别、URL审计及流量管控功能， 11. 品牌：为保障网络兼容性和统一售后，要求无线产品同一品牌 | 台 | 2 |  |
| 8 | AP授权 | 16个授权 | 项 | 1 |  |
| 9 | POE 交换机1 | 8口千兆POE交换机 1. 性能：交换容量≥256Gbps；转发性能≥30Mpps 2. 接口类型：≥8千兆电、≥2个千兆SFP口 3.支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性 4. 路由协议：支持IPv4/IPv6静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFV1/V2/V3 5. 可靠性：支持VRRPv2/v3、支持RRPP，环网故障恢复时间不超过200ms； 6. 支持支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能、支持双向ACL 7. 支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性；支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能； 8. 支持内置智能端口限速、休眠节能机制，整机采用多种绿色节能设计；产品符合材料环保与安全性的欧盟RoHS标准。 9. 品牌 为保障兼容性和统一售后，要求网络同一品牌 | 台 | 1 |  |
| 10 | POE 交换机2 | 16口千兆POE交换机 1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口（支持POE+：240W），≥4个千兆SFP口（非复用，） 3. 支持IRF2（第二代智能弹性架构）技术 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、支持IPv6静态路由 6. 支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便。并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全 7. 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输； 8. 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级，支持SNMP v1/v2c/v3，可支持iMC智能管理中心、Open View等通用网管平台； 9. 支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能，与iMC配合可实现代理检测、双网卡检测等功能，持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施 “ARP欺骗攻击”，支持DHCP Snooping特性，有效杜绝私设DHCP服务器，保证DHCP环境的真实性和一致性 10. 支持绿色节能，节能设计大幅降低设备的功耗以及故障点，同时降低辐射，达到家用电器的辐射标准，对人体无伤害 11. 品牌：为了保证整体网络兼容性和统一售后，要求网络统一品牌 | 台 | 1 |  |
| 11 | POE 交换机3 | 24口千兆POE交换机 1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥92Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口（支持POE+：240W），≥4个千兆SFP口（非复用，） 3. 支持IRF2（第二代智能弹性架构）技术 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN 5. 支持静态路由、支持IPv6静态路由 6. 支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便。并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全 7. 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输； 8. 支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级，支持SNMP v1/v2c/v3，可支持iMC智能管理中心、Open View等通用网管平台； 9. 支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能，与iMC配合可实现代理检测、双网卡检测等功能，持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施 “ARP欺骗攻击”，支持DHCP Snooping特性，有效杜绝私设DHCP服务器，保证DHCP环境的真实性和一致性 10. 支持绿色节能，节能设计大幅降低设备的功耗以及故障点，同时降低辐射，达到家用电器的辐射标准，对人体无伤害 11. 品牌：为了保证整体网络兼容性和统一售后，要求网络统一品牌 | 台 | 1 |  |
| 12 | 路由器 | 1. 性能：三层包转发≥9Mpps，≥2GB内存，NAT并发数≥50W 2. 三层接口：≥4GE（2Combo光）+2GE光 +1USB 3. 业务扩展槽：≥4个 4. 集成无线AC管理功能；支持L2/L2无缝漫游 5. 支持IPv4/IPv6；支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、 6. VPN：支持L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL（支持SSL VPN最大200个）URPF，GRE、ADVPN； 7. 网关功能：支持语音；支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份；支持URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配，支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制；支持PORTAL，802.1x等认证；基于域的防火墙；攻击防范；基于角色接入控制； 8. 营销功能：支持关联云平台实现广告营销（微信/短信/一键认证吸粉）；支持客流统计；以报表形式呈现； 9. 可靠性：支持MPLS，支持VRRP、VRRPv3 10. 管理：支持U盘/短信开局，手机APP管理和开局；支持WEB；支持外网平台远程集中运维； 11. 为保障网络兼容性和统一售后，要求网络产品同一品牌 | 台 | 1 |  |
| 13 | 红外枪式摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 默认分辨率下默认码流：4096kbps（1080P）； 低照等级：星光； 供电方式：DC12V/POE ★靶面尺寸检查：靶面尺寸1/1.8英寸；1路100M/1000M以太网接口(RJ45接口)，2路报警输入接口、2路报警输出接口，1路音频输入接口、1路音频输出接口，1路电源返送接口，1个SD卡槽，1个硬件恢复默认按钮（提供公安部有效检测报告复印件） ★在同一场景、相同图像质量下，当开启智能编码功能后，码率可降至原来的1/2，图像质量无明显下降。（提供公安部有效检测报告复印件） ★在网络直连环境下，在只输出主码流分辨率设置为1920×1080、顿率设置为30fps、码率设置为IMbps时，视频图像传输至客户端的延时时间180ms。 | 台 | 27 |  |
| 14 | 监控摄像设备 | 枪机支架 | 台 | 27 |  |
| 15 | 32路硬盘录像机 | 视频输入： 网络视频输入 64路 视频输出：网络压缩视频输入 电源电压：电源 AC100~240V 电源功率： AC100~240V 功耗 其他特点： 网络视频接入带宽 8/1其他 电源 6/32/64路设备最大支持码流接入 80/160/320/320Mbps 音频输入 1路，RCA支持IPC复合音频输入 视音频输出 HDMI输出 2路HDMI输出 VGA输出 1路VGA输出 音频输出 1路，RCA支持语音对讲输出 视音频编解码参数 视频格式 H.265/H.264/MPEG4/MJPEG 录像分辨率 12M/8M/5M/4M/3M/1080 外形尺寸： 尺寸 2U，440×89×445（宽高深） 工作湿度：工作湿度 10℅～90℅ 工作温度： 工作温度 -10℃～+55℃ | 台 | 1 |  |
| 16 | 储存硬盘 | 容量8T 接口 SATA 监控级硬盘，8TB SATA 5400转256M | 个 | 5 |  |
| 17 | 显示器/电视机 | 24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 18 | 55寸液晶监视器 | 55寸4K高清液晶监视器分辨率3840×2160 4K分辨率，画质清晰工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作领的先算法技术，色彩靓丽、逼真 9ms快速响应时间，画面真正无拖尾自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 支持HDMI、USB等多种信号输入按键控制、红外遥控双重控制内置电源，能耗低，静音。 | 台 | 2 |  |
| 19 | 壁挂支架 | 壁挂支架 监视器配套支架 | 台 | 2 |  |
| 20 | HDMI线缆 | HDMI高清线，长度定制 | 套 | 1 |  |
| 21 | UPS主机 | 1、≥3KVA/2.4KW双变换纯在线式单进单出UPS电源； 2、面板显示及功能：显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上设置输入、输出参数，液晶面板上有直观的输入、输出曲线图，历史纪录、整流模块温度显示、逆变模块温度显示、系统温度显示、电池电池电压显示，输出电压、电流及功率，机器故障代码等；并且采用RS485和系统通信，从而实现了远程面板功能；主机自带干接点\RS232\RS485\SNMP通讯界面及Intelligent Slot(智能插槽）； 3、输入要求：输入电压范围220/230/240,降低电池使用频度，延长电池使用寿命，UPS输入频率范围47.0HZ～53.0HZ,能与任意发电机兼容； 4、外接电池数量：4-8节电池可在线调节； 5、过载保护功能：过载能力在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；保护工作要求交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能； | 台 | 1 |  |
| 22 | PDU电源 | 1.采用长寿命12V100AH免维护蓄电池阻燃型ABS阻燃材料制造； 2.电池配套配件： 每节电池标配防漏液托盘，以防电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，每节电池配套绝缘端子保护帽。 3.外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa 4.充放电要求:标称值为12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10； 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常，蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆，蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5 I10(A),最大补充充电电压不大于2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃)，浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃)，蓄电池组进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应不大于480mV(12V)，由单体蓄电池和组合蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于100mV(12V)； 5.浮充寿命≥10年 | 个 | 4 |  |
| 23 | 电池箱 | 可安装4节蓄电池，含电池连接线 | 只 | 1 |  |
| 五、多媒体工程 |  |
| 1 | 互动展项 | 1、显示屏尺寸：43寸触摸一体机 2、屏幕类型：LED显示屏，屏幕比例：16:9（宽屏） 3、分辩率：1920*1080，亮度：350cd/㎡ 4、可视角度：89（H）°/89(H)° 5、显示色彩：16.7M，安装方式：嵌入式 6、CPU：Intel I5 四线程 1.6GHz，内存：8G 7、硬盘：120G SSD（电子盘），主板：MINI ITX 专业主板 8、电源：嵌入式工控电源，触摸屏：红外触摸屏 9、多点触摸：支持两点触摸，扬声器：立体声（2×5W） 10、框架边框：冷轧钢板+金属烤漆 11、美工创作、UI交互式互动界面设计  12、互动定制程序开发，多点程序，FLASH图文内容制作 13、播控软件制作：控制LED、计算机开关程序。影片的播放、停止 | 套 | 3 |  |
| 2 | 系统联动调试 | 系统联动调试 | 项 | 1 |  |
| 3 | 无限扩展 | 1.需支持5G MIMO技术：2x2 MIMO 2.类型：放装AP 3.适用面积：61-120㎡ 4.需支持2.4G MIMO技术：2x2 MIMOLAN 5.输出口：千兆网口 6.无线协议：Wi-Fi 5 7.无线速率：大于等于1200M 8.WAN接入口：千兆网口 9.天线：内置天线； 10.供电方式：POE/DC供电。 | 台 | 3 |  |
| 4 | POE交换机 | 1、下行接口类型：以太网交换机； 2、上行端口速率：千兆； 3、网管类型：非网管； 4、下行端口速率：千兆； 5、规格：19英寸（标准机架） 6、端口数量：16口； 7、端口供电功能：POE供电； 8、适用网络：中小型网络。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 灯光控制器 | 智能开关控制模块SP4，每个能控制4路回路，模块个数按照回路展项个数+3个模块来 计算。 功能描述： 4路可编程智能配电开关（导轨式）单路20A单路20A（4400瓦）负载，4路共 17600瓦,配备独立的机械式手动开关，确保电源100%可用.单网线供电通讯，实现POE供电 + 通讯控制 | 套 | 1 |  |
| 6 | 液晶控制面板 | 液晶控制面板：rs485串口组态7寸彩色液晶触摸屏，包含内嵌控制系统开发 | 台 | 1 |  |

### 二、采购人推荐品牌

| 序号 | 名称 | 采购人推荐品牌（欢迎使用同档次或更高档次品牌投标） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配线架 | 兰波、绿联、安普 |
| 2 | 布放尾纤 | 兰波、绿联、安普 |
| 3 | 理线架 | 兰波、绿联、安普 |
| 4 | 机柜、机架1 | 兰波、绿联、安普 |
| 5 | 机柜、机架2 | 图腾、华腾、京峰 |
| 6 | 无线AP | H3C、锐捷、联果 |
| 7 | AC控制器 | H3C、锐捷、联果 |
| 8 | AP授权 | H3C、锐捷、联果 |
| 9 | POE 交换机1 | H3C、锐捷、联果 |
| 10 | POE 交换机2 | H3C、锐捷、联果 |
| 11 | POE 交换机3 | H3C、锐捷、联果 |
| 12 | 路由器 | H3C、锐捷、联果 |
| 13 | 红外枪式摄像机 | 大华、思特佳图、萤石 |
| 14 | 监控摄像设备 | 大华、思特佳图、萤石 |
| 15 | 32路硬盘录像机 | 大华、思特佳图、萤石 |
| 16 | 储存硬盘 | 希捷、科硕、纽曼 |
| 17 | 显示器/电视机 | 联想、惠普、戴尔 |
| 18 | 55寸液晶监视器 | 大华、思特佳图、萤石 |
| 19 | 壁挂支架 | 大华、思特佳图、萤石 |
| 20 | HDMI线缆 | 大华、思特佳图、萤石 |
| 21 | UPS主机 | 科士达、伊顿、山特 |
| 22 | PDU电源 | 科士达、伊顿、山特 |
| 23 | 互动展项 | 点坤、触云、仙视 |
| 24 | 无限扩展 | TP-LINK、锐捷、联果 |
| 25 | POE交换机 | TP-LINK、锐捷、联果 |
| 26 | 挂壁式空调 | 格力、美的、奥克斯 |
| 27 | 落地式空调 | 格力、美的、奥克斯 |

### 三、商务要求

1、质保服务要求：本项目所有产品质保期二年，质保服务期内须提供平台系统的升级与更新服务；质保服务期的具体日期从项目终验合格后算起。在质保期内，中标方质保期内需提供上门维护、如设备出现硬件故障，供货单位，在接到电话后，1小时内响应，4小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。

2、履约保证金：中标后三个工作日内，中标供应商须向采购人交纳履约保证金（项目中标价的1.0%，帐号由采购人指定），逾期未交纳的，不与之签定合同，视作自动放弃中标结果。履约保证金于质保期满后退还（无息）。

3、项目核验要求：在中标后五日内，如有需要，中标供应商须根据采购人要求，在云和县指定地点完成主要产品的相关演示，接受现场核验，根据技术参数进行逐条核验，确保所投产品满足招标要求及中标方的投标文件，若不满足，则判定为初验不合格，将拒签合同，所有费用由中标供应商自行承担，并没收履约保证金。

4、付款方式：合同签订后支付合同价的40%，全部设备进场后支付合同总价的30%；安装完成经调试验收合格并办理相关手续后付清余款。

5、交货时间：中标人签订合同，具备施工条件后60日历天内完成供货、安装及调试。

6、交货地点：采购人指定地点。

7、培训要求：投标人须在投标文件中提将依据“科学、系统、严谨、实效”的培训方针提供完整的培训方案，明确培训目标，制定相应的培训计划和培训方案，对系统应用人员进行系统的培训，保证培训质量。培训的工作流程主要包括培训方案的设计、培训制度的制定、培训课件的制作、培训实施。本项目培训，须提供不少于2名培训师现场培训，包括系统管理员完整的技术培训和一般用户培训，直至使用人员熟练操作为止。

8、验收要求：

本项目安装、调试完，试运行一个月后组织验收。

验收标准：进行数量验收和技术验收。依据合同、采购清单等，比对实物数量、型号、合格证、说明书、保修单等是否齐备；通过直观、通电等运行调试、仪器和软件检测等方式，检查仪器设备的技术参数、性能指标、质量及提供的人员培训等是否符合采购的要求。

9、其他

9.1本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。价包含本项目所有货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、验收、保险、培训、保修、税金、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

### 四、质量保证

1、中标单位须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、安装、调试、检验、通过有关部门验收、培训、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。设备验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标单位负责。

2、投标人所提供的设备应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品。

3、中标单位和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

4、中标单位在设备生产前，应前往施工现场进行勘测，所生产的设备应符合现场实际条件。

# 第四章　采购合同格式（仅供参考）

（根据具体项目要求可替换）

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交（代理机构名称）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定的正式合同为准。

# 第五章　投标相关文件格式

## 一   资格审查文件格式

### ▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

注：复印件须加盖投标人公章。

### ▲2、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系              （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的

（采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

### ▲3、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### ▲4、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

### ▲5、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### ▲6、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购代理机构名称）：

我方参与的               的采购活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

### ▲7、信用信息记录查询结果

（注：须按第一章5.2条要求提供网站的查询结果截图，最终以资格审查时查询的信息为准）

## 二   资信商务及技术文件格式

### 1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 采购编号 | 项目名称 | / |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 3、其  他

除招标文件规定的资信商务及技术文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务及技术评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信商务及技术方面的其他材料，但不得出现报价。

## 三  技术部分格式

（投标人根据项目采购需求和评标办法编制）

### 1、项目总体实施方案

包含但不限于以下内容：

- ……

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、所拟入本项目人员配备情况表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职务 | 岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 3、安装调试、验收、培训方案

内容要求：

1、投标人应针对本项目提出详细的安装、调试、培训要求及改进的方法；

2、本招标文件安装、调试、培训要求只是基本要求，投标人可以根据项目的特性作出优于或等同于招标文件要求的承诺。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 4、技术服务和售后服务的内容及措施

内容要求：

1、投标人应针对本项目的技术需求提出详细的后期的技术服务和售后服务内容及措施；

2、招标文件的技术服务和售后服务只是基本要求，投标人根据项目特性可作出优于或者等同于招标文件要求的承诺。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 5、评标办法要求的或投标人认为需要提供的其他材料（不得出现报价）

## 四   报价文件格式

### 1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 项目总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 大写： 小写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或委托代理人签字或盖章，否则其报价文件不进入评定。

2、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

▲3、投标报价高于最高限价的作无效标处理。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 总价合计（元） |  |

注：

1、本报价书包含但不限于第三章要求的所有内容。

▲2、总价合计必须与报价书（开标一览表）报价相同，且各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 4、   联合体协议书格式（若有）

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的                 的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

## 五   投标文件封面及外包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

## 六  中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |
| 中标标的 |
| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

# 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

## 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会按总得分从高到低推荐中标人候选人，由采购人确认第一中标候选人作为本项目中标人。

## 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

## 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2 资信商务及技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.3 各投标人的技术部分得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.2.4 评审专家对各投标人的资信商务及技术文件得分汇总。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府采购政策价格扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

## 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为70%，总分值为70分，评委在规定的分值内统一打分。

评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

## 五   评标办法和细则

5.1资信商务及技术分值为70分，权重为70%:

| 序号 | 资信商务及技术 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分 | 业绩分 | 0-3 | 投标人具有类似的项目业绩，提供合同复印件一个得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 认证证书 | 0-3 | 投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每项得1分，最高得3分； 注：提供证书复印件加盖公章并装入资信商务及技术文件中，否则不得分。 |
|  |  | 企业荣誉 | 0-3 | 投标人获得省级或国家级的十大陈列展览精品奖，每有一个得1分，最高得3分。 注：提供证书或获奖文件复印件加盖公章并装入资信商务及技术文件中，否则不得分。 |
|  |  | 资质证书 | 0-4 | 1、投标人具有中国博物馆陈列展览施工一级资质的得2分，具有二级资质的得1分，否则不得分； 2、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得2分，否则不得分。 注：提供相关证书复印件加盖公章并装入资信商务及技术文件中，否则不得分。 |
| 2 | 技术部分 | 投标产品性能和参数响应情况 | 0-22 | 投标产品的技术要求、性能参数，全部满足招标文件要求的得22分；带“★”号参数为重要参数，每有一项不满足扣2分，其他参数如出现负偏离或不响应的，每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 项目技术方案 | 0-6 | 根据投标人提供的项目技术方案，对本项目的理解程度、科学性、合理性进行综合比较打分，完全满足要求的得6分，存在缺陷的每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 项目优化方案 | 0-9 | 根据投标人提供的项目优化方案（优化图纸或效果图）等，进行综合比较打分，最高得9分。 |
|  |  | 项目实施方案 | 0-5 | 根据投标人提供的施工总体部署方案、施工及调试技术方案、确保施工质量方案、施工计划度表、保证工期、施工进度的组织方案、文明施工及安全施工方案等方面进行打分，完全满足要求的得5分，存在缺陷的每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 安装、调试、验收的方案和措施 | 0-5 | 根据投标人提供的安装、调试及验收方案，方案和措施科学有效的，得5分；方案措施欠佳或缺陷的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施团队 | 0-7 | 1、投标人拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、机电工程类（或系统集成类）高级工程师及以上职称、系统集成类高级项目经理证书，每个得1分，最高得3分； 2、投标人项目组成员拥有信息系统集成类证书的，每个得1分，最高得2分； 3、按项目组成员的学历、专业、经验等进行综合比较打分0-2分。 注：提供相关证书复印件、实施团队人员在投标单位的社保证明复印件，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务 | 0-3 | 根据投标人拟设立的维护服务网点、响应时间、售后服务人员等进行比较评分，最高得3分。 注：提供拟设立服务网点售后人员缴纳社保证明（参保时间不少于6个月），否则不得分。 |

注：如联合体投标的，上述评标所需的业绩、证书、社保等可由联合体中任何一方提供。

5.3报价分值为30分，报价权重为30%，由评标委员会根据以下内容统一打分：

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.3.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

5.3.3报价得分计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予20%的扣除，不重复计算，投标报价计算公式如下：

投标报价=小微企业产品报价×（100%-20%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；

⑷投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.4 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分；

5.5 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

## 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。