# 招  标  文  件

（非政府采购项目）

采购编号: 浙亿云采2022-112号

项目名称：云北木玩智创空间-云和县木制玩具产业创新服务综合体弱电项目

采 购 人: 云和县海云建设开发有限公司

采购代理机构:浙江亿丰工程管理有限公司

二〇二二年	十二月

目  录

第一章 公开招标公告	3

第二章  投标人须知	5

前列表	5

一   总则	5

二   招标文件说明	6

三   投标文件的编写	7

四   履约保证金	8

五   投标文件的包装、提交、修改和撤回	8

六   开标和评审	8

七   投标无效的情形	10

八   法律责任	11

九   询问	12

十   质疑	12

十一  投诉	12

十二  授予合同	12

十三  验收	13

十四  政府采购政策	13

十五  其他事项	13

第三章 采购需求	15

第四章　采购合同格式（仅供参考）	55

第五章　投标相关文件格式	61

第六章  评标办法和细则	83

# 第一章 公开招标公告

浙江亿丰工程管理有限公司受云和县海云建设开发有限公司的委托，对云北木玩智创空间-云和县木制玩具产业创新服务综合体弱电项目进行采购。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: 浙亿云采2022-112号

2.采购项目：云北木玩智创空间-云和县木制玩具产业创新服务综合体弱电项目

3.采购方式：公开招标

4.采购类型：非政府采购

5.采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | ▲预算金额 (最高限价) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云北木玩智创空间-云和县木制玩具产业创新服务综合体弱电项目 | 1 | 项 | 6509379元 |  |

6.投标人应具备的资格要求：

6.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.2投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.3本项目不接受联合体投标，不允许分包，不允许转包。

7.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

8.招标文件网上获取时间:2022年12月12日-2023年1月3日每天8:30-11:30,14:00-17：00（北京时间）,双休日及法定节假日除外（注：招标文件获取截止后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取）。

9.网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下报名资料:

（1）投标人介绍信及联系方式；

（2）营业执照副本复印件；

以上资料须加盖单位公章，以邮箱或邮寄至采购代理机构（地址：云和县新建南路544号。以邮箱2081948186@qq.com收到的时间为准；邮寄递交的，以实际收到邮件的时间为准）。为确保报名资料已准确无误递交，请各投标人在递交报名资料后及时与招标文件指定的项目负责人取得联系。未提交报名资料的投标人对招标文件提出质疑的，不予受理。

10.招标文件获取及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

10.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

11.履约保证金：合同中约定。

11.1缴纳履约保证时间及缴纳方式：合同中约定。

▲12投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

13.投标截止时间：2023年1月3日09:00（北京时间）。

14.提交投标文件地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。

15.开标时间：同投标截止时间。

16.开标地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。

17.本公告在以下媒体同时公布：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/

18.联系方式

（1）采购人名称：云和县海云建设开发有限公司

项目联系人：赵先生      联系电话：18205789561

质疑联系人：邢女士      联系电话：15967273902

地址：云和县城南东路110号

（2）采购代理机构名称：浙江亿丰工程管理有限公司

项目负责人：练先生   联系电话：13957041505    传真：0578-5538879

质疑联系人：陈女士   联系电话：0578-5538879   传真：0578-5538879

地址：云和县新建南路544号

（3）同级采购监督管理部门名称：云和县国有资本运营有限公司

联系人：黄先生    监督投诉电话：0578-5133081  传真：0578-5133081

地 址：云和县新华街110号

19.注意事项：

新冠病毒疫情防控期间，请各投标人严格遵守新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定，并服从云和县招标投标中心现场管理要求执行。所有进入云和县招标投标中心人员须提供72小时内的核酸检测证明。后续有政策变化的，请各投标人自行关注云和县疫情防控指挥部、云和县招标投标中心的相关文件。

日期：2022年12月12日

# 第二章  投标人须知

## 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云北木玩智创空间-云和县木制玩具产业创新服务综合体弱电项目 |
| 2 | 采购人 | 云和县海云建设开发有限公司 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江亿丰工程管理有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件各正本一份、副本四份，三部分文件应独立密封包装（注：各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内）。 |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 10 | 投标文件 递交方式 | 接收人：浙江亿丰工程管理有限公司 投标截止时间：2023年1月3日09时00分00秒 提交投标文件地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼） |
| 11 | 开标时间 及地点 | 时间：2023年1月3日09时00分00秒开始 地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼） |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ 上发布，并同时发出中标通知书。 |
| 13 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同 |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江亿丰工程管理有限公司 |
| 17 | 特别提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，所有原件可装入同一档案袋内（原件较多的，可分袋装），所有原件于投标截止时间前提交，逾期不予受理。未按要求提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |

## 一   总则

### 1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1.1“采购人”系云和县海云建设开发有限公司。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江亿丰工程管理有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲”系指实质性要求条款。

### 3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

### 4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

### 5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 二   招标文件说明

### 6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

### 7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 8.招标文件的获取及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人应认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ ”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

## 三   投标文件的编写

### 9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

### 10. 投标文件的组成

10.1递交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分,三部分单独密封。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信商务及技术内容, 其资信商务及技术内容评标时将作为无效内容。

### 11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照复印件；

▲11.1.2 负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

▲11.1.3 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲11.1.4 无重大违法记录声明书；

▲11.1.5具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；

▲11.1.6信用信息记录查询结果（注：本项内容由采购人在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章5.2条）。

注：以上复印件均需加盖单位公章。资格审查文件应装订成册，上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容；

11.2.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.2.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

### 12.排版、封面、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 四   履约保证金

### 15. 履约保证金的退还：合同中约定。

## 五   投标文件的包装、提交、修改和撤回

### 16.投标文件的密封和标记

16.1投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件（正本与副本包装在同一个密封袋内）。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

16.2投标文件封面及外包装封面要求:

16.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

16.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人：

16.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

16.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

16.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

16.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

### 17.投标文件的提交

▲17.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

17.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

### 18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 六   开标和评审

### 19.开标

19.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

19.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

19.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

19.4 唱标

19.4.1 采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

19.5 开标会议结束。

### 20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

### 21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审。评标委员会对投标文件进行符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审。

21.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.1.2 技术部分评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.1.3 资信商务部分评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

21.1.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

### 22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

### 23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

### 24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

### 25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

## 七   投标无效的情形

### 26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1 电报、电话、传真形式的投标。

26.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的。

26.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的。

26.4 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的。

26.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的。

26.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的。

26.7不具备招标文件规定资格要求的。

26.8 投标有效期不足的。

26.9 评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的。

26.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

26.11 投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

26.12招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

26.13 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

26.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.15 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

26.16提供虚假材料谋取中标的。

26.17 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

26.18招标文件规定的其他投标文件无效情形。

## 八   法律责任

### 27. 投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

### 28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4 将采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

### 29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

### 30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

## 九   询问

### 31. 投标人有权就采购活动的事项提出询问。

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网 http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/lsweb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

31.4采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

## 十   质疑

32质疑

32.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

32.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

## 十一  投诉

### 33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级监督部门投诉。

## 十二  授予合同

### 34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ 上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

### 35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级监督部门批准直接与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

### 36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

## 十三  验收

### 37. 采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

## 十四  政府采购政策

## 38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

## 38.1本项目 否 专门面向中小企业采购。

## 38.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：硬件配置属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）；其他产品属于软件和信息技术服务业。

## 38.3小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

## 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## 国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

## 38.4在政府采购活动中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

## （1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

## （2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

## （3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

## 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## 38.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

## 38.6对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物、工程或者服务的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

## 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

## 38.7小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

## 38.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 38.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

## 38.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 38.11.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 十五  其他事项

39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

41. 委托代理服务费:

由中标人支付采购代理服务费，费用以中标价按下表收费标准计取（不足4000元的按4000元计取），中标人在领取中标通知书前向代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

# 第三章 采购需求

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线 |  |
| 2 | 视频安防监控系统 |  |
| 3 | 出入口控制系统（包括停车场车牌识别系统和地下车库车位引导系统、门禁系统） |  |
| 4 | 电子巡查管理系统 |  |
| 5 | 公共广播及信息发布系统 |  |
| 6 | 机房工程UPS电源系统 |  |
| 7 | BAS系统和能耗管理系统 |  |
| 8 | 系统集中管理平台 |  |

- 采购清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、综合布线系统 |  |  |
| 1 | RVS2*2.5 | 国标 | m | 203 |
| 2 | RVV2*1 | 国标 | m | 18434 |
| 3 | 室内十二芯单模光缆 | 国标 | m | 8526 |
| 4 | RVS2*1.5 | 国标 | m | 6000 |
| 5 | 六类网线 | 国标 | m | 20500 |
| 6 | 室内四芯单模光缆 | 国标 | m | 480 |
| 7 | PE-25 | 国标 | m | 1167 |
| 8 | PE-50 | 国标 | m | 3472 |
| 9 | JDG25 | 国标 | m | 5367 |
| 10 | JDG20 | 国标 | m | 3919 |
| 11 | RVVP6*1.0 | 国标 | m | 858 |

| 12 | 尾纤 | 国标 | 根 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3.5米监控立杆 | 带地笼，含基础 | 套 | 28 |
| 14 | HDMI视频线 | 国标 | m | 126 |
| 15 | 4口光配 | 国标 | 套 | 43 |
| 16 | 48口光配 | 国标 | 套 | 4 |
| 17 | 1分16分光器 | 国标 | 套 | 43 |
| 18 | 24口配线架 | 国标 | 个 | 32 |
| 19 | 手孔井 | 350×250(H=500以内) | 座 | 28 |
| 20 | 12V电源 | 国标 | 组 | 4 |
| 21 | 钢制桥架-100*200 | 国标 | m | 1210 |
| 22 | 钢制桥架-150*200 | 国标 | m | 634 |
| 23 | 钢制桥架-200*200 | 国标 | m | 2493 |
| 24 | 钢制桥架-300*200 | 国标 | m | 649 |
| 25 | 室外安防箱 | 500*450*600 | 台 | 5 |
| 26 | 室外安防箱 | 300*450*250 | 台 | 6 |
| 27 | 42U机柜 | 600*600*2000（含PDU) | 个 | 50 |
|  |  | 二、视频监控安防系统 |  |  |
| 1 | 室外彩色云台摄像机 | 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 【全景】1/2.8＂Progressive Scan CMOS；【细节】1/2.8＂Progressive Scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light 【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 焦距: 【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 白光照射距离: 【全景】30 m 红外照射距离: 【细节】100 m 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 报警输入: 1路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 供电方式: DC12 V，PoE+（802.3at） 防护: IP66 | 台 | 5 |
| 2 | 室外网络摄像机 | 400万全彩网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 焦距: 2.8 mm，4 mm，6 mm，8 mm可选 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 音频: 1个内置麦克风 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护 IP66 | 台 | 31 |
| 3 | 计算机电脑 | CPU：≧I7 12700KF 主板：b660mplus 内存：≧16GB； 硬盘：≧1TM.2 SSD 显示器：27英寸； 显卡：GTX1650 4G独显 | 台 | 4 |
| 4 | 彩色网络摄像机(红外) | 400万网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距: 2.8 mm，4 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护: IP66 | 台 | 119 |
| 5 | 电梯专用网络摄像机 | 400万半球型网络摄像机 支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距: 2 mm，2.8 mm，4 mm可选 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 27 |
| 6 | 无线网桥 | 5.8G电梯网桥，802.11ac制式 距离500米 3网口设计，支持路由功能 定向天线 | 对 | 27 |
| 7 | 网络半球摄像机(红外) | 400万半球型网络摄像机 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~12 mm：水平视场角：97°~30°，垂直视场角：52°~17°，对角视场角：114°~34° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 音频 : 1个内置麦克风 复位: 支持 供电方式: DC：12 V ± 25% 防护: IP66，IK10 | 台 | 197 |
| 8 | 全结构化多摄相机 | 由双镜头相机与双高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，提升目标人脸、人体、车辆的检出率; 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联; 人体最远检测距离可达25 m，人脸最远检测距离可达18 m，车辆最远检测距离15 m; 支持两种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-比对模式（细节）、混合目标检测-全结构化模式（细节）; 混合目标检测（全结构化模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d）抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别 ; 混合目标检测（比对模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 e)支持人脸比对功能 ; 传感器类型：【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @(F1.0，AGC ON)，黑白：0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)，0 Lux with light 【细节】彩色：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.0005Lux @(F1.6,AGC ON)，0 Lux with light 焦距：【全景】定焦6 mm 【细节】变焦16~32 mm，2x光学变倍 宽动态：120dB超宽动态 网络接口：自适应10M/100M/1000M网络数据,RJ45网口 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,最大支持256G 防护：IP66； 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：全景通道、细节通道。（提供公安部检验报告证明） 设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带，细节通道支持水平±20°，垂直±5°电动调节。（提供公安部检验报告证明） 在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析，全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。（提供公安部检验报告证明） 设备具有人脸马赛克设置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图原图进行人脸马赛克叠加，叠加位置为人脸的眼睛部位。（提供公安部检验报告证明） | 台 | 8 |
| 9 | 全彩智能警戒球机 | 持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪; 支持强光提醒，报警联动束状光源，可实现150 m常亮光束指示; 支持强声提醒，内置可随球机转动的双喇叭，可实现警戒音100 m 60 dB，声音内容可选; 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪; 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图; 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ ( F1.0，AGC ON )，0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON )，黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 白光照射距离：【细节】30 m；【全景】30 m 红外照射距离：【细节】150 m 供电方式：DC36V±25%； 内置2颗GPU芯片，内置两个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转支持对150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁（提供公安部检验报告证明）； 支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向（提供公安部检验报告证明）； 支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他），当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警（提供公安部检验报告证明） | 台 | 4 |
| 10 | 超脑 | 4颗GPU 支持人脸、视频结构化、周界模式、高空抛物四种算法 4颗GPU可独立配置任一算法，默认均为人脸模式 一、人脸模式性能： 支持 48 路视频流人脸识别，支持 64 路图片流人脸识别。 4个GPU条件下，人脸库建模速度不低于250张/秒。 支持128个人脸库，库容100万张人脸图片；支持路人库，库容50万张人脸抓拍图片。 路人档案30万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 二、周界防范模式性能： 支持最大48路周界报警（越界、区域入侵）去误报分析（200W） 三、视频结构化模式性能： 24路视频流实时人脸、人体、车辆结构化分析（200W） 1)支持人脸分析 2)支持人体分析 本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜） 可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型） 支持人体建模，支持以人搜人，支持按属性检索人体 3)支持车辆分析 本地展示同可上传平台属性（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌） 支持车辆名单报警 支持按属性检索车辆 3U标准机架式 具有 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 网络接口、2 个USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口； 具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口。 16盘位，最高可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔，已内置8块8T AI盘 RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 64路H.265、H.264混合接入 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储 | 台 | 1 |
| 11 | 液晶屏支架 | 定制支架 | 套 | 12 |
| 12 | 46寸监控专用屏 | 像素间距：0.53025 (H) mm × 0.53025 (V) mm 亮度：500 cd/m² 背光源类型：D-LED 物理分辨率：1920 × 1080 对比度：1200 ：1 可视角：178° (H)/178° (V) 显示尺寸：46 inch 响应时间：8.5 ms 色域：72% NTSC 物理拼缝：2.5 mm 液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节（提供公安部检测报告证明）； 拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。 液晶拼接屏支持画面同步开关功能，打开同步开关后能够解决不同行屏幕间播放快速运动画面撕裂问题，液晶拼接屏支持实时检测输入信号的刷新频率，动态调节背光PWM波频率，确保输入信号源和背光PWM波频率同频，解决摩尔纹问题（提供公安部检测报告证明）； 液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作（提供公安部检测报告证明）； LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书。 提供LCD显示单元能效等级为1级的CQC节能认证证书。 | 套 | 12 |
| 13 | 磁盘阵列 | 1、机架式/4U 50盘位/1536Mbps接入带宽/50块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/16GB缓存（可扩展至128GB）/3个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/VRAID2.0/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 4U高密机箱设计，可接入硬盘≥50块；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断， 2、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘），配置≥5个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。（提供公安部检测报告证明） 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘； 4、支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动。 5、支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断。（提供公安部检测报告证明） 6、可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度，RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构，当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入，可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。（提供公安部检测报告证明） 7、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案，支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图，支持硬盘体检报告打印输出，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等（提供公安部检测报告证明） 8、可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔，可对虚机镜像进行异常监控，可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力（提供公安部检测报告证明） 支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出 | 套 | 2 |
| 14 | 2合1防雷器 | 网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器 最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：13.5V DC ； 试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA； 电压保护水平Up：网络：30V/电源：23V ； 传输速率：100Mbps； 插入损耗: ≤0.5dB； 响应时间：1ns； 接口型式：网络：RJ45 /电源： 接线端子。 | 台 | 38 |
| 15 | 8口交换机 | 8口千兆二层非网管型交换机 机架式 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 全千兆网络设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 超过10万小时的平均无故障时间 -10~45℃宽温工作范围 | 台 | 6 |
| 16 | 16口交换机 | 16口千兆二层非网管型交换机 机架式 提供16个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 全千兆网络设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 超过10万小时的平均无故障时间 -10~45℃宽温工作范围 | 台 | 15 |
| 17 | 24口交换机 | 端口：24个千兆电口，2个千兆光口 交换容量：52 Gbps；包转发率：38.688 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 千兆网络接入设计 存储转发交换方式 支持客户端管理 支持APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 | 台 | 14 |
| 18 | 核心交换机 | 5U插卡式核心交换机，48个光口 配置电源、主控、业务板 支持双电源、双主控、3块业务板卡 交换容量：38.4Tbps/166.4Tbps 包转发率：7200Mpps/36000Mpps 支持通过console口管理。 | 套 | 1 |
| 19 | 服务器 | CPU：配置2颗至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 | 套 | 1 |
| 20 | 视频综合平台 | 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率。 产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠，产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口，（提供公安部检测报告证明）。 支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部检测报告证明）。 支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms，产品的图像切换时间＜20ms（提供公安部检测报告证明）。 产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差（提供公安部检测报告证明）。 支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 | 台 | 1 |
| 21 | 光端机 | 1口千兆光纤收发器工业导轨式接收机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口； | 套 | 36 |
|  |  | 三、出入口控制系统 |  |  |
|  |  | （一）门禁系统 |  |  |
| 1 | 开门按钮 | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 个 | 23 |
| 2 | 双门电磁锁（含支架） | 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； | 个 | 23 |
| 3 | 门禁(指纹刷卡+人脸识别) | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率800*1280； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、指纹、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持100000人脸库、100000张卡、10000枚指纹、15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(双向)、USB2.0*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1个； 通信方式及网络协议：有线网络；SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装； 工作电压：DC12V~24V/2A； 设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡信息识读、CPU卡信息识读，WEB端应支持开启/关闭NFC刷卡功能，WEB端应支持配置防卡复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡可屏蔽识读。 支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.3~4m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；人脸比对平均时间≤175ms；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门。 设备应具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理平台；支持非明文传输断网续传的进出事件记录；应采用USB接口以非明方式导出设备上的进出事件记录和人脸数据。 | 个 | 23 |
| 4 | 门禁电源箱 | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：12VDC； 3.输出电流：4.17A； 4.输出功率：50W； 5.支持蓄电池接入； | 个 | 23 |
| 5 | 门禁管理主机 | CPU：≧I7 12700KF 主板：b660mplus 内存：≧16GB； 硬盘：≧1TM.2 SSD 显示器：27英寸； 显卡：GTX1650 4G独显 | 台 | 1 |
| 6 | 生物信息采集仪 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A ； | 台 | 1 |
|  |  | （二）停车场车牌识别系统 |  |  |
| 1 | 道闸 | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：不区分左右向，场景适应性强 快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米） 支持遇阻反弹，开优先保护功能 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 485控制接口：1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组 手柄控制接口：1组 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 杆子类型：直杆 道闸方向：全向 | 台 | 6 |
| 2 | 触发雷达 | 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级； 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 个 | 6 |
| 3 | 车牌识别一体机 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 最大图像尺寸：2688*1520 补光灯：内置9颗LED补光灯 防护等级：IP54 显示亮度：最大1200cd/m² 屏幕类型：LED； 产品要求符合：GA/T761-2008《停车库（场）安全管理系统技术要求》和GA/T 992-2012《停车库（场）出入口控制设备技术要求》，车辆车牌信息确认放行到挡车器开启的响应时间≤1s。（提供公安部检测报告证明） 报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时 黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号； 应支持无感支付、扫码支付（主动扫屏幕二维码支付）、面对面支付（地扫码头出示二维码），并支持标准电子发票开具（提供公安部检测报告证明）； 应能通过平台或设备端发起双向语音对讲； | 台 | 6 |
| 4 | 控制终端 | 内存：4GB 标配128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 功耗：峰值60W，平均35W 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ； | 台 | 2 |
| 5 | 光纤收发器 | 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口； | 套 | 2 |
| 6 | 交换机 | 提供5个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式。 | 台 | 3 |
|  |  | （三）地下车库车位引导系统 |  |  |
| 1 | 双目六车位相机 | 支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 前置AI深度学习算法，支持六车位状态快速检测 支持车牌识别，车位检测 采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低； 最高分辨率可达2304*1296；在该分辨率下可输出实时图像； 采用ROI感兴趣编码； 最低照度：彩色0.01 Lux @(F2.0,AGC ON);,黑白0.009Lux @ (F2.0,AGC ON );, 快门：1秒至1/100,000秒 传感器类型：1/2.7” Progressive Scan CMOS 镜头：定焦镜头，默认2.8mm,支持4mm,支持垂直:0°~30°可调, 智能识别：内置AI深度学习算法，支持车牌识别，车位检测、车型、车标、子品牌识别功能 内置指示灯：一体化模式可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色 电源供应：手拉手POE口，或者DC12V-DC24V宽幅电压供电 | 个 | 49 |
| 2 | 单目三车位相机 | 支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 前置AI深度学习算法，支持三车位状态快速检测 支持车牌识别，车位检测 采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低； 最高分辨率可达2304*1296；在该分辨率下可输出实时图像； 采用ROI感兴趣编码； 摄像机 最低照度：0.066 Lux @(F1.2,AGC ON);,0.026Lux @ (F2.4,AGC ON ); 快门：1秒至1/100,000秒 传感器类型：1/2.7” Progressive Scan CMOS 镜头：定焦镜头，默认2.8mm,支持4mm,支持垂直:0°~30°可调, 抓拍功能 智能识别：内置AI深度学习算法，支持车牌识别，车位检测 内置指示灯：一体化模式可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色 外接指示灯口：分离模式下支持外接3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色。支持指示灯闪烁 电源供应：手拉手POE口，或者DC12V-DC24V宽幅电压供电 | 个 | 27 |
| 3 | 单双车位相机 | 支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻； 前置AI深度学习算法，支持单车位/双车位状态快速检测 支持车牌识别，车位检测 采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低； 最高分辨率可达1280*1024；在该分辨率下可输出实时图像； 采用ROI感兴趣编码； 双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线； 摄像机 最低照度：彩色0.066 Lux @(F2.0,AGC ON);黑白0.026Lux @ (F2.0,AGC ON );, 快门：1秒至1/100,000秒 传感器类型：1/2.7” Progressive Scan CMOS 镜头：定焦镜头，默认2.8mm,支持4mm,支持垂直:0°~30°可调, 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：主码流25fps (1280*1024)，子码流25fps (cif) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,降噪通过软件可调 抓拍功能 智能识别：内置AI深度学习算法，支持车牌识别 内置指示灯：一体化模式可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色 外接指示灯口：分离模式下支持外接3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色。支持指示灯闪烁 | 个 | 41 |
| 4 | 车位管理双向LED显示屏 | 字符显示：支持数字箭头，可变 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示2个箭头和6个数字 功能描述：双向 | 台 | 15 |
| 5 | 车位管理三向LED显示屏 | 字符显示：支持数字箭头，可变 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示3个箭头和9个数字 功能描述：三向 | 台 | 4 |
| 6 | 诱导管理器 | 处理器：高性能ARM A17数字媒体处理器 操作系统:嵌入式Linux操作系统 操作界面:WEB 网络视频输入： 非前端识别相机：最多支持接入16路双镜头摄像机或32路单镜头摄像机 前端识别相机：最多支持接入24路双镜头摄像机或48路单镜头摄像机 报警输入：3路报警输入(1个开关量，2个电平量) 报警输出：3路报警输出(1个开关量，2个电平量) RS485接口：2个RS485接口 USB接口：1个USB2.0 网络接口：16个内部100M以太网接口，其中8个支持手拉手POE口，4个外部10/100/1000M自适应以太网接口 光口：1个外接光口 数据存储：支持存储车位相机的抓拍图片及录像，最大支持6个硬盘 数据上传：支持数据上传到中心平台，支持视频流转发 电源：AC220V，标准市电 功能特性：支持POE供电 | 台 | 5 |
| 7 | 终端查询机 | 产品稳定性高，可不间断连续运行 触控响应快准：支持红外10点触控，触控分辨率达32768*32768，响应速度小于20ms 大屏：43寸 诱导寻车：可根据车牌号、车位编号、停车时间等条件查询车辆停放位置 显示停车图片视频：寻找到车辆之后可以显示停车图片、停车视频、规划寻车路线 支持场内支付：可支持支付宝、微信支付停车费，方案成熟稳定 播放广告：支持播放广告 选配件：查询机座式安装K型底座， 网络功能 存储功能：8G EMMC 响应时间：12ms 触摸屏：红外 10点触控 内存：2G DDR3 响应时间（ms）：12ms 分辨率/尺寸：1920 × 1080,43 inch 处理器：不低于4核，主频1.8 GHz USB接口：USBx2 网络接口：RJ45 + WIFI 显示亮度：300cd/m2 显示分辨率：1920 × 1080 屏幕类型：LCD | 台 | 8 |
| 8 | 车位管理LED显示屏 | 工作电源：220VAC 下行通讯方式：RS485、RS232、RJ45 可带模块数：视灯箱 通讯速率：57600波特率/网络通信 模组像素组成：1R1G双色 功能特性：双基色，一模组 | 块 | 2 |
|  |  | 四、电子巡更系统 |  |  |
| 1 | 巡检器 | 1.防护等级：≧IP67 2.超长待机：1150mAh聚合物锂电池，读卡500次/天 3.通讯方式：防水、防破坏全新型触点式USB通讯、专用通讯座无线通讯 4.夜视功能：具备手电照明功能 双功读卡：支持双功读卡，自动感应读卡； 完全防水：完全密封防水设计，可在雨天使用； USB充电：防水、防破坏全新型触点式USB充电； 高清屏显：人性化设计可显示指南针、存储空间、巡更机号码、通讯提示、充电提示、低电提示、读卡时间； 振动提示：在吵杂的环境下可让使用者，清晰感受到读卡成功； 超强电量：每天读卡500次，可用21天以上。 手电照明：高亮度LED照明，方便使用者在夜间巡逻时发现巡更点所在位置； | 台 | 4 |
| 2 | 通讯座 | 1.防护等级：防振（从2米高处自由落下可正常工作） 2.状态提示：将通讯座与计算机连接，电源灯长亮，2.4G读取数据时蓝灯快闪 自动通讯：将巡更机放在通讯座上自动建立通讯； 采集巡更点：巡8通讯座可采集巡更点信息，自动上传至软件中； USB通讯：无需电源供电，采用与打印机相同的USB通讯方式； | 台 | 1 |
| 3 | EM人员卡 | 1. 用于区分每个巡检人员 2. 使用寿命：>20年 3. 供电方式：无需电源 4. 工作温度: -40~85℃ | 个 | 10 |
| 4 | EM卡 | 1. 应用环境：坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用 2. 使用寿命：>20年 3. 供电方式：巡更点无需电源，无需布线，具备夜视功能 | 个 | 100 |
| 5 | 管理软件 | 配套 | 套 | 1 |
|  |  | 五、公共广播及信息发布系统 |  |  |
|  |  | （一）机房设备 |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置不低于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 提供投标产品的节能认证证书； 提供投标产品的环境标志认证证书； | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图加盖厂家公章证明） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图加盖厂家公章证明） 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图加盖厂家公章证明） 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图加盖厂家公章证明） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 | 1 | 套 |
| 3 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：≥10米 4.咪杆长度：≥420mm 5.具备有灯环提示功能 | 1 | 套 |
| 4 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。（提供接口图加盖厂家公章证明） 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 1 | 台 |
| 5 | 前置放大器 | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 6 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图加盖厂家公章证明） 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。（提供检测报告证明） | 1 | 台 |
| 7 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能，具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口图加盖厂家公章证明） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口图加盖厂家公章证明） | 1 | 台 |
| 8 | 采集器 | 1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.支持≥16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图加盖厂家公章证明） 3.面板支持一键取消任务。 4.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 5.标配网络接口。 6.短路接口：标准压线接线端子。 | 1 | 台 |
| 9 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 | 1 | 套 |
| 10 | 电源管理器 | 1.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA； 2.设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开； 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 1 | 台 |
| 11 | 机柜 | 标准服务器机柜1200*600*2000 | 1 | 只 |
| 12 | 交换机 | 24口全千兆企业级以太网络交换机 即插即用，机架式 | 1 | 台 |
| 13 | 49寸信息发布屏（含支架） | 屏幕尺寸：48.5 inch 最大分辨率：1920x1080 最佳工作分辨率：1920x1080@60 Hz 亮度：350 cd/m² 对比度：1200:1 响应时间：8 ms 色彩：16.7 M 可视面积：1073.78 (H)×604(V) 可视角度：178°(H) ，178°(V) 接口：LAN网口×1，USB接口 4，HDMI OUT×1，VGA OUT×1 内置系统：Windows 10 试用版 CPU：i5 ,主频2.5Ghz 内存 4 GB 硬盘 128GB SSD | 27 | 台 |
|  |  | （二）前端设备 |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（提供检测报告证明） 14.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。（提供检测报告证明） | 1 | 台 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 14.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 | 1 | 台 |
| 3 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 14.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 | 11 | 台 |
| 4 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 14.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 | 4 | 台 |
| 5 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 14.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 | 2 | 台 |
| 6 | 天花喇叭 | 1．额定功率（100V）：1W,2W,3W 2．额定功率（70V）：0.5W,1W,1.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应（-10dB）：100-16KHz 5．喇叭单元：4"×1 | 414 | 只 |
| 7 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：6W 2．额定功率（70V）：3W 3．灵敏度：92dB±3dB 4．频率响应：130-16KHz 5．喇叭单元：6.5" 6．防护等级：IP5X | 55 | 只 |
| 8 | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W, 30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-16KHz 4．灵敏度≥96dB 5．喇叭单元：5.5″ 6．防护等级：IP66 | 19 | 只 |
| 9 | 辅材 | 辅材 | 1 | 批 |
|  |  | 六、机房工程UPS电源系统 |  |  |
| 1 | UPS主机 | 可三进三出、三进单出、单进单出随意切换，液晶显示，≥20KVA类模块化插拔式双变换纯在线式UPS电源系统，双变换纯在线“0”转换，可以支持单模块运行也可以并机使用,并机无需并机套件，可直接并机使用，中文液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息。主机自带：干接点\RS232\RS485\SNMP通讯界面\电池温度补偿接口输入电压范围（300vac～478Vac.旁路及ECO模式可设置，输入功因≥0.99，UPS输入频率范围（40HZ～70）±0.5HZ,能与任意发电机兼容； 后备电池组16/18/20节电池在线设置配置（提供产品在线设置截图）。 电池每组不少于12V100AH电池20节，系统在运行使用中有电池故障，可直接在线下架故障的电池。如下架2节，电池电压可在线设置成18节供电；下架4节，电池电压可在线设置成16节供电；以此类推，最低可在线设置成不少于16节电池供电；维修旁路模块可分离，当UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电，过载能力，负载≤110%，60min；≤125%，可以持续10min；≤150%持续1min；≥150%立即关机。 4.为了保障本系统的良好运行；投标品牌具有两位工程师通过原厂家及中国交流电源委员会认证并提供认证证书。 5.具有监控电路技术（提供国家权威证明文件）； 6、具有分布式不间断电源技术（提供国家权威证明文件）。 | 台 | 2 |
| 2 | 64节蓄电池组 | 1、为了保证服务，主机与电池同一品牌，拒绝OEM贴牌产品。 2、后备时间大于等于4小时，12V100AH(6-FML-100)免维铅酸蓄电池不少于32节（每组） 每节电池应标配独立的防滑防酸型保护盘，有利于保障电池在运输过程中碰撞、破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，且要求电池托盘应为防滑保护型。设计寿命≥10年。 3、承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池(提供原厂证明文件），提供原厂商针对本项目的免费上门服务的保证函。 | 台 | 2 |
| 3 | 防静电地板 | 300*100 | m2 | 150.2 |
| 4 | 蓄电池柜 | 能安装≥32节12V 100AH电池,采用网孔设计方式标配电池连接铜牌，及直流开关 | 台 | 1 |
| 5 | 市电配电柜 | 配套 | 台 | 1 |
| 6 | UPS配电柜 | 配套 | 台 | 2 |
| 7 | D类插座避雷器 | 配套 | 组 | 1 |
| 8 | 等电位端子箱 | 配套 | 台 | 2 |
|  |  | 七、BAS系统和能耗管理系统 |  |  |
|  |  | （一）BAS系统和能耗管理系统 |  |  |
|  |  | 系统工作站 |  |  |
| 1 | 中央操作站 | CPU：≧I7 12700KF 主板：b660mplus 内存：≧16GB； 硬盘：≧1TM.2 SSD 显示器：27英寸； 显卡：GTX1650 4G独显 | 台 | 1 |
| 2 | 系统软件 | 1、系统软件基于Niagara Framework技术开发，软件支持B/S架构； 2、包含多种应用软件：用户管理软件、图形化操作软件、报警管理软件、节能软件、编程软件、历史数据记录与管理和报表生成软件等； 3、系统软件严格遵循模块化的结构方式进行开发；系统软件功能模块完全根据用户的实际需要和控制逻辑来编制； 4、完全采用HTML5前端交互协议，客户端可以通过浏览器直接访问并控制各项系统数据； 5、支持TCP、RS485、RS232等多种连接方式的各种协议，内置常规协议库，包括BACnet、MODBUS、KNX等； 6、软件支持大屏显示功能，在大屏上通过图表等形式实时动态显示设备的状态（提供截图加盖厂家公章证明）； 7、应用软件应采用图形化编程，方便用户后期维护管理。 8、系统软件须提供足够的可存储之容量，储存时间不少于3个月，并且系统可方便备份系统和操作数据。 9、控制命令发出后，现场设备开始执行动作的响应时间小于2秒； 10、系统软件具有权限管理功能，可以对系统对应的模块分到指定级别的操作人员。操作人员的级别和密码可根据实际需求定制。 11、自带2个以太网接口和2个485接口，后期可扩展接口，高性能处理器，带断电保护，支持时间表、报警、趋势等功能； 12、支持微信/短信报警，支持2.5D界面（提供截图加盖厂家公章证明）； 13、提供BTL认证文件。 | 套 | 1 |
| 3 | 全局控制器 | 分布式物联网中间件，用于连接现场DDC控制器、智能仪表、第三方系统数据，支持TCP、RS485、RS232等多种连接方式的各种协议，内置常规协议库，包括BACnet、MODBUS、KNX等，自带2个以太网接口和2个485接口，后期可扩展接口，高性能处理器，带断电保护，支持时间表、报警、趋势等功能。支持100个Device且数据点不大于5,000点。 | 台 | 1 |
| 4 | 冷源接口 | 通过标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，将冷源接口数据解析、转化为标准数据，通过UI界面展示给用户。 | 套 | 1 |
| 5 | 热源接口 | 通过标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，将热源接口数据解析、转化为标准数据，通过UI界面展示给用户。 | 套 | 1 |
| 6 | 变配电接口 | 通过标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，将变配电接口数据解析、转化为标准数据，通过UI界面展示给用户。 | 套 | 1 |
| 7 | 电梯接口 | 通过标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，将电梯接口数据解析、转化为标准数据，通过UI界面展示给用户。 | 套 | 1 |
| 8 | 串口服务器 | RS232/485 to TCP 串口服务器 | 台 | 4 |
| 9 | 控制器箱体组件 | 内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。模块所有端子必须内部集成引至端子排，不允许后期直接接线至控制器。 | 台 | 1 |
| 10 | 空气质量网关 | 1、名称：空气质量网关 2、功能：电源:DC24V；支持MODBUS RTU等多种协议 3、一个TCP/IP接口，2个下行485接口； | 台 | 3 |
| 11 | 空气质量网关专用控制柜 | 内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。模块所有端子必须内部集成引至端子排，不允许后期直接接线至控制器。 | 台 | 3 |
| 12 | VRF网关 | 1、名称：VRF网关 2、功能：电源:DC24V；支持MODBUS RTU等多种协议 3、一个TCP/IP接口，2个下行485接口； | 台 | 7 |
| 13 | VRF网关专用控制柜 | 内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。模块所有端子必须内部集成引至端子排，不允许后期直接接线至控制器。 | 台 | 3 |
| 14 | VRF网关专用控制柜 | 内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。模块所有端子必须内部集成引至端子排，不允许后期直接接线至控制器。 | 台 | 2 |
|  |  | 现场控制设备 |  |  |
| 1 | DDC控制器 | 1、8通道通用输入，4通道数字输入，6通道继电器常开输出，4通道模拟输出； 2、开关量状态点必须带有指示灯 3、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯； 4、32位高性能处理器，可独立编程、可独立操作，带断电保护； | 台 | 21 |
| 2 | IO控制器 | 1、8通道数字量输入， 2、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯， | 台 | 10 |
| 3 | DDC控制器 | 1、8通道数字量输入 2、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯； 3、可独立编程、可独立操作，带断电保护； | 台 | 8 |
| 4 | DDC控制器 | 1、12通道数字输入，10通道继电器常开输出； 2、开关量状态点必须带有指示灯 3、同时支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯； 4、32位高性能处理器，可独立编程、可独立操作，带断电保护； | 台 | 2 |
| 5 | 控制器箱体组件 | 600*500*200mm,内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。模块所有端子必须内部集成引至端子排，不允许后期直接接线至控制器。 | 台 | 5 |
| 6 | 控制器箱体组件 | 800*600*200mm,内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。模块所有端子必须内部集成引至端子排，不允许后期直接接线至控制器。 | 台 | 7 |
| 7 | 控制器箱体组件 | 1000*800*200mm,内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。模块所有端子必须内部集成引至端子排，不允许后期直接接线至控制器。 | 台 | 2 |
|  |  | 末端设备 |  |  |
| 1 | 室外温湿度传感器 | 传感器探头采用不锈钢探头和不锈钢烧结过滤器 温度4-20mA，精度≤±0.4℃@5~60℃；量程0~50℃ 湿度4-20mA，：精度2%，3%@ 25℃ & 20~80%RH；量程0~100%RH 电源 18.5~35VDC； 应用环境：-30~70℃ (LCD：-20~70℃)，5~95%RH(非冷凝) 防护等级：IP65； | 只 | 1 |
| 2 | 风管温度传感器 | 风管温度传感器;信号4-20mA，±0.2℃@25℃,探头长度125mm | 只 | 22 |
| 3 | 压差开关 | 监测空气等非可燃、非腐蚀气体的过压、真空和压差状态 内径 6.0mm 塑料软管，P1 高压端，P2 低压端 输出：SPDT，2A/ 250VAC，1A/30VDC 量程50-500Pa | 只 | 22 |
| 4 | 室内墙装CO传感器 | 室内CO传感器，精度：±5%FS~±10%FS，输出：4-20mA,量程：0-100ppm | 只 | 8 |
| 5 | 多合一空气质量传感器 | 485输出 工作电压：DC24V 工作温度-10~60℃ VOC、CH2O、PM2.5、PM10、CO2、T 和 RH | 只 | 30 |
| 6 | 液位开关 | 使用温度：0至80℃，线缆长度5米，触点容量：250V,8A机械寿命500000次，防护等级： IP67。 | 只 | 65 |
| 7 | 调节型风阀执行器(10NM) | 定制 | 只 | 22 |
|  |  | （三）能耗监测 |  |  |
| 1 | 能耗管理操作站 | CPU：≧I7 12700KF 主板：b660mplus 内存：≧16GB； 硬盘：≧1TM.2 SSD 显示器：27英寸； 显卡：GTX1650 4G独显 | 台 | 1 |
| 2 | 能耗管理软件 | 1、通过一个标准浏览器，即可访问能耗数据，支持无限用户数，只受主机资源的限制。 2、数据库操作的“日志跟踪”、数据库存储和备份、全局时间功能、时间计划、集中时间计划、控制、以及能量管理等功能。 3、复杂的报警处理和路由分发功能，可以分发到电子邮件、网页、打印机等。 4、可以通过一个标准的网络浏览器访问报警、日志、图形、时间计划、以及系统配置（提供截图加盖厂家公章证明）。 5、采用标准Java身份验证和加密技术，提供密码保护和安全防范功能； | 套 | 1 |
| 3 | 能耗管理控制器 | 控制引擎提供集成、监控、数据记录、报警、时间表和网络管理的功能，可以通过以太网或无线局域网远程传输数据和在标准Web浏览器进行图形显示。最大支持2个总线模块拓展，和4个IO模块拓展,内置Modbus、M-Bus、BACnet等标准的驱动,支持无线功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 能耗控制器箱体组件 | 内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。 | 套 | 1 |
| 5 | 电表采集器 | 功能：电源:DC24V；支持MODBUS RTU等多种协议 一个TCP/IP接口，2个下行485接口。 | 台 | 10 |
| 6 | 能源采集专用控制柜 | 内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。 | 台 | 10 |
| 7 | 水表采集器 | 功能：电源:DC24V；支持MODBUS RTU等多种协议 一个TCP/IP接口，2个下行485接口。 | 台 | 1 |
| 8 | 能源采集专用控制柜 | 内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。 | 台 | 1 |
| 9 | 远传电表 | 电子式远程预付费电能表 额定电压：380V 精准度：1级 显示方式：LED液晶屏频率50HZ 标准工作温度-10℃~+45℃ 极限工作温度-25°C~+55°C | 个 | 302 |
| 10 | 远传水表 | 计量等级：2.0级 显示方式：湿式计数器 最大量程：99999.99m³ 电源：内置大容量锂电池 静态工作电流：≤5μA 正常工作电流：≤0μA 水温：0.1℃～40℃（冷水） 工作压力：0.02MPa～1MPa 过载流量：3.0m³/h 常用流量：2.5m³/h 分界流量：0.05m³/h 最小流量：0.03m³/h | 个 | 7 |
| 11 | 远传水表 | 计量等级：2.0级 显示方式：湿式计数器 最大量程：99999.99m³ 电源：内置大容量锂电池 静态工作电流：≤5μA 正常工作电流：≤0μA 水温：0.1℃～40℃（冷水） 工作压力：0.02MPa～1MPa 过载流量：3.0m³/h 常用流量：2.5m³/h 分界流量：0.05m³/h 最小流量：0.03m³/h | 个 | 1 |
|  |  | 八、系统集中管理平台 |  |  |
| 1 | 基础包 | 提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、AI模型管理、设备运维服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、设备运维 a.支持设备运维，包含设备升级、设备日志、设备校时、设备状态、告警监控、设备远程参数配置等设备生命周期管理，支持监控设备在线率、开关量状态等 b.支持视频运维，包含视频类设备的健康度巡检，包括编码设备、监控点的在线情况，录像完整性检测，视频质量诊断，并提供相应的统计报表 九、数据底座 1、数据模型 a.数据标准：基于数据标准，集中管理系统中涉及的模型元数据和数据模型，保障业务数据定义的一致性，实现数据级联、数据上图、巡检对象、BI、流程表单和复杂处理规则的高效配置，同时内置丰富的通用模型、行业模型、数据字典等，开箱即用，方便扩展。 b.数据存储：模型与存储解耦设计，扩大数据底座的应用场景适应性。支持数据可选存储主流关系型数据库（默认PG）、NoSql数据库，支持数据库原生索引、校验，支持数据缓存管理等，满足上游OLAP和OLTP业务。 2、数据接入 a.业务数据接入：内置强大的ETL能力，支持对内外部系统数据进行采集、汇聚。数据源支持结构化数据（如关系型数据库中的数据）、半结构化数据（如纯文本文件）。 b.物联数据接入：基于物联感知数据量大、实时性要求高等特点，提炼标准模型，优化存储、访问性能，默认使用ClickHouse作为存储引擎，支持数据分片存储配置，满足亿级数据存储，为物联数据的海量存储、即席分析和高效查询提供了保障。 3、数据处理 a.数据转义：支持数据流入数仓执行DML操作前后埋点，可视化数据处理流程配置，实现数据的过滤、转换，快速满足业务开发、界面显示等经常变化的数据需求。 4、数据开放 a.数据接口：自助式的数据接口设计和配置，按模型、标准SQL定义接口，快速满足业务开发、第三方集成等开发场景。 b.数据推送：基于规则的数据推送能力配置，支持模型数据变化的实时推送，快速满足异常告警多端送达等实时性要求高的业务场景。 5、数据安全 1.数据安全：通过统一认证、鉴权的接口网关开放数据接口，敏感数据敏感数据加密存储、加密传输。 十、AI模型管理 1、模型部署 a.模型获取：支持算法模型的远程获取和本地导入，适配不同网络环境要求 b.支持可视化模型部署和进度展示 c.支持模型批量下发和批量升级，方便快速部署 3、任务管理 a.运行模式：灵活的运行模式，支持边缘端任务分析和中心端任务分析，满足不同阶梯方案需求 b.边缘端分析支持实时视频流分析、定时轮巡分析、定时抓图分析 c.中心端分析支持抓图离线分析、视频流提交分析 3.智能报警配置：支持分析任务配置灵活的参数，满足场景化的识别需求，如上报次数控制、识别条件控制等 | 套 | 1 |
| 2 | 门户工作台 | 一、千人千面工作台 根据用户权限，关联常用业务系统，包括智慧安防、智慧消防、园区巡检、智慧考勤、智慧访客、智能会议系统、物业系统、食堂系统、宿舍系统、智慧能源、智慧物流等，通过业务系统数据的接入，提供直观的业务数据展示，实现园区智慧系统数据的统一显示。 二、应用导航 1.提供按应用分类、事项分类等导航功能，方便查询办理各类事项。 三、快捷入口 1.根据用户权限，在门户中提供常用应用的快捷入口，方便用户使用相关服务。 四、待办中心 1.管理人员登录系统后，能够针对用户提交的申请内容进行审核并反馈，包括但不仅限于受理、退回、转办等功能。 五、通知公告 1.展现公告管理系统对外发布的公告信息，可以查看公告信息详情。 | 套 | 1 |
| 3 | 移动APP | 面向员工、园区管理者提供搜索、消息、待办、通知公告以及各类业务应用，包括行政综合（会议预约、一卡通充值、访客预约、物业报事、物业报修、物业缴费、我有话说、安全随手拍、设备维护）、园区安保（视频、门禁、消防、园区巡查、事件上报、车辆找人）、人力资源类（出勤查询、请假、补签、移动签到、人脸采集）、能耗管理类（能耗统计、照明控制）、月台管理（月台预约、预约审核、入园签到、排队叫号、出园授权）。支持通过H5方式集成到第三方APP应用中，以便协同办公。 | 套 | 1 |
| 4 | 人脸评分服务 | 开启人脸评分算法，检测人脸图片以保证符合人脸识别图片的质量要求。 | 套 | 1 |
| 5 | 事件中心 | 一、事件汇聚 1.事件接入 a.支持物联感知事件接入，如视频事件、门禁事件、停车场事件、人脸识别事件、测温事件、动环事件、消防事件、入侵报警事件等 b.支持AI事件接入，如垃圾满溢、生产隐患、高空抛物、异常行为等 c.支持指标型事件接入，如客流分析事件、考勤事件、能耗事件等"" 2.事件标准化：对各类事件进行标准化处理，事件信息包含事件类型、事件等级、事件发生区域、事件图片、事件源等，支持业务属性扩展 3.事件规则：支持组合事件与事件在时空维度的关联关系，组合局部的事件成整体的事件，如指定时间段、指定资源、指定区域、指定发生频率、指定发生关系等等 二、事件闭环处理 1.预案管理:支持对各级各类应急预案的数字化管理，如电梯困人预案、人员摔倒预案、火灾处置预案、标准动作、标准话术等 2.事件接收 a.事件信息可视化展示，包括事件基础信息、事件联动信息、事件位置信息，完成事件研判 b.事件发生时支持弹窗、浮窗、声音提醒 3.事件处置 a.支持执行事件关联的预案步骤，如执行电梯困人预案：紧急人员通知、人员安抚、救援到场情况确认等 b.支持事件业务闭环处置，支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环 c.支持上传现场图片、视频信息 4.事件联动:根据事件管理预设联动处置措施，如联动抓图、联动预览、联动门禁、联动语音播报、联动上墙等，辅助用户提升事件处理效率 5.多端处理: a.支持web端进行事件闭环处理 b.支持CS端进行事件闭环处理 三、事件统计 1.事件趋势统计:按时间维度对事件发生数量进行统计，并提供同环比数据，为园区事件管理效果评估提供数据支持 2.事件分布统计:根据时间维度统计园区内某一段时间的事件发生区域、事件类型、事件细分对应的事件总数 3.事件处理效率统计:对事件处理过程中各环节的耗时进行统计，根据时间维度统计园区内某一段时间的事件类型、事件数量、告警确认平均耗时、事件工单签收平均耗时、事件工单处理平均耗时、事件平均处理总时长等 四、事件可视化 1.门户可视化:工作台提供统一的事件中心，将智慧安防、智慧消防、智慧访客等系统的事件及告警信息进行统一展示，使拥有权限的用户能够查看到对应系统的告警信息 | 套 | 1 |
| 6 | 视频监控 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 路 | 300 |
| 7 | 门禁管理 | 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 门 | 50 |
| 8 | 信息发布管理 | 提供信息发布屏和诱导LED屏管理，终端监控、素材管理、节目管理、日程管理、发布管理和审核管理等。 | 套 | 1 |
| 9 | 人车检索 | 人车检索应用以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人脸、人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件、车辆实时事件； 3、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示（含门禁、抓拍机数据）；支持车辆轨迹展示（含出入口、卡口数据）； | 套 | 1 |
| 10 | 车辆出入 | 车辆出入管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后， 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 五、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 六、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 八、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 九、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态 | 车道 | 8 |
| 11 | 诱导寻车 | 在智慧园区中，车主进入停车场，通过显示屏余位展示、车位相机灯占用提示，指引车主快速寻找空车位停车。车主出场时，通过移动端和自助设备查找停车位置，规划寻车路线，引导车主找到停车位。 一、车位诱导 1、支持按车位相机进行车位状态检测、按地磁进行车位状态检测 2、支持通过抓拍机进行停车区域余位统计 3、支持将余位发布至入口引导屏和诱导屏 二、车位管理 1、支持车位类型管理，支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，支持车位占用和停车压线后报警 2、支持泊位记录查询和导出 3、支持车位相机视频预览和录像回放 三、反向寻车 1、支持通过查询机通过车牌号、车位号、时间查询车辆所在位置信息，规划从当前位置到车辆所在车位之间的最短路径，并支持跨楼层寻车 2、支持手机端H5通过车牌号进行车辆所在位置信息查询和最短路径规划 3、支持发布广告图片到自助设备 | 车位 | 500 |
| 12 | 停车场车辆收费管理 | 停车场车辆收费管理主要应用于商业综合体、景区、小区、学校、医院等停车场停车收费场景，提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、岗亭收费员交接班管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信、ETC等多种支付方式 一、车辆充值管理 1、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期 2、固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 二、收费规则管理 1、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 2、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费，支持跨天连续计时收费，计费时长不按日分割 三、停车收费方式管理 1、支持岗亭缴费，车主出场时，在岗亭客户端缴费，支持现金/支付宝/微信的交付方式，通过扫码枪扫支付宝/微信的付款码进行缴费，并支持小票打印 2、支持人工缴费，车主在场内在中央缴费窗口，进行人工缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持现金/支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 3、支持自助寻车机缴费，车主在自助寻车机上寻车时，可以进行缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 4、支持收费宝缴费，当道闸故障或场内拥堵时，保安通过手持单兵进行收费，收费后，车辆在规定的时间内出场。支持现金/支付宝/微信，收费宝扫车主的付款码进行收费 5、支持手机H5页面缴费，停车场内张贴二维码，车主通过扫描二维码进入手机H5页面，输入车牌后进行缴费，缴费后，车辆在规定的时间内出场。支持支付宝/微信 6、支持无人值守场景下，无牌车车主，可扫描车道二维码进行车辆进出和自助缴费，有牌车车主扫描车道二维码进行缴费后放行。支持异常情况下，通过票箱/可视对讲机，呼叫中心管理员，中心管理员对车辆进行校正车牌、手动放行、入场人工匹配的操作 7、支持ETC停车付费 8、支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录 四、岗亭收费员交接班管理 1、支持岗亭收费员交接班时，进行应收金额、优惠金额、全免金额和实收金额的交接对账 2、支持在平台查询和统计交接班 五、收费记录查询 1、支持支持多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、交接班记录查询 六、收费报表统计 1、支持按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计 |  |  |
| 13 | 视频联网 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3、4点需要基于视频监控应用提供业务应用。 |  |  |
| 14 | 通知公告 | 通知公告（物业发布文件和通知，文件通知下发和下属未阅读提醒），提供对首页通知公告的管理，创建、修改、删除、实时发布、特定时间发布、下架、查询功能。并提供开放能力,即提供API接口供外部调用及小部件，来提供模块的扩展性与易于集成特性 | 套 | 1 |
| 15 | 园区巡检（基于巡检引擎） | 一、巡检规范配置 1.巡检项管理：管理人员可按照用户日常管理规范或要求，对要巡检的对象进行分类（例如安全类、消防类、锅炉），不同类别的巡检对象有着对应的巡检项；不同巡检项有不同的巡检方法（现场巡检、远程巡检和预置通用的自动巡检方法）和参考图片。 2.巡检对象管理：管理人员可手动添加要巡检的对象，并为巡检对象关联各类物联传感器（摄像机、环境量传感器等）作为检测点。 二、巡检规则配置 1.打卡规则配置：管理人员可设置打卡点，用于巡检员现场巡检时打卡，以确保巡检员到达指定位置。打卡点支持门禁（含人脸门禁）、二维码、NFC标签等。 2.巡检规则参数配置：a.管理人员可设置默认录像回放时间、巡检任务提醒规则等。 三、巡检计划配置 1.巡检计划管理：管理人员可设置计划名称，计划有效期，任务执行周期、包含的巡检对象和巡检项及其排序、任务执行人员以及各个环节的问题处理人员。 四、巡检任务执行 1.现场巡检执行：巡检人员可在巡检任务模块，查询巡检应用中所有的巡检任务及巡检详情，处理任务。巡检人员支持扫码快速定位到巡检对象，支持扫二维码、NFC。并对有异常的项进行拍照及涂鸦、拍摄、文字录入、语音录入等。 2.远程巡检执行：巡检人员可在巡检任务管理模块，处理远程人工巡检的任务。可以通过查看计划抓图、实时视频、录像、数据的方式进行人工远程检查，并给出各个检查项的结论。 3.自动巡检执行：系统支持按照巡检计划主动去摄像机抓图给到中心分析设备，进行智能分析后对巡检项的状态进行判断；也支持接入系统已有的事件对巡检项自动匹配结论。 五、巡检问题闭环 1.临时问题上报：支持上报临时问题并关联系统中的巡检项。可对问题进行补充拍照及涂鸦、拍摄、文字录入、语音录入等。 2.巡检问题管理：各环节处理人员，可对巡检问题或者临时上报问题，根据自己的权限进行问题复核、问题整改及问题审核（依据计划配置）。 六、巡检记录 1.巡检任务记录：管理人员可查看巡检任务维度的记录，可以看到自己有的权限的区域下的巡检记录，包含含每条任务里每个巡检对象的巡检项记录。支持导出报告。 2.巡检问题记录：管理人员可查看问题维度的记录，主要进行巡检问题复核、整改、审核，在问题列表中可以查看巡检问题的附件，附件包含图片和视频。支持导出报告。 七、巡检统计 1.巡检统计：管理人员可查看各个区域、巡检类型（计划模板）、时段的问题率、任务超时率、任务过期率； | 套 | 1 |
| 16 | 看板-总览看板（基于界面编排引擎） | 基于界面编排引擎预置1个总览+多维度专题子看板，生成园区数据驾驶舱。总览看板助力园区管理者宏观了解园区的运行状态数据信息，将园区的访客数据、车辆车位数据、告警统计、运维统计、天气情况等数据通过数据看板的形式展示出来，总览看板中央区域还支持展示园区图片、宣传视频、园区基本情况等数据。 | 套 | 1 |
| 17 | 数据级联 | 将非视频数据做集成管理 兼容支持Kettle开源ETL、、Flink-CDC数据库读取组件等数据处理引擎。 支持交互式的可视化画布操作模式，通过拖拉拽控件完成数据集成任务配置，直观展示数据输入输出流向。 支持数据标准的分级分类管理功能，为对标转换插件、标准转译提供标准快速引用服务 。 | 套 | 1 |
| 18 | 软件定制 | 按业主要求定制 | 项 | 1 |

三、商务要求

1、质保期：项目终验合格之日起2年（如产品厂家出厂质保期超过2年，以产品厂家出厂质保期为准），签订合同前需提供原厂厂家质保函，并加盖厂商公章；并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，中标人提供7*24小时服务支持，出现故障后1小时内服务响应、2小时内现场服务到位、8小时内解决问题，不能解决的提供备品配件。

2、供货要求：

1）设备供货时间：合同签订、接到采购人供货需求后60个工作日内交货及完成本项目的安装、调试、试运行。

2）供货地点：采购人指定地点

3）所提供设备的安装、调试、试运行及验收时间需服从采购人的安排。如采购人因其它原因，要求将交货期、安装调试期作适当推迟的，中标单位须无条件配合。

4）资料提供：货物到场后，中标人须向采购人出具产品合格证，并提供货物清单。

5）产品保护：设备安装完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人必须无条件负责修理或赔偿损失。

▲项目核验要求：在成交后五日内，如有需要，中标方须根据业主要求，对相关产品进行现场核验或第三方检测，确保所投产品满足技术参数要求及成交方的投标文件。若不满足，则判定为不合格，将拒签合同，所有费用由中标方自行承担。

3、付款方式

1）合同签订后，7个工作日内支付至合同总价款的50%作为预付款；

2）全部设备到位后，7个工作日内支付至合同总价款的80%；

3）安装完成且所有性能指标达到技术规范书的要求时进行竣工验收，验收通过后7个工作日内支付至合同总价款的100%；

4、验收和售后服务

1）验收

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

（3）所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

2）售后服务

（1）设备质保期不少于2年，自项目整体验收合格之日起计算，质保期内中标人为采购人提供项目免费咨询、保养、维修及零配件更换。

（2）中标人须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物（规格）作出适当的调整，未尽事宜，投标人在勘踏现场时与采购人沟通确认，并以双方签署的有关文件为依据。

（3）技术培训：中标人须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

# 第四章　采购合同格式（仅供参考）

（根据具体项目要求可替换）

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交（代理机构名称）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定的正式合同为准。

# 第五章　投标相关文件格式

## 一   资格审查文件格式

### ▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

注：复印件须加盖投标人公章。

### ▲2、授权委托书

云和县海云建设开发有限公司：

我              （负责人姓名）系              （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的 云北木玩智创空间-云和县木制玩具产业创新服务综合体弱电项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

### ▲3、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

云和县海云建设开发有限公司：

我方参与的     云北木玩智创空间-云和县木制玩具产业创新服务综合体弱电项目    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### ▲4、无重大违法记录声明书

云和县海云建设开发有限公司：

我方参与的    云北木玩智创空间-云和县木制玩具产业创新服务综合体弱电项目　的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### ▲5、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

云和县海云建设开发有限公司：

我方参与的    云北木玩智创空间-云和县木制玩具产业创新服务综合体弱电项目     的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

### ▲6、信用信息记录查询结果

（注：须按第一章5.2条要求提供网站的查询结果截图，最终以资格审查时查询的信息为准）

## 二   资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 1、投标声明书

云和县海云建设开发有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    云北木玩智创空间-云和县木制玩具产业创新服务综合体弱电项目 的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 采购编号 | 项目名称 | / |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 3、其  他

除招标文件规定的资信商务及技术文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务及技术评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信商务及技术方面的其他材料，但不得出现报价。

## 三  技术部分格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 1、项目施工方案

包含但不限于以下内容：

- ……

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、所拟入本项目人员配备情况表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职务 | 岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 3、安装、调试、验收的方案和措施

内容要求：

1、投标人应针对本项目提出详细的安装、调试求及改进的方法；

2、本招标文件安装、调试要求只是基本要求，投标人可以根据项目的特性作出优于或等同于招标文件要求的承诺。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 4、技术服务和售后服务的内容及措施

内容要求：

1、投标人应针对本项目的技术需求提出详细的后期的技术服务和售后服务内容及措施；

2、招标文件的技术服务和售后服务只是基本要求，投标人根据项目特性可作出优于或者等同于招标文件要求的承诺。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 5、评标办法要求的或投标人认为需要提供的其他材料（不得出现报价）

## 四   报价文件格式

### 1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 项目总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 大写： 小写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或委托代理人签字或盖章，否则其报价文件不进入评定。

2、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

▲3、投标报价高于最高限价的作无效标处理。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 总价合计（元） |  |

注：

1、本报价书包含但不限于第三章要求的所有内容。

▲2、总价合计必须与报价书（开标一览表）报价相同，且各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负

责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 五   投标文件封面及外包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

## 六  中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |
| 中标标的 |
| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

# 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

## 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会按总得分从高到低推荐中标人候选人，由采购人确认第一中标候选人作为本项目中标人。

## 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由评审专家或采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

## 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2 资信商务及技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.3 各投标人的技术部分得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.2.4 评审专家对各投标人的资信商务及技术文件得分汇总。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府采购政策价格扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

## 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为70%，总分值为70分，评委在规定的分值内统一打分。

评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

## 五   评标办法和细则

5.1资信商务及技术分值为70分，权重为70%:

| 评审因素 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信商务分9分 | 项目业绩 | 3分 | 投标人自2019年1月1日以来具有类似项目的成功案例，每个得0.5分，最高得3分。 注：提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 认证证书 | 6分 | 1、投标人具有信息系统集成及服务资质证书（一级）、安防技术防范系统集成及服务专项资质证书（一级）每个得1分，其他等级得0.5分；最高得2分。（提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。） 2、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得2分，否则不得分。（提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。） 3、所投产品制造商应具备较强的技术研发实力，投标时提供国家级科学技术进步奖证书的得2分，省级（直辖市）科学技术进步奖证书的得1分，最高得2分。（提供相关证书复印件加盖制造商公章，未提供不得分。） |
| 技术分61分 | 技术参数偏离 | 22分 | 投标产品的技术要求、性能参数，全部满足或优于招标文件要求的得22分；参数每有一项不满足扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目实施方案 | 6分 | 根据投标人提供的施工总体部署方案、施工及调试技术方案、确保施工质量方案、施工计划度表、保证工期、施工进度的组织方案、文明施工及安全施工方案等方面进行打分，完全满足要求的得6分，存在缺陷的每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 安装、调试、验收的方案和措施 | 6分 | 根据投标人提供的安装、调试及验收方案，方案和措施科学有效的，得6分；方案措施欠佳或缺陷的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣2分，扣完为止。 |
|  | 项目实施团队 | 6分 | 1、投标人拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、机电工程类（或系统集成类）高级工程师及以上职称、系统集成类高级项目经理证书，每个得1分，最高得3分； 2、投标人项目组成员拥有信息系统集成类证书的，每个得1分，最高得2分； 3、按实施人员的学历、专业、经验等进行综合比较打分，最高得1分。 注：提供相关证书复印件、实施团队人员在投标单位的社保证明复印件，否则不得分。 |
|  | 演示视频 | 15分 | 提供演示视频，符合要求的每一项得1.5分，不提供或不符合的不得分，最高得15分。 1、支持查看巡检问题记录。支持按照区域、巡检对象、任务编号、计划名称等维度筛选系统中的巡检问题。支持问题列表明细查看，支持进入单个问题详情并查看单项问题报告。 2、支持查看任务所属巡检计划、所属区域、执行方式、任务类型（计划/临时任务）、任务包含的巡检对象数量、发现问题数、任务生成时间、任务状态（执行中/已完成/已过期）；并支持按任务编号、区域、执行方式、时间、任务状态等条件筛选。 3、当巡检结论存在异常时会检出巡检问题，巡检问题模块包含问题复核、问题整改及问题审核。 4、巡检统计分析模块展示指定巡检模板、巡检区域在一段时间内的巡检情况，统计分析更多的关注问题分布情况、整改情况。 5、巡检对象的添加（自定义添加、系统同步）、删除及修改，以及巡检对象的巡检项关联检测点。 6、数据集成工作台可兼容Flink-CDC数据引擎，对接来源数据库CDC（数据变更捕获）机制，实现库内增量数据的采集。提供Flink-CDC采集输入插件，同时选择一个数据处理插件，数据输出插件，设计Flink-CDC数据集成任务的数据流，支持Flink-CDC输入源配置，包括数据类型，例如常用的Oracle数据库。选择数据库内的数据表，保存配置，可实现Flink-CDC增量数据采集。 7、数据集成工作台可兼容支持Kettle开源ETL任务，配置kettle任务名称，kettle版本号，直接导入其他项目的kettle任务描述文件，无需再配置任务参数，保存任务，点击启动，配置执行策略，包括增量模式，执行周期、执行频率，每日执行时间，点击运行并启动成功。 8、提供成熟的数据处理插件，无需代码编程也能完成数据集成过程中的处理规则配置。包括：云存储上传图片、字段映射、对标转换插件、标准转译、数据复制、数据过滤、数据合并、Lookup维表关联、Http动态处理等插件。 9、支持跨数据库类型的整库数据迁移功能，包括：PostgreSQL、Oracle、MySQL、SQLServer等库类型。 10、支持kerberos认证协议对接，实现数据安全访问认证。 注：投标人可现场讲解演示或视频讲解演示（视频讲解演示应在投标截止时间前将视频打包压缩并加密发送到邮箱2081948186@qq.com或U盘形式与投标文件一起递交，开标后提供解压密码），演示时间不超过20分钟。 |
|  | 培训方案 | 2分 | 根据投标人培训方案的可行性、合理性、针对性进行比较打分。 |
|  | 售后服务 | 4分 | 根据投标人拟设立的维护服务网点、响应时间、售后服务人员等进行比较评分，最高得4分。 注：提供拟设立服务网点售后人员缴纳社保证明（参保时间不少于6个月），否则不得分。 |

5.2报价分值为30分，报价权重为30%，由评标委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

5.2.3报价得分计算：

5.2.3.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

5.2.3.2  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。