招标需求

## 一、采购单位名称：遂昌经盛新能源有限公司

## 二、项目名称：遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目建筑用花岗岩矿矿山建设项目

三、项目概况：

1、项目地址：矿区位于遂昌县城区约60°方向，距城区直距约20km的云峰街道工业园区内。中心地理坐标（2000国家大地坐标）为：东经119°23′03″, 北纬28°39′51″（X：3172200.00,Y：40439800.00）。行政区域属于遂昌县云峰街道管辖。该地块西侧就是工业园区径四路，南侧为环三路，至云峰镇公路距离约为 3.0km，并在小马埠与省道龙（游）丽（水）公路相接；至遂昌县城公路距离约为 11.5km，交通方便。

矿区范围由16个拐点圈定，面积0.876km²，开采深度+345.10m~+252.0m，矿区范围拐点坐标见下表，为设计的开采范围。

矿区范围拐点坐标表

| 拐点 | 2000国家大地坐标系 | 拐点 | 2000国家大地坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| j1 | 3172483.000 | 40438924.000 | j9 | 3171872.000 | 40440376.000 |
| j2 | 3172705.000 | 40439752.000 | j10 | 3171755.502 | 40440299.549 |
| j3 | 3172483.100 | 40439832.659 | j11 | 3171834.306 | 40440099.224 |
| j4 | 3172281.000 | 40440219.000 | j12 | 3171867.202 | 40439566.991 |
| j5 | 3172255.000 | 40440327.000 | j13 | 3171836.000 | 40439392.000 |
| j6 | 3172206.000 | 40440361.000 | j14 | 3172082.000 | 40439306.000 |
| j7 | 3172080.000 | 40440586.000 | j15 | 3172204.710 | 40439001.029 |
| j8 | 3171975.000 | 40440557.000 | j16 | 3172375.973 | 40438863.328 |
| 矿区面积：0.876km2，开采标高：+345.10m～+252.0m。 |

本次招标围为基建期建设，涉及开挖（采）资源量约302.48万m³，其中风化壳（山砂）约181.28万m³，基岩约121.2万m³，覆盖层（剥离物）约26.92万m³。(实际以批准的红线范围内开挖（采）的量为准）；

2、矿区自然地理

（1）气象

拟设项目区属亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明，夏、冬两季长，春、秋两季短。多年平均气温16.8℃，气温的地域差异受地形影响明显，地势每增高100m，年平均气温降低0.52℃，全年无霜期240天。区内降雨充沛，全年降水量 1542-2226mm，多年平均降水量 1778.1mm，最大单年降水量 2766.2mm（2010年，新路湾镇）。随地形地势变化，年、月降雨量有差异。降雨量季节分布不均，时空变化大，时间上主要集中在梅雨期和台风期两个雨季，每年3-9月为多雨季节。3-6 月为梅汛期，平均月降雨量 230.3mm，降水量占全年总降水量的 51.8%，其中又以6月降水最为集中，降水量最多，这段时间冷暖空气交汇，雨量充沛，强度大，易形成地质灾害；7-9 月为台风雨季，平均月降雨量 159.8mm，降水量为全年的 26.9%，其特点：历时短、强度大、范围小，破坏力强，易形成地质灾害。10月-次年2月为少雨期，降水量显著减少，各地降雨量普遍在100mm 以下。

（2）水文

拟设项目范围内最低点标高+242m，周边最低标高+238m，大气降水可沿山坡自然排泄，只有少量下渗形成地下水。

拟设项目区及周边水系发育，存在多处地表水体，项目区西部发育有二条冲沟及一条人工水沟汇入项目区14号拐点附近的水塘，水塘水面面积约25400m2；项目区西北部矿界边缘建有一条人工水沟汇入1号拐点附近小水塘，水塘水面面积约920m2；项目区东侧发育有二条冲沟汇入项目区北东侧7号拐点附近的小水塘，水塘水面面积约600m2；项目区北部 3 号拐点附近有一个水塘，水塘水面面积约 9800m2；项目区东部有二个小水塘，水塘水面面积分别为 3600m2、950m2。

（3）地形地貌

拟设项目区为丘陵地貌，由9个小山头环状连接组成，出露最高标高为+345.1m，最低标高为+242m。

拟设项目区周边因以往建设房屋、厂房、简易道路而形成一些小规模的宕面，其他未开采均处于原始状态。

（4）植被

拟设项目区内植被较发育，地表植被以低矮灌木为主，主要有松树、杉木、木荷、枫香，胡枝子、女贞等各类灌木，毛竹、油茶等，苔藓植物、蕨类植物、草本植被茂盛。植被覆盖率在 70%以上，通行、通视条件一般。

（5）土壤

拟设项目区内有效土层厚度 0.9～5.20m，平均厚2.52m，岩性主要为洪坡积含碎砾石粘性土，原岩为石英二长岩，岩石原岩结构构造已无法清晰分辨，仅可见少量石英颗粒残留。靠近地表，岩石中可见部分腐殖层。

项目区地类主要为工业用地、林地、园地、耕地、水面、公共设施用地等。

土壤主要为砂壤土、风化残坡积层含砾粘土、亚粘土、粘土及植物腐烂的腐植土，一般为红褐色、灰褐色粘土，局部褐色、灰黄色，PH值在5.8~7.6之间，偏酸化。

（6）工程地质

1）矿体稳固性

矿体岩性为燕山晚期石英二长岩，按风化程度细分为2个类型，一是顶部的中-强风化石英二长岩风化壳，结构松散呈砂状，且平均厚度有 16.65m，稳固性差。另一种是下部的弱-未风化石英二长岩（基岩），岩性比较致密完整，岩石硬度相对较高，矿区断裂构造不发育，节理、裂隙发育较一般，因此该类矿石稳固性好。

2）边坡稳定性分析

未来开采北侧留有边坡，最高边坡59米，其中上部约有17米高为覆盖层及风化层，结构松散，不稳定，下部基岩边坡岩性比较致密完整，边坡稳定。

3）矿山开采可能诱发的地质灾害

矿山为露天开采，可能诱发的地质灾害有边坡的崩塌、滑坡及堆土场的垮塌。诱发其它地质灾害的可能性小。

崩塌、滑坡：最终边坡最大高度可达59m，且上部覆盖层和风化层厚度较大，岩石结构松散，稳定性差，矿床开采有诱发边坡崩塌、滑坡的可能。

堆土场垮塌：矿山开采剥离的覆盖层，雨季易产生垮塌等地质灾害。

3、周边爆破作业环境

拟设项目周边构、建筑物较多，爆破作业环境属复杂类型。区内上部覆盖层和风化壳采用挖掘机直接挖采，下部基岩按构、建筑物周边200m 范围内禁止爆破作业，划分为可爆破区和禁止爆破区（机械开采区）。禁止爆破区采用机械作业；可爆破区采用凿岩爆破的形式落岩。采用爆破开采的区域，为减少爆破对周边的影响，采取中间开沟的形式形成自由面。

- 矿区储量： 依据《遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目资源量情况说明》，矿区范围查明建筑石料用花岗岩矿资源量（控制）1623.80 万立方米/3514 万吨，其中风化壳资源量（控制）934.70 万立方米/1729 万吨，基岩矿资源量（控制）689.10万立方米/1785 万吨。剥采比 0.105:1。

本次招标围为基建期建设，涉及开挖（采）资源量约302.48万m³，其中风化壳（山砂）约181.28万m³，基岩约121.2万m³，覆盖层（剥离物）约26.92万m³。(实际以批准的红线范围内开挖（采）的量为准）；

5、开采方式：露天开采。

6、开采工艺过程为：采用自上而下分台阶（分层）开采。

【★】7、矿山主要设备、人员组织：

（1）投标人的设备的配备应满足招标内容和时限的要求，特种作业人员须持证上岗。

（2）矿区内运输车辆、挖机等必须符合国家矿山安全要求。

（3）矿山应对从业人员进行定期的安全教育培训工作，并做好培训经费的保障工作。从业人员的安全教育培训主要包括安全意识、安全知识和安全技能教育等。

（4）中标后所有矿区工作人员都要缴纳工伤保险和安全责任保险。

四、工作内容及服务要求：

中标人按照《遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目施工设计方案》、《浙江省遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目建筑用花岗岩矿网上挂牌出让公告》[浙资交矿公告〔2022〕6号]及《浙江省采矿权有偿出让合同》的要求执行，有变更的按变更后的要求执行。本项目提供的施工设计方案作为参考，设计方案应根据情况进行完善。并按照招标人要求对矿山基建进行施工。

（一）中标人负责的工作内容和服务要求：

包含设计图及设计备案稿中所示的运输道路，基建期开挖（采）、装车，施工面覆盖层剥离运输，场内挖填平衡，绿色矿山建设，辅助设施等确保矿山建设项目安全设施通过竣工验收的全部矿山基建内容（包括设计图纸中未提及但为矿山建设项目安全设施通过竣工验收必要条件的相关内容，图纸中未明确的按照相关验收要求由中标人负责明确、深化和实施）以及部分原砂加工劳务服务。

（1）矿山基础设施建设：

包括但不限于开拓上山道路、联络道、施工作业平台、卸料平台，前期基建剥离工程，临时排土场建设，排水设施建设，矿区及生产生活区范围的围挡、照明、监控等；生产生活区的土建工程和设备及相关配套设施的采购、安装、调试、验收、审批等，包括但不限于建设范围内的开挖、场地平整、地基处理、土建工程、设备采购、安装、外部水源引入、蓄水池建设、外部电力线路引入、变配电、内部电路及照明、生活用电电力建设、防雷保护工程、厂区道路、绿化、控制室及生产配套所需的现场办公与生活用房、办公设备、办公家具、展示厅、宣传栏、电子显示屏等全套生产生活设施。

（2）矿山开采：

矿山开采包括覆盖层剥离【含清表、表土和风化层剥离、场内挖填平衡、运输等】、开采【含凿岩、穿孔、爆破、机械作业（切割）等】，配合加工点加工供料（含原砂至加工点装卸）及其他相关内容。按照《遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目安全设施设计、初步设计、施工图设计》实施的矿山基建所有材料采购（包含炸药、用电、燃油、水、耗材等）、储存、领用等工作，生产涉及的所有设备和厂房等设施的保管、运行、维修保养，产品的装车、过磅，施工区域及矿区连接道路的保洁、降尘等生产辅助工作，废弃物倒放及处置、水资源的购入和污水及粉尘污染、噪音扰民等处理或防治工作、边坡治理、人员组织、文明施工、安全管理、质量控制、产量保证等一系列工作。

涉及到的审批及相关延伸服务，应包括但不限于爆破方案、炸药审批等审批和聘请爆破监理（如需发包人签订委托合同的，由发包人、中标人及监理单位签订三方协议，费用由中标人承担）等相关安全等工作。

临时加工点建设由发包人负责，在加工点建设和运营期间，中标人需无条件配合相关工作，并完成工作范围内的原砂原料供应的装车、运输和卸料工作。

- 绿色矿山建设：发包人将按《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）要求进行矿山建设和开发利用，修复改善矿区环境，美化采区地表景观矿山在正式投产6个月内完成绿色矿山建设和相关工作。

（4）因市场行情变化，发包人矿产品销售存在不确定性，会对整体项目进度产生影响，中标人应充分考虑该因素对自身产生的影响，发包人不对该因素负责，该因素风险由中标人承担。为加快工程进度及中标人回款速度，允许中标人参与协助发包人的矿产品销售工作，中标人可自行购买或引进矿产品购买单位（引进单位需持中标人开具工作介绍函与发包人合作），购买价格参照同期发包人正常销售价格结算，双方可在不低于正常销售价格的前提下协商，售出价高于正常销售价格的，高出部分由发包人、中标人双方按照2:8的比例分成获益，分成收益在单次销售合同执行完毕并完成结算后支付。中标人不得引进或将原砂出售给遂昌县域内不具砂石加工及销售资质的主体。最终购买价格及出售数量以双方协商后签订销售协议为准。

（二）招标人负责内容

1、招标人负责办理矿山开发行政许可等需由招标人办理的各类手续。

2、招标人负责按当地相关政策对生产区等进行政策处理（若产生其他不可预见费用由中标人承担）。

3、向中标人支付工程建设费用和劳务报酬。

4、负责矿区日常监督管理工作。

五、施工要求：

1、按照《遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目施工设计方案》的要求施工，有变更的按变更后的要求施工。本项目提供的施工设计方案作为参考，施工方案应根据设计方案情况进行深化和完善。

2、粉尘防治要求：须按《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求运行，并达到排放标准。

3、绿色矿山建设要求：按《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）、《非金属矿行业绿色矿山建设规范》(DZT0312-2018)执行，实施边开采边治理边复绿；确保“省级绿色矿山”。

4、由中标人补充完善的施工方案。

六、绿色矿山建设：

（一）基本要求

1、矿区环境建设

将机制砂石加工厂区、办公区域、生活区域与矿山开采爆破区域进行合理分开，减少开采对加工的影响，对办公生活的影响。矿区功能分区布局合理，矿区绿化、美化，整体环境整洁美观；原料开采、生产、运输、贮存等管理规范有序。

2、资源开发方式

实现资源开发与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式；采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输；切实贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁士地，治理率和复垦率达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。

3、资源综合利用

按照减量化、资源化、再利用的原则，对生产工艺合理优化设计，提高成品率，充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平；生产工艺技术和设备符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。剥离表土后，砂石矿山资源利用率不低于95%。

4、节能减排

建立能耗核算体系，采取节能减排措施，降低砂石生产能耗和设备损耗，使三废和噪音排放达到环保标准。

5、科技创新与数字化矿山

建立科技研发队伍，推广转化科技成果，加大技术改造力度，推动产业绿色升级。建立数字化矿山，实现矿山企业生产、经营和管理信息化。

6、企业管理与企业形象

建立产权、责任、管理和文化等方面的企业管理制度。建立质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，确保质量、环境、职业健康与安全的管理。

（二） 实现指标

实现的主要指标有，矿产资源利用率、废弃物处置率、三率、数控率、单位能耗指标、矿区绿化覆盖面积占可绿化区域面积的百分率、主要运输道路硬化率、每年研发资金投入站上年度主营业务收入的百分比、环境指标等9个方面实现合格，具体计划指标数值如下（见表2-1) :

绿色矿山建设主要指标实现情况

| 序号 | 指标内容 | 实现情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿产资源(综合)利用率 | 99 |
| 2 | 废物处置率 | 危险废弃妥善处置率(%) | 100 |
|  |  | 固体废弃物妥善处置率(%) | 100 |
| 3 | 三率指标 | 开采回采率(%) | 99 |
|  |  | 采矿贫化率(%) | 一 |
|  |  | 选矿回收率(%) | >95 |
| 4 | 数控化率 | 关键生产工艺流程数控化率(%) | >70 |
| 5 | 单位能耗指标(千克标准煤/吨,kgce/t) | <2.0 |
| 6 | 矿区绿化覆盖面积占可绿化区域面积的百分率(%) | 100 |
| 7 | 主要运输道路硬化率 | 100 |
| 8 | 环境指标 | 大气环境 | 颗粒物(ug/㎡) | 900 |
|  |  |  | 其他(ug/㎡) | 无 |
|  |  | 水环境 | 地表水(mg/L) | 1500 |
|  |  |  | 污水(mg/L) | 0 |
|  |  |  | 水循环利用率(%) | 100 |
|  |  | 声环境 | 矿区内(DB) | <70 |
|  |  |  | 矿界外(DB) | <55 |

（三）排水

1、矿山开采区排水

（1）矿山开采区四周应考虑相应的排水沟渠，确保雨水能迅速排出，场地平面不产生积水。

（2）矿区红线范围内的雨水应收集沉淀可作为生产用水的补充或经沉淀处理达标后排放。

（3）截排水沟须做成“三面光”， 能设置为暗沟的设置为暗沟，截面尺寸应满足截、排水要求。地坑、电缆沟等地下工程不能有雨水进入。

（4） 《水土保持方案》破碎站范围需要完成的措施包含于本次招标范围。

2、加工厂区防排水

（1）加工厂场地平面四周应考虑相应的排水沟渠，原则为暗沟，确保雨水能迅速排出，场地平面不产生积水。

（2) 截排水沟截面尺寸应满足截排水要求。

（3) 排水系统的布置应尽可能考虑到与污水处理系统的衔接，原则上进行收集作为生产用水。

（4) 《水土保持方案》骨料生产区需要完成的措施包含于本次招标范围。

3、 引用标准

（1)DZ/T0316-2018《砂石行业绿色矿山建设规范》：

（2)GB8978《污水综合排放标准》：

（3)GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》；

（4)GB12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》：

（5)GB3095《环境空气质量标准》；

（6)GB3838《地表水环境质量标准》；

（7)GB6722《爆破安全规程》；

（8)JC/T2299《机制砂石生产技术规程》；

（9)GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》：

（10)HJ651《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》；

（11)GB/T14684《建设用砂》；

（12)GB/T14685《建设用卵石、碎石》：

（13)GB18452《破碎设备安全要求》；

（14)GB14161《矿山安全标志》：

（15)GBT13306《标牌》；

（16)GB50140《建筑灭火器配置设计规范》；

（17)GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》；

上述规范和标准如有更新或执行新标准的，按最新标准执行。

七、安全施工要求：

1、安全生产要求符合浙江省安全生产管理部门关于印发《浙江省非煤矿山外包工程安全管理暂行办法实施细则》的通知（浙安监管矿【2014】103号文）。

2、中标人应当成立专门的安全生产领导小组，建立健全各级安全生产责任制。制订安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理、矿山救护等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等，并加以考核和贯彻落实，安全生产档案如设计材料、竣工材料以及其他与安全生产有关的文件、材料和记录，分门别类归档，便于查阅，接受招标人及政府安全监督部门的检查与监督。

3、中标人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，中标人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具；对其管辖范围内的人员和配备（包括招标人的人员和设备）以及工程的安全负责，负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。

4、中标人必须确保邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失或发生其他任何施工安全事故；中标人必须对施工现场的用电安全负责，施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意。

5、必须采用控制爆破技术，制订科学可靠的爆破方案，控制爆破飞石、降低爆破振动，必要时对爆破区域进行覆盖，或对保护目标设置隔离栏、防护网等保护措施。

6、加强安全教育和培训，按照有关部门要求，各种岗位操作人员应定期参加安全培训教育，提高安全生产意识，保证所有特殊工种持证上岗。

7、对招标人下达的符合安全生产规定的有关安全整改通知书，中标人必须无条件签收，并付诸于行动。

8、中标人必须依照国家法规与下属所有员工签订劳动合同，按有关规定为员工进行相应保险。若发生伤残亡事故，由中标人负责处理，并承担保险赔付金以外的其他法定责任及费用。

9、中标人申报爆破作业、土石方开挖及场地平整须符合批准程序，招标人有权停止未获取批准程序的爆破及施工作业。

10、中标人购置的炸药及其起爆器材，必须报爆破安全监理人员核实生产厂家、产品日期，必要时，要按其质量标准和安全性能说明书，抽样进行现场试验，确保其质量。不得使用过期、变质或在未经批准在工程中应用的爆破器材。

11、要及时清理平台上疏松岩土和坡面浮石，上部清理时，下部禁止作业。

12、中标人必须严格按照公安机关批准的爆破设计方案组织施工，不得私自更改。

13、中标人应建立严格的炸药及其起爆器材管理体制。

14、进行爆破施工时必须执行《爆破安全规程》的有关要求，预防盲炮、残药的产生，如果发现盲炮、残药必须按要求及时处理。

15、起爆点应位于爆破安全警戒范围之外，如果受条件限制必须位于爆破安全警戒范围之内时，应构筑安全可靠的隐蔽设施。

16、装车运输时要防止机械伤害事故，严禁超载，严禁酒后开车、疲劳驾驶。

17、对爆堆、工作面以及路面进行洒水除尘，钻机采取集尘作业，生产人员正确穿戴、使用防护用品，预防粉尘危害。

18、中标人爆破器材的运输、加工、使用严格执行规范，防止发生意外爆炸；爆破作业严格按规程操作，预防早爆、盲炮事故，避免爆破振动、飞石、滚石、冲击波造成的危害，运输作业中严禁车辆超载、无证驾驶、违章驾驶、酒后驾驶，避免发生交通事故。否则，中标人承担由此引起的所有经济和法律责任。

19、因中标人原因发生质量事故、工程事故、安全事故，工伤事故、死亡事故或其他事故造成的一切损失，中标人承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由中标人承担一切责任。

八、实施依据及相关标准（如有新标准及规范，按新标准及规范执行）

1、矿产资源开发利用编制依据 （包括但不限于）

1.1法律

1）《中华人民共和国矿产资源法》；

2）《中华人民共和国矿山安全法》；

3）《中华人民共和国水土保持法》；

4）《中华人民共和国劳动合同法》；

5）《中华人民共和国特种设备安全法》；

6）《中华人民共和国环境保护法》；

7）《中华人民共和国预算法》；

8）《中华人民共和国劳动法》；

9）《中华人民共和国职业病防治法》；

10）《中华人民共和国土地管理法》；

11）《中华人民共和国森林法》；

12）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

13）《中华人民共和国消防法》；

14）《中华人民共和国行政处罚法》；

15）《中华人民共和国安全生产法》。

1.2 行政法规

1）《地质灾害防治条例》；

2）《电力设施保护条例》；

3）《基本农田保护条例》；

4）《土地复垦条例》；

5）《公路安全保护条例》；

6）《民用爆炸物品安全管理条例》；

7）《矿产资源开采登记管理办法》；

8）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

9）《中华人民共和国森林法实施条例》；

10）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》；

11）《矿山地质环境保护规定》。

1.3 部门规章及规范性文件

1）《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》；

2）《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》；

3）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》；

4）《关于印发<矿产资源节约与综合利用专项工作管理办法>的通知》；

5）《电力设施保护条例实施细则》；

6）《国土资源部关于印发《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录（修订稿）》的通知》；

7）《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》；

8）《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》；

9）《关于加快建设绿色矿山的实施意见发布》）；

10）《土地复垦条例实施办法》；

11）《地质环境监测管理办法》；

12）《矿山地质环境保护规定》；

13）《关于印发<绿色矿山评价指标>和<绿色矿山遴选第三方评估工作要求> 的函》。

1.4 地方性法规

1）《浙江省资源综合利用促进条例》；

2）《浙江省矿产资源管理条例》；

3）《浙江省土地整治条例》；

4）《浙江省土地复垦办法》；

5）《浙江省电力设施保护办法》。

1.5 地方政府规章及规范性文件

1）《关于印发浙江省露天开采矿山自然生态环境治理工程施工质量验收管理办法（试行）的通知》；

2）《浙江省露天开采矿山生态环境治理技术指南》；

3）《浙江省国土资源厅 浙江省环境保护厅关于印发<浙江省矿山粉尘防治管理暂行办法>的通知》；

4）《浙江省遂昌县乡镇（街道）地质灾害易发程度分区和防灾避险图册》 ；

5）《浙江省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）和金属非金属矿山新型适用安全技术及装备推广目录（第一批）的通知》；

6）《关于印发<浙江省土地整治项目预算定额标准>的通知》；

7）《关于印发<浙江省矿山生态环境保护与治理规划（2016-2020 年）的通知>》；

8）《关于转发国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》；

9）《浙江省国土资源厅关于组织开展矿地综合开发利用采矿权试点工作的通知》；

10）《浙江省国土资源厅关于进一步加强新设采矿权论证复核工作的通知》；

11）《浙江省国土资源厅关于做好矿地综合开发利用采矿权试点工作的通知》；

12）《关于进一步做好矿地综合开发利用项目采矿权设置有关工作的通知》 ；

13）《关于印发浙江省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金管理办法（试行）的通知》；

14）《浙江省绿色矿山质量再提升三年行动方案（2021-2023 年）》；

15）《浙江省自然资源厅关于公布行政规范性文件清理结果的通知》；

16）《遂昌县水土保持规划》；

17）《浙江省丽水市矿产资源总体规划（2020-2025 年）》；

18）《遂昌县水生态环境保护“十四五”规划（发布稿）》；

19）《遂昌县自然灾害防灾减灾“十四五”规划》（征求意见稿）；

20）《遂昌县矿产资源规划（2021-2025 年）》（征求意见稿）。

1.6 主要技术标准、规范、规程

1）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

3）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

4）《爆破安全规程》（GB6722-2014）；

5）《防洪标准》（GB50201-2014）；

6）《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）；

7）《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）；

8）《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）；

9）《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 ；

10）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；

11）《室外排水设计规范》（GB50014-2021）；

12）《主要造林树种苗木质量分级》（GB/T6000-99）；

13）《金属非金属矿山采矿制图标准》（GB/T50564-2010）；

14）《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T32864-2016）；

15）《用电安全导则》（GB/T13869-2017）；

16）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

17）《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；

18）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；

19）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

20）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

21）《滑坡防治工程勘查规范》（DZ/T0218-2006）；

22）《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T0220-2006）；

23）《土地开发整理标准》（TD/T1011~1013-2000）；

24）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

25）《土地复垦方案编制规程第 1 部分：通则》（TD/T1031.1-2011）；

26）《土地复垦方案编制规程第 6 部分：建设项目》（TD/T1031.6-2011）；

27）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

28）《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）；

29）《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T1049-2016）；

30）《浙江省园林绿化工程施工质量验收规范》（DB33/1068-2010）；

31）《地质灾害危险性评估规范》（DB33/T881-2012）；

32）《浙江省园林工程施工规范》DB33/（T1099-2014）；

33）《浙江省营造林工程预算定额》（2019 试行版）。

1.7 其他设计依据

（1）《成交通知书》（遂昌县自然资源和规划局，2022 年 4 月 13 日）；

（2）《丽水市自然资源和规划局关于补划遂昌县矿地综合利用采矿权开采规划区块的批复》（丽自然资规发〔2019〕16 号）；

（3）《遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目（普通建筑石料）勘查地质报告》（衢州之源矿业有限公司，2020 年 1 月，以下简称《地质报告》）；

（4）《<遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目（普通建筑石料）勘查地质报告>矿产资源储量评审意见》（金华市新创矿产资源储量评审咨询有限公司， 2020 年 5 月 7 日，金新资评〔2020〕28 号）；

（5）《关于<遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目（普通建筑石料）勘查地质报告>矿产资源储量评审备案通知书》（自然资源和规划局，2020 年 5 月 7 日，遂自然资储备字〔2020〕01 号）；

（6）《浙江省遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目矿区范围划定的论证报告》（衢州之源矿业有限公司，2022 年 3 月）；

（7）《遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目资源量情况说明》（衢州之源矿业有限公司，2022 年 4 月 2 日）；

（8）《遂昌县矿山联合踏勘意见表》（遂昌县自然资源和规划局、公安局、丽水市生态环境局遂昌分局、应急管理局、遂昌县工业园区管理委员会、遂昌县水利局、遂昌县云峰街道办事处，2022 年 3 月 10 日）；

（9）《遂昌县人民政府关于同意浙江省遂昌县云峰街道龙板山矿地综合利用项目立项的批复》（遂政发〔2022〕12 号，遂昌县人民政府，2022 年 3 月 23 日）；

（10）《遂昌县土地利用现状图》；

（11）《遂昌县中心城区土地利用规划 2006-2020》（2014 调整完善版）规划局部图；

（12）现场收集的其他资料。

九、其它：

1、投标人自行前往现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

2、转包与分包

（1）本项目不允许转包。

（2）本项目可以分包。如需要分包须事先以书面形式报招标人同意，方可分包给具有相应资质的单位，并在其资质等级许可的范围内开展业务。

3、施工过程中如遇到荒料，应由发包人确定是否采用机械作业（切割）方式作业后再行继续施工。如采用机械作业（切割）方式的，承包人应安排经验丰富的技术人员保障石料成材率。成材尺寸根据市场需求原则上为宽0.85米*高1.35米，实际以发包人要求为准，横刀费用不计。

4、其他费用

（1）中标人完成爆破安全评估报告审批，同时发包人不承担中标人前期任何相关费用：包括不限于控制爆破方案及施工组织设计，专家评审费用，以及委托第三方编制的安全评估报告费用等。

（2）设备由中标人自行购买、安装及拆除（包括设备后期维护），发包人负责提供场地。

（3）发包人对于石料开采加工需求可能存在不确定性、不均衡性，投标人应充分考虑风险性，必须根据发包人的要求安排生产且不得以此为理由向发包人进行费用索赔。

（4）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，如造成损失由中标人承担。

（5）矿山在开采过程中，如遇地质环境相对复杂，需对局部边坡进行加固施工的，此部分费用由投标单位承担，综合考虑在投标报价中。

（6）中标人需自行妥善处理好与相关管理部门的关系，自行处理好与运输途中各镇、乡、村等周边邻里关系，不得以外部因素干扰而影响工期或提出索赔要求。

【★】十、违约责任

- 因中标人原因引起的遂昌县、丽水市、省级、国家级新闻媒体负面曝光，造成严重后果的每曝光一次，招标人有权课以2万元、5万元、25万元、50万元的违约金。

（2）如因中标人拖欠农民工工资、环保、安全等问题引起5人以上人员集体上访造成政府相关部门的处罚，经核实是中标人责任的，招标人视情节轻重有权课以每次5万元以内的违约金。

（3）因中标人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，招标人有权要求中标人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由中标人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（4）中标人须按《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求，做好矿山粉尘防治。矿山凿岩、机械采掘、石料铲装等环节必须采取喷淋抑尘措施。矿区专用道路及成品料堆场应做到地面硬化。若粉尘废水防治措施或其他生态环境问题未达到要求，被生态环境部门查处，在规定时间内未能整改完成的，招标人视情节轻重有权课以每次25万元以内的违约金。

（5）中标人若未在规定时间内达到绿色矿山建设要求的，责令整改完成“绿色矿山”建设。

（6）凡招标人提供的图纸、数据等资料，中标人必须专人负责妥善保管，并做好技术和矿山资源保密工作，如有遗失和泄密，中标人承担因此造成的所有损失。

（7）如中标人设备、质量、进度达不到合同要求，中标人拒不整改的，应赔偿相应经济损失并招标人视情节轻重有权课以500万元以内的违约金。

（8）开采出的石料归招标人所有，中标人不得私自外运、外卖，如中标人私自外运、外卖，按该货物市场价格的5倍向招标人支付违约金，招标人有权从中标人的劳务报酬费中扣除。

（9）须经招标人同意方可允许外料加工，未经招标人允许擅自进行外料加工，招标人视情节轻重有权课以每次10万元以内的违约金。

（10）配备的项目组成员（指项目负责人、技术负责人、安全总监）月到位率不少于每月22日历天（有特殊情况少于上述时间的，应通知招标人，并征得招标人书面同意），且涉及到爆破等环节，必须到位，月到位率达不到规定的，承担2000元/人/天的违约金，从劳务报酬中扣除。

（11）因中标人原因发生质量事故、工程事故、安全事故等，造成人身和财产损失的，中标人承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任外。如招标人因此被相关部门处罚的，中标人另按管理部门罚款的双倍金额支付招标人违约金。如发生重大安全事故时，招标人有权终止合同并要求赔偿相应的经济损失，如不足弥补招标人损失的，招标人有权继续向中标人追索经济损失。

（12）中标人主要管理人员（项目负责人、技术负责人、安全总监等）在项目实施期间如出现不听招标人的正常工作指挥，影响恶劣的，招标人有权要求中标人及时调换主要管理人员（项目负责人、技术负责人、安全总监等）直至符合招标文件要求止。如发现主要管理人员中有不称职或有其他违背职业道德发生，招标人有权要求中标人无条件更换该主要管理人员并提供具有更佳工程经验的主要管理人员，经招标人考核同意后再上岗，否则由此造成的一切损失由中标人赔偿。

（13）中标人违反文明施工管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由中标人承担一切责任。招标人因此被相关部门处罚的，中标人需按管理部门罚款的双倍金额支付招标人违约金，招标人有权从中标人的劳务报酬费中扣除。

（14）中标人违反合同约定进行转包或挂靠的，招标人课以合同价款5%违约金且有权单方解除合同。中标人违反合同约定进行分包的，招标人有权课以合同总价款2%的违约金。

（15）因中标人原因未按时完成设备安装及基础设施建设的，每逾期一天按10000元/天支付招标人作为违约金，因招标人政策处理、疫情管控原因及其他非因投标人原因的除外。

（16）中标人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，属于根本违约，由于中标人原因造成的, 前期所投入的所有设施设备、应付中标人而未支付的费用等归招标人所有，同时没收履约保证金，如不足弥补招标人损失的，招标人有权继续向中标人追索经济损失。

（17）因不可抗力因素（台风、地震、国家政策等）影响，中标人未能按招标人要求进度完成任务的不承担违约责任。

(18)投标人要充分考虑投资风险，如遇招标文件或合同未涉及的内容，除法律法规规定由招标人承担外的风险由投标人自行承担，一切费用原则上投标人自行负责。

（19）发包期间，因投标人原因导致开采加工量、质量、安全生产和设备投入未能满足甲方现场实际需求的（销售原因除外），招标人有权提前中止合同并不承担任何法律责任，投标人因此导致的经济损失由投标人自行承担。

（20）招标范围内，有一处天然气门站及输气管道设施正在迁移中，由此因素造成无法施工且工期延误的不视为承包人违约，工期予以顺延，发包人也不就此延误承担相关责任，承包人应充分考虑该因素。

【★】十一、商务要求：

1、投标报价：工程费用（劳务报酬）投标报价应以人民币为结算货币。整个项目报价须包括矿山基础设施建设、移动设备投入（如钻孔设备、挖掘设备、场内运输设备等）、矿山开采、配合砂石加工、智能化绿色矿山建设、基建期涉及的矿山恢复治理与土地复垦以及后续拆除等工作所涉及所有的人工费、材料费、辅助生产设备及维保工器具投入费、财务费、现场费、安全生产费、环境保护费、文明施工费、污水处理费、企业管理费、利润、规费、税金、保险费、行政部门或政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任一切应有费用、以及不可预见的其他费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在本次报价中。

1.1本项目的措施费不另计算，相关费用已包含在项目单价中，措施费包括（不限于）以下内容：

(1)石料堆场、生活办公场地建设费用；

(2)临时用电、用水线路及配套设施；

(3)地磅调试、迁移、拆除等费用，辅助管理用房及配套设施（地磅设备发包人已采购部分，根据施工实际需求，不足的由投标人负责采购、安装等）；

(4)根据招标人监控方案进行监控设备的采购、安装、调试、迁移、拆除以及通讯等的相关费用；

(5)进出场外临时道路（含矿区内运输道路）修筑、维护、拓宽等费用；

(6)爆破器材、炸药临时存放管理用房；

(7)排水沟、截水沟及采场边界围栏的建设；

(8)表层植被清运（含伐树、挖树兜）；

(9)爆破可能产生影响的监测、评估费用及由于爆破影响引起的相关赔偿费用；

(10)安全生产费；安全生产费必须按照财政部颁发的财资〔2022〕136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》执行。安全生产费包括但不限于以下内容：（安全防护措施、警示标识费用、安全生产标准化费用、应急预案费用等）。

(11)矿山在开采过程中，如遇地质环境相对复杂，需对局部边坡进行加固施工措施；

(12)创建绿色矿山相应费用；

(13)施工场地范围内为完成本项目的所有涉及（除应招标人承担的费用外）的费用。

2、服务期限：建设期为12个月。开工时间由发包人以书面形式通知中标人执行。

3、质量要求：

（1）矿山开采：设备、材料及工程质量100%合格，产能及产品调试达标，满足国家及地方环保要求，建设应符合《加快建设绿色矿山的实施意见（国土资规【2017】4号）》中《非金属矿行业绿色矿山建设要求》和DZ/T0316-2018《砂石行业绿色矿山建设规范》、《机制砂石骨料工厂设计规范》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》等标准，还要满足财企（2012）16号《企业安全生产费用》和使用管理办法、GB5768《道路交通标》、GB2893《安全色》、GB2894《安全标志》等安全及相关规定，有变更的按变更后的要求执行。

（2）矿山地质环境保护、土地复垦：针对矿山地质环境保护、土地复垦部分工程，中标人须具备地质灾害治理工程施工资质；如中标人不具备该资质，须经招标人同意后将矿山地质环境保护、土地复垦工程分包给具有相应资质的企业。

4、验收

（1）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报招标人备案，否则，因此产生的后果均由中标人负责。

（2）其他按国家行业规范、标准和本招标文件进行验收。

（3）所有设备均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经招标人验收合格后方可使用。招标文件已注明厂家（品牌、产地）的材料和设备，中标人应按照招标文件要求优先采购和施工，如需调整或采用其他品牌、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品并经招标人同意认可。