# 招  标  文  件

（非政府采购项目）

采购编号: 浙亿云采2024-017号

项目名称：云和县白龙山街道工业园区职工公寓室内装修工程--家具采购项目（第二次）

采 购 人: 云和县工业园区投资开发有限公司

代理机构:浙江亿丰工程管理有限公司

二〇二四年	三月

目  录

第一章 公开招标公告	2

第二章  采购需求 	4

第三章  投标人须知	34

前列表	34

一   总则	35

二   招标文件说明	35

三   投标文件的编写	36

四   履约保证金	37

五   投标文件的包装、提交、修改和撤回	37

六   开标和评审	37

七   投标无效的情形	39

八   法律责任	40

九   询问	41

十   质疑	41

十一  投诉	41

十二  授予合同	42

十三  验收	42

十四  政府采购政策	42

十五  其他事项	43

第四章　采购合同格式（仅供参考）	44

第五章　投标相关文件格式	50

一   资格审查文件格式	50

二   资信商务及技术文件格式	57

三  技术部分格式	62

四   报价文件格式	66

六  中标人公告内容	71

第六章  评标办法和细则	72

一   总则	72

二   评审委员会	72

三   评标程序	72

四   评标一般规定	73

五   评标办法和细则	73

# 第一章 公开招标公告

浙江亿丰工程管理有限公司受云和县工业园区投资开发有限公司的委托，对云和县白龙山街道工业园区职工公寓室内装修工程——家具采购项目进行采购。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

- 采购编号: 浙亿云采2024-017号

2.采购项目：云和县白龙山街道工业园区职工公寓室内装修工程——家具采购项目

3.采购方式：公开招标

4.采购类型：非政府采购

5.采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | ▲预算金额 (最高限价) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云和县白龙山街道工业园区职工公寓室内装修工程——家具采购项目 | 1 | 项 | 384.15万元 |  |

6.投标人应具备的资格要求：

6.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.2投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.3本项目不接受联合体投标，不允许分包，不允许转包。

7.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

8.招标文件网上获取时间:2024年3月14日-2024年4月3日每天8:30-11:30,14:00-17：00（北京时间）,双休日及法定节假日除外（注：招标文件获取截止后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取）。

9.网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下报名资料:

（1）投标人介绍信及联系方式；

（2）营业执照副本复印件；

以上资料须加盖单位公章，以邮箱或邮寄至采购代理机构（地址：云和县新建南路544号。以邮箱2081948186@qq.com收到的时间为准；邮寄递交的，以实际收到邮件的时间为准）。为确保报名资料已准确无误递交，请各投标人在递交报名资料后及时与招标文件指定的项目负责人取得联系。未提交报名资料的投标人对招标文件提出质疑的，不予受理。

10.招标文件获取及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

10.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

11.履约保证金：合同价的2%。

11.1缴纳履约保证时间及缴纳方式：合同中约定。

▲12投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

13.投标截止时间：2024年4月3日09:00（北京时间）。

14.提交投标文件地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。

15.开标时间：同投标截止时间。

16.开标地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。

17.本公告在以下媒体同时公布：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/

18.联系方式

（1）采购人名称：云和县工业园区投资开发有限公司

项目联系人：黄先生       联系电话：13588150530

联 系 人：季女士    联系电话：18857806881

地址：云和县城东路160号

（2）采购代理机构名称：浙江亿丰工程管理有限公司

项目负责人：练先生   联系电话：13957041505    传真：0578-5538879

质疑联系人：陈女士   联系电话：0578-5538879   传真：0578-5538879

地址：云和县新建南路544号

（3）备案部门名称：云和县富云国有资产投资集团有限公司

联系人：沈先生   电话：0578-5566992

地 址：南山路南段201号云北智创中心北c-10楼

第二章采购需求

- 采购清单及参数要求：

1、A户型配置清单

| A户型配置清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm) | 材质要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 床 | 2000*1800 | 1、产品外形尺寸偏差(mm）：产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差非折叠式为±5、折叠式为±6,配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。 2、平整度(mm)：面板、正视面板件≤0.20。 3、着地平稳性(mm)：底脚与水平面的差值≤2.0。 4、检测依据：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，形状和位置公差：翘曲度、平整度检测合格；材料要求：木材含水率合格；外观要求：木制件外观、木工要求、漆膜外观要求检测合格；漆膜表面理化性能要求：耐磨性1级、耐液性1级；单层床强度和耐久性：床铺面集中静载荷试验(1100N,10次）、床结构耐久性试验（300N，10000次）检测合格；有害物质限量：甲醛释放量≤0.007mg/m³，重金属含量铅、镉、铬、汞未检出。 5、覆面材料：采用优质国内高端超纤皮，可防霉、抗菌，透气性好。 6、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，不应CFC和HCFC类物质作为发泡剂。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 7、粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分；水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 8、外架：实木架，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理。实木外架：须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。 9、床脚：采用电镀五金脚。 | 张 | 41 |
| 2 | 床垫 | 2000*1800 | 1、布料：须符合GB/T 19817-2005、GB 18401-2010标准的要求，PH值≥6.8，染色牢度（耐酸汗渍、耐碱汗渍）≥3-4级，色牢度（耐皂洗、耐摩擦、耐光）≥4-5级，起球性能≥4-5级，纱线抗滑移：经向≤3、纬向≤2。 2、海绵：须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 2、2.2粗钢丝整网弹簧20排 3、500克重PK棉2张 4、1300克重2分厚3E椰梦唯环保棕 5、成品：符合QB/T1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》标准要求，且面料：无破损、清洁无污染、无明显色差；面料物理性能：面料耐干摩擦色牢度4-5级。 | 张 | 41 |
| 3 | 床头柜 | 500*400*450 | 1、柜部结构45度角，金属拉手， 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板：须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 2、饰面材料：采用优质环保型浸渍胶膜纸。 3、封边：PVC封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，规格尺寸及其偏差和形状公差检测合格，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度≥5级，甲醛释放量≤未检出，可迁移元素（可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤未检出，塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量≤未检出。 4、五金件：导轨：须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。、铰链：采用优质品牌缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。、三合一：三合一偏心连接件偏心体抗压强度、抗压强度应≥330N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、抗压强度应≥650N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、抗拉强度应≥900N；盐雾试验：经 150h 乙酸盐雾试验(AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R:/RA)为: 10/-，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技 术要求及试验方法》；GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。、锁具，须符合QB/T 2530-2011、GB/T 10357.5-2011标准的要求，锁具使用功能检测开启灵活无卡滞，锁具、插销装置耐久性试验经10000次后检测无损坏。。 5、下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，钢管须符合QB/T3827-1999、QB/T3832-1999，金属表面耐腐蚀18h乙酸盐雾试验（级），镀层本身耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级。 6、静电抗菌喷涂粉末：符合HG/T2006-2022、GB18581-2020标准，有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，Cd、Cr、Hg含量未检出,I型1类热固性粉末涂料的要求:附着力1级，铅笔硬度≥2H。。 7、工艺要求：板材要求四周全封边处理，可防霉抗菌。 8、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 个 | 82 |
| 4 | L型衣柜 | 1340*1120*600*2400 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板：须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 2、饰面材料：采用优质环保型浸渍胶膜纸。 3、封边：PVC封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，规格尺寸及其偏差和形状公差检测合格，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度≥5级，甲醛释放量≤未检出，可迁移元素（可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤未检出，塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量≤未检出。 4、五金件：导轨：须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。、铰链：采用优质品牌缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。、三合一：三合一偏心连接件偏心体抗压强度、抗压强度应≥330N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、抗压强度应≥650N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、抗拉强度应≥900N；盐雾试验：经 150h 乙酸盐雾试验(AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R:/RA)为: 10/-，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技 术要求及试验方法》；GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。、锁具，须符合QB/T 2530-2011、GB/T 10357.5-2011标准的要求，锁具使用功能检测开启灵活无卡滞，锁具、插销装置耐久性试验经10000次后检测无损坏。 5、工艺要求：板材要求四周全封边处理，可防霉抗菌。 6、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 个 | 41 |
| 5 | 餐桌 | 1400*800*750 | 1、基材：人造石，须符合GB 6566-2010、GB/T 26696-2011标准的要求，理化性能检测符合：耐香烟灼烧等级≥1级，抗球冲击检测无裂纹、无破损，耐水蒸气检测无突起、龟裂、变色等变化，表面耐干热检测≥1级，表面耐划痕检测≥2级，耐沸水检测≤0.1%，吸水率检测＜0.1%，A类装饰装修材料：内照射指数IRa≤0.1，外照射指数Iγ≤0.1。 具有防渗透、防污渍等作用。 2、不锈钢脚架：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生；可溶性铅≤5mg/kg；可溶性重金属（限色漆）：可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T6739-2006《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第 1 部分:单、复柱书架》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。造型别致。 3、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅≤5mg/kg、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 张 | 41 |
| 6 | 餐椅 | 530*520*860 | 1、面料：PP黑色塑背，一体成型；符合国际环保要求，塑背采用高强度改性PP材料，4个颜色可选。 2、椅脚：实心钢管压弯而成弓形13MM，承重102KG下跌落测试，弓形架：经 170h 乙酸盐雾试验 (AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R/RA)为:10/-；符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 3、脚套（PP塑料）：符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准要求，且塑料件外观性能要求：1.无裂纹，无明显变形2.无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕3.塑料件表面光洁，无划痕，无污渍,无明显色差；塑料件理化性能：硬度（邵氏D硬度≥HD69）检测合格；有害物质限量：1.邻苯二甲酸酯未检出2.重金属可溶性铅、镉、铬、汞未检出3.多环芳烃未检出4.多溴联苯未检出5.多溴二苯醚未检出；防霉性能：耐霉菌性等级0级。 4、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 把 | 164 |
| 7 | 茶几 | 直径600*350 | 1、基材：人造石，须符合GB 6566-2010、GB/T 26696-2011标准的要求，理化性能检测符合：耐香烟灼烧等级≥1级，抗球冲击检测无裂纹、无破损，耐水蒸气检测无突起、龟裂、变色等变化，表面耐干热检测≥1级，表面耐划痕检测≥2级，耐沸水检测≤0.1%，吸水率检测＜0.1%，A类装饰装修材料：内照射指数IRa≤0.1，外照射指数Iγ≤0.1。 2、不锈钢脚架：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生；可溶性铅≤5mg/kg；可溶性重金属（限色漆）：可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T6739-2006《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第 1 部分:单、复柱书架》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 7、成品：符合GB/T 3324-2017;GB 18584-2001标准的要求：主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差检测合格。材料要求合格，外观要求检测合格，耐液性达到2级，耐湿热达到2级，耐干热达到2级，附着力1级，耐冷热温差合格，耐磨性达到2级，抗冲击达到2级，力学性能检测合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量未检出，使用说明满足要求合格。 | 张 | 41 |
| 8 | 沙发 | 1910*770*830 | 覆面材料：采用优质国内高端超纤皮，可防霉、抗菌，透气性好。 2、海绵：高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 3、粘胶剂：水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 4、内架：实木内架+实木多层板撑条，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理，实木多层板：须符合GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、HJ 571-2010、GB/T 9846-2015、GB 18584-2001、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率≥8%，静曲强度（顺纹）≥43.2MPa，静曲强度（横纹）≥38.4MPa，弹性模量（顺纹）≥6050MPa，弹性模量（横纹）≥5800MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法，ENF级）≤未检出，苯≤未检出，重金属含量（限色漆，至少包含：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含金黄色葡萄球菌）≥99.95%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌等级（至少包含黑曲霉）≥0级（不长），内结合强度≥0.43MPa，吸水厚度膨胀率≥13.3%，浸渍剥离性能≥14mm。 。 5、沙发脚：采用电镀五金脚。 6、成品：符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准要求，且覆面材料理化性能：各种面料颜色干摩擦色牢度不小于4级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）；安全性能：沙发在正常使用中无尖锐金属物穿出座面或靠背等部位，座面与扶手或靠背之间的间缝隙内，徒手伸入后无刃口、毛刺等，外露部件无刃口或毛刺。 | 张 | 41 |
| 9 | 电视柜 | 2100*400*350 | 1、平整度(mm)：面板、正视面板件≤0.2。 2、位差度(mm)：门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤2.0。 3、分缝(mm)：所有分缝(非设计要求时)≤2.00。 4、底脚平稳性(mm)：≤2.0。 5、抽屉下垂度(mm)：≤20。 6、抽屉摆动度(mm)≤15。 7、基材：中密度纤维板，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 8、饰面与封边：科技木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18584-2001标准的要求，单板含水率≥8%，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。实木皮封边，颜色均匀，表面平整。 9、五金件：采用标准五金件。 10、油漆工艺：环保底、面漆：VOC 含量≤85g/L，苯含量≤0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤5%，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)总和含量≤0.01%，卤代烃总和含量≤0.01%；符合 GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T18446-2009《色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定气相色谱法》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 11、胶粘剂：采用水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 12、下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 13、成品：符合GB/T 3324-2017;GB 18584-2001标准的要求：主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差检测合格。材料要求合格，外观要求检测合格，耐液性达到2级，耐湿热达到2级，耐干热达到2级，附着力1级，耐冷热温差合格，耐磨性达到2级，抗冲击达到2级，力学性能检测合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量未检出，使用说明满足要求合格。 | 张 | 41 |

2、B户型配置清单

| B户型配置清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm) | 材质要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 床 | 2000*1800 | 1、产品外形尺寸偏差(mm）：产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差非折叠式为±5、折叠式为±6,配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。 2、平整度(mm)：面板、正视面板件≤0.20。 3、着地平稳性(mm)：底脚与水平面的差值≤2.0。 4、检测依据：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，形状和位置公差：翘曲度、平整度检测合格；材料要求：木材含水率合格；外观要求：木制件外观、木工要求、漆膜外观要求检测合格；漆膜表面理化性能要求：耐磨性1级、耐液性1级；单层床强度和耐久性：床铺面集中静载荷试验(1100N,10次）、床结构耐久性试验（300N，10000次）检测合格；有害物质限量：甲醛释放量≤0.007mg/m³，重金属含量铅、镉、铬、汞未检出。 5、覆面材料：采用优质国内高端超纤皮，可防霉、抗菌，透气性好。 6、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，不应CFC和HCFC类物质作为发泡剂。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 7、粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分；水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 8、外架：实木架，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理。实木外架：须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。 9、床脚：采用电镀五金脚。 | 张 | 18 |
| 2 | 床垫 | 2000*1800 | 1、布料：须符合GB/T 19817-2005、GB 18401-2010标准的要求，PH值≥6.8，染色牢度（耐酸汗渍、耐碱汗渍）≥3-4级，色牢度（耐皂洗、耐摩擦、耐光）≥4-5级，起球性能≥4-5级，纱线抗滑移：经向≤3、纬向≤2。 2、海绵：须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 2、2.2粗钢丝整网弹簧20排 3、500克重PK棉2张 4、1300克重2分厚3E椰梦唯环保棕 5、成品：符合QB/T1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》标准要求，且面料：无破损、清洁无污染、无明显色差；面料物理性能：面料耐干摩擦色牢度4-5级。 | 张 | 18 |
| 3 | 床头柜 | 500*400*450 | 1、柜部结构45度角，金属拉手， 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板：须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 2、饰面材料：采用优质环保型浸渍胶膜纸。 3、封边：PVC封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，规格尺寸及其偏差和形状公差检测合格，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度≥5级，甲醛释放量≤未检出，可迁移元素（可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤未检出，塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量≤未检出。 4、五金件：导轨：须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。、铰链：采用优质品牌缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。、三合一：三合一偏心连接件偏心体抗压强度、抗压强度应≥330N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、抗压强度应≥650N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、抗拉强度应≥900N；盐雾试验：经 150h 乙酸盐雾试验(AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R:/RA)为: 10/-，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技 术要求及试验方法》；GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。、锁具，须符合QB/T 2530-2011、GB/T 10357.5-2011标准的要求，锁具使用功能检测开启灵活无卡滞，锁具、插销装置耐久性试验经10000次后检测无损坏。。 5、下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，钢管须符合QB/T3827-1999、QB/T3832-1999，金属表面耐腐蚀18h乙酸盐雾试验（级），镀层本身耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级。 6、静电抗菌喷涂粉末：符合HG/T2006-2022、GB18581-2020标准，有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，Cd、Cr、Hg含量未检出,I型1类热固性粉末涂料的要求:附着力1级，铅笔硬度≥2H。。 7、工艺要求：板材要求四周全封边处理，可防霉抗菌。 8、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 个 | 18 |
| 4 | 衣柜 | 2100*580*2400 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板：须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 2、饰面材料：采用优质环保型浸渍胶膜纸。 3、封边：PVC封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，规格尺寸及其偏差和形状公差检测合格，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度≥5级，甲醛释放量≤未检出，可迁移元素（可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤未检出，塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量≤未检出。 4、五金件：导轨：须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。、铰链：采用优质品牌缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。、三合一：三合一偏心连接件偏心体抗压强度、抗压强度应≥330N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、抗压强度应≥650N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、抗拉强度应≥900N；盐雾试验：经 150h 乙酸盐雾试验(AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R:/RA)为: 10/-，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技 术要求及试验方法》；GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。、锁具，须符合QB/T 2530-2011、GB/T 10357.5-2011标准的要求，锁具使用功能检测开启灵活无卡滞，锁具、插销装置耐久性试验经10000次后检测无损坏。 5、工艺要求：板材要求四周全封边处理，可防霉抗菌。 6、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 个 | 18 |
| 5 | 餐桌 | 1400*800*750 | 1、基材：人造石，须符合GB 6566-2010、GB/T 26696-2011标准的要求，理化性能检测符合：耐香烟灼烧等级≥1级，抗球冲击检测无裂纹、无破损，耐水蒸气检测无突起、龟裂、变色等变化，表面耐干热检测≥1级，表面耐划痕检测≥2级，耐沸水检测≤0.1%，吸水率检测＜0.1%，A类装饰装修材料：内照射指数IRa≤0.1，外照射指数Iγ≤0.1。 具有防渗透、防污渍等作用。 2、不锈钢脚架：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生；可溶性铅≤5mg/kg；可溶性重金属（限色漆）：可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T6739-2006《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第 1 部分:单、复柱书架》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。造型别致。 3、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅≤5mg/kg、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 张 | 9 |
| 6 | 餐椅 | 530*520*860 | 1、面料：PP黑色塑背，一体成型；符合国际环保要求，塑背采用高强度改性PP材料，4个颜色可选。 2、椅脚：实心钢管压弯而成弓形13MM，承重102KG下跌落测试，弓形架：经 170h 乙酸盐雾试验 (AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R/RA)为:10/-；符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 3、脚套（PP塑料）：符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准要求，且塑料件外观性能要求：1.无裂纹，无明显变形2.无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕3.塑料件表面光洁，无划痕，无污渍,无明显色差；塑料件理化性能：硬度（邵氏D硬度≥HD69）检测合格；有害物质限量：1.邻苯二甲酸酯未检出2.重金属可溶性铅、镉、铬、汞未检出3.多环芳烃未检出4.多溴联苯未检出5.多溴二苯醚未检出；防霉性能：耐霉菌性等级0级。 4、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 把 | 36 |
| 7 | 电视柜 | 2100*400*350 | 1、平整度(mm)：面板、正视面板件≤0.2。 2、位差度(mm)：门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤2.0。 3、分缝(mm)：所有分缝(非设计要求时)≤2.00。 4、底脚平稳性(mm)：≤2.0。 5、抽屉下垂度(mm)：≤20。 6、抽屉摆动度(mm)≤15。 7、基材：中密度纤维板，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 8、饰面与封边：科技木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18584-2001标准的要求，单板含水率≥8%，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。实木皮封边，颜色均匀，表面平整。 9、五金件：采用标准五金件。 10、油漆工艺：环保底、面漆：VOC 含量≤85g/L，苯含量≤0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤5%，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)总和含量≤0.01%，卤代烃总和含量≤0.01%；符合 GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T18446-2009《色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定气相色谱法》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 11、胶粘剂：采用水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 12、下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 13、成品：符合GB/T 3324-2017;GB 18584-2001标准的要求：主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差检测合格。材料要求合格，外观要求检测合格，耐液性达到2级，耐湿热达到2级，耐干热达到2级，附着力1级，耐冷热温差合格，耐磨性达到2级，抗冲击达到2级，力学性能检测合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量未检出，使用说明满足要求合格。 | 张 | 9 |
| 8 | 茶几 | 1200*600*420 | 1、基材：人造石，须符合GB 6566-2010、GB/T 26696-2011标准的要求，理化性能检测符合：耐香烟灼烧等级≥1级，抗球冲击检测无裂纹、无破损，耐水蒸气检测无突起、龟裂、变色等变化，表面耐干热检测≥1级，表面耐划痕检测≥2级，耐沸水检测≤0.1%，吸水率检测＜0.1%，A类装饰装修材料：内照射指数IRa≤0.1，外照射指数Iγ≤0.1。 2、不锈钢脚架：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生；可溶性铅≤5mg/kg；可溶性重金属（限色漆）：可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T6739-2006《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第 1 部分:单、复柱书架》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 7、成品：符合GB/T 3324-2017;GB 18584-2001标准的要求：主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差检测合格。材料要求合格，外观要求检测合格，耐液性达到2级，耐湿热达到2级，耐干热达到2级，附着力1级，耐冷热温差合格，耐磨性达到2级，抗冲击达到2级，力学性能检测合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量未检出，使用说明满足要求合格。 | 张 | 9 |
| 9 | 三人位沙发 | 1900*770*770 | 覆面材料：采用优质国内高端超纤皮，可防霉、抗菌，透气性好。 2、海绵：高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 3、粘胶剂：水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 4、内架：实木内架+实木多层板撑条，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理，实木多层板：须符合GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、HJ 571-2010、GB/T 9846-2015、GB 18584-2001、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率≥8%，静曲强度（顺纹）≥43.2MPa，静曲强度（横纹）≥38.4MPa，弹性模量（顺纹）≥6050MPa，弹性模量（横纹）≥5800MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法，ENF级）≤未检出，苯≤未检出，重金属含量（限色漆，至少包含：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含金黄色葡萄球菌）≥99.95%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌等级（至少包含黑曲霉）≥0级（不长），内结合强度≥0.43MPa，吸水厚度膨胀率≥13.3%，浸渍剥离性能≥14mm。 。 5、沙发脚：采用电镀五金脚。 6、成品：符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准要求，且覆面材料理化性能：各种面料颜色干摩擦色牢度不小于4级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）；安全性能：沙发在正常使用中无尖锐金属物穿出座面或靠背等部位，座面与扶手或靠背之间的间缝隙内，徒手伸入后无刃口、毛刺等，外露部件无刃口或毛刺。 | 张 | 9 |
| 10 | 单人位沙发 | 880*770*770 | 覆面材料：采用优质国内高端超纤皮，可防霉、抗菌，透气性好。 2、海绵：高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 3、粘胶剂：水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 4、内架：实木内架+实木多层板撑条，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理，实木多层板：须符合GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、HJ 571-2010、GB/T 9846-2015、GB 18584-2001、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率≥8%，静曲强度（顺纹）≥43.2MPa，静曲强度（横纹）≥38.4MPa，弹性模量（顺纹）≥6050MPa，弹性模量（横纹）≥5800MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法，ENF级）≤未检出，苯≤未检出，重金属含量（限色漆，至少包含：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含金黄色葡萄球菌）≥99.95%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌等级（至少包含黑曲霉）≥0级（不长），内结合强度≥0.43MPa，吸水厚度膨胀率≥13.3%，浸渍剥离性能≥14mm。 。 5、沙发脚：采用电镀五金脚。 6、成品：符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准要求，且覆面材料理化性能：各种面料颜色干摩擦色牢度不小于4级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）；安全性能：沙发在正常使用中无尖锐金属物穿出座面或靠背等部位，座面与扶手或靠背之间的间缝隙内，徒手伸入后无刃口、毛刺等，外露部件无刃口或毛刺。 | 个 | 9 |
| 11 | 书桌 | 1180*550*1150 | 1、基材：中密度纤维板，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 2、饰面与封边：科技木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18584-2001标准的要求，单板含水率≥8%，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。实木皮封边，颜色均匀，表面平整。 3、五金件：采用标准五金件。 4、油漆工艺：环保底、面漆：VOC 含量≤80g/L，苯含量≤0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤5%，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)总和含量≤0.01%，卤代烃总和含量≤0.01%；符合 GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T18446-2009《色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定气相色谱法》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 5、胶粘剂：采用水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 6、下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 7、成品：符合GB/T 3324-2017标准的要求。 | 张 | 9 |
| 12 | 椅 | 常规 | 1、覆面材料：采用优质国内高端超纤皮，可防霉、抗菌，透气性好，厚度≥1.0mm。 2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m³，不应CFC和HCFC类物质作为发泡剂。 3、粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； 4、内架：实木内架，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理。 5、沙发脚：采用喷塑粉五金脚。 6、成品：各项技术指标符合QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》的要求。 | 把 | 9 |

3、C1户型配置清单

| C1户型配置清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm) | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 床 | 2000*1800 | 1、产品外形尺寸偏差(mm）：产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差非折叠式为±5、折叠式为±6,配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。 2、平整度(mm)：面板、正视面板件≤0.20。 3、着地平稳性(mm)：底脚与水平面的差值≤2.0。 4、检测依据：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，形状和位置公差：翘曲度、平整度检测合格；材料要求：木材含水率合格；外观要求：木制件外观、木工要求、漆膜外观要求检测合格；漆膜表面理化性能要求：耐磨性1级、耐液性1级；单层床强度和耐久性：床铺面集中静载荷试验(1100N,10次）、床结构耐久性试验（300N，10000次）检测合格；有害物质限量：甲醛释放量≤0.007mg/m³，重金属含量铅、镉、铬、汞未检出。 5、覆面材料：采用优质国内高端超纤皮，可防霉、抗菌，透气性好。 6、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，不应CFC和HCFC类物质作为发泡剂。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 7、粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分；水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 8、外架：实木架，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理。实木外架：须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。 9、床脚：采用电镀五金脚。 | 张 | 30 |
| 2 | 床头柜 | 500*400*450 | 1、柜部结构45度角，金属拉手， 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板：须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 2、饰面材料：采用优质环保型浸渍胶膜纸。 3、封边：PVC封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，规格尺寸及其偏差和形状公差检测合格，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度≥5级，甲醛释放量≤未检出，可迁移元素（可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤未检出，塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量≤未检出。 4、五金件：导轨：须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。、铰链：采用优质品牌缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。、三合一：三合一偏心连接件偏心体抗压强度、抗压强度应≥330N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、抗压强度应≥650N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、抗拉强度应≥900N；盐雾试验：经 150h 乙酸盐雾试验(AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R:/RA)为: 10/-，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技 术要求及试验方法》；GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。、锁具，须符合QB/T 2530-2011、GB/T 10357.5-2011标准的要求，锁具使用功能检测开启灵活无卡滞，锁具、插销装置耐久性试验经10000次后检测无损坏。。 5、下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，钢管须符合QB/T3827-1999、QB/T3832-1999，金属表面耐腐蚀18h乙酸盐雾试验（级），镀层本身耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级。 6、静电抗菌喷涂粉末：符合HG/T2006-2022、GB18581-2020标准，有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，Cd、Cr、Hg含量未检出,I型1类热固性粉末涂料的要求:附着力1级，铅笔硬度≥2H。。 7、工艺要求：板材要求四周全封边处理，可防霉抗菌。 8、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 个 | 30 |
| 3 | 床垫 | 2000*1800 | 1、布料：须符合GB/T 19817-2005、GB 18401-2010标准的要求，PH值≥6.8，染色牢度（耐酸汗渍、耐碱汗渍）≥3-4级，色牢度（耐皂洗、耐摩擦、耐光）≥4-5级，起球性能≥4-5级，纱线抗滑移：经向≤3、纬向≤2。 2、海绵：须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 2、2.2粗钢丝整网弹簧20排 3、500克重PK棉2张 4、1300克重2分厚3E椰梦唯环保棕 5、成品：符合QB/T1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》标准要求，且面料：无破损、清洁无污染、无明显色差；面料物理性能：面料耐干摩擦色牢度4-5级。 | 张 | 30 |
| 4 | 衣柜 | 2100*580*2400 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板：须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 2、饰面材料：采用优质环保型浸渍胶膜纸。 3、封边：PVC封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，规格尺寸及其偏差和形状公差检测合格，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度≥5级，甲醛释放量≤未检出，可迁移元素（可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤未检出，塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量≤未检出。 4、五金件：导轨：须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。、铰链：采用优质品牌缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。、三合一：三合一偏心连接件偏心体抗压强度、抗压强度应≥330N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、抗压强度应≥650N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、抗拉强度应≥900N；盐雾试验：经 150h 乙酸盐雾试验(AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R:/RA)为: 10/-，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技 术要求及试验方法》；GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。、锁具，须符合QB/T 2530-2011、GB/T 10357.5-2011标准的要求，锁具使用功能检测开启灵活无卡滞，锁具、插销装置耐久性试验经10000次后检测无损坏。 5、工艺要求：板材要求四周全封边处理，可防霉抗菌。 6、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 个 | 30 |
| 5 | 餐桌 | 1400*800*750 | 1、基材：人造石，须符合GB 6566-2010、GB/T 26696-2011标准的要求，理化性能检测符合：耐香烟灼烧等级≥1级，抗球冲击检测无裂纹、无破损，耐水蒸气检测无突起、龟裂、变色等变化，表面耐干热检测≥1级，表面耐划痕检测≥2级，耐沸水检测≤0.1%，吸水率检测＜0.1%，A类装饰装修材料：内照射指数IRa≤0.1，外照射指数Iγ≤0.1。 具有防渗透、防污渍等作用。 2、不锈钢脚架：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生；可溶性铅≤5mg/kg；可溶性重金属（限色漆）：可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T6739-2006《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第 1 部分:单、复柱书架》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。造型别致。 3、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅≤5mg/kg、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 张 | 15 |
| 6 | 餐椅 | 530*520*860 | 1、面料：PP黑色塑背，一体成型；符合国际环保要求，塑背采用高强度改性PP材料，4个颜色可选。 2、椅脚：实心钢管压弯而成弓形13MM，承重102KG下跌落测试，弓形架：经 170h 乙酸盐雾试验 (AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R/RA)为:10/-；符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 3、脚套（PP塑料）：符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准要求，且塑料件外观性能要求：1.无裂纹，无明显变形2.无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕3.塑料件表面光洁，无划痕，无污渍,无明显色差；塑料件理化性能：硬度（邵氏D硬度≥HD69）检测合格；有害物质限量：1.邻苯二甲酸酯未检出2.重金属可溶性铅、镉、铬、汞未检出3.多环芳烃未检出4.多溴联苯未检出5.多溴二苯醚未检出；防霉性能：耐霉菌性等级0级。 4、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 把 | 60 |
| 7 | 电视柜 | 2100*400*350 | 1、平整度(mm)：面板、正视面板件≤0.2。 2、位差度(mm)：门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤2.0。 3、分缝(mm)：所有分缝(非设计要求时)≤2.00。 4、底脚平稳性(mm)：≤2.0。 5、抽屉下垂度(mm)：≤20。 6、抽屉摆动度(mm)≤15。 7、基材：中密度纤维板，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 8、饰面与封边：科技木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18584-2001标准的要求，单板含水率≥8%，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。实木皮封边，颜色均匀，表面平整。 9、五金件：采用标准五金件。 10、油漆工艺：环保底、面漆：VOC 含量≤85g/L，苯含量≤0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤5%，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)总和含量≤0.01%，卤代烃总和含量≤0.01%；符合 GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T18446-2009《色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定气相色谱法》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 11、胶粘剂：采用水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 12、下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 13、成品：符合GB/T 3324-2017;GB 18584-2001标准的要求：主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差检测合格。材料要求合格，外观要求检测合格，耐液性达到2级，耐湿热达到2级，耐干热达到2级，附着力1级，耐冷热温差合格，耐磨性达到2级，抗冲击达到2级，力学性能检测合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量未检出，使用说明满足要求合格。 | 张 | 15 |
| 8 | 茶几 | 1200*600*420 | 1、基材：人造石，须符合GB 6566-2010、GB/T 26696-2011标准的要求，理化性能检测符合：耐香烟灼烧等级≥1级，抗球冲击检测无裂纹、无破损，耐水蒸气检测无突起、龟裂、变色等变化，表面耐干热检测≥1级，表面耐划痕检测≥2级，耐沸水检测≤0.1%，吸水率检测＜0.1%，A类装饰装修材料：内照射指数IRa≤0.1，外照射指数Iγ≤0.1。 2、不锈钢脚架：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生；可溶性铅≤5mg/kg；可溶性重金属（限色漆）：可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T6739-2006《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第 1 部分:单、复柱书架》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 7、成品：符合GB/T 3324-2017;GB 18584-2001标准的要求：主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差检测合格。材料要求合格，外观要求检测合格，耐液性达到2级，耐湿热达到2级，耐干热达到2级，附着力1级，耐冷热温差合格，耐磨性达到2级，抗冲击达到2级，力学性能检测合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量未检出，使用说明满足要求合格。 | 张 | 15 |
| 9 | 三人位沙发 | 1900*770*770 | 覆面材料：采用优质国内高端超纤皮，可防霉、抗菌，透气性好。 2、海绵：高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 3、粘胶剂：水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 4、内架：实木内架+实木多层板撑条，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理，实木多层板：须符合GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、HJ 571-2010、GB/T 9846-2015、GB 18584-2001、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率≥8%，静曲强度（顺纹）≥43.2MPa，静曲强度（横纹）≥38.4MPa，弹性模量（顺纹）≥6050MPa，弹性模量（横纹）≥5800MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法，ENF级）≤未检出，苯≤未检出，重金属含量（限色漆，至少包含：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含金黄色葡萄球菌）≥99.95%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌等级（至少包含黑曲霉）≥0级（不长），内结合强度≥0.43MPa，吸水厚度膨胀率≥13.3%，浸渍剥离性能≥14mm。 。 5、沙发脚：采用电镀五金脚。 6、成品：符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准要求，且覆面材料理化性能：各种面料颜色干摩擦色牢度不小于4级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）；安全性能：沙发在正常使用中无尖锐金属物穿出座面或靠背等部位，座面与扶手或靠背之间的间缝隙内，徒手伸入后无刃口、毛刺等，外露部件无刃口或毛刺。 | 个 | 15 |
| 10 | 单人位沙发 | 880*770*770 | 覆面材料：采用优质国内高端超纤皮，可防霉、抗菌，透气性好。 2、海绵：高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 3、粘胶剂：水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 4、内架：实木内架+实木多层板撑条，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理，实木多层板：须符合GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、HJ 571-2010、GB/T 9846-2015、GB 18584-2001、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率≥8%，静曲强度（顺纹）≥43.2MPa，静曲强度（横纹）≥38.4MPa，弹性模量（顺纹）≥6050MPa，弹性模量（横纹）≥5800MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法，ENF级）≤未检出，苯≤未检出，重金属含量（限色漆，至少包含：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含金黄色葡萄球菌）≥99.95%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌等级（至少包含黑曲霉）≥0级（不长），内结合强度≥0.43MPa，吸水厚度膨胀率≥13.3%，浸渍剥离性能≥14mm。 。 5、沙发脚：采用电镀五金脚。 6、成品：符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准要求，且覆面材料理化性能：各种面料颜色干摩擦色牢度不小于4级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）；安全性能：沙发在正常使用中无尖锐金属物穿出座面或靠背等部位，座面与扶手或靠背之间的间缝隙内，徒手伸入后无刃口、毛刺等，外露部件无刃口或毛刺。 | 个 | 15 |

4、C2户型配置清单

| C2户型配置清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm) | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 床 | 2000*1800 | 1、产品外形尺寸偏差(mm）：产品外形宽、深、高尺寸的允许偏差非折叠式为±5、折叠式为±6,配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值。 2、平整度(mm)：面板、正视面板件≤0.20。 3、着地平稳性(mm)：底脚与水平面的差值≤2.0。 4、检测依据：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，形状和位置公差：翘曲度、平整度检测合格；材料要求：木材含水率合格；外观要求：木制件外观、木工要求、漆膜外观要求检测合格；漆膜表面理化性能要求：耐磨性1级、耐液性1级；单层床强度和耐久性：床铺面集中静载荷试验(1100N,10次）、床结构耐久性试验（300N，10000次）检测合格；有害物质限量：甲醛释放量≤0.007mg/m³，重金属含量铅、镉、铬、汞未检出。 5、覆面材料：采用优质国内高端超纤皮，可防霉、抗菌，透气性好。 6、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，不应CFC和HCFC类物质作为发泡剂。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 7、粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分；水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 8、外架：实木架，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理。实木外架：须符合GB/T 3324-2017、GB/T 1927.9-2021标准的要求，甲醛释放量≤未检出，抗弯强度≥91.3MPa，木制件外观检测应无贯通裂缝，应无虫蛀现象，应无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷。 9、床脚：采用电镀五金脚。 | 张 | 120 |
| 2 | 床头柜 | 500*400*450 | 1、柜部结构45度角，金属拉手， 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板：须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 2、饰面材料：采用优质环保型浸渍胶膜纸。 3、封边：PVC封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，规格尺寸及其偏差和形状公差检测合格，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度≥5级，甲醛释放量≤未检出，可迁移元素（可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤未检出，塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量≤未检出。 4、五金件：导轨：须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。、铰链：采用优质品牌缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。、三合一：三合一偏心连接件偏心体抗压强度、抗压强度应≥330N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、抗压强度应≥650N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、抗拉强度应≥900N；盐雾试验：经 150h 乙酸盐雾试验(AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R:/RA)为: 10/-，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技 术要求及试验方法》；GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。、锁具，须符合QB/T 2530-2011、GB/T 10357.5-2011标准的要求，锁具使用功能检测开启灵活无卡滞，锁具、插销装置耐久性试验经10000次后检测无损坏。。 5、下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，钢管须符合QB/T3827-1999、QB/T3832-1999，金属表面耐腐蚀18h乙酸盐雾试验（级），镀层本身耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级。 6、静电抗菌喷涂粉末：符合HG/T2006-2022、GB18581-2020标准，有害物质限量：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出，Cd、Cr、Hg含量未检出,I型1类热固性粉末涂料的要求:附着力1级，铅笔硬度≥2H。。 7、工艺要求：板材要求四周全封边处理，可防霉抗菌。 8、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 个 | 120 |
| 3 | 床垫 | 2000*1800 | 1、布料：须符合GB/T 19817-2005、GB 18401-2010标准的要求，PH值≥6.8，染色牢度（耐酸汗渍、耐碱汗渍）≥3-4级，色牢度（耐皂洗、耐摩擦、耐光）≥4-5级，起球性能≥4-5级，纱线抗滑移：经向≤3、纬向≤2。 2、海绵：须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 2、2.2粗钢丝整网弹簧20排 3、500克重PK棉2张 4、1300克重2分厚3E椰梦唯环保棕 5、成品：符合QB/T1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》标准要求，且面料：无破损、清洁无污染、无明显色差；面料物理性能：面料耐干摩擦色牢度4-5级。 | 张 | 120 |
| 4 | 衣柜 | 2100*580*2400 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板：须符合GB/T 29899-2013、GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率＞8%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，静曲强度≥20.8MPa，弹性模量≥2810MPa，内结合强度≥0.73MPa，表面胶合强度≥1.75MPa，板面握螺钉力≥1330，板边握螺钉力≥1050N，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥4-5级，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含5种：乙型溶血性链球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌）≥99.96%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌（至少包含4种：绿色木霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉、桔青霉）等级检测为0级（不长）。 2、饰面材料：采用优质环保型浸渍胶膜纸。 3、封边：PVC封边条：须符合QB/T 4463-2013标准的要求，规格尺寸及其偏差和形状公差检测合格，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度≥5级，甲醛释放量≤未检出，可迁移元素（可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤未检出，塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量≤未检出。 4、五金件：导轨：须符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的要求，铜加速乙酸盐雾试验≥240h检测后，耐腐蚀等级≥10级，过载垂直向下静载荷（试验载荷300N）检测合格，过载水平侧向静载荷（试验载荷150N）检测合格，猛关、猛开检测合格，功能耐久性循环≥200000次检测功能无损坏。、铰链：采用优质品牌缓冲铰链，须符合QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999标准的要求，经中性盐雾试验≥350h后耐腐蚀等级≥10级，耐久性≥100000次功能检测无损坏。、三合一：三合一偏心连接件偏心体抗压强度、抗压强度应≥330N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、抗压强度应≥650N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、抗拉强度应≥900N；盐雾试验：经 150h 乙酸盐雾试验(AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R:/RA)为: 10/-，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技 术要求及试验方法》；GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。、锁具，须符合QB/T 2530-2011、GB/T 10357.5-2011标准的要求，锁具使用功能检测开启灵活无卡滞，锁具、插销装置耐久性试验经10000次后检测无损坏。 5、工艺要求：板材要求四周全封边处理，可防霉抗菌。 6、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 个 | 120 |
| 5 | 餐桌 | 1400*800*750 | 1、基材：人造石，须符合GB 6566-2010、GB/T 26696-2011标准的要求，理化性能检测符合：耐香烟灼烧等级≥1级，抗球冲击检测无裂纹、无破损，耐水蒸气检测无突起、龟裂、变色等变化，表面耐干热检测≥1级，表面耐划痕检测≥2级，耐沸水检测≤0.1%，吸水率检测＜0.1%，A类装饰装修材料：内照射指数IRa≤0.1，外照射指数Iγ≤0.1。 具有防渗透、防污渍等作用。 2、不锈钢脚架：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生；可溶性铅≤5mg/kg；可溶性重金属（限色漆）：可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T6739-2006《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第 1 部分:单、复柱书架》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。造型别致。 3、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅≤5mg/kg、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 张 | 60 |
| 6 | 餐椅 | 530*520*860 | 1、面料：PP黑色塑背，一体成型；符合国际环保要求，塑背采用高强度改性PP材料，4个颜色可选。 2、椅脚：实心钢管压弯而成弓形13MM，承重102KG下跌落测试，弓形架：经 170h 乙酸盐雾试验 (AASS)试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级(保护评级 R/RA)为:10/-；符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 3、脚套（PP塑料）：符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准要求，且塑料件外观性能要求：1.无裂纹，无明显变形2.无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕3.塑料件表面光洁，无划痕，无污渍,无明显色差；塑料件理化性能：硬度（邵氏D硬度≥HD69）检测合格；有害物质限量：1.邻苯二甲酸酯未检出2.重金属可溶性铅、镉、铬、汞未检出3.多环芳烃未检出4.多溴联苯未检出5.多溴二苯醚未检出；防霉性能：耐霉菌性等级0级。 4、成品：须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求，且重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出。 | 把 | 240 |
| 7 | 电视柜 | 2100*400*350 | 1、平整度(mm)：面板、正视面板件≤0.2。 2、位差度(mm)：门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤2.0。 3、分缝(mm)：所有分缝(非设计要求时)≤2.00。 4、底脚平稳性(mm)：≤2.0。 5、抽屉下垂度(mm)：≤20。 6、抽屉摆动度(mm)≤15。 7、基材：中密度纤维板，须符合GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的要求，甲醛释放量分级要求（1m³气候箱法，室内用人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级）≤0.014mg/m³，苯含量≤未检出，甲苯含量≤未检出，二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，内结合强度≥1.53MPa，外观质量：不得分层、鼓泡或炭化，不得局部松软，不得板边缺损，不得油污斑点或异物，不得压痕，板面握螺钉力≥1860N，板边握螺钉力≥1040N，静曲强度≥37.8MPa，弹性模量≥4320MPa，吸水厚度膨胀率≤2.1%，表面胶合强度≥2.24MPa。 8、饰面与封边：科技木皮须符合GB/T 13010-2020、GB 18584-2001标准的要求，单板含水率≥8%，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤未检出。实木皮封边，颜色均匀，表面平整。 9、五金件：采用标准五金件。 10、油漆工艺：环保底、面漆：VOC 含量≤85g/L，苯含量≤0.01%，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量≤5%，游离二异氰酸酯(TDI、HDI)总和含量≤0.01%，卤代烃总和含量≤0.01%；符合 GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》、GB/T23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定气相色谱法》、GB/T18446-2009《色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》、GB/T23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定气相色谱法》、GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 11、胶粘剂：采用水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 12、下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 13、成品：符合GB/T 3324-2017;GB 18584-2001标准的要求：主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差检测合格。材料要求合格，外观要求检测合格，耐液性达到2级，耐湿热达到2级，耐干热达到2级，附着力1级，耐冷热温差合格，耐磨性达到2级，抗冲击达到2级，力学性能检测合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量未检出，使用说明满足要求合格。 | 张 | 60 |
| 8 | 茶几 | 1200*600*420 | 1、基材：人造石，须符合GB 6566-2010、GB/T 26696-2011标准的要求，理化性能检测符合：耐香烟灼烧等级≥1级，抗球冲击检测无裂纹、无破损，耐水蒸气检测无突起、龟裂、变色等变化，表面耐干热检测≥1级，表面耐划痕检测≥2级，耐沸水检测≤0.1%，吸水率检测＜0.1%，A类装饰装修材料：内照射指数IRa≤0.1，外照射指数Iγ≤0.1。 2、不锈钢脚架：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；耐腐蚀：100h 内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生；可溶性铅≤5mg/kg；可溶性重金属（限色漆）：可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T6739-2006《漆膜硬度铅笔测量法》、GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第 1 部分:单、复柱书架》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 7、成品：符合GB/T 3324-2017;GB 18584-2001标准的要求：主要尺寸及其偏差检测合格，形状和位置公差检测合格。材料要求合格，外观要求检测合格，耐液性达到2级，耐湿热达到2级，耐干热达到2级，附着力1级，耐冷热温差合格，耐磨性达到2级，抗冲击达到2级，力学性能检测合格，甲醛释放量未检出，有害物质限量未检出，使用说明满足要求合格。 | 张 | 60 |
| 9 | 三人位沙发 | 1900*770*770 | 覆面材料：采用优质国内高端超纤皮，可防霉、抗菌，透气性好。 2、海绵：高弹阻燃海绵，密度高、弹性好、柔软适中。海绵须符合GB/T 10802-2006、QB/T 1952.1-2012、QB/T2280-2016、GB 17927.1-2011标准的要求，表观密度≥61.4kg/m³，回弹性能≥67%，阻燃性能：抗引燃特性试验-阻燃I级-阴燃的香烟检测：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，甲醛释放量≤0.012mg/㎡.h，25%压陷硬度≥228N，75%压缩永久变形≤2.7%，拉伸强度≥173.2kPa，撕裂强度≥4.6N/cm。 3、粘胶剂：水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008标准的要求，游离甲醛含量≤未检出，苯含量≤未检出，甲苯+二甲苯含量≤未检出，总挥发性有机物含量≤25g/L。 4、内架：实木内架+实木多层板撑条，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理，实木多层板：须符合GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、HJ 571-2010、GB/T 9846-2015、GB 18584-2001、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2022标准的要求，含水率≥8%，静曲强度（顺纹）≥43.2MPa，静曲强度（横纹）≥38.4MPa，弹性模量（顺纹）≥6050MPa，弹性模量（横纹）≥5800MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法，ENF级）≤未检出，苯≤未检出，重金属含量（限色漆，至少包含：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均≤未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出，抗细菌性能检测合格：抗细菌率（至少包含金黄色葡萄球菌）≥99.95%（培养24h），防霉菌性能检测合格：防霉菌等级（至少包含黑曲霉）≥0级（不长），内结合强度≥0.43MPa，吸水厚度膨胀率≥13.3%，浸渍剥离性能≥14mm。 。 5、沙发脚：采用电镀五金脚。 6、成品：符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》标准要求，且覆面材料理化性能：各种面料颜色干摩擦色牢度不小于4级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）；安全性能：沙发在正常使用中无尖锐金属物穿出座面或靠背等部位，座面与扶手或靠背之间的间缝隙内，徒手伸入后无刃口、毛刺等，外露部件无刃口或毛刺。 | 张 | 60 |

注：1、最终颜色和样式在供货前由采购人先确认。

### 三、  执行标准要求：

1、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

2、投标人所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度）

### 四 、 商务要求

1、交货时间及地点

(1)签订合同后40日内完成供货、组装、安装及验收合格交付采购人使用。

(2)交货地点：货物免费送至采购方指定地点并负责安装调试到位。

(3)中标人提供的中标物品，必须符合本招标文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2、质保期及售后技术服务要求：

▲(1)质保期：五年质保。在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有物品要求卖方提供上门服务。

(2)质量保证期内提供免费上门维护，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，1小时内响应，2小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件等措施，以保证用户单位的正常使用。

(3)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

3、付款方式：签订合同后7个工作日内支付合同总价的40%，项目验收合格后付清余款（不计息）。

4、本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。税费、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

### 五、 验收要求

1、各产品到达现场后，中标方需提供产品出厂合格证，及各类检测报告。

2、各产品安装到位后，由采购方委托国家级家具质量检测中心随机对各类产品抽取2个点对产品和基材进行检测，是否符合招标要求及甲醛含量等国家或行业规范要求。抽检合格的检测报告作为项目验收的基本要求，如检测不合格的，验收不予通过，采购方不支付任何费用，中标单位应桉要求整改到位，相关风险由投标单位自行承担。

3、安装调试完毕，按要求抽检合格后，并根据中华人民共和国现行家具产品所需符合的各类技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购方负责验收，最终以采购方出具的书面验收证明为最终验收依据。

4、送检（抽检检测）及验收费用：所涉及的所有费用由中标人承担，投标单位在报价时应充分考虑该部分成本，采购方除验收合格后按规定程序支付的价款外，不支付任何费用。

5、关于内部材质验收方法：甲方可能采取对其中部分产品破坏性试验，以检验是不是完全按照招标需求要求提供。

# 第三章  投标人须知

## 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云和县白龙山街道工业园区职工公寓室内装修工程——家具采购项目 |
| 2 | 采购人 | 云和县工业园区投资开发有限公司 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江亿丰工程管理有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件各正本一份、副本四份，三部分文件应独立密封包装（注：各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内）。 |
| 8 | 招标文件质疑 | 潜在投标人应在公告发出次日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑，逾期不予受理。 |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 10 | 投标文件 递交方式 | 接收人：浙江亿丰工程管理有限公司 投标截止时间：2024年4月3日09时00分00秒 提交投标文件地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼） |
| 11 | 开标时间 及地点 | 时间：2024年4月3日09时00分00秒开始 地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼） |
| 12 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除 2. 小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除 3、专门面向中小企业的项目或小微企业，不再享受价格评审扣除优惠政策； 4、本项目所属行业：工业； |
| 13 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ 上发布，并同时发出中标通知书。 |
| 14 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ |
| 17 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江亿丰工程管理有限公司 |
| 18 | 特别提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，所有原件可装入同一档案袋内（原件较多的，可分袋装），所有原件于投标截止时间前提交，逾期不予受理。未按要求提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |

## 一   总则

### 1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1.1“采购人”系云和县工业园区投资开发有限公司。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江亿丰工程管理有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲”系指实质性要求条款。

### 3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

### 4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

### 5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 二   招标文件说明

### 6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

### 7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 8.招标文件的获取及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人应认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ ”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

## 三   投标文件的编写

### 9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

### 10. 投标文件的组成

10.1递交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分,三部分单独密封。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信商务及技术内容, 其资信商务及技术内容评标时将作为无效内容。

### 11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照复印件；

▲11.1.2 负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

▲11.1.3 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲11.1.4 无重大违法记录声明书；

▲11.1.5具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；

▲11.1.6信用信息记录查询结果（注：本项内容由采购人在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章5.2条）。

注：以上复印件均需加盖单位公章。资格审查文件应装订成册，上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容；

11.2.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.2.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

### 12.排版、封面、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 四   履约保证金

### 15. 履约保证金的退还：合同中约定。

## 五   投标文件的包装、提交、修改和撤回

### 16.投标文件的密封和标记

16.1投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件（正本与副本包装在同一个密封袋内）。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

16.2投标文件封面及外包装封面要求:

16.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

16.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人：

16.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

16.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

16.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

16.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

### 17.投标文件的提交

▲17.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

17.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

### 18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 六   开标和评审

### 19.开标

19.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

19.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

19.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

19.4 唱标

19.4.1 采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称、投标人报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

19.5 开标会议结束。

### 20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

### 21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审。评标委员会对投标文件进行符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审。

21.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.1.2 技术部分评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.1.3 资信商务部分评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

21.1.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

### 22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

### 23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

### 24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

### 25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

## 七   投标无效的情形

### 26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1 电报、电话、传真形式的投标。

26.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的。

26.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的。

26.4 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的。

26.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的。

26.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的。

26.7不具备招标文件规定资格要求的。

26.8 投标有效期不足的。

26.9 评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的。

26.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

26.11 投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

26.12招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

26.13 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

26.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.15 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

26.16提供虚假材料谋取中标的。

26.17 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

26.18招标文件规定的其他投标文件无效情形。

## 八   法律责任

### 27. 投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

### 28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4 将采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

### 29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

### 30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

## 九   询问

### 31. 投标人有权就采购活动的事项提出询问。

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网 http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/lsweb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

31.4采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

## 十   质疑

32质疑

32.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

32.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

## 十一  投诉

### 33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级监督部门投诉。

## 十二  授予合同

### 34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ 上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

### 35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级监督部门批准直接与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

### 36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

## 十三  验收

### 37. 采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

## 十四  政府采购政策

### 38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1本项目 否 专门面向中小企业采购。

38.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：属于工业。

38.3小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

38.4在政府采购活动中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

38.6对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物、工程或者服务的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

38.7小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

38.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

38.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38.11.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 十五  其他事项

### 39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

### 40. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

### 41. 委托代理服务费

由中标人支付采购代理服务费，费用以中标价按下表货物类收费标准计取（不足4000元的按4000元计取），中标人在领取中标通知书前向代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

# 第四章　采购合同格式（仅供参考）

（根据具体项目要求可替换）

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交（代理机构名称）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定的正式合同为准。

# 第五章　投标相关文件格式

## 一   资格审查文件格式

### ▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

注：复印件须加盖投标人公章。

### ▲2、授权委托书

云和县工业园区投资开发有限公司：

我              （负责人姓名）系              （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的 云和县白龙山街道工业园区职工公寓室内装修工程——家具采购项目  的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

### ▲3、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

云和县工业园区投资开发有限公司：

我方参与的     云和县白龙山街道工业园区职工公寓室内装修工程——家具采购项目    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### ▲4、无重大违法记录声明书

云和县工业园区投资开发有限公司：

我方参与的    云和县白龙山街道工业园区职工公寓室内装修工程——家具采购项目　的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### ▲5、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

云和县工业园区投资开发有限公司：

我方参与的    云和县白龙山街道工业园区职工公寓室内装修工程——家具采购项目     的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

### ▲6、信用信息记录查询结果

（注：须按第一章5.2条要求提供网站的查询结果截图，最终以资格审查时查询的信息为准）

## 二   资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 1、投标声明书

云和县工业园区投资开发有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    云和县白龙山街道工业园区职工公寓室内装修工程——家具采购项目 的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 采购编号 | 项目名称 | / |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 3、其  他

除招标文件规定的资信商务及技术文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务及技术评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信商务及技术方面的其他材料，但不得出现报价。

## 三  技术部分格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 1、项目施工方案

包含但不限于以下内容：

- ……

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、所拟入本项目人员配备情况表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职务 | 岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 3、安装、调试、验收的方案和措施

内容要求：

1、投标人应针对本项目提出详细的安装、调试求及改进的方法；

2、本招标文件安装、调试要求只是基本要求，投标人可以根据项目的特性作出优于或等同于招标文件要求的承诺。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 4、技术服务和售后服务的内容及措施

内容要求：

1、投标人应针对本项目的技术需求提出详细的后期的技术服务和售后服务内容及措施；

2、招标文件的技术服务和售后服务只是基本要求，投标人根据项目特性可作出优于或者等同于招标文件要求的承诺。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 5、评标办法要求的或投标人认为需要提供的其他材料（不得出现报价）

## 四   报价文件格式

### 1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 项目总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 大写： 小写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或委托代理人签字或盖章，否则其报价文件不进入评定。

2、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费以及实施本项目所需的其他一切费用。

▲3、投标报价高于最高限价的作无效标处理。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 总价合计（元） |  |

注：

1、本报价书包含但不限于第三章要求的所有内容。

▲2、总价合计必须与报价书（开标一览表）报价相同，且各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负

责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 五   投标文件封面及外包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

## 六  中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |
| 中标标的 |
| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

# 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

## 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会按总得分从高到低推荐一名为中标人候选人，由采购人确认第一中标候选人作为本项目中标人。

## 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由评审专家或采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

## 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2 资信商务及技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.3 各投标人的技术部分得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.2.4 评审专家对各投标人的资信商务及技术文件得分汇总。

3.2.5采购代理机构工作人员宣布资信商务及技术文件得分并开启报价。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府采购政策价格扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

## 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为65%，总分值为65分，评委在规定的分值内统一打分。

评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3报价权重为35%，总分值为35分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

## 五   评标办法和细则

5.1资信商务及技术分值为65分，权重为65%:

| 评审因素 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信及商务部分 | 认证证书 | 5分 | 1.投标人同时具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需包含：木质、软体、人造板、钢木类家具的，得1分。 2.投标人具有中国环保产品认证证书（CQC），认证范围须至少包含：木制宾馆家具、木制公寓家具、木制餐厅、沙发、其他软体家具的得1分。 3.投标人具有中国绿色产品认证证书，（包含：人造板家具、沙发、椅类、软床、床垫）的得1分。 4.投标人具有企业安全生产标准化认证证书，（至少包含：木制、人造板、钢木、软体家具）的得1分。 5.投标人具有五星级全国商品售后服务达标认证证书且配置有响应要求的售后服务管理师，（至少包含：公寓家具的技术支持、配送安装、维修服务、投诉处理及相应体系）的得1分。 注：提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术部分 | 产品的技术条款偏离 | 9分 | 根据投标人所投产品的材质及技术要求全部满足或优于招标需求的，得9分；每负偏离一项，扣1分，扣完为止。 |
|  | 检测报告 | 15分 | 原材料检测报告：投标人提供自2023年1月1日以来国家认可的检测机构出具带CMA或CNAS合格的检测报告，检测报告须满足需求清单中的参数要求，否则对应检测报告不得分。 1、布料、2、实木多层板、3、底、面漆、4.浸渍胶膜纸饰面刨花板、5.PVC封边条、6.水基型胶黏剂、7.实木外架、8.铰链、9.海绵、10.导轨、11.三合一、12.脚套（PP塑料）、13.弓形架、14.不锈钢脚架、15.人造石、16静电抗菌喷涂粉末、17中密度纤维板、18科技木皮； 备注：提供检测报告复印件加盖公章放入投标文件中，提供原件核对，每少提供或不满足一个扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 5分 | 成品检测报告：投标人提供自2023年1月1日以来国家认可的检测机构出具带CMA或CNAS合格的检测报告，检测报告须满足需求清单中的参数要求，否则对应检测报告不得分。 1.床、2.床垫、3.床头柜、4.衣柜、5.餐桌、6.餐椅、7.茶几、8.沙发、9.电视柜： 备注：提供检测报告复印件加盖公章放入投标文件中，提供原件核对，每少提供或不满足一个扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目实施方案 | 5分 | 对项目实施方案考虑、潜在风险的应对措施、质量保证措施、供货方案、安装调试方案、培训方案、验收方案等综合评议酌情计分；方案详细完整、科学、合理、可行的，得5分，欠科学或欠合理处每项扣1分，不科学或不合理或不满足处每项扣2分。 |
|  | 进度保证措施 | 2分 | 投标人按照招标人的需求，提供详实的进度计划，完成项目的措施及承诺，进度管理措施是否科学，工期保障承诺是否可行综合评分，质量制度齐全，责任落实到位，由评委综合评审；每有一项不符合要求的，扣1分。 |
|  | 生产实力 | 2分 | 根据投标产品生产制造工艺、质量控制、保证措施等情况进行比较打分，并提供家具生产制造设备的照片、合同及发票等综合打分：注：投标人应提供生产设备设施的照片，以及生产设备设施清单和采购合同及购置发票复印件等证明材料，以投标人提供的上述资料作为评审依据，未按要求提供上述资料的不得分。 |
|  | 配置设计效果 | 5分 | 投标人依据本次招标清单结合自行勘察现场，结合本项目清单及性质特点,投标人根据各自优势产品设计出适合现场主要区域空间整体彩色效果图 (横向比较综合评定)、平面布置图、设计说明等，共5分。 图纸完整方案设计合理的得4-5分； 图纸完整方案设计较低合理的得3-3.9分； 图纸方案设计存在缺陷的得0.1-2.9分； 提供有缺陷、未提供或完全不满足不得分。 |
|  |  | 10分 | 主要产品深化设计图：提供A户型配置清单主要产品的三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求【包括序号1床，序号3床头柜，序号4 L型衣柜，序号5餐桌，序号9电视柜】，共10分。 （1）序号1床：提供三视图、部件结构图（内部结构显示，配件连接方式表示）、用料说明（产品详细物料清单）、技术工艺要求完整齐全合理的得2分；提供三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求一般的得1分；提供材料不全的得0.5分；未提供的不得分。（2分） （2）序号3床头柜：提供三视图、部件结构图（内部结构显示，配件连接方式表示）、用料说明（产品详细物料清单）、技术工艺要求完整齐全合理的得2分；提供三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求一般的得1分；提供材料不全的得0.5分；未提供的不得分。（2分） （3）序号4L型衣柜：提供三视图、部件结构图（内部结构显示，配件连接方式表示）、用料说明（产品详细物料清单）、技术工艺要求完整齐全合理的得2分；提供三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求一般的得1分；提供材料不全的得0.5分；未提供的不得分。（2分） （4）序号5餐桌：提供三视图、部件结构图（内部结构显示，配件连接方式表示）、用料说明（产品详细物料清单）、技术工艺要求完整齐全合理的得2分；提供三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求一般的得1分；提供材料不全的得0.5分；未提供的不得分。（2分） （5）序号9电视柜：提供三视图、部件结构图（内部结构显示，配件连接方式表示）、用料说明（产品详细物料清单）、技术工艺要求完整齐全合理的得2分；提供三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求一般的得1分；提供材料不全的得0.5分；未提供的不得分。（2分） |
|  | 售后服务 | 5分 | 投标人针对本项目提出的售后服务承诺，有具体售后服务内容，故障响应时间及故障处理方案、人员培训计划、售后服务资质等综合评分。 售后服务方案方案科学、严密、合理、全面得5分；方案欠科学或欠严密或欠合理或欠全面处每项扣0.5分；方案不科学或不严密或不合理或不全面处每项扣1分；无方案的不得分。 |
|  | 项目合理化建议 | 2分 | 根据投标人对本项目的合理化建议，完整、合理、先进、可行的，得2分；欠佳或缺陷的每项（次）扣0.5分；不合理的每项（次）扣1分；无方案的不得分。 |

5.2报价分值为35分，报价权重为35%，由评标委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

5.2.3报价得分计算：

5.2.3.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

5.2.3.2  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。