云和县智慧停车项目

招标文件

（非政府采购项目）

项目编号: 云采采2024030号

项目名称: 云和县智慧停车项目

采 购 人: 云和县交投公共用车服务有限公司

采购代理机构:云和县云采工程咨询有限公司

二〇二四年四月

目  录

第一章 公开招标公告	2

第二章 投标人须知	5

前列表	5

一   总则	8

二   招标文件说明	9

三   投标文件的编写	9

四   投标文件的包装、提交、修改和撤回	11

五   开标和评审	12

六   投标无效的情形	15

七   法律责任	16

八   询问	18

九   质疑	18

十   授予合同	19

十一  验收	20

十二  其他事项	20

第三章 采购需求	22

第四章 合同格式（范本）	204

第五章 投标相关文件格式	213

一   资格审查文件格式	213

二   商务技术文件格式	221

三   报价文件格式	237

四   投标保证金缴纳凭证................................................. 239

五   投标保函（如有）....................................................240

六   投标文件封面及外包装封面格式	240

七   中标（成交）人公告内容	243

八   采购活动现场确认声明书	244

第六章 评标办法和细则	245

一   总则	245

二   评审委员会	245

三   评标程序	245

四   评标一般规定	247

五   评标办法和细则	247

六   评审纪律和要求	252

## 第一章 公开招标公告

云和县云采工程咨询有限公司受云和县交投公共用车服务有限公司的委托，对云和县智慧停车项目进行采购。参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.项目编号: 云采采2024030号

2.采购项目：云和县智慧停车项目

3.采购方式：公开招标

4.采购类型：非政府采购

5.项目概况：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云和县智慧停车项目 | 详见第三章采购需求 | 项 | 1 | 1166.6250万元 |  |

6.投标人应具备的资格要求：

（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的条件；

（2）开标截止时间前未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为供应商的记录名单（本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）；

（3）本项目不接受联合体投标。

7.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

8.招标文件获取方式：网上下载。招标文件获取时间：公告发布之日起至投标文件提交截止时间前。招标文件获取地址：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）；丽水市公共资源交易网（云和）（lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb/）。

网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下资料：

⑴单位介绍信（格式自拟）、联系人及联系方式；

⑵营业执照副本复印件。

以上资料须加盖单位公章，发送至采购代理机构邮箱（邮箱地址：257764204@qq.com），并向采购代理机构项目负责人报名登记。未经报名登记并获取采购文件的供应商视为非依法获取，如参与采购活动将被拒绝。

9.招标文件质疑：投标人自认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向备案登记部门反映。

10.招标文件售价：网上获取招标文件不收取文件工本费。

11.招标文件发售及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

▲12.投标保证金：

12.1本次投标保证金为人民币：伍拾万元整。

投标保证金的形式：银行转账、电汇（由投标人基本账户一次性汇入指定账户，一律不接受现金）或国有商业银行及全国性股份制商业银行开具的保函（认可的开具保函的银行包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、恒丰银行，保函格式见招标文件第五章）。（投标保函可采用企业的非基本户对公账户）。

12.2投标截止时间前，将投标保证金汇款证明或投标保函复印件（盖公章）发送至邮箱（257764204@qq.com）；若使用保函形式提交投标保证金的应在递交投标文件时一并递交投标保函。未按招标文件要求缴纳投标保证金的或提交投标保函的或保证金未到账的，应视为无效投标。

12.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收或投标保函将被兑取：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

（4）中标人未按本招标文件规定签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

▲13.投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

14.投标截止时间：2024年5月15日09:00：00（北京时间,以开标大厅时钟为准）。

15.提交投标文件地点：云和县招标投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼）。

16.公开招标开标时间：2024年5月15日09:00（北京时间,以开标大厅时钟为准）。

17.开标地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。

18．联系方式

（1）采购人：云和县交投公共用车服务有限公司

项目联系人：胡女士      联系电话：0578-5522958

质疑联系人：彭先生      联系电话：15925753270

地址：云和县城东路160号

（2）采购代理机构名称：云和县云采工程咨询有限公司

项目负责人：叶丽红       联系电话：15058693950

质疑联系人：卜土娟       联系电话：15988098628

地址：云和县浮云街道新华街110号

（3）备案登记部门名称：云和县富云国有资产投资集团有限公司

联系人： 沈先生          联系电话： 0578-5566992

地 址：浙江省丽水市云和县白龙山街道南山路南段201号云北智创中心

采购人：云和县交投公共用车服务有限公司

采购代理机构：云和县云采工程咨询有限公司

2024年4月24日

## 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云和县智慧停车项目 |
| 2 | 采购人 | 云和县交投公共用车服务有限公司 |
| 3 | 采购代理机构 | 云和县云采工程咨询有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 采购类型 | 非政府采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、商务技术文件、报价文件各正本一份、副本六份。 |
| 8 | 招标文件质疑 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 10 | 投标保证金交纳方式 | 提交方式： 1.银行转账、电汇（由投标人基本账户一次性汇入指定账户，一律不接受现金）或国有商业银行及全国性股份制商业银行开具的保函（认可的开具保函的银行包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、恒丰银行，保函格式见招标文件第五章）。（投标保函可采用企业的非基本户对公账户）。 2.交纳保证金后由云和县云采工程咨询有限公司开标当日开具保证金收据。 联系电话：18767871869 3.户名: 云和县云采工程咨询有限公司 4.帐号：201000355727988 5.开户行：浙江云和农村商业银行股份有限公司中山支行香坛分理处 6.本公司不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。 7.退还方式：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自项目设备质保期满后，无质量问题，由中标人提出后无息退还。 |
| 11 | 投标文件 递交方式 | 接收人：云和县云采工程咨询有限公司 投标截止时间：2024年5月15日09时00分00秒 提交投标文件地点：云和县招标投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼）。 |
| 12 | 开标时间 及地点 | 时间：2024年5月15日09时00分开始 地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。 |
| 13 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（云和）（lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb/）媒体上发布，并发出中标通知书。 |
| 14 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 15 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额：人民币伍拾万元整； 2.缴纳履约保证时间及缴纳方式：投标保证金自动转为履约保证金。 3.履约保证金退还：自项目设备质保期满后，无质量问题，中标人提出后无息退还。 |
| 16 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |
| 17 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（云和）（lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb/） |
| 18 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于云和县云采工程咨询有限公司 |
| 19 | 特别提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，未提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系云和县交投公共用车服务有限公司。

2.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的投标人。

2.3 “采购代理机构”系指云和县云采工程咨询有限公司。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.8“▲” 系指实质性要求条款；“●”系指重要技术参数和条款；“★”系指项目关键核心产品。

3.投标人资格条件

3.1符合第一章第“6”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发售及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江省政府采购网”、“浙江省丽水市公共资源交易网(云和)”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

10.1递交的投标文件应分为资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分,三部分单独密封。资格审查文件、商务技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有商务技术内容, 其商务技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1公司有效营业执照复印件；

▲11.1.2关于财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

▲11.1.4无重大违法记录声明书；

▲11.1.5信用查询记录（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询内容为未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录）；

▲11.1.6 负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

注：以上复印件均需加盖单位章。资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

11.2商务技术文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标单价和投标总价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择的报价。投标报价高于采购预算单价和总价(最高限价)的不进入报价标评审，视报价分为零分。并不得推荐为中标候选人。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.排版、封面 、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“商务技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   投标文件的包装、提交、修改和撤回

15.投标文件的密封和标记

15.1投标文件按资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件。

15.2投标文件封面及外包装封面要求:

15.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

15.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

15.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

15.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人代表人：

15.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

15.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

15.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

15.5.4 投标文件中的资格审查文件、商务技术文件、报价文件出现包装混装。

16.投标文件的提交

▲16.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

16.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

17.投标文件的修改和撤销

17.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

17.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲17.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

17.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 五   开标和评审

18.开标

18.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

18.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

18.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

18.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

18.4 唱标

18.4.1 采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

18.5 开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

20. 评审流程

20.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

20.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

20.1.2 商务技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

20.1.3 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评估

22.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

22.2 相同品牌的产品

22.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理

23. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

24. 保密和评审过程的监控

24.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

24.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 六   投标无效的情形

25. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

25.1 电报、电话、传真形式的投标。

25.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

25.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

25.4投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

25.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的；

25.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的；

25.7不具备招标文件规定资格要求的；

25.8 投标有效期不足的；

25.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

25.10 报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.11招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

25.12 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

25.13 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.14 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

25.15提供虚假材料谋取中标的；

25.16 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

25.17招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 七   法律责任

26 投标人有下列情形之一的，采购单位和采购代理机构报告备案登记部门，由备案登记部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录：

26.1开标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的;

26.2中标人无正当理由不与采购人签订合同的;

26.3违反投标承诺函的相关内容及条款的；

26.4提供虚假材料谋取中标的;

26.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

26.6与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

26.7向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

26.8在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的;

26.9拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

26.10将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包或转包给他人的；

26.11拒绝履行合同义务的；

26.12其他严重扰乱招投标程序的；

27. 投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加云和县国企采购活动，并予以公告。有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，参照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4 将采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，由备案登记部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加云和县国企采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人参照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员参照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 八   询问

31.投标人有权就采购活动的事项在有效时限内提出询问。

31.1投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网(云和)（lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb/）上予以公布，请投标人务必关注相关网站，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

31.4采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 九   质疑

32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

32.2质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告备案登记部门，由备案登记部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录。

### 十  授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经备案登记部门批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由备案登记部门备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人将有权取消该投标人的中标资格，并向备案登记部门报告。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十一  验收

37. 采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十二  其他事项

39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

41. 采购代理服务费: 由中标人支付代理服务费，费用为人民币元壹拾壹万元整（¥110000.00）。成交人在成交结果公告发出后七个工作日内向采购代理机构缴纳代理服务费。

发出成交通知书后，成交人自身原因放弃成交资格的，需要承担专家评审费和代理服务费。

采购代理机构账户信息：

户名: 云和县云采工程咨询有限公司

账号: 201000355727988

开户行: 浙江云和农村商业银行股份有限公司中山支行香坛分理处

联系电话：13735947018

## 采购需求

一、项目概况

基于城市停车行业的业务需求及智能化技术发展趋势，以构建全城“一个停车场”、搭建智能化运营体系、提供一站式出行服务为目标。同时为促进云和县文明城市的创建，开展云和县智慧停车项目的采购。

二、建设范围和内容

本项目的建设内容包括：

1.24条路段共计1054个路内泊位停车管理系统（高位视频停车管理系统），具体如下：

| 序号 | 道路名称 | 分类 | 泊位分布 | 类型 | 泊位数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现有 | 规划 |
| 1 | 新华街（府前路-城东路） | 二类 | 路内 | 一字 | 15 |  |
| 2 | 体育馆西侧 | 二类 | 路内 | 一字 |  | 12 |
| 3 | 浮云路（新建路-红光路） | 一类 | 路内 | 一字 | 36 |  |
| 4 | 公园路（车站路-梨园路） | 一类 | 路内 | 一字 | 30 |  |
| 5 | 梨园路（城北路-中山路） | 一类 | 路内 | 一字 | 29 |  |
| 6 | 解放东路（金林酒店） | 二类 | 路外 | 非字+斜非 | 29 |  |
| 7 | 老消防队花园旁 | 二类 | 路内 | 一字 | 17 |  |
| 8 | 城西广场西侧 | 二类 | 路外 | 非字 | 13 |  |
| 9 | 城南社区卫生院门口 | 二类 | 路内 | 一字 | 12 |  |
| 10 | 环宇路（城东路-红光路） | 一类 | 路内 | 一字 | 25 |  |
| 11 | 文化馆前广场 | 二类 | 路内 | 一字 |  | 24 |
| 12 | 浮云路（新建路-城西路） | 二类 | 路内 | 一字+斜非 | 125 |  |
| 13 | 新华街（城西路-长寿路） | 二类 | 路内 | 一字 | 63 | 19 |
| 14 | 后溪东路（红光路-城东路） | 一类 | 路内 | 一字 | 33 |  |
| 15 | 体育场路（中山路-新华街） | 二类 | 路内 | 一字 | 11 |  |
| 16 | 恒通路（城南东路-吉祥路） | 二类 | 路内 | 一字 | 32 |  |
| 17 | 吉祥路（南山路-城东路） | 二类 | 路内 | 一字 | 51 |  |
| 18 | 浮云路（红光路-城东路） | 一类 | 路内 | 一字 | 32 |  |
| 19 | 新建路（城北路-浮云路） | 一类 | 路内 | 一字 | 107 |  |
| 20 | 南山路（城南路-吉祥路） | 二类 | 路内 | 一字 | 31 |  |
| 21 | 中山西路（巡警大队-振鹏路） | 二类 | 路内 | 一字 | 125 |  |
| 22 | 解放东街（红光路-城东路） | 一类 | 路内 | 一字 | 68 |  |
| 23 | 府前路（中山路-浮云路） | 一类 | 路内 | 一字 | 61 |  |
| 24 | 红光路（城北路-浮云路） | 一类 | 路内 | 一字 | 54 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 999 | 55 |
|  |  |  |  |  | 1054 |

2.7个公共车场（车位总数1048个）停车管理系统的新建或改建接入，具体如下：

| 序号 | 点位 | 位置 | 泊位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有 | 规划 |
| 1 | 新建路（农商银行停车场） | 地上 |  | 20 |
| 2 | 城东路山水·江泰商场（龟山脚停车场） | 地上 | 66 |  |
| 3 | 实验小学分校东侧临时停车场 | 地上 |  | 69 |
| 4 | 新建南路（木玩小镇对面停车场） | 地上 |  | 147 |
| 5 | 红光路184号（中山广场地下停车场） | 地下 | 73 |  |
| 6 | 童话小镇停车场 | 地下 | 498 |  |
|  |  | 地上 | 74 |  |
|  |  | 地上大车 | 20 |  |
| 7 | 城南西路（城西广场地下停车场） | 地下 | 81 |  |
|  | 合计 |  | 812 | 236 |
|  |  |  | 1048 |

3.中心停车数据存储系统建设

4.中心网络及安全系统建设

5.智慧停车平台国产化软硬件环境建设

6.停车视频管理平台建设

7.智慧停车运营平台建设

8.停车系统及设备运维平台建设

9.停车数据汇聚分析平台建设

## 三、项目建设总体设计

云和县智慧停车项目系统建设以“统一标准、技术先进、突出应用、稳定可靠”为原则，确保系统的设计和建设满足城市各层级对停车信息资源的全局需求，体现城市停车管理的数字化、高效化和智能化。

（1）统一标准

系统的建设须统一标准，系统建设在符合国家和行业相关标准及地方标准的建设要求基础上，采用先进的技术手段和标准协议，整合各类停车资源，在统一的标准框架下实现停车信息资源共享。

（2）技术先进

采用主流的、先进的技术构建城市停车运营系统，实现社会各界对停车资源信息化的具体需求，促进城市停车场信息的综合应用。

（3）稳定可靠

系统的建设不是各种停车场资源的简单组合，而是统一标准构架下的有机组成。系统采用的软硬件根据统一的规范、协议和要求选型，根据最新的标准规范，并经过具有相应资格的软件评测中心、产品检测中心的测试，质量达标，性能稳定，能够持续有效运行，满足城市停车管理与运营7*24小时不间断持续运行的需要。

（4）突出应用

系统的建设必须突出应用，在建设中应以现实需求为导向，以有效应用为核心，充分利用停车信息资源，结合各种应用业务，贴合动态交通大数据要求，实现城市停车运营系统对交通环境治理的辅助价值。

四、项目建设内容

4.1智慧停车综合运营管理平台设计

智慧停车综合管理平台主要包括城市停车数据汇聚分析应用、城市停车运营应用、城市停车运维管理应用和城市停车公众停车服务应用四大业务应用，分别面向政府、运营商、车主用户提供场景服务。城市停车数据汇聚分析应用主要提供资源汇聚分析、运行监管等服务，实现城市停车政府日常监管应用；城市停车运营主要提供运营管理、客服管理、财务管理、公众服务、运维管理等服务，实现停车运营商日常运营管理应用；城市停车运维管理应用主要提供设备检测、资产管理、运维工单化管理，实现停车运营商日常运维管理应用；城市停车公众服务主要提供停车导航、预约停车、停车支付、车辆管理等服务，实现车主的找车位、导航路线、电子支付等应用。

### 4.1.1视频管理平台

视频管理平台为停车运营管理业务提供视频实时预览、录像回放、视频上墙、视频事件管理以及视频联网等业务功能。

### 4.1.1.1实时预览

1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；

4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；

5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；

#### 4.1.1.2录像回放

1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；

2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；

#### 4.1.1.3视频上墙

1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；

2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；

#### 4.1.1.4视频事件

1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；

#### 4.1.1.5视频联网

1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；

2、支持资源同步能力；

3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；

4、支持级联视频点位设备操作控制能力；

5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；

6、国产化适配

### 4.1.2停车运营平台

城市停车运营应用是运用互联网、物联网、人工智能等技术，通过前端出入口管理系统、车位管理系统，实现停车感知数据的全方位采集和清洗，同时平台结合停车收费规则生成停车订单，通过微信公众号、APP、支付宝生活号等渠道，发送给车主进行缴费，车主也可以通过收费人员移动端打印的小票或者现场二维码进行缴费。与此同时，平台为城市停车运营商，提供运营管理、客服管理、财务管理、运维管理、数据可视化、场库值守客户端等业务应用。实现城市停车资源一体化运营，降低企业运营成本，提升运营商收入和管理效率。

### 4.1.2.1运营管理

停车场运营管理的核心在于收费管理，通过道路泊位和停车场统一接入，对临停车辆、包期车辆行管理，形成对应的停车订单，重点在于以时间轴形式对车辆的动作进行全过程记录，并对欠费车辆进行用户分类，并制定短信、电话等差异化催缴策略。针对特定车辆设置免费停车或加入黑白名单；同时实现停车优惠券的发行和赠送，运营人员可通过广告营销、优惠活动、APP和公众号推广等方式进行市场推广；针对有多次停放需求的车主可自主选择包期方式支付停车费用。可对平台用户和收费人员进行管理，对收费人员进行排班、实施考勤、考核管理；通过错时共享的方式，将政府机关、小区、写字楼等专用停车场面对公众开放，提高区域停车资源利用率；运营人员可通过APP、微信公众号面向车主发布公告和新闻咨询，包括活动通知、政策说明等信息；可对企业车辆进行管理，包括车牌、驾驶人员，企业车停车可使用企业账户余额支付。通过为运营经理和运维人员提供车场管理、特定车辆、客户管理、停车记录、运营报表、包期管理、预约管理、欠费管理、停车优惠券、错时共享、市场推广、消息发布、人员管理、企业管理、停车运营概况等功能，提高运营人员的运营管理效率。

1.停车运营概况

用于运营人员查看每日最为关注的停车信息、缴费信息。包括该运营商下的资源总览、收入数据、近30日收款变化趋势图，同时按单个停车场查看资源明细、收入数据明细和收款变化趋势、泊位利用率变化趋势、泊位周转率变化趋势。

2.车场管理

用于对封闭和道路停车场信息进行管理。可以配置停车场的名称、位置、营业时间、车位数等基本信息，也可以为每个停车场配置收费规则、手动支付收款账号和无感支付收款账号。对于封闭停车场库，可以给每个出入口车道绑定二维码，用于给车主扫码付款。对于道路停车场，可以批量设置泊位编号、可对指定泊位临时暂停收费运营。在配置收费规则时，可以分别针对大型、小型车和新能源车设置收费规则，并可根据工作日、节假日，按单位时段、按次、日夜分时、停车总时长、不收费等多种方式进行计费。

3.特定车辆

用于对不同类型的车辆进行管理，包括导入车辆、白名单管理、黑名单管理、企业车辆和特殊车牌配置等。可将车辆加入黑名单进行管控，在管控时间内该车辆将不能自由进出停车场，或将黑名单车辆设置为允许进场，但会向指定管理人员发送短信告警；白名单车辆可免费进入对应的停车区域不受任何限制。平台自动识别到受控车辆会产生告警信息，并推送至运营人员进行现场处理。平台可对特殊车牌进行自动识别，并实现免费停车、自动放行。平台可对特殊人群车辆进行管理，对认证的特殊人群车辆进行临时停车和包月停车费用折扣减免。

4.客户管理

统一管理车主信息，包括手机号码、车牌号码、姓名等基本信息，并可给指定类型的车主设置停车费减免的优惠规则。面向社区（或小区）内的居民、租户、商户停车优惠的诉求，可由车主提交户口本、行驶证等申请资料，专人审核后，即可按车主类型减免停车费用。

5.停车记录

用于运营人员查看停车记录明细，以及每次停车相关的缴费、开票、申诉、退款等信息。查看当前在停车辆的情况和车辆进出情况，当车主对停车缴费存在争议的时候，停车运营商可以查看历史记录的完整证据链。

6.运营报表

用于运营管理人员全面掌握停车整体运行状态，以便把控整个停车运营管理工作。实现订单分析、欠费分析、优惠分析、包期分析、车场分析、车主分析，多维度反映停车业务数据的构成情况、所完成的业务量及运营效益情况。支持查看各个欠费时长的欠费金额分布和欠费笔数分布；支持查看每个停车点的欠费时长分布。

7.包期管理

包期管理满足了车主在车场有多次停放的需求，车主选择包期方式支付停车费用。车场即提供给车主停车优惠及出入便利的服务。车主进行包期办理，运营商包期审核通过后正式生效，后续车主在指定停车场以包期方式停车。同时实现包期车位管理、包期车场组、限定只有特定车辆（如，内部车辆）才能针对某个停车场办理包月。车主针对车场组办理包月后，可以在组内任意停车场停放车辆。支持设置线上可办理的时间、最长包期时间、可续包最大间隔时间。

8.欠费管理

运营人员可以查看欠费车辆及对应的欠费记录，并可按欠费总金额、欠费时间、欠费次数等给欠费车辆进行自动分类，对各分类的欠费车辆，可通过短信催缴、电话催缴、律师函催缴、场库联动催缴、ETC催缴手段进行欠费催缴。可查看各种催缴手段的催回效果，并对催回效果进行统计分析。

9.停车优惠劵

运营人员可以在线发行停车优惠券、向车主赠送优惠券、查看优惠券的使用情况。在发行优惠券时，支持多种优惠券类型，包括减免金额、打折券、全免券、减时券，可限制优惠券的时效性和每日赠送数量，并可向平台的商户销售优惠券。如果优惠券尚未赠送就已过期失效，也可以向商户进行退款。运营人员或平台的商户可以通过输入手机号、车牌号的方式，向指定车主赠送优惠券，也可以让车主扫二维码自助领取优惠券。运营人员或平台的商户可以查看优惠券的使用情况，包括可赠送的余量、已使用的数量及优惠券的使用明细等。

10.市场推广

运营人员可通过广告营销、优惠活动、APP和公众号推广等方式进行市场推广。通过广告营销可在APP、微信公众号等应用中推送广告；通过优惠活动可向车主提供充值赠券、充值返现、注册赠券、邀请注册赠券等停车优惠；也可以向车主提供当前主动缴费优惠和无感支付缴费优惠；APP和公众号推广可为收费员、巡检员及其他外场推广人员，生成指定的APP和微信公众号推广码，可查看推广效果。

11.消息发布

运营人员可通过APP、微信公众号面向车主发布公告和新闻咨询，包括活动通知、政策说明等信息。支持在APP、微信公众号等应用注册的车主发送系统消息通知。

12.预约管理

用于管理可预约停车的停车场。可设置预约停车场及预约费用、预约入场规则及预约退款规则。可查看预约停车记录，也可以手动给预约记录进行退款。

13.人员管理

用于管理和记录运营人员的工作过程。支持考勤管理，支持对收费员进行排班；支持在电子地图上查看已签到收费员的实时位置；支持收费员考勤信息统计、收费员实收统计、小票打印统计。

14.错时共享

运营人员可以将指定的停车场设置为错时共享停车场，这些停车场一般是企事业单位、景区等停车有潮汐特点的停车场，可以在夜间或非工作日，将停车位向社会车辆开放。错时共享支持错时包月和错时预约单次停车两种方式，并可以设置在工作日或节假日的指定时间段允许进出车场。车主可以通过APP、微信公众号自助包月或预约，如果车主爽约违规，会对车主的预约、包月进行限制。

15.企业管理

运营人员可对企业车辆进行管理，包括车牌、驾驶人员，企业车停车可使用企业账户余额支付。面向出租车公司、公交集团等企业，提供企业统一结算服务。企业名下的车辆停车时无需个人付费，由企业报销。

#### 4.1.2.2客服管理

车主通过移动端（APP、微信公众号、支付宝生活号）进行问题反馈和账单申诉，运营商的客服人员通过Web管理端查看问题记录，进行问题受理，同时登记电话客服与车主的沟通记录，也可以查看车主对停车场的评价信息。针对道路停车场景，通过平台的AI能力+人工值守模式，对过车记录进行数据稽核，将有问题的过车记录进行核查、修正，提升停车订单准确率，减少客诉，对报警数据和处理记录进行多维度统计分析。系统为客服人员提供道路AI值守、账单申诉、车主评价、车牌认证、反馈建议、客服工作台等功能，提高值守效率和客户服务水平。

1.反馈建议

车主通过移动端（APP、微信公众号、微信小程序、支付宝生活号）提出与停车业务相关的问题或投诉建议（如包期、开票、资费等），由客服通过管理端回复车主提出的建议或咨询问题。

2.账单申诉

车主通过移动端（APP、微信公众号、微信小程序、支付宝生活号）发起停车账单申诉，运营商的客服人员通过Web管理端查看问题记录，并进行客服审核、财务复核、发起退款等操作。

3.道路值守

平台可以接入道路泊位的高位相机、适配桩、路牙机、巡检车等设备，接收这些设备采集的出入车数据，并自动发现出入车漏识别、车牌识别不准确、超长时间停车等异常数据，由客服人工纠正确认后，生成正确的停车订单。此外，客服也可以主动对道路泊位进行远程巡检，通过查看设备定时抓拍的照片，判断是否存在异常数据，并对异常数据进行人工纠正确认。

4.处理记录

用于查看场库值守人员处理报警信息的记录明细。

5.车主评价

客服经理和运营经理可以查看车主对停车场的评价信息。

6.处理统计

用于报警处理记录统计；按日、月、年维度进行统计；按处理人维度查看各处理人处理记录统计；查看处理概况、处理类型统计、处理人处理记录数TOP5排名。

7.车牌认证

为了确保只有车主能查看本人的停车信息，平台支持对车主上传行驶证信息，客服审核通过之后进行绑定认证。

8.客服工作台

用于登记电话客服与车主的沟通记录，并可快速查询车主的相关信息。输入来电车主的手机号码，即可一键查询到历史车牌、历史沟通记录、停车记录、欠费记录、包月记录等信息，方便客户快速定位到车主的账单问题，提升车主的满意度。

#### 4.1.2.3财务管理

财务管理是将停车运营中产生的临停缴费、包期收入、订单退款等收入和支出进行分类管理和数据统一分析；以停车账单为基础，对账单进行分类记录、按时间维度自动生成财务报表、大额退款审核、账单发票统一管理等。为财务人员提供财务报表、发票管理、对账管理、清分结算、账户管理、财务审核、账单记录等功能，财务管理在功能设计上贴合运营公司财务人员操作的实际需求，方便运营公司进行对账和分润等基础业务。

1.账单记录

用于财务人员管理日常账单流水、收款账单、退款账单、充值账单，实现临停收款退款、包期收款退款以及车主账号账号余额充值记录的明细查询。

2.财务报表

用于财务人员对临停收款、包期收款、支付通道、账户充值累积的金额，以及通过充值活动赠送给车主的金额做出统计分析展示，同时也可对临时停车业务的应收、实收、欠费、补缴、退款、实收率、欠费率等数据进行统计分析。

3.财务审核

用于财务人员对车主提出的合理停车申诉账单进行审批退款，退款审批记录包含：申诉信息、停车信息、支付记录、客服审核信息，财务审批通过后即发起退款操作。

4.发票管理

发票管理模块便于运营公司响应广大车主开具停车增值税发票的要求，在平台侧设置开票主体后，车主输入发票抬头和税号后，可自动获取相应额度的电子发票。也支持财务人员在平台端发起开票申请，对接诺诺和百旺票务平台开具纸质电子发票，或对接诺诺开具全电发票。可开票的业务类型包括临时停车、包期、优惠券购买。

5.对账管理

用于财务人员对已归档月对账单、待处理月对账单、待处理月对账单管理，支持对有差异的对账结果进行手动调账。

6.清分结算

用于财务人员实现线上分账明细查询、分账单管理、提现明细查询及提现失败重新发起提现、清分账户余额查询、清分规则配置、清分规则审核管理等业务。支持查看各分账方分账金额，以及临时停车、包期服务、优惠券售卖等多种业务分账；支持查看各个分账业务的订单金额、收退款金额、充值优惠、优惠券优惠等分账；支持对分账单进行确认和提现。

7.账户管理

用于财务人员实现车主账户管理、车主账户明细查询、提现申请审核、充值收款账号配置、车主账户参数配置等业务。

#### 4.1.2.4数据可视化

运营管理人员可通过平台可视化界面展示的停车运营关键数据，全面、准确、实时、直观地掌握企业整体运营的状况，通过对停车数据进行全面细致的统计，对停车指标进行量化分析，为优惠包期、宣传推广、人员排班等运营策略调整等提供数据参考，帮助运营单位实现精细化运营管理。

主要用于城市停车信息化建设的效果汇报。包括展示路内路外停车场、停车设备、巡检收费员的位置分布情况，以及各区域的泊位占用情况；展示停车建设的的车场、泊位、设备资源整体数量及区域分布情况。将占用率、利用率、周转率、停车流量等关键指标数据进行图形化展示；将营收统计、营收趋势、车场营收排行、支付方式占比等数据进行图形化展；将用户统计、用户增长趋势、停车时长分布、车牌属地分布等数据进行图形化展示。

#### 4.1.2.5道路收费APP

道路收费APP主要用于道路泊位人工收费场景。通过为道路收费员提供了泊位管理、收费员管理、非机动车收费、营收数据、当日营收、欠费补缴、员工考勤等功能，帮助收费员管理泊位停车，并进行收费。通过道路收费软件，收费员能够上传车辆车牌、出入车时间、停车照片等关键停车信息，从而使停车过程能形成完整有效的订单数据，亦可对欠费车辆打印缴费告示单进行欠费催缴，提升道路停车缴费率。

1.泊位管理

用于展示当前停车点的泊位和停车信息，收费员可以对车辆进行入场和出场管理。支持拍照自动识别车牌号码、打印停车小票。可对车辆违规停放、现场设施损坏等情况进行上报。

2.非机动车收费

在平台设置了非机动车停车场后，可对这类停车场内停放的非机动车进行收费管理。

3.营收数据

可查看今日营收详情、历史营收详情、组员今日数据等。

4.当日营收

查看该收费员当日营收统计，包括今日营收金额、欠费金额，及收费金额按各种支付方式统计的金额，并可将营收统计打印出小票。

5.欠费补缴

用于收费员欠费催收，可按车牌/泊位号搜索车牌历史欠费记录数据，并可对欠费记录进行补缴操作。

#### 4.1.2.6停车管家APP

停车管家APP是停车运营管理的移动化软件，为运营经理和运维人员提供了运营数据查看、车场控制、停车记录、在停车辆、车辆管理、设备状态、远程值守、移动岗亭等功能。帮助停车运营商能够随时随地做到停车场的管理，出现异常情况，可以远程通过移动端第一时间处理故障，使整个运营管理过程更加高效、便捷。

1.运营数据

用于运营商管理人员查看停车场经营数据，包括查看全部停车场的收入、余位数等主要运营数据，可按日、按月统计查询指定停车场的运营数据。

2.车场控制

用于临时处理车辆出车入车不畅，远程查看现场环境、对讲、开关闸，包括查看出入口的环境监控视频，与现场进行语音对讲，远程控制道闸开关、修改余位数。

3.停车记录

用于查看核对重点关注车辆的出入车记录，包括根据车牌号码查询最近7日内的停车记录及其订单详情。

4.在停车辆

用于查看场库在停车辆情况，针对错误在停状态车辆进行作废，包括查看当前在场内的所有在停记录，并手动作废指定的停车记录。

5.车辆管理

用于移动端添加/删除黑白名单车辆，管理黑名单、白名单的车辆信息。

6.设备状态

用于查看场库设备状态通知维护人员及时维修，包括查看环境监控相机、对讲设备的在离线状态。

7.移动岗亭

用于在场库断电断网情况下，人工临时出入车管理，支持停车场断电断网时，人工进行出入场管理；通过选择停车场和车道，模拟抓拍机识别车牌，完成手动出入车，同时生成缴费二维码以供车主扫码缴费。

8.远程值守

用于移动场库远程值守，支持查看停车场待处理的报警记录列表，并进行报警处理，展示信息包含：报警类型、停车场名称、车道名称、报警时间、当前处理人（已被他人认领时展示）。

#### 4.1.2.7场库值守客户端

场库值守客户端用于停车场值守人员远程处理场库出入口通道异常问题。客服人员对车主远程呼叫生成报警、系统自动生成的报警及值守人员手动创建的报警进行认领，通过与停车场出入口现场远程交流，发现异常，进行实时对讲和远程开关闸等操作。包括场库报警处理、场库车道监控、场库在停车辆、场库实时监控、场库录像回放、场库离线提醒等功能，保障停车场出入口通行顺畅。

1.场库报警处理

用于停车场值守人员接收停车场出入口报警。客服人员对车主远程呼叫生成报警、系统自动生成的报警及值守人员手动创建的报警进行认领，通过与停车场出入口现场远程交流，进行远程处理、远程抬杆。

2.场库实时监控

停车场值守人员通过视频，主动查看停车场出入口、停车场内部情况，停车场值守人员可主动查看出入口情况时，发现异常，进行实时对讲和远程开关闸等操作。

3.场库录像回放

停车场值守人员通过视频，查看停车场出入口历史录像和停车场内部历史录像，并在查看停车场历史录像时，抓图取证。

4.场库离线提醒

停车场值守人员接收到离线提醒后，及时通知运维人员进行修复。

5.场库车道监控

用于快速查看场库各车道的最近通行车辆及放行状态，对于未放行的车辆，可以一键跳转异常处理。方便客服在接到车主电话时，快速处理异常，提升客服工作效率。

6.场库在停车辆

用于查看当前场库中所有的在停车辆信息，值守客服可在闲暇时盘查入场抓拍识别的车牌号是否正确，避免误识别车牌导致车辆无法出场的情况。

#### 4.1.2.8微信公众号

微信公众号主要为广大车主提供日常停车综合服务，车主可在微信公众号上快速精准查找详细的车场车位信息、充电站信息，使用找车位、错时共享等服务；同时，还可以享受在线支付、无感支付、电子发票、线上月卡等基础服务，以及加油、充电、商家、会员尊享等增值服务，让车主真正停车、充电有位有优惠。

1.停车缴费

用于车辆出场前查询缴费；查看在停车辆信息，包括入车时间、停车时长、应缴费用等并为车辆缴纳停车费。

2.车主服务

附近停车场

用于车主查找自身定位附近的停车点。支持查找个人当前位置周边的停车点。

支持查看停车点名称、地址、开放时段、收费标准等信息；针对停车点可以进行收藏；支持查看路况信息。

附近充电桩

用于车主查找自身定位附近的充电站	，可查找个人当前位置周边的充电站。

支持查找个人当前位置周边的充电站；支持查看充电站名称、地址、开放时段、收费标准、停车优惠等信息；针对充电站可以进行收藏；支持车主预付费后进行立即充电；支持车主预约设置车辆充电的开始时间和结束时间，进行预约充电；支持查看路况信息。

3.个人中心

代缴订单

支持查看正在停车的停车记录，并可进行缴费操作；支持欠费记录的查询，并可对其补缴。

车辆管理

支持添加、删除车辆信息；支持设定默认车牌；支持提交车辆认证资料，进行车辆认证；支持提交残疾车认证资料，进行残疾车认证。

优惠券

支持查看已领取的停车优惠券和充电优惠券，包括未使用、已使用、已过期的优惠券。

车主钱包

支持查看车主钱包余额；支持车主对钱包进行充值；支持车主对钱包中的余额进行提现申请。

停车记录

支持查看车主已进行缴费的停车记录信息，显示停车时间、车牌号、车场名称、停车时长、缴费信息等。

充电记录

支持查看正在充电和已完成充电的车辆信息，包括开始时间、结束时间、充电时长、充电电量、缴费金额等。

包期记录

支持查看生效中、已过期和已取消的包期；支持针对生效中的包期进行续费；支持针对生效中的包期进行取消申请。

开具发票

用于车主需要对停车费、充电费、包期费开发票的场景	，可对历史停车缴费、包月缴费记录、充电缴费记录申请开具电子发票，查看开票记录以及开票须知。

### 4.1.3停车运维平台

城市停车运维管理应用为用户打造高效的运维体系，通过技术手段解决不同系统内物联设备、应用服务、网络链路、数据存储统一运维的难题，快速发现和定位问题，最大化释放人力，使得运维人员能够更加关注于问题的响应及处理。

利用运维平台提供的流程体系，标准化日常运维动作，提高运维效率，解决业主单位与运维单位间信息不互通，数据不量化的问题，提升运维工作的满意度。

#### 4.1.3.1综合监测

#### 4.1.3.1.1视频设备运维

（1）视频设备

需要对接入平台监控点位的录像完整性监测：支持查看监控点总数、录像完整率、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数。

支持全部点位、收藏夹点位的录像完整性分别监测。

支持以树状结构查看各级监控点位的录像完整性监测状况。

支持通过包含下级区域、录像日期、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。

支持通过录像日期、存储类型、录像完整性、当前录制状态、监控点位类型、项目名称、监控点名称、IP地址、国标编码、本级/级联进行高级查询。

支持自定义监控点位的视频录像复核。

支持一键导出查询结果列表数据。

查询列表数据包含：监控点名称、运维区域、IP地址、存储类型、录像完整性、断续频次、未录像时长、录制状态、录像保存天数。并支持自定义列配置。

支持查看各监控点位的今日录像监测结果，支持录像回放查看，支持名词解释展示。

支持快速跳转到巡检配置和收藏夹管理。详情支持查看历史每天的录像完整性情况。

支持展示录像保存天数统计信息，包括监控点总数、录像保存天数达标率、达标数、未达标数、巡检失败数、未检测数。

支持全部点位、收藏夹点位的录像可用性检测。

支持以树状结构查看各级监控点位的录像可用性。

支持通过包含下级区域、录像保存天数、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。

支持通过录像保存天数、存储类型、监控点位类型、项目名称、监控点名称、IP地址、国标编码、本级/级联进行高级查询；

支持一键导出查询结果列表数据

查询列表数据包含：监控点名称、所在区域、IP地址、存储类型、录像保存天数（标准/实际）巡检时间，并支持自定义列配置。

支持录像回放查看。

支持名词解释展示。

支持快速跳转到巡检配置和收藏夹管理。

详情支持查看历史每天的录像保存情况。

对接入平台监控点位的历史回传流监测：支持查看监控点总数、录像回传成功率、回传成功数、回传丢失数、巡检失败数、未检测数。

支持全部点位、收藏夹点位的历史回传流分别监测。

支持以树状结构查看各级监控点位的录像完整性监测状况。

支持通过包含下级区域、录像回传结果、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。

支持通过录像回传结果、监控点位类型、项目名称、监控点名称、IP地址、国标编码进行高级过滤。

支持一键导出查询结果列表数据。

查询列表数据包含：监控点名称、所在区域、IP地址、录像回传结果、国标编码、监控点点位类型。

详情支持近30天，每天的录像回传结果展示。

（2）视频编码设备

对接入平台的编码设备的综合监测：支持查看设备总数、在线率、在线数、离线数、未检测数。

支持以树状结构查看各级各区域的编码设备监测状况。

支持以在线状态、IP地址、设备名称、硬盘状态、状态持续时长多个维度高级查询定位编码设备。

支持一键导出、一键刷新查询结果列表数据。

查询列表数据包含：设备名称、所在区域、IP地址、在线状态、硬盘状态、状态持续时长、监控点数量（在线数、离线数）巡检时间。

支持查看编码设备详细信息：基本信息、状态信息、硬盘信息、监控点信息、历史状态，其中历史状态支持自定义查询时间段。

（3）存储设备

对存储设备的综合监测：支持查看全部及各类存储设备总数、在线率、存储使用率、总容量、剩余容量。

支持以树状结构查看各级各区域的存储设备状况。

支持以在线状态、硬盘状态、IP地址、设备名称、状态持续时长、设备类型、数据类型多个维度高级查询定位存储设备。

支持一键导出、一键刷新查询结果列表数据。

查询列表数据包含：设备名称、所在区域、IP地址、在线状态、硬盘状态、状态持续时长、监控点数量（在线数、离线数）巡检时间。

支持查看每台存储设备的详细信息：基本信息、磁盘信息、录像卷信息、监控点信息、历史状态信息，其中历史状态支持自定义查询时间段。

##### 4.1.3.1.2视频质量诊断

对接入平台在线视频点位的视频质量综合监测：支持统计在线视频点位的在线数、出图率、视频完好率、图像标注正常率、时钟准确率。

支持全部点位、收藏夹点位的视频质量分别监测。

支持以树状结构查看各级视频在线点位的视频质量监测状况。

支持按照视频质量异常、图像标注异常、时钟偏差、包含下级区域、在线状态、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。

支持通过在线状态、出图状态、视频质量、图像标注状态、时钟状态、视频卡顿、分辨率、国标码流、码流规范、编码格式、监控点位类型、项目名词、监控点名称、IP地址、国标编码、本级/级联进行高级过滤。

支持监控点的视频质量诊断结果复核。

支持一键导出查询结果列表数据、导出图片、导出修正点位。

支持卡片模式展示，数据包括：诊断图片、监控点名称、IP地址、检测时间、异常项。

支持列表模式展示，数据包含：监控点名称、所在区域、IP地址、视频质量、图像标注状态、时钟状态、视频卡顿、出图状态、分辨率、国标码流、码流规范、巡检时间等。支持自定义列展示

支持对视频质量的结果进行修正，可填写修正的指标、原因以及修正期限，其中修正期限包括一周、一个月、三个月、永久，已被修正的检测指标会在详情中进行标识，也可直接在此进行修改；

支持标记视频质量的检测区域

支持查看与替换视频质量诊断基准图片，支持下载最新诊断图。

支持在线视频点位的视频预览。

预览失败的点位支持链路分析，链路分析以拓扑图+文字描述方式呈现，并支持展示设备与点位的最近告警信息。

支持结果修正和手动复核，支持上一个/下一个切换查看

支持图像异常分析结果查看，包括：名称不规范、出图异常、图像标注重复的结果分析。

名称不规范支持按照名称重复、名称未治理、标注不一致等异常原因以及监控点位类型、项目名称、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。

支持以树状结构查看各级监控点的异常诊断结果。支持统计各区域的异常数量

支持展示各异常监控点的详细信息，包括：监控点名称、IP地址、所属区域、异常原因、国标编码、检测时间。

支持查看检测的图片。

支持视频点位的视频预览。

支持监控点的诊断结果复核。

出图异常支持按照设备/组件服务异常、网络异常、码流异常、首屏慢等异常原因以及监控点位类型、项目名称、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。

支持以树状结构查看各级监控点的异常诊断结果。支持统计各区域的异常数量

支持展示各异常监控点的详细信息，包括：监控点名称、IP地址、所属区域、异常原因、国标编码、错误码、错误描述、检测时间。

支持视频点位的视频预览。

支持监控点的诊断结果复核。

图像标注重复支持按照及监控点位类型、项目名称、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。

支持以树状结构查看各级监控点的异常诊断结果。支持统计各区域的异常数量

支持展示各异常监控点的详细信息，包括：监控点名称、IP地址、所属区域、标注名称、国标编码、检测时间。

支持查看检测的图片

支持视频点位的视频预览。

支持监控点的诊断结果复核。

详情支持每天的录像可用性查看，支持诊断的录像片段回放；支持录像质量结果展示，包括：图像模糊、图像过量、图像偏色、对比度、图像过暗、视频剧变、视频丢帧、图像黑白、场景变换、视频抖动、信号丢失、噪声干扰、条纹干扰。天，每天的录像回传结果展示。

支持时钟状态、监控点名称一致性、标注行数、云台预置点展示。

支持首屏延迟、码流延迟、信令延迟、分辨率、码流规范、码流值、封装格式、国标码流展示。

##### 4.1.3.1.3 IT设备运维

（1）网络设备运维

对网络设备的综合监测：支持以数据类型、运维区域、在线状态、设备名称、IP地址多个维度高级查询定位存储设备。

支持一键导出查询结果列表数据。

查询列表数据包含：设备名称、IP地址、设备类型、在线状态、持续时长、端口最大上行流量、端口最大下行流量、在线端口（在线/总数）、设备厂商。

支持查看每台网络设备的详细信息：设备信息、端口信息、事件与告警信息。

（2）服务器运维

对通用服务器的综合监测：支持按照级联数据、运维区域、系统类型、在线状态、设备名称、ip地址、进程名称开展查询应用。

支持监控结果展现，展现项包括设备名称、IP地址、在线状态、持续时长、系统类型、CPU占用率、物理内存占用率、磁盘容量、进程数量。

支持设备信息（设备名称、ip地址、主机名称、系统类型、设备厂商、设备型号、操作系统、设备编号、在线状态、持续运行时间）、监测信息（虚拟/物理内存信息、上下行网络带宽）、磁盘分区、各CPU占用率（占用率、状态、型号）。

支持对单台服务器的物理内存占用率、虚拟内存占用率、cpu占用率趋势图进行展现。

##### 5.1.3.1.4 网络拓扑运维

网络拓扑图上交换机端口类型支持光口、电口（snmp协议下默认都是电口），且详情中支持查看设备型号

网络拓扑图支持傻瓜式交换机及其挂载资源的自动发现，并能够自动组网形成拓扑关系

网络拓扑支持按设定的种子设备、网段范围、增量发现周期自动进行资源发现和关系组网

网络拓扑绘制协议支持MAC+LLDP协议，减少拓扑关系生成计算量，并简化后期运维难度

网络拓扑发现协议支持混合协议SDK+SNMP：a）先SDK，再SNMP,对不支持SDK进行补全；b）先SNMP,再SDK,对SNMP不准确进行校准

网络拓扑支持增加资源节点、修改节点名称、删除节点、新增连接关系、删除连接关系

资源发现时支持分别展示已添加和未添加至网络拓扑的资源，且资源是否在网络拓扑上展示支持按需调整

链路诊断支持目标设备直接搜索，搜索范围包括名称和IP地址

网络拓扑支持设备搜索高亮凸显展示

网络拓扑支持针对不同类型的IPC展示不同的图例，主要包括普通IPC和球机

网络拓扑拥塞比例颜色阈值支持自定义配置，默认为占比超过80%为红色，超过50%，且小于80%为黄色，低于50%为蓝色

网络拓扑支持告警图标叠加的动态效果展示

支持网络交换机POE端口功率和整机功率、CPU、内存指标的检测和展示

支持在网络拓扑图上对监控点位进行在线视频预览和云台相关操作

支持针对资源节点、网络链路故障异常生成相应告警，告警信息支持关闭和导出操作

网络拓扑图支持将告警信息叠加到资源节点上，支持鼠标浮动上去展示告警基本摘要信息，并可点击详情获取对应资源节点的详细告警信息

网络拓扑上支持进行链路故障诊断的操作，支持展示诊断结论，包括链路上的异常资源节点数、流量异常线路数、告警以及对应的详情

支持接入交换机自身产生的故障告警，并统一整合到告警列表，且支持在设备详情中进行展示。

##### 4.1.3.1.5停车设备运维

支持交通LED屏在线状态监测；支持抓拍显示一体机、出入口抓拍机、岗亭缴费终端、扫码显示一体机、出入口控制机、显示屏、NB地磁设备、ETC设备的运行状态检测。

#### 4.1.3.2资产管理

##### 4.1.3.2.1 IP地址管理

支持添加IP网段，对添加的IP网段进行基本格式的验证，添加网段填写信息包括IP段开始地址、IP段结束地址、是否分配（若为是，则需要填写运营商及所属项目），并支持对IP网段进行删除、编辑、搜索；

支持对所有已添加IP网段进行全量自动发现，并对发现结果进行统计展示，包括：IP资源总数、已分配IP总数、未分配IP总数、IP资源空闲总数、IP资源占用总数；

支持以文件形式导出IP资源信息，包括扫描结果

支持对未被设备建档占用的IP进行建档操作以及已档案的设备入网操作；

支持以设备为维度进行设备信息检测对比，并提供数据一致性的对比结果，比对信息范围包括设备厂商、设备名称、设备型号、设备序列号、MAC地址

支持以网段维度展示当前IP地址管理中添加的所有网段数据，包括网段名称、开始IP和结束IP、分配状态，并可对未分配的网段直接进行分配操作；

支持手动发起IP资源扫描，并可开启自动扫描以及扫描配置，其中扫描配置中可按天、按周、按月维度进行自动扫描发现

支持提供IP地址管理功能名称解释，主要包括信息不一致、未建档未入网、未知设备、探测工具、已占用；

支持对单个网段设备扫描结果数据统计，包括IP总数、已占有数、空闲数、信息不一致数；

支持对单个网段查看扫描详情，展示信息包括IP地址、占用状态、设备名称、设备类型、设备厂商、设备型号、建档状态、平台接入状态、所属运营商/项目、序列号、MAC地址；

支持依据扫描的结果，对资产信息不一致的设备档案进行信息纠正，包括设备名称、设备厂商、设备型号、mac地址、设备序列号。

##### 4.1.3.2.2项目建设管理

支持新增项目，包括：项目概况：项目名称（必填）、项目开始时间、项目验收时间、报建资产数量、服务年限、项目简介；建设单位：承建单位、承建单位联系电话、运维单位、运维单位联系电话；

支持项目按照不同阶段维度进行划分，包括规划、招标、实施以及维保，默认进来不做筛选展示为全量

支持项目编辑、删除；

支持查看项目基本信息，展示内容包括项目概况、项目阶段、项目资产建设信息、资产使用年限分布、资产状态分布以及资产类型分布、承建单位、维保单位；

支持项目按照不同阶段维度进行划分，包括规划、招标、实施以及维保，默认进来不做筛选展示为全量

在添加项目信息中，支持填写报建的具体设备类型及数量信息，并可手动配置项目当前所处阶段和关联的资产（绑定和导入两种方式）

支持项目规划、招标、实施、维保文件管理，包括文件上传和删除，上传后显示文件名称、文件大小和上传时间。

##### 4.1.3.2.3一杆一档

（1）杆件列表

支持展示杆体资产信息，包括杆件编号、勘点杆体编号、建设方式、杆体类型、所属区域、安装地址、杆体所属项目、经纬度、设备数量、杆体型制、高度、臂长。

支持资产操作日志，展示信息包括操作时间、操作人、操作内容，并可查看关联的资产采集审核单、资产快照比对、恢复到该版本。

支持杆件信息导出、按条件查询、详情查看操作。

（2）设备管理

支持展示设备资产信息，包括设备IP、设备编号、设备名称、安装地址、设备类型、设备型号、设备厂商、设备所属项目、杆件编号、所属区域、端口号、智能运维箱电源模块编号、在线状态、经纬度。支持设备信息导出、按条件查询、详情查看操作。

（3）采集审核

支持资产采集单审核，展示信息包括点位编号、机箱编号、所属区域、采集类型、提交人、联系电话、采集时间、提交时间，并可查看采集单详情和审核操作（通过/退回）。

支持资产审核单查询和分类（待审核/已审核），其中查询条件包括点位编号、采集类型、所属区域、提交人/联系电话、审核状态、采集时间以及审核时间。

##### 5.1.3.2.4 资产设备管理

支持对待办的资产档案流程进行审批的功能。

支持按照资产流程类型分类显示待办流程。

支持对待办的档案流程按照发起时间、流程编号、流程状态、发起人进行查询。

支持对全部的档案流程按照发起时间、流程编号、流程状态、发起人进行查询。

支持按照资产流程类型分类显示全部流程。

支持对全部的档案流程按照发起时间、流程编号、流程状态、发起人进行查询。

#### 4.1.3.3工单管理

（1）工单概况

支持查看今日新增工单数量、今日完成工单数量、待处理工单总数。

支持按状态查看待处理工单，包括待派发、待签收、待签到、处理中、待确认。

支持按时效查看待处理工单，包括正常进行、即将超时和已超时。

支持按运维人员查看待处理工单，包括维修人员姓名、组织、待处理工单总数、待签收数量、待签到数量、处理中数量、已超时数量、即将超时数量。

支持查看工单总数、完成率（完成数/总数）、及时率（及时完成数/完成数），按周/月查看工单趋势，包括工单总数、完成数（完成率）、及时完成数（及时率）。

支持点击工单统计数量下钻展示明细。

（2）发起工单

支持一键发起工单，包括事件工单（故障单、咨询单、事务单、投诉建议单）和问题工单；支持设为加急工单，事件工单支持上传图片。

（3）故障报修

支持按照资源名称/IP地址、工单状态、发起时间、运维区域、故障描述、修复结果查询系统内工单。

支持一键添加故障报修工单，支持上传图片。

支持一键导出查询故障报修工单列表，列表信息包含：发起时间、资源名称、IP地址、运维区域、工单状态、故障描述、需完成时间。

支持一键作废故障报修单。

（4）我的待办

支持按照故障单、咨询单、事务单、投诉单、建议单、问题单、巡查单等工单类型展示待办工单。

支持根据工单状态、工单描述、是否超时、发起人、发起时间、工单编号不同属性查询待办工单。

支持查询工单列表信息一键导出。

支持查看工单详情，包含工单信息、流转记录、资源信息、关联问题单。

支持故障单的批量操作功能，包括签收、派发、审核、反馈、转派、作废。

支持故障单列表自定义显示列。

支持故障单催报和升级问题。

（5）全部工单

支持按照故障单、咨询单、事务单、投诉单、建议单、问题单、巡查单等工单类型展示全部工单。

支持根据工单状态、工单描述、是否超时、发起人、发起时间、需完成时间、工单编号不同属性查询全部工单。

支持查询工单列表信息一键导出。

支持查看工单详情，包含工单信息、流转记录、资源信息、关联问题单。

支持故障单催报和升级问题。

（6）值班管理

支持以日历方式展现排班图。

支持工作日、节假日设置功能。

支持班次设置功能，配置项包括值班地点、工作日/节假日值班班次设置。

支持人员排班、班次复制/粘贴功能。

（7）应急预案

支持应急预案的列表式展现。支持新增应急预案，包括应急预案名称、步骤、附件资料、关联人员。

（8）运维满意度调查

支持按时间段查询查看满意度调查数据，包括来电总数、来电客户、已调查次数、总体评价分。

支持列表式展现满意度调查报告，信息包括：联系电话、联系人、来电次数、最后一次电话呼入日期、总体满意度。

支持查看指定 客户调查详情，包括来电记录、满意度调查记录；支持话术数据记录及调查内容录入。

支持一键导出满意度调查报告。

### 4.1.4停车数据汇聚分析平台

城市停车数据汇聚分析应用属于静态交通系统的一部分，是以城市停车场数据为基础，以互联网、智能计算和大数据等新一代信息技术为支撑，构建城市级停车信息采集、处理、分析和管理为一体的易用、高效的智慧应用。面对“停车乱、交通堵、管理难”等停车问题，通过车场资源整合、实时停车数据采集、停车智能诱导、多维度的数据统计分析等多方面措施，帮助政府监管单位实现停车资源有效管理，并在停车资源优化配置、停车资源科学调度等方面为监管单位提供决策依据，结合丰富的场景化应用，提升停车资源供给能力，缓解停车压力。主要业务应用包括联网汇聚、资源管理、运行监管、公众服务、监管可视化等。

#### 4.1.4.1联网汇聚

通过制定标准规范，实现多来源、多种类、多类型的停车数据的汇聚接入，并对联网汇聚上来的停车数据进行统一管理，可对接入的进度、接入的数据质量进行监测，帮助监管单位及时掌握车场接入状态，便于推进车场接入工作。同时，支持过车记录和空余位记录的管理，便于对动态停车数据的分析，为车场运行监管等应用提供基础支撑能力。

1.数据汇聚接入网关（后台）

通过数据汇聚网关，实现多来源、多种类、多类型的停车数据的汇聚接入、数据标准化转换、数据存储，以标准开放接口服务的方式支撑下级停车场库平台对接。

2.数据汇聚监测引擎（后台）

对下级平台数据汇聚对接情况进行实时监控与数据分析，检测平台离线、数据质量问题。

3.接入管理

对联网汇聚上来的停车数据进行统一管理，同时可对接入的进度、接入的数据质量进行监测。可对停车场库的停车资源接入情况进行汇总及统计分析支持对各停车场停车记录、空余记录等停车动态数据统一管理。

4.停车数据管理

停车场通过联网接入系统后，系统支持展示各停车场停车记录和余位空闲记录。可根据车牌号码、入车时间、停车时长、停车场名称、停车状态等检索条件查询停车记录。支持查看每笔停车记录相关的停车场、停车时长、状态等信息以及出入车图片。

#### 4.1.4.2 资源管理

资源管理是基于车场信息普查工具，实现对全市停车场（库）、道路停车点基础信息的采集，初步完成资源归集，并通过车场备案、联网汇聚等方式为每一个停车场（库）、道路停车点建立涵盖本底、经营单位、平台厂商、备案状态、接入状态等多维数据的电子档案，实现对车场资源的统一纳管。资源管理主要内容包括车场信息普查、资源档案管理等功能。

1、车场普查

车场普查分为采集端和审核端，采集端提供移动端车场信息采集功能，方便现场记录车场信息并上报，保证信息采集准确率的同时提高采集效率。审核端提供移动端普查人员管理和普查审核功能，保证采集信息的有效性、规范性。

2、资源档案

对普查、备案或联网汇聚的车场、经营单位、车场信息系统、系统服务商、车主等各类信息根据管理要求形成电子化档案，并对各类资源进行统计分析。

3、资源统计

支持统计展示注册车主数量。支持统计指定时间段内新注册用户数量和每日注册量变化趋势。支持统计指定时间段内每日活跃用户数量及变化趋势。

#### 4.1.4.3 运行监管

打造一个监管中心，对车场、车辆等运行情况集中监管，围绕车场运行、车辆运行、分析研判三个方面，为监管单位提供监管一张图、车场运行监管、车辆运行监管、辅助决策等功能，实现城市停车资源分布、资源利用程度、重点区域、停车趋势、重点车辆动态信息的全面掌握，并运用大数据分析理论和算法对停车难问题进行科学分析，为停车主管单位的规划研判、政策制定、管理服务提供决策支撑。

1、一张图管理

基于一张GIS地图，展示车场、重点区域、诱导屏分布及实时运行状态，支持车场、重点区域按照利用率、周转率、当前占用率等多维度分析展示，支持停车热力分析。同时，基于车场维度对嫌疑车、僵尸车告警记录进行展示。

2、车场运行监管

对全市、行政区划的停车场备案、接入情况、在线情况进行分析，并对各车场停车流量、利用率、周转率、平均停车时长等运行数据进行统计及列表展示。支持对停车场评价次数、评分进行统计分析，对停车场服务质量进行排名展示。

- 车辆运行监管

对嫌疑车辆、违停车辆、僵尸车辆的基础信息及停车行为进行监管。可对特管车辆进行定位，列表展示定位告警的停车记录；支持违停记录管理、违停趋势分析、违停时段分布统计；支持僵尸车智能监测，并可对生成的僵尸车记录进行处理结果标记。

### 4.1.5 基础支撑设计

平台层是停车业务的核心能力层，围绕上层应用提供基础支撑服务、运营管理支撑服务、接入服务及中间件服务，为多元化业务应用赋能。

#### 4.1.5.1 运营管理服务

- 特殊车辆管理服务

特殊车辆服务用于管理停车产品中常见的特殊车牌相关业务，包括添加，修改黑/白名单业务并下发场库终端；管理企业信息；添加和配置错时管理规则，放行逻辑以及包期规则和包期车辆管理等业务。

- 优惠券管理服务

停车优惠券的发行、赠送、查询及统计，支撑C端驾驶人优惠券查询、注册赠券、邀请赠券、扫码领券、商家用户优惠券查询、购买、赠送等，第三方下发、查询优惠券；同时支持对邀请赠券、注册赠券规则配置管理。

- 停车管理服务

提供场库、路边视频、PDA手持机、AI值守的出入车能力，提供秒图巡检、场库报警处理能力。

- 计费管理服务

提供场库、路边计费规则配置能力，提供场库路边无感支付能力，账单申诉能力。负责向车主展示停车账单，向运营商管理员展示支付账单数据。

- 广告公告服务

宣传服务起到在app，公众号以及运营平台宣传作用，包括运营商对车主发放的消息以及管理员对运营商发放的通知。主要用于支撑平台的公告广告管理，包括公告广告的添加，修改以及审核功能。

- 电子发票服务

提供临停缴费、包月缴费、优惠券售卖的开票能力，负责给车主提供可开票账单，负责和第三方平台对接开票接口。

- 统计分析服务

由于停车平台需要大量的数据统计与分析，所以统计分析服务提供各类数据抽取及统计查询能力，即按照既定的各类规则抽取统计分析需要的统计指标对运行监管、辅助决策、可视化、资源管理等需要展现的内容进行统计并查询。

#### 4.1.5.2 基础服务

- 平台用户管理服务

该服务是对停车平台B端用户管理、角色管理、权限管理及收费员用户管理、收费组管理，B端用户的增删改查、角色的增删改查、权限的管理增删改查、收费员用户的增删改查管理，支撑商家、值守、财务等角色用户的权限管理，收费员考勤统计、收费员路线查询统计等，同时支撑用户重置密码、忘记密码、修改密码、收费员的等功能。

- 登录认证服务

支撑平台用户、PDA用户以及驾驶人用户的密码和短信验证登录以及公众号微信授权登录业务；管理和维护用户的登录认证凭据。

- 车主管理服务

支撑驾驶人用户注册、信息修改、车牌绑定、车牌认证、余额充值、余额消费等业务功能，管理和配置充值优惠规则，支撑驾驶人意见反馈及管理员回复等业务功能。

- 运营商管理服务

提供运营商管理、停车场管理、区域管理、出入口、车道的管理能力，停车运营商的openapi配置，支付账户、无感代扣账户和停车场关系的配置。

- 支付管理服务

管理和配置无感收款账号，提供车牌无感开通状态以及车牌扣款等能力，支撑第三方无感支付对接。

- 设备管理服务

提供高位相机、视频终端、路牙机、球机、监控相机、地磁设备、巡检车、手持PDA的接入能力，负责接收设备上传的数据保存到检查记录表，并转发到过车管理服务。

- API网关服务

负责将请求转发到各个微服务，为服务提供一个唯一的入口，同时对接口进行统一鉴权拦截，保障微服务接口安全。

- 定时任务服务

提供分布式定时任务的能力，支持分布式任务的注册、查询，执行结果的查看，支持手动执行定时任务。

- 第三方推送

统一推送入口，支撑平台短信发送、手机APP友盟消息推送、微信公众号模板消息推送等业务功能。

- 基础配置

管理平台的数据字典、系统参数、业务参数、须知以及第三方平台的接入参数等，为其他微服务提供基础数据能力支撑。

- 待办管理

提供广告公告审核、包月取消-客服审核、车主账单申诉、问题咨询、余额提现申请等业务的统一的代表入口。

- Web推送

提供基于websock的长连接能力，负责给web端网页，ETC控制盒推送消息。

#### 4.1.5.3 接入服务

- 设备接入服务

提供出入口控制终端、视频管理平台的接入能力，负责过车数据、场库收费数据、请求放行等上行协议的解析和转发，负责获取停车费、包月车辆、远程开闸等下行请求的转发。

提供高位相机、视频终端、路牙机、球机、监控相机、地磁设备、巡检车的接入能力，负责接收设备上传的数据保存到检查记录表，并转发到过车管理服务。

- POS接入服务

提供POS的TCP长连接能力，向手持PDA推送地磁变更消息、出入车消息、驾驶人支付消息等。

- 客户端接入服务

提供CS客户端的TCP长连接能力。向CS客户端推送报警消息、登录消息。

- 下级场库接入服务

提供社会面停车平台接入能力，负责过车数据、收费数据的协议解析和转发。通过MQ消息实现下行请求的转发。

#### 4.1.5.4  开放服务

基于标准的开放对接协议和安全访问控制，为第三方平台提供接入停车运营平台的能力，平台提供了车场、车主、钱包、包月、缴费、发票等业务的开放对接服务。

##### 车场数据服务

平台提供查询车场剩余泊位数、基于经纬度查询附近停车场、查询场库出入口数据、查询场库车道数据等接口，方便第三方平台获取本平台的车场数据。

##### 车主业务服务

平台提供注册车主、注销车主、查询车主注册状态、提交车主车辆认证信息等接口，第三方平台可以基于这些接口方便对车主信息进行管理。

##### 钱包业务服务

平台提供查询余额充值优惠套餐、为车主余额账户充值、查询余额充值明细、车主余额扣款等接口，方便第三方平台对车主钱包账户进行管理。

##### 包月业务服务

平台提供包月办理、取消包月、查询车场组、查询包月车等包月业务相关服务接口，方便第三方平台将包月业务引入自身业务中，方便包月车主便捷停车。

##### 临停数据服务

平台提供查询过车数据、查询停车订单、停车订单支付情况等接口，方便第三方平台获取车辆停车数据与停车缴费数据，为车主提供优质停车服务。

##### 电子发票服务

平台提供查询可开票的停车账单与包月账单、查询车主开票记录、获取开票地址等接口，方便第三方将开票业务引入自身平台业务中。

##### 优惠券服务

平台提供查询优惠券、扫码领券等接口，方便第三方平台使用平台的优惠券。

#### 4.1.5.5 扩展服务

如果客户需要将在用的其他平台与本平台做业务衔接，本平台提供业务对接与适配的能力，为平台接入到其他平台提供了扩展支持。

## 4.2前端系统建设

## 4.2.1 路内停车管理系统建设

基于车牌识别的路内停车收费管理系统以4G/5G/WIFI /有线网络为基础网络，采用高位视频、中位视频、低位视频等方式为泊位检测手段，通过后端管理平台实现车牌信息、进场时间、出场时间等信息的大数据分析、处理、加工，实现车辆计费功能，最终搭建的信息化管理服务系统。

#### 4.2.1.1 停车泊位选择原则

路内停车牵涉的影响因素众多，在整个规划过程中应该结合规划部门、住建部门、交警部门、城管部门的意见综合考虑。对于停车泊位选址主要遵循以下原则：

1)	根据路内停车的调查设置初选路段集，并确定路内停车设置原则和准则。

2)	进行路内停车动静态交通影响分析。

3)	根据路内停车规划控制规模以及路内停车的供给能力规划布设路内停车。

4)	根据城市规划发展需要，规划分区用地的特殊需求，结合旅游景点车辆停放需要，规划布设必须设置路内停车的路段。

5)	根据规划分区停车供需的矛盾，综合考虑相邻区域停车供需平衡，合理规划路内停车。

6)	根据布点路段周边路外设施的供给及泊位利用情况的分析、公共停车场规划、短时停车的客观需求，合理调整规划路内停车。

7)	结合布点路段所在区域的交通系统以及周边建筑物的特殊要求等具体情况，在满足规划原则和准则的前提下，进一步规划调整路内停车。

#### 4.2.4.2 泊位设置原则

##### （1）泊位设置条件

根据《城市道路路内停车泊位设置规范（GA/T 850）》路内停车泊位设置条件如下：

表6-1 设置路内停车泊位的道路宽度（米）

| 通行条件 | 车行道路路面实际宽度（W） | 泊位设置 |
| --- | --- | --- |
| 机动车双向通行道路 | W≥12 | 可两侧设置 |
|  | 8≤W＜12 | 可单侧设置 |
|  | W＜8 | 不可设置 |
| 机动车单向通行道路 | W≥9 | 可两侧设置 |
|  | 6≤W＜9 | 可单侧设置 |
|  | W＜6 | 不可设置 |

占用道路设置停车泊位的V/C比值。其中占用机动车道设置停车泊位的V/C比值见表6-2，占用非机动车道设置停车泊位的V/C比值见表6-3。

表6-2 占用机动车道设置停车泊位的V/C比

| 机动车单侧道路高峰小时V/C | 泊位设置 |
| --- | --- |
| 0≤W＜0.8 | 可设置 |
| 0.8≤W＜0.9 | 有条件的可设置 |
| W≥0.9 | 不可设置 |

表6-3 占用非机动车道设置停车泊位的V/C比

| 机动车单侧道路高峰小时V/C | 泊位设置 |
| --- | --- |
| 0≤W＜0.7 | 可设置 |
| 0.7≤W＜0.9 | 有条件的可设置 |
| W≥0.9 | 不可设置 |

不应设置停车泊位的路段和区域：

a）快速路和主干路的主道；

b) 人行横道，（依《道路交通安全法》第三十三条规定施划的停车泊位除外）；

c）交叉路口、铁路道口、急弯路、宽度不足4m的窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点50m以内的路段；

d）公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者消防队（站）门前以及距离上述地点30m以内的路段；

e）距路口渠化区域20m以内的路段；

f）水、电、气等地下管道工作井以及距离上述地点1.5m以内的路段。

根据《城市停车设施建设指南》，以下路段禁止设置路内停车泊位：

（1）快速路主路和交通性主、次干路。

（2）公交车专用道、人行道内（步行道内的行人通过区）。

（3）交叉口、铁路道口、急弯路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点不足50m 的路段。

（4）单位和居住小区出入口两侧10m 以内的路段。

（5）公交站、急救站、加油站、消防栓或者消防队（站）门前以及距离上述地点不足30m 的路段，除使用上述设施的。

（6）距路口渠化区域起点（渐变段起点）20m 以内的路段。

（7）水、电、气等地下管道工作井以及距离上述地点1.5m 以内的路段。在上述容易被路边停车侵占的地段，应设置和施划醒目的禁止停车标志和标线。

路内停车泊位的设计还应符合下列要求：

（1）设置路侧停车泊位时，应按照车行道、停车带、机非隔离带、自行车

道的顺序依次布置，禁止占用步行道、减少占用自行车道停放机动车。

（2）建筑前区不宜设置机动车停车泊位，建筑出入口前不应设置机动车停

##### （2）泊位设计

停车位标线按两种车型规定尺寸，上限尺寸长为15600cm，宽为3250cm，适用于大中型车辆；下限尺寸长为6000cm，宽为2500cm，适用于小型车型。在条件受限时，宽度可适当降低，但最小不应低于2000cm。

停车泊位排列形式分为：平行式、倾斜式、垂直式。路内停车泊位的排列宜采用平行式，大型车辆的停车泊位不应采用倾斜式和垂直式的停放方式。

停车泊位排列形式

多个停车泊位相连组合时，每组长度宜为60米，每组之间应留有不低于4米的间隔，如图。

停车泊位组合

#### 4.2.1.3  路内泊位检测模式对比

常见的智慧泊位方式包括高位视频、中位视频、低位视频等。在选择具体技术方案时，需要结合运营策略并综合考虑现场环境、停车习惯、施工难度、建设成本等因素，以合理选择各类技术手段，布建最优的道路停车感知系统。

1、高位视频

通过在道路上立杆安装高点的视频摄像机，把检测范围内的泊位在摄像机内通过虚拟检测线进行一一对应的配置，当有车辆驶入时，摄像机就能准确探测到车位是否被占用，并且能精准识别车辆的车牌。高位视频方案降低了人员成本，并且将停车缴费的人为干预因素降至最低，杜绝黑收费、乱收费、议价等问题。

2、中位视频

中位路边停车相机作为前端采集设备，通过前端视频算法实现泊位状态检测、车辆停车行为的检测及抓拍、车辆号牌抓拍及识别，生成停车结构化信息，以图片和视频的形式记录车辆停车的完整过程，全程无需人工干预。

3、低位视频

采用视频方式实现泊位状态检测、车辆识别及抓拍，以图片形式记录车辆停车过程，提高泊位管理效率的同时，形成完整的停车取证数据链，为停车逃费的追缴提供保障。后台提供前端数据核验功能模块，对错误数据、低置信度数据、超长停车、超上限停车等状况报警和处理机制，输出最终的正确账单。

由以上几种技术相比较，高位视频方案从人力支出以及管理效率上具有更大的优势，针对高位视频的盲区问题（树叶遮挡）易从以下两个方面进行解决：

1、在前期对道路泊位勘点过程中，在立杆挑臂的选择上要考虑树枝遮挡的范围；

2、维护过程中，定期修剪遮挡的树枝，或通过高位视频中检查，将有树叶遮挡的区域进行适当修剪。

因此，本项目建设方案中重点考虑采用高位视频的方式进行泊位的智慧化管理，当条件不允许时，采用低位视频等方案作为补充。

#### 4.2.1.4 高位视频

本系统采用智能车位检测相机作为前端车位管理感知设备，通过视频识别实现泊位状态检测、车牌号识别及抓拍，以图片和视频形式记录车辆停车全过程，全程无需人工干预并支持车主驶离前后进行停车缴费。视频方案前端采用无人值守模式，可以大幅度降低停车运营成本，每次的停车行为都有对应图片和视频进行保留，为停车运营商或监管单位停车逃费的追缴提供有力保障。

高位视频系统拓扑图

智能车位检测相机通过智能算法实现泊位状态检测、车辆停车行为的检测及抓拍，生成停车结构化信息，以图片和视频的形式记录车辆停车的完整过程，数据通过有线网络传输存储到云存储中，形成完整的停车取证数据链，为停车逃费的追缴提供有力保障。同时系统支持无感支付、扫码支付、后支付等多渠道线上支付方式，实现道路停车收费前端无人化。

路边高位视频子系统主要应用于道路停车泊位管理，适用于一字型车位的无人值守管理。

对于一字型车位，车位管理相机可以管理3~5个连贯车位，同方向可架设2台相机管理8个连贯车位。设备架设安装于车位的同侧，对车辆的停入和驶出进行实时检测及识别抓拍。一字型泊位应用场景如图所示：

一字型泊位

#### 4.2.1.5 低位视频

1、雷视车位桩

本系统采用雷视车位桩作为前端车位管理感知设备，采用视频方式实现泊位状态检测、车辆识别及抓拍，以图片形式记录车辆停车过程，提高泊位管理效率的同时，形成完整的停车取证数据链，为停车逃费的追缴提供保障。通过支持无感支付、扫码支付、后支付等多渠道线上支付方式，实现道路停车收费前端无人化。

雷视车位桩系统拓扑图

雷视车位桩通过智能算法对泊位上的车辆停车状态进行巡检识别，生成停车结构化信息、抓拍图片以及视频数据，通过光纤专线网络传输至城市停车运营管理平台和云存储。设备获取的车辆停入驶出时间，结合平台核验机制，生成停车账单；视频和图片数据存储在云存储中，为账单验证和运营提供辅助素材。

该子系统主要应用于道路停车泊位管理，适用于一字型车位、非字型车位（含斜非字型车位）的无人值守管理。

对于一字型车位，车位桩安装于车位边路肩，每个泊位配置一根车位桩。一字型泊位平行零散车位如图所示：

雷视车位桩应用场景示意图（一字型）

对于非字型车位，车位桩安装于倒车限位柱后，每个泊位配置一根车位桩。非字型泊位垂直零散车位如图所示：

雷视车位桩应用场景示意图（非字型）

### 4.2.2 路外停车管理系统建设

路外停车管理系统主要通过智能化手段管理封闭式停车场，通过前端采集系统获取车辆基础信息，利用车牌识别技术实现号牌数据记录和比对，确保车辆的进出有据可查，车辆的进出可控，停车位的合理利用，固定车辆快速通过道闸，加强出入口的高效和安全管理。同时将车辆信息数据发送至云端中心平台，以实现移动支付、云端管理等功能。

依托前端配套设备和城市停车运营平台，为停车场提供远程对讲、实时视频、录像查看、设备控制、数据纠错，提供多种车场状况感知和车场控制手段，使中心值守人员的远程值守效率无限接近于本地岗亭人员值守，释放岗亭人力投入，实现人员、停车场资源的高效利用。

#### 4.2.2.1 设计原则

1、快速通行——车流量大，车辆频繁密集的现状，纯车牌识别收费的车辆管理系统满足所有车辆入场快速通行，可实现车辆的不停车入场。

2、智能化操作——通过入口无人值守，最大化地减少停车场管理人员的数量。智能化的收费系统自动计费，减少停车场管理人员的工作强度。出场车辆与入场车辆抓拍的车牌直接进行匹配和调取，显示的出口收费界面上，实现快速收费，并且在收费金额为零时，可实现自动开闸，无需收费操作，减轻收费人员的工作量。

3、多样化的收费模式——可根据对停车场的管理，实现移动支付、停车场自助缴费机、中央收费、纸票优惠、储值用户交费等多种收费方式，并且支持优惠/免费原因的设定和查询。

4、人性化的管理模式——固定车辆未按规定停放地库时，系统自动按临时停车收费标准收费。最大化提供地面停车位，减少地面停车的矛盾，便于管理和协调。

5、严谨地管理手段——所有车辆进出均抓拍图片、车牌号码。临时车辆进出均自动匹配，自动计算临时停车费，若有特殊情况的免费放行，均有免费原因的选择记录，做到车辆收费管理更严谨。

#### 4.2.2.2 出入口设计规范

1、按出入方式，机动车库出入口可分为平入式、坡道式、升降梯式三种类型。

2、车辆出入口宽度，双向行驶时不应小于7m，单向行驶时不应小于4m。

3、车辆出入口及坡道的最小净高应符合下表的规定：

| 车型 | 最小净高（m） |
| --- | --- |
| 微型车、小型车 | 2.20 |
| 轻型车 | 2.95 |
| 中型、大型客车 | 3.70 |
| 中型、大型货车 | 4.20 |

4、机动车库出入口和车道数量应符合下表的规定，且当车道数量大于等于5且停车当量大于3000辆时，机动车出入口数量应经过交通模拟计算确定

| 停车当量 出入口和车道数量 | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＞1000 | 501~ 1000 | 301~ 500 | 101~ 300 | 51~ 100 | 25~ 50 | ＜25 |
| 机动车出入库数量 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | ≥1 | ≥1 |
| 非居住建筑出入口车道数量 | ≥5 | ≥4 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | ≥1 |
| 居住建筑出入口车道数量 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥1 |

5、对于停车当量小于25辆的小型车库，出入口可设一个单车道，并应采取进出车辆的避让措施。

#### 4.2.2.3  系统组成

封闭式停车场感知子系统拓扑图

封闭式停车场子系统的前端系统根据用户需求及现场环境，可灵活组合。通过设备功能的整合联动对车辆进出进行管理，使系统能够更有效地辨识和管理通过出入口的车辆。进出车异常处理采用远程处理模式，利用对讲设备和视频设备获取现场信息，为中心值守人员处理问题提供依据。

一个停车场内的多个出入口通过局域网将终端进行级联，最终接入到停车运营平台。系统实现对车场通道的24小时全天候视频覆盖，记录所有通行车辆，实现自动抓拍、记录、传输和处理。其中对讲和视频设备为中心值守人员提供视频和音频渠道，辅助完成停车场远程值守。

#### 4.2.2.4部署方式

封闭式停车场感知子系统方案广泛应用于各类出入口场景，在停车场的出入口设置该系统以管控车辆进出并对出场车辆进行收费，实现停车场无人化管理。

分体式方案

分体式方案中的抓拍显示道闸一体机可以替换为辅助抓拍机，但需要增加出入口控制终端，出入口控制终端需要单独配备落地机柜。

分体式方案

### 4.2.3 前端配套工程设计

### 4.2.3.1立杆设计

本项目的路面基础工程包括各类摄像机的立杆的建设、配套的施工及取电等基础设施的建设和停车位的泊位号标识。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车位管理相机立杆（6米杆） | 定制：杆高6米,挑4~5米（根据实际路口要求定制，以相机安装在外侧车位线上方为准），壁厚≥5MM，挑臂壁厚≥3.5mm，热镀锌喷塑；含基础预埋件。 |
| 2 | 6米立杆基础施工 | 定制：≥1000mm*1000mm *1500mm深混凝土浇筑，10Ω防雷接地，渣土清运和路面修补，落地机柜基础、井道开挖、手井制作1000mm*1000mm |
| 3 | 车位管理相机立杆（4米杆） | 定制：杆高4米,挑0.5~2米（根据实际路口要求定制），壁厚≥3.5mm，挑臂壁厚≥3mm，热镀锌喷塑；含基础预埋件。 |
| 4 | 4米立杆基础施工 | 定制：≥800*800*1100mm深混凝土浇筑，10Ω防雷接地，渣土清运和路面修补，落地机柜基础、井道开挖、手井制作1000mm*1000mm |
| 5 | 基建 | 包含挖沟、布线、浇筑和吊车安装 |
| 6 | 取电 | 包括10平方铝芯线或4平方铜芯线、引上钢管引下钢管，抱箍、地埋尼龙管等 |
| 7 | 安装及辅材 | 辅材包括网络用线，电源线，控制线，管材，车道隔离等 |
| 8 | 车位编号 | 路边车位泊位号编号 |

6米杆设计：

固定杆采用伸臂悬臂式杆（本方案称L型杆），杆选用主杆净高6米，伸臂按需求设计的4~5米的八棱杆。杆件具体参数：

材质：Q235B;杆型：圆形杆；杆件高度6米:

杆径：底部直径φ245；上部直径：φ180；壁厚5.0mm；

支臂：长度：4-5M；壁厚：3.5mm；底部直径：180mm；上部直径：90mm；仰角：91°；

杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸

地笼参数：锚栓：6根-M24*1.2m

法兰盘：底部法兰：φ450*20.0mm；上法兰：350*350*14.0mm，中空φ180。

前端设备安装于室外，易遭到雷电打击；如果没有必要的防雷和避雷措施，前端设备的运行将得不到保障，有可能导致摄像机损坏，使系统无法正常使用。为了前端设备能可靠、长久地运行，摄像机立杆和前端机箱须接地，并对前端设备实行统一供电和接地。

1、视频停车杆横臂按现场实际情况而定，详见施工图纸。

2、前端室外机箱挂杆式安装，电源进线和光缆引入机箱内。

3、摄像机杆和前端机箱须接地，并对前端设备实行统一供电和接地。接地电阻小于等于4欧姆。

4、采用热镀锌钢管，保证防水防锈。

5、杆体设计美观大方，表面应光洁、平整、不应有凹痕、划伤、裂缝；

6、焊接采用惰性气体保护焊或埋弧焊。无焊渣、气孔等缺陷，重要部位（特指如直杆与悬臂杆接驳处，直杆与法兰盘连体处等）的焊缝进行探伤检测，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。

7、防腐技术：钢管杆内外表面采用热浸锌防腐处理，立柱、柱帽、加劲肋以及连接螺栓等钢铁件，均需采用热浸镀进行防绣处理，镀锌层厚度≥86μm, 地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量350g/㎡，标准参照GB2694-81中有关规定执行

8、杆体不出现起泡、龟裂、脱落现象。

立杆基础施工要求:

1、基础应采用明挖法施工，基底应先整平、夯实并垫以20厘米的砂烁层；基础采用C25砼现场浇注，基础深根据横臂长度而确定，横臂长度4-5米，深度不小于1500mm，长X宽不小于1000mmX1000mm,钢筋保护层厚度不小于25毫米，基础顶面应预埋A3钢底座法兰盘及地脚螺丝，在浇筑砼时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其上表面与基础顶面齐平），同时保持其顶面水平；地脚下部为标准弯钩。

2、基础管线：埋管采用Φ100PVC管，电缆进出管可移动，电缆穿管应有1%坡度。

3、立杆基础坑大小及横臂长度详见施工图纸。

.

监控立杆图

4米杆设计：

固定杆采用伸臂悬臂式杆（本方案称L型杆），杆选用主杆净高4米，伸臂按需求设计的1~3米发圆杆。

前端点位的立杆按实际情况而定，大部分需要新立杆，部分借用原有监控杆、还有一部分利用墙壁等周边建筑设施。由于外部监控点受环境影响，本次设计的立杆分两种：新立杆、借杆（挑杆），各自要求如下：

新立杆杆件参数：

材质：Q235B;杆型：八棱锥形杆；杆件高度4米:杆径：底部直径φ175；上部直径：φ120；壁厚3.5mm；支臂：长度：1-3M；壁厚：3.0mm；底部直径：130上部直径：85；杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸；地笼参数：锚栓：4根-M20*0.6m；法兰盘：底部法兰：φ400*16.0mm；上法兰：250*250*14.0mm，中空φ130高度要求4米、管壁厚4MM以上，挑出1~3米，表面处理采用热镀锌的方式，立杆的外型设计应和周界环境相协调；

借杆（挑杆）：采用抱箍挑杆，安装在监控杆、墙上或电线杆上，直径76MM，挑出0.5~2米，无缝钢管，壁厚4MM以上，镀锌喷塑。

各点位立杆详见施工图纸。

立杆基础施工要求:

基础深度根据横臂长度不同选用不同的深度，横臂1-3米的监控杆基础深度为1100mm左右；底部为800mm*800mm；基础中心放入直径50mm的铁管或尼龙管，与过渡窨井相连；基础采用商品砼C25灌筑；保养期为十天左右。

监控立杆图

#### 4.2.3.2 设备箱设计

落地箱设计

落地箱设计采用方形机箱，用于放置系统的终端服务器、交换机、收发器、电源、防雷器、RS485接头等设备，落地箱箱宽×高×深不小于580×410×260并符合以下要求：

1.不低于2mm厚度冷轧钢板；

2. IP54防护级别喷塑镀锌防锈处理

3. 1组2P20A+10组1P10A空开+1位3孔插座，配套电源防雷器，6位5孔插座等电气附件

设备机箱布置图

抱杆箱设计

抱杆箱同样采用方形机箱，设备箱宽×高×深不小于510×410×260, 采用1.2mm及以上不锈钢板，IP54防护级别喷塑镀锌防锈处理，1组2P20A+8组1P10A空开+1位6孔插座，配套电源防雷器，6位5孔插座等电气附件。

设备机箱布置图

#### 4.2.3.3 防雷设计

本次项目建设地区雷电活动相对频繁，强度也较大，雷电灾害比较严重。鉴于雷电灾害发生的不可确定性和雷电灾害入侵途径的多样性，因此合理地安装防雷设施是十分重要的。

根据各前端点现场的实际情况，结合现代防雷技术、防雷产品材料的应用和国际国内防雷技术规范的要求，设计出合理、科学、可靠的防雷方案是本次设计的出发点。

本设计主要考虑前端监控设备的交流电源、信号线路、接地网系统、等电位连接、屏蔽等方面实施的雷电防护设计。

每个前端点位（立杆旁边）都需要安装防雷接地系统。接地网安装采用垂直接地技术。垂直接地之间要求可靠焊接，焊接口处防锈处理。

接地线与接地体、接地母线、电气设备、防雷设备连接应焊接或使用镀锌螺栓（钉）连接，安装摄像设备、补光设备的支撑杆可以架设避雷针，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢与接地体连接。

为防止电磁感应，沿杆引上的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。

为防止雷电跨步电压危及伤害行人的安全，接地网在施工过程中如果经过人行道的地方，接地网上面要求全部做绝缘处理。并保证接地系统在竣工时实测接地电阻不大于10欧姆。

为保护摄像机不受到直接雷击，在立杆上设计安装避雷针。避雷针要求采用不小于φ25㎜的圆钢。在设备箱内对电源、信号线及控制线路安装相应的防感应雷设备。

为避免在现场产生感应雷高电位闪络放电和雷电波磁场而损坏设备，在安装现场要求所有的信号线路做屏蔽和等电位接地处理。

理想的接地系统是没有电阻的，当雷击时无论雷电流多大，都能通过接地装置（网）引入大地，使系统上任何一点对地的电势差为零，从而保证设备及人员的安全。事实上这样的接地系统是不存在的，为此，在工程中，必须严格执行国家的有关标准和规范，使接地电阻≦10Ω。

接地工程范例如下图所示：

接地系统示意图

为防止雷电波沿线路侵入前端设备，除了上述采取设置接地网接地防雷外，也应加强穿越雷区线路的防雷，即在电源线、信号线及数据线上加装防雷保护装置（保护器）。还应在设备前的每条线路上加装相应的避雷器，如电源线加装电源避雷器、视频线加装信号避雷器、云台控制线加装控制信号避雷器。

前端设备如摄像头置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ12的镀锌圆钢。为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器。

前端摄像机的视频信号、控制信号、网络信号应加装信号避雷器。每个监控点设备箱电源进线应做好电源避雷。避雷器要求：三合一模块（124mm*36mm*67mm），2P模块宽度，35mm导轨安装，接线能力达到4mm²，符合RoHS环保要求。

前端摄像机电源使用AC24V或DC12V，由变压器供电的，单相电源避雷器应串联或并联在变压器前端，如直流电源传输距离大于15米，则摄像机端还应串接低压直流避雷器。

考虑到摄像头大部分是室外裸露安装，容易受到直击雷的影响。可选用电源浪涌保护器，防止间接雷与具备防止直击雷的能力。

交流电源经配置的自动重合闸开关(含防雷浪涌保护器)引接入设备箱使用，如果直流变压器与直流电源供点电长度不超过15米，则可省去直流电源浪涌保护器。避雷器要求模块化，35mm导轨安装，电源/失效指示灯，符合RoHS环保要求。

#### 4.2.3.4  管线工程设计

管线工程包括埋管和检查井的建设，根据点位范围内区域的差异采用开挖回填的埋管方式。

开挖埋管

在道路路侧隔离带，不影响交通、施工难度不大，适合采用施工成本较低的开挖回填的方式进行埋管。埋管采用Φ100PVC管，开挖宽度0.3米，开挖深度不低于0.4米。

管道开挖刨面图

检查井

在线缆向点位以外延伸部分，部分路段没有合适的检查井，需要重新建设检查井，检查井采用Φ400复合材料盖面检查井，井深0.5米，埋管深不低于0.4米，M7.5水泥砂浆砖砌井身，基底先整平、夯实并垫以20厘米的砂烁层；基础采用C25砼现场浇注，埋管为Φ100PVC管。如下图：

Φ400铸铁盖面检查井示例图图

#### 4.2.3.5 补光设计

辅助光源应选择稳定的连续照明灯，光源类型参照GAT1202-2014-《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》，所有环境补光设备不得影响驾驶人行驶安全。补光设备不得单独使用小角度正向集中补光，应使用大角度整体环境补光，照度达到6000Lux以上，必需避免光污染。

补光部分要求：

1、摄像机布点时应考虑最大限度利用已有光源。

2、本次项目使用稳定的连续照明设备，不得使用高频、频闪等设备。

3、辅助光源安装位置宜高于摄像机安装位置并保持一定距离。

#### 4.2.3.6 供配电系统设计

配套供电是整个系统稳定运行的保障。供电系统的设计应从全局着手，综合考虑电力负荷，负载能力，电力传输距离，设备电气特性。并结合前端现场以及后端运营中心的实际环境来进行设计。

1）电源系统的设计原则和要求

（1）实用性

要求结合本系统的现场环境特点以及系统中各级设备的电气性能，做到实用、适用。

（2）稳定性

要求供电系统具有高稳定性和高可靠性，以确保运营系统的各个功能模块和设备能够高效稳定的运行。

（3）安全性

要求供电系统的各个环节，均具备绝缘保护措施。

（4）经济性

设计出合理的电力供应网络，尽可能的节约供电线路的投入成本。

（5）可维护性

所有电力线路的敷设、电源设备的端接点及电源的分配，均要考虑到维护方便，易于检修。确保供电系统出现故障时，维护人员能在最短的时间内检测到问题并及时修复。

2）供电系统要求

（1）电源设备除电压、电流、功率符合容量要求外，还将尽量保证稳定性，考虑到控制时的大功率电流、多个负载同时启动时造成的压降，考虑到远距离传输时造成的压降等多方面的因素。

（2）电源线的敷设保证符合室外电线电缆的敷设标准和规范，并满足市政的要求。

（3）供电点将选择供电能力有保障的位置接入。具体供电方式问题可根据实际情况调整；

（4）供电线路采用埋地穿管的敷设方式，机箱座到杆手井敷设一管，杆手井到通信井敷设一管，穿越马路深度为800mm；在人行道或绿化带上敷设深度为500mm。敷设路由将根据《城市综合地下管线图》确定，图纸经相关监管单位审核，并考虑道路开挖许可证等的办理费用。

3）前端供电方案

本工程采取就近取电的方式为前端设备来进行供电。

各摄像机终端在就近的公共供电网络(如路灯供电网)取一路220V 市电，市电经加装自动重合闸开关（含SPD），引到设备箱使用，保证了引入部分电源线路的漏电及防雷防护。快球供电电压要求为24V/AC，功率约为30VA。

#### 4.2.3.7 收费告示牌设计

在各收费路段和停车场出入口至少设置一块停车告示牌，用于停车收费、违法停车进行温馨提醒。

##### 告示牌设计

告示牌主要包括停车告示牌和场内收费告示牌。

停车告示牌主要内容包含收费标准、咨询电话、APP下载方式等。停车告示牌的大小一般设计为600*1200*2mm，具体尺寸可根据现场实际情况和需求进行定制。设计如下：

停车告示牌设计

场内收费告示牌尺寸为600*800*2mm，具体尺寸可根据现场实际情况和需求进行定制。设计如下：

场内缴费告示牌设计

##### 告示牌部署

停车告示牌的部署，根据现场情况主要有两种方式，一种是借杆安装，一种是新立杆安装。

借杆安装

借用停车相机的立杆或者监控立杆，通过抱箍将收费告示牌安装在停车相机或监控立杆上，安装高度距离地面2米-2.5米位置。

借杆安装示例图

新立杆安装

在现场无法借用停车相机的立杆或者监控立杆时，则需要重新立杆，然后将收费告示牌安装在新立杆上，安装高度距离地面2米-3米位置。

新立杆部署示例图

## 4.3基础设施建设

### 4.3.1计算资源系统

#### 4.3.1.1 计算资源规模

本项目建设系统平台采用在本地私有云的方式进行部署，根据本项目应用的类型，结合资源池类型和资源冗余度的选择，参考以往同类型项目，得出本项目各应用系统所需CPU资源需求。详细计算资源需求如下表

| 服务器类型 | 服务器（虚机）（不考虑主备） | 存储容量（T） |
| --- | --- | --- |
|  | 虚拟机数量 | 单个虚拟机核心数 | 单个虚拟机内存大小（G） | 所需总核数 | 所需总内存（G） |  |
| 视频监控服务器 | 2 | 1 | 64 | 32 | 128 | 4.8 |
| 停车运营平台服务器 | 3 | 2 | 128 | 144 | 768 | 68 |
| 停车数据汇聚分析服务器 | 2 | 1 | 64 | 32 | 128 | 4.8 |
| 停车运维平台服务器 | 1 | 1 | 64 | 24 | 64 | 1.92 |
| 合计 | 7 |  |  | 232 | 1088 | 79.52 |

### 4.3.2存储系统

随着以视频为核心的智能车位管理设备在城市停车领域的大规模应用，停车运营系统中需要存储的数据和应用的复杂程度在不断提高，且视频和图片数据需要长时间持续地保存到存储系统中，并要求随时可以调用，对存储系统的可靠性和性能等方面都提出了新的要求。尤其是城市级的智慧停车建设，存储系统需要满足对大量数据的快速存储及检索，并且针对不同的应用场景，需要有针对性的方案来解决城市停车项目的数据存储问题。

#### 4.3.2.1存储方案选择

城市停车感知网络中随着视频技术应用范围越来越广，系统中需要存储的数据的复杂程度不断提高，且停车视频和图片数据需要长时间保存，并随时调用。

本项目基础的文件类、图片信息采用云存储方式，视频类数据采用本地部署的方式。

#### 4.3.2.2数据存储设计

1、封闭停车场

每辆车辆的号牌等动态数据信息为0.9KB/条，按单车道日均200 辆流量估算，每个出入口车道的数据信息按不同存储时间的容量计算公式如下：

200条×0.9KB/条×1车道×365天/年×1年/1024/1024/＝0.0063GB

以下为不同车道数量和不同保存时间的数据存储容量计算：

表6-1 封闭停车场不同车道数量和不同保存时间数据存储量

|  | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个车道 | 0.063GB | 0.125GB | 0.187GB | 0.251GB | 0.313GB |
| 20个车道 | 1.253GB | 2.506GB | 3.759GB | 5.013GB | 6.266GB |
| 50个车道 | 3.133GB | 6.266GB | 9.398GB | 12.531GB | 15.664GB |

按照单个出入口车道日均200辆流量估算，不同车道数量和不同保存时间情况下的信息记录条数为：

表6-2 封闭停车场不同车道数量和不同保存时间信息记录数

|  | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100个车道 | 0.073亿条 | 0.146亿条 | 0.219亿条 | 0.292亿条 | 0.365亿条 |
| 200个车道 | 0.146亿条 | 0.292亿条 | 0.438亿条 | 0.584亿条 | 0.730亿条 |
| 500个车道 | 0.365亿条 | 0.730亿条 | 1.095亿条 | 1.460亿条 | 1.825亿条 |

2、道路停车

每辆车辆的号牌等动态数据信息为0.9KB/条，按单车位日均10 辆流量估算，每个车位的数据信息按不同存储时间的容量计算公式如下：

10×2条×0.9KB/条×1车位×365天/年×1年/1024/1024/＝0.0063GB

以下为不同车位数量和不同保存时间的数据存储容量计算：

表6-3 路边停车不同车位数量和不同保存时间数据存储量

|  | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个车位 | 0.0063GB | 0.0125GB | 0.0187GB | 0.0251GB | 0.0313GB |
| 20个车位 | 0.126GB | 0.25GB | 0.374GB | 0.502GB | 0.626GB |
| 50个车位 | 0.315GB | 0.625GB | 0.935GB | 1.255GB | 1.565GB |

按照单车位日均10 辆流量估算，不同车道规模和不同保存时间情况下的信息记录条数为：

表6-4 路边停车不同车位数量和不同保存时间信息记录数

|  | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100个车位 | 73万条 | 146万条 | 219万条 | 292万条 | 365万条 |
| 200个车位 | 146万条 | 292万条 | 438万条 | 584万条 | 730万条 |
| 500个车位 | 365万条 | 730万条 | 1095万条 | 1460万条 | 1825万条 |

数据库存储系统选用性能良好的服务器，具有数据的绝对安全、对块的快速定位查询以及高速读写能力特点，存储媒介使用性能良好的硬盘；同时，存储系统1台数据库热备份服务器用于系统级冗余备份，热备服务器选用与数据库主服务器同系列的服务器。

#### 4.3.2.3 图片存储设计

1、封闭停车场

车辆图片信息采用JPEG 编码格式，符合ISO/IEC1544∶2000要求，压缩因子不高于70，400万高清摄像机输出照片文件平均大小为300K，每个出入口车道的图片信息按不同存储时间的容量计算公式如下：

200辆×0.3MB×1车道×30天/月×12个月/1024/1024＝0.023TB

以下为不同车道数量和不同保存时间的数据存储容量计算：400天。

表6-5 封闭停车场不同车道数量和不同保存时间图片存储量

|  | 3个月 | 6个月 | 1年 | 400天 | 2年 | 3年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个车道 | 0.0051TB | 0.010TB | 0.020TB | 0.023TB | 0.041TB | 0.062TB |
| 20个车道 | 0.103TB | 0.206TB | 0.412TB | 0.458TB | 0.824TB | 1.236TB |
| 50个车道 | 0.257TB | 0.515TB | 1.030TB | 1.145TB | 2.060TB | 4.120TB |

2、道路停车

道路停车会产生两类照片文件即车辆图片信息，一类是停车过程（单次入车或出车行为）三张合成照片加特写照片文件，另一类是定时抓拍照片文件（相机秒图）。所有车辆图片信息均采用JPEG 编码格式，符合ISO/IEC1544∶2000 要求，压缩因子不高于70。

道路停车800万高清摄像机生成的在停车过程三张合成照片加特写照片文件大小约为2.5MB，每个车位一天按周转5辆车次的图片信息按不同存储时间的容量计算公式如下：

5辆×2×2.5MB×1车位×30天/月×12个月/1024/1024＝0.0096TB

以下为不同车位数量和不同保存时间的数据存储容量计算：400天。

表6-6 路边停车不同车位数量和不同保存时间停车过程图片存储量

|  | 3个月 | 6个月 | 1年 | 400天 | 2年 | 3年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个车位 | 0.00215TB | 0.0043TB | 0.0086TB | 0.0096TB | 0.017TB | 0.026TB |
| 100个车位 | 0.215TB | 0.43TB | 0.86TB | 0.96TB | 1.7TB | 2.6TB |

道路停车800万高清摄像机输出照片（秒图）文件平均大小为0.8MB，每个相机按一天抓拍图片数量720张的图片信息按不同存储时间的容量计算公式如下：

1相机×720×0.8MB×30天/月×1个月/1024/1024＝0.0165TB

以下为不同相机数量和不同保存时间的数据存储容量计算：30天。

表6-7 路边停车不同车位数量和不同保存时间定时抓拍图片存储量

|  | 7天 | 15天 | 30天 | 2个月 | 6个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1个相机 | 0.0039TB | 0.0082TB | 0.0165TB | 0.033TB | 0.099TB |
| 100个相机 | 0.384TB | 0.824TB | 1.65TB | 3.30TB | 9.89TB |

#### 4.3.2.4 视频存储设计

1、封闭停车场

规划封闭停车场400万像素高清摄像机同步输出高清视频流，按照最新的H.265编码设计，每路视频按照不同的分辨率和帧率每天所需的存储空间如下表：

表6-8 封闭停车场视频日存储量

| 数据源类型 | 码率Mbps | 日数据量GB |
| --- | --- | --- |
| 400万像素 | 4（25fps） | 42.5 |

以400万像素高清摄像机、4M码流、25fps为例，不同路数和不同保存时间下的存储空间表如下：15天。

表6-9 封闭停车场不同相机数量和不同保存时间视频存储量

|  | 7天 | 15天 | 30天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1路视频 | 0.292TB | 0.624TB | 1.248TB |
| 100路视频 | 25.2TB | 62.4TB | 124.8TB |

2、路边停车

规划路边停车800万像素高清摄像机同步输出高清视频流，按照最新的H.265编码设计，每路视频按照不同的分辨率和帧率每天所需的存储空间如下表：

表6-10 路边停车视频日存储量

| 数据源类型 | 码率Mbps | 日数据量GB |
| --- | --- | --- |
| 800万像素（单目） | 8（25fps） | 85 |
| 800万像素（双目） | 16（25fps） | 170 |

以800万像素高清摄像机、8M码流、25fps为例，不同路数和不同保存时间下的存储空间表如下：30天。

表6-11 路边停车不同相机数量和不同保存时间视频存储量

|  | 7天 | 15天 | 30天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1路视频 | 0.58TB | 1.24TB | 2.48TB |
| 100路视频 | 58.00TB | 124.00TB | 248.00TB |

#### 4.3.2.5 本项目存储总容量

本项目接入出入口抓拍机12台（400万，单张图片300K，不存视频）；路边车位管理相机246台（800万，合成+特写照片2.5M，视频流8M）；停车场视频摄像机59台（400万，视频流4M）；本项目要求图片存储360天，视频存30天。

根据上述计算方式，存储容量总需求为：939.444TB，系统建设存储设备总容量约为1152TB。

### 4.3.3 网络系统

#### 4.3.3.1网络架构

城市停车运营管理系统是停车运营管理业务的支撑系统，主要由前端感知系统、传输网络、城市停车运营平台、城市停车数据汇聚分析平台、停车运营管理中心及公众停车服务端组成，并根据各子系统的物理分布与通信需要进行连接，从而实现系统正常运行。

网络架构图

运营平台相关系统部署在停车专网内，包括城市停车运营平台、视频管理平台、云存储等系统。本地运营管理中心数据机房需要具备平台服务部署环境及安全保障。前端部署高位视频、中位视频、雷视车位桩、无人值守停车场设备等，通过专网接入到本地运营中心视频平台与城市停车运营平台。路牙摄像机、地磁+PDA、巡检车等，因其设备本身通过NB与4G网络方式接入，部署在互联网侧但接入到专网内的城市停车运营平台（登录服务器地址端口通过防火墙映射到外网），外网的车主APP等也采用上述方式接入停车专网内的运营平台。

城市停车数据汇聚分析平台部署在电子政务外网，停车运营平台通过专网接入监管平台，前端诱导屏部署在互联网侧接入到电子政务外网内的城市停车数据汇聚分析平台（登录服务器地址端口通过防火墙映射到外网），社会停车场及资源采集端也通过互联网接入城市停车数据汇聚分析平台。

故本次项目前端新建网络点位，需要新建的有：

- 核心层新建一台核心交换机；

- 汇聚层需要新增2台24口万兆交换机；

- 前端新增的点位，通过PON接入，接入点的带宽不小于100M。

#### 4.3.3.2 前端接入网络设计

##### 专网接入方式

通过自建停车专网传输链路，以专网方式接入各前端设备，主要包括高位视频、中位视频、车位桩及无人值守停车场子系统等。系统通过停车专网传输网络，实现对前端视频业务的汇聚。

前端部署场景较多，需要根据不同的场景及路段实际情况对前端接入组网进行网络设计，典型场景如下：

（1）封闭停车场：整个停车场配置1个出入口终端，由于前端设备较多，出口和入口可能距离较远，规划在出口和入口各放一个交换机进行内部组网，2台交换机通过光纤链路进行相连，基本拓扑如下图所示：

无人值守停车场子系统网络拓扑

出入口终端使用单网卡方式进行组网，内部网口连接停车场出口处交换机，与出入口抓拍机、票箱、LED 屏等组成一个局域网，所有IP 为专网固定地址，且地址均在同一网段，通过停车场出口处交换机连接至停车专网传输网络；

每个交换机分别接入1-2个出入口抓拍机（出或入）和1个车道视频摄像机；

停车场全景视频接入临近的交换机，LED 屏接入至停车场入口交换机，票箱接入至停车场出入口交换机。

（2）道路停车：每根立杆上部署1台交换机接入同一根立杆上的车位管理枪机，通过光纤链路汇聚后接入停车专网：

多枪组合子系统网络拓扑

使用1个停车专网传输网络接入点位，使用交换机将多根立杆上的车位管理枪机汇聚到1个接入汇聚交换机，接入汇聚交换机连接至停车专网传输网络；

每根立杆上的接入交换机具备多个电口和至少1个光口，通过电口连接多个车位管理枪机，接入本范围内停车视频及图片数据；上行链路使用光口连接至接入汇聚交换机。

#### 4.3.3.3 带宽设计

城市停车运营业务对前端网络带宽要求较高，需科学合理设计，以满足停车业务的传输要求，带宽设计如下：

前端感知设备需要上传的信息流应包含视频流和数据流，所需总带宽应包含并发视频流+并发数据流：并发视频流可分为客户端预览视频流、大屏上墙视频流、存储视频流等并发量；并发数据流为车辆抓拍图片的并发量。

运营商前端接入点位带宽，应包含该点位下所有视频存储流总带宽+并发预览视频流总带宽+所有并发数据流总带宽。

运营商前端汇聚带宽，包括停车专网内的所有前端设备的并发视频流和数据流的总带宽。

运营中心互联网出口带宽，包括经前端汇聚后需要上传云平台的所有图片与数据流的总带宽。

#### 4.3.3.4 IP地址设计

系统涉及的产品种类、接入场景多样，为保证业务传输的有效性，需要对IP地址段进行统一合理的规划。

IP地址的合理分配是保证系统网络顺利运行和网络资源有效利用的关键。IP地址的分配应该充分考虑到地址空间的合理使用，保证实现最佳的网络地址分配及业务流量的均匀分布。

IP地址空间的分配与合理使用与网络拓扑结构、网络组织及路由有非常密切的关系，将对网络的可用性、可靠性与有效性产生显著影响。因此在对网络IP地址进行规划建设时，应充分考虑网络对IP地址的需求，确保满足未来业务发展对IP地址的需求。

IP地址规划应遵循如下原则：

（1）IP地址的划分应该考虑到IP网络的扩展，能够满足未来发展的需要；

（2）IP地址的分配必须采用可变长子网掩码VLSM技术，使IP地址空间的有效利用率大大提高；

（3）采用CIDR技术，这样可以减小路由器路由表的大小，加快路由器路由收敛速度，也可以减小网络中广播路由信息的大小；

（4）同一节点内部的IP地址尽量连续，这样可以便于减小路由表，加快路由器路由收敛速度；

（5）合理使用已使用的地址块，提高IP地址的利用效率；

（6）各类前端设备业务IP地址，以道路、停车场为基本单位，按片区进行地址分配，并做地址的适当预留，最多每半个C的地址划分到一个网段；

（7）地磁、诱导屏等设备IP地址由运营商统一分配NB-IoT/4G地址；

（8）运营中心机房各服务器及云存储设备统一分配固定私网IP地址，使用1个或多个C段地址为单位进行划分，多种业务可共用1个C段地址。

#### 4.3.3.5 VLAN设计

应统一规划整个网络的VLAN资源，VLAN的划分可以依据不同的业务进行也可以依据用户所处网络的物理结构进行。

不同的VLAN具有不同的访问权限，每个VLAN内有一个IP地址网段，不同的VLAN/IP地址段的用户，具有不同的访问资源的权限。

从广播控制角度出发，为了保障网络的高可用和性能良好，建议在进行具体VLAN规划时，同一个广播域内（一个VLAN）的通信主机不要超过250台，建议控制在120台以内，对于主机数量超过120的业务或区域，通过二层隔离，三层交换的方式来解决。

业务VLAN可以按照业务类别进行划分，每个业务划分一个VLAN，业务终端超过120的应该划分为两个VLAN，以保证交换的性能。

### 4.3.4 信息安全系统

信息安全是对信息和信息系统进行保护，防止未授权的访问、使用、泄露、中断、修改、破坏并以此提供保密性、完整性和可用性。为关键资产提供机密性、完整性和可用性保护，是信息安全的核心目标。

停车系统每天都会产生大量业务数据如车主信息、账单数据、金额、车辆信息等，因此安全保障体系也是系统的关键组成部分，有必要结合等级保护要求对系统进行整体安全防护保障设计。

安全技术防护体系主要涵盖“一个中心、三重防护”，即安全管理中心、感知设备安全、计算存储安全、区域边界安全、通信网络安全、物理环境安全。根据系统网络部署要求、业务需求以及安全保护需求，从“一个中心、三重防护”进行全方位的安全技术防护。

#### 4.3.4.1 安全管理中心

##### 日志统一审计

系统中的主机、服务器每天会产生大量不同格式的日志，且分散存储在不同位置，无法通过人工审阅去分析日志，也无法及时识别入侵攻击和内部违规等信息。系统可通过部署安全日志审计模块，实现日志采集、日志管理、资产管理、事件告警、报表管理、系统管理、用户管理以及统计管理等功能。通过内置的日志采集功能可实时采集不同类型的安全设备、网络设备、主机、操作系统以及各种应用系统产生的日志信息，并经过统一的日志管理过程，如日志范式化处理，将采集来的海量异构的日志信息进行集中化的解析和存储，结合资产管理模块、事件告警模块相关规则，形成事件告警信息。运营人员可基于此进行原始日志、范式化日志以及事件告警等信息的查询，并可通过丰富灵活的日志报表功能进行可视化查看，实现对日志的全生命周期管理。

##### 统一运维审计

为降低人为操作安全风险，满足审计合规性要求，保障运营中心的正常运行，在安全管理区部署运维审计系统（堡垒机），建立统一运维管控平台。

运维审计系统能实现账户管理、安全认证、自动改密、资源授权、访问控制、安全检测、运维审计等功能。

#### 4.3.4.2 物理安全环境

物理环境安全防护的目的是保证系统中计算机网络通信有良好的电磁兼容工作环境，并防止非法用户进入计算机控制室和各种偷窃、破坏活动的发生，从电力供应保障、电磁防护、物理环境选择、自然灾害防护等方面进行保障。

#### 4.3.4.3 感知设备安全

系统中的感知设备部署在开放环境中，物理环境及网络环境复杂多变，需要在保证产品能力和性能前提下，集成多种安全能力以确保产品的安全性。感知设备自身需要集成的安全能力如下：

##### 设备强制密码激活

视频感知设备首次使用时必须进行激活并设置登录密码，才能正常登录和使用。为避免IPC设备的网络安全问题，建议设置符合安全规范的高强度密码。

##### 禁用不安全协议

有些协议本身采用的是明文传输，在传输过程中会暴露感知设备登录的用户名和密码，因此必须禁用不安全协议提供的服务且默认配置为关闭状态，如禁用Telnet协议，禁用FTP Server服务。

##### 登录锁定机制

感知设备必须支持非法登录锁定功能，admin用户连续输入7 次错误密码或普通用户连续输入5次错误密码，设备会有锁定信息提醒，并锁定当前操作的IP地址。为了防止对设备账号密码的在线穷举攻击，要求启用非法登录锁定功能。

##### 登录认证机制

感知设备能够提供RTSP认证和WEB认证两种认证方式，并且这两种认证方式均要求支持“digest”和“digest/basic”认证机制。由于basic已被公认是不安全的认证，如果没有明确要求兼容“basic”认证，则要求选择“digest”认证。

##### 传输加密

感知设备必须支持HTTPS 协议，以提高WEB访问安全性。

##### 端口与服务安全

（1）SNMP协议

感知设备要求支持SNMPv1、SNMPv2及SNMPv3 三种简单网络管理协议。通过配置SNMP 协议可实现对设备参数的获取和接收设备的报警异常信息，如果不需要使用SNMP，建议禁用。

（2）端口映射

UPnP默认是关闭的，如果设备不连接到主机型的视频服务，要求禁用UPnP。

#### 4.3.4.4  计算存储安全

系统中部署了计算存储设备，需要对相关数据进行存储及处理，因此需要对信息的存储环境进行安全防护，防止信息泄露。

##### 主机安全

（1）身份认证鉴别

系统平台主机、客户端主机操作系统登录、数据库登录必须进行身份验证，过于简单的标识符和口令容易被穷举攻击破解，同时非法用户可以通过网络进行窃听，因此必须提高用户名/口令的复杂度，且防止被网络窃听；口令需定期更换，同时考虑失败处理机制，采用部署堡垒机（运维审计）的方式进行集中管理维护。

（2）自身安全加固

系统平台服务器可能存在安全隐患，需要对计算环境设备自身进行安全加固，具体安全加固措施包括禁用不安全协议、定期更新升级补丁、登录认证机制、关闭无用端口、设置复杂口令等。

（3）安全管控

绝大多数入侵事件的发生都是由服务器失陷为开端的。在主机层面的具体安全防护措施主要包括可疑行为检测、异常进程行为监测、对外连接审计、安全审计。

（4）病毒、恶意代码防护

针对病毒的风险，安全保障人员需对系统关键主机、服务器部署防病毒软件进行管控，对重要文件、程序、进行扫描检测，及时发现各种蠕虫、病毒、木马、恶意软件传播行为等病毒威胁，并进行有效的阻断或隔离，定期更新防病毒系统特征库，加强主机的病毒防护能力并及时升级恶意代码软件版本以及恶意代码库。

（5）隐患安全检测

通过部署隐患扫描设备，采用高效、智能的隐患识别技术，第一时间主动对网络中的资产进行细致深入的隐患检测、分析，并给安全保障人员提供专业、有效的隐患防护建议。

##### 应用安全

（1）系统自身加固

应用平台、应用系统在开发过程中可能会存在一些系统隐患，安全保障人员需要对应用系统自身的安全进行加固，主要措施如下：

a)	登录认证安全

系统任何管理和控制访问均须进行认证登录；

连续登录失败后，须引入验证码验证机制；

连续登录失败超过一定次数后，锁定用户访问的连接IP地址，需要一定时间后才能重新尝试登录。

b)	用户密码安全

设置的密码需要进行强弱校验，不允许使用风险密码；

验证密码为风险密码时，提示并强制重新输入密码；

如果批量导入时发现某账户密码强度过低则该账号导入失败，并提示用户；

管理员和用户密码不允许通过网络从服务器获取；

服务端不提供管理员和用户密码获取接口，密码的验证都在服务端进行；

系统用户只能修改用户自己的密码，不能获取和修改其他用户的密码；

新用户首次登录和密码重置后首次登录必须设置密码，设置密码时提示密码规则，密码输入框输入密码时显示密码强度信息，不符合密码规则的用户不允许创建。

c)	配置安全

开启平台软件运行和维护所必需的端口，无用的端口须关闭；

禁止或限制使用不安全协议提供的服务，如禁止使用Telnet、FTP协议，受限使用SSH协议等。

（2）安全认证

a)	人与应用系统之间的安全认证通过账号口令方式来保证登录用户的合法性，应用系统之间的安全认证通过数据签名方式实现认证；

b)	应用系统的任何管理和访问控制必须进行认证登录，为防止用户暴力破解，要求应用系统具备IP锁定等功能，当连续登录失败的次数超过一定值之后，需锁定用户连接的IP；

c)	要求用户密码有一定的安全强度，禁止使用风险密码。在安装或者首次运行设置平台管理员密码时，对于低于当前系统设置的最低强度限制的密码，必须提示要求密码修改。普通用户要求只能修改自身密码，不能修改其他用户密码；

d)	系统通过隐私加密方式对车主的信息安全进行保护，保障车主权益。系统个人信息显示为：张**，男，131****5678，浙A12345，任何人员都无法明确获得车主信息；

e)	停车人只有在实名登记个人信息、车辆信息后，才可根据车牌号，查询该车停车记录，以此防止非法人员掌握车辆停车动向；

f)	停车人办理停车包月业务，需实名登记个人信息、车辆信息，以及与停车场相近的个人户口、个人房产等实名信息。

（3）WEB应用防护

系统存在对外提供WEB页面的登陆方式，需要进行WEB应用防护。WEB应用防护旨在从事前、事中、事后三个方面实现对WEB系统进行全方位安全保护。

a)	事前：提供Web应用隐患扫描功能，检测Web应用程序是否存在SQL注入、跨站脚本等隐患；

b)	事中：对黑客入侵行为、SQL注入/跨站脚本等各类Web应用攻击进行有效检测、阻断及防护。同时采用https来保证数据传输过程安全，敏感数据存储中均采用加密存储，敏感接口增加防暴力破解、验证码、接口做好放重防攻击，权限精细化到按钮级别防止越权访问，增加scrf、xss攻击防护；

c)	事后：针对当前的安全热点问题如网页篡改及网页挂马等攻击，能提供诊断功能，降低安全风险，维护WEB应用系统的公信度。

##### 高可用设计

单点故障为系统高可用的大敌，为保证高可用应尽量在系统设计的过程中避免单点设计，而采用集群化设计，通过LVS主备+Nginx+网关集群+业务集群+数据库主从，避免单点故障造成系统瘫痪。

##### 数据备份与恢复

系统中保存的各种信息对业务有效的开展提供有力保证，如车主的身份信息、车辆的车牌信息、停车位置信息、停车图片及视频等，对不法停车行为、停车违规行为的溯源及处罚提供事实依据，因此需要保证数据的可靠性。

（1）数据库备份

系统采用冗余技术设计，任意一台网络关键节点出现故障不影响系统整体运行情况。数据存储方面广泛采用硬盘Raid或者多副本技术来防范单个硬盘故障可能造成的数据丢失；采用虚拟机HA技术来实现单台主机故障情况下的应用自动恢复，同时提供独立备份存储及存储空间用于数据备份，如有需要可提供存储与存储级的批量数据备份。

（2）程序备份

对于程序的备份，一方面每次发布新版本前，内部保留一个拷贝，同时也会将所有文件打包，存储在服务器上另外的文件夹以作备份，确保程序文件出现意外后能正常的恢复；软件修改前应做充分的准备，由运营中心安全保障人员提出详细的方案和应急处置预案，上报审批核准，并提前做好信息数据的备份工作。

（3）文档备份

针对程序运行过程中所上载、生成的文档（如停车图片、系统日志、设备日志、附件等），通过伺服程序，定时对其进行备份转移，保存系统的IT成果。

#### 4.3.4.5 通信网络安全

系统通过前端设备采集大量的停车视频及图片信息，并通过专网上传至运营中心、城市停车运营平台进行处理，因此对于承载数据传输的网络系统也应当具备安全可靠传输的能力。

##### 合理规划网络

根据业务需求，对网络进行网段或VLAN的合理划分，对保存有重要业务系统及数据的重要网段不能直接与外部系统连接，需要和其他网段隔离，单独划分区域。

##### 网络架构安全

单链路、单节点的结构很容易发生单点故障导致业务中断，因此对于提供关键业务服务的信息系统，应用访问路径上的任何一条通信链路、任何一台网络设备和安全设备，都应采用可靠的冗余备份机制，以最大化保障数据访问的可用性和业务的连续性。

##### 网络设备防护

为提高网络设备的自身安全性，保障各种网络应用的正常运行，安全保障人员需通过安全服务对网络设备进行一系列的加固措施，包括：

对登录网络设备的用户进行身份鉴别，用户名必须唯一；

对网络设备的管理员登录地址进行限制；

身份鉴别信息具有不易被冒用的特点，口令设置需3种以上字符、长度不少于8位，并定期更换；

具有登录失败处理功能，失败后采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施；

启用SSH等管理方式，加密管理数据，防止被网络窃听。

#### 4.3.4.6  区域边界安全

为实现信息共享，进一步规范城市停车行为和交通治理，系统需要将静态停车数据提供给相关政府部门，因此涉及与其他网络的互联，为保证数据能实现跨网安全传输，应保障网络互联边界的安全。

##### 边界访问控制、入侵防御、病毒防护

为防止黑客直接或间接进入到系统网络，保证安全区域之间进出数据的安全，需要采用边界访问控制和入侵防范技术进行访问控制、入侵防范，防止未授权访问发生以及非法入侵。在网络边界处部署下一代防火墙设备实现边界访问控制、入侵防范。

利用下一代防火墙的基础特性实现两网边界访问控制，对业务数据包根据源/目标地址、协议类型、源/目标端口以及网络协议等进行访问控制,确保跨网网络资源的合法使用；

通过在防火墙上开启入侵防御功能，及时识别跨网通信中发生的入侵行为并做实时阻断，防御新型的混合攻击；视频网络中发生的安全事件，以寻找危及信息的机密性、完整性、可用性或试图绕过安全机制的入侵行为，对它们进行分析，并且做出有效告警和阻断的安全保障；

开启防火墙的防病毒特性，实现网络病毒防护，防止互联网上的网络病毒进入数据中心内部；

同时开启防火墙的行为审计及日志审计功能，对网络行为及日志进行审计。

##### 边界安全隔离

为了降低不同安全区域、不同网络互联造成的外部引入风险，新建安全防护设备，如防火墙、网闸等设备，或借用公有云已有的安全防护资源，对视频数据交换、传输协议、传输内容、安全决策等进行严格的检查。

五、采购清单

（一）采购清单总表

| 云和智慧停车建设项目采购总表 |
| --- |
| 序号 | 子项名称 | 单位 | 数量 | ▲项目子项最高限价（元） | 备注 |
| 一、工程建设部分 |
| 1 | 道路泊位建设 | 项 | 1 | 2224719 | 详见表1 |
| 2 | 停车场建设 | 项 | 1 | 425069 | 详见表2 |
| 3 | 中心存储设备 | 项 | 1 | 604623.5 | 详见表3 |
| 4 | 中心网络及安全设备清单 | 项 | 1 | 604623.5 | 详见表4 |
| 5 | 平台软硬件环境 | 项 | 1 | 906051.6 | 详见表5 |
| 6 | 视频管理平台 | 项 | 1 | 47390 | 详见表6 |
| 7 | 停车运营平台 | 项 | 1 | 1872866 | 详见表7 |
| 8 | 停车运维平台 | 项 | 1 | 329255.3 | 详见表8 |
| 9 | 停车数据汇聚分析平台 | 项 | 1 | 283018.9 | 详见表9 |
| 10 | 市政部分 | 项 | 1 | 2275077（最终以实际结算为准） | 详见清单 |
| 二、链路及其他租赁部分 |  |
| 1 | 路侧视频方案有线网络接入点（100M带宽专线/VPN专线接入） | 条/3年 | 46 | 248400 |  |
| 2 | 路侧视频方案有线网络接入点（150M带宽专线/VPN专线接入） | 条/3年 | 9 | 64800 |  |
| 3 | 路侧视频方案有线网络接入点（200M带宽专线/VPN专线接入） | 条/3年 | 5 | 36000 |  |
| 4 | 停车场有线网络接入点（100M带宽专线/VPN专线接入） | 条/3年 | 8 | 43200 |  |
| 5 | 停车场有线网络接入点（100M带宽专线/VPN专线接入） | 条/3年 | 1 | 5400 |  |
| 6 | 机房互联网专线（200M互联网专线） | 条/3年 | 1 | 24000 |  |
| 7 | 机柜租赁 | 项/3年 | 1 | 450000 |  |
| 8 | SSL证书 | 项/3年 | 1 | 15000 |  |
| 9 | 互联网域名 | 项/3年 | 1 | 3000 |  |
| 10 | 公网IP地址 | 项/3年 | 1 | 54000 |  |
| 11 | 设备电费 | 项/年 | 3 | 323280 |  |
| 三、运维服务 |
| 1 | 首年推广费用 | 项/年 | 1 | 50000 | 前期宣传服务（包括广告宣传、地推、公众号注册推广等）。 |
| 2 | 短信费用 | 年 | 3 | 180000 | 每年100万条短信和提供热线电话服务。 |
| 3 | 平台原厂驻场服务 | 年 | 3 | 161988 | 30*12月*449路 |
| 4 | 维护费用 | 年 | 3 | 434488 |  |

（1）附表1道路泊位建设清单

| 序号 | 设备类型 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高位视频 |
| 1 | ★车位管理摄像机（双目） | 双低噪度sensor：2*1/1.8" CMOS ▲支持远程双镜头微PTZ调节，远通道：11-55mm，近通道：08~32mm 支持输出H.265和H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码，图片质量可设。 内置7颗白光补光灯，亮度可调，可分两组独立控制。 采用ROI视频压缩技术，压缩比高，处理灵活。 支持1个TF卡插槽，本地图片存储、自动覆盖、自动上传。 支持车辆目标正背向检测，支持车辆驶入、驶离停车位的抓拍识别，并支持字符叠加（抓拍时间、车牌号码、驶入使出状态、泊位号等） 支持跨位停车，压线报警，逆向停车 ●支持车辆在泊位外违法停车行检测抓拍，支持违停的图片上传，抓拍图满足全景抓拍图+特写抓拍图+全景抓拍图+特写抓拍图的要求，提供公安部检测报告证明。 ●支持异常占位检测报警。当检测到垃圾桶占位、非机动车(自行车、电动车、摩托车)占位、行人占位、三角锥筒占位、占道经营等异常占位时触发报警，提供公安部检测报告证明并加盖原厂公章。 支持车牌识别。 支持宽动态功能。 视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能。 超强的网络功能，支持多种图片上传方式（云存储、FTP、 布防\OTAPSDK等）。 支持硬件看门狗。 支持配置文件导入导出。 防护等级IP67，防尘、防水、防浪涌。 内含配件：电源适配器，万向节。 支持4G扩展（可选） 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1个RS-485接口，可定制一路音频输入和一路音频输出。 镜头接口类型：一体机镜头 触发输入：1路IO报警输入接口 触发输出：1路电平量输出接口（补光灯控制） 抓拍功能 图片分辨率：3840 × 2160 图片格式：JPEG 智能功能 智能识别：车牌识别，车辆驶入驶出车位状态，泊位状态检测 跨位停车，压线检测、道路违停检测 单设备支持8车位检测 支持非机动车，三角锥等异常占用泊位行为检测抓拍 功能特性 最小照度：彩色：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 快门：1/25s~1/100,000s 图像设置：饱和度、亮度、对比度、白平衡、增益通过软件可调 通用功能：心跳，密码保护，NTP校时 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 支持协议：TCP/IP，HTTP，DNS，RTP，RTSP，NTP，支持FTP上传图片 闪光灯控制：内置7颗白光补光灯，亮度可调，可分两组独立控制；可按亮度自动控制，亦可按时间段控制 帧率：25fps(3840 × 2160)*2 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 视频分辨率：（3840 × 2160）*2 存储功能：TF | 台 | 80 |
| 2 | ★车位管理摄像机（单目） | 支持8MP高清分辨率 支持输出H.265或H.264码流可配置，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设； 采用ROI、SVC等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活， 低延时，低码率； 支持3D数字降噪功能； 支持车牌识别、车辆驶入、驶离停车位的抓拍、识别，并支持字符叠加（抓拍时间、车牌号码、状态、泊位号等） 具有IP67级防尘、防水滴、防浪涌等功能； 整机支持内置三颗柔光补光灯，支持时控，智能光控 摄像机 最低照度：彩色：0.009Lux @(F1.4，AGC ON) 黑白：0.0001 Lux @(F1.4，AGC ON) 快门：1秒至1/100，000秒 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：11~55mm电动变焦 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 分辨率：3840*2160，彩色 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 强光抑制：支持 透雾：支持 帧率：25fps(3840*2160) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：3840*2160 网络功能 存储功能：支持TF 智能报警：网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181，SDK 通用功能：一键恢复，密码保护，水印技术 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP， SNMP 抓拍功能 智能识别：车牌识别，车辆驶入驶出车位状态，泊位状态检测，跨位停车，压线检测 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口,1路F+F-补光灯控制口 补光灯：3个内置LED灯 防护等级：IP67 | 台 | 166 |
| 3 | 横臂支架 | 立杆装支架/白/抱箍直径67~127mm | 个 | 45 |
| 4 | 壁装支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 个 | 3 |
| 5 | 8口千兆工业交换机 | 提供8个千兆电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式，桌面式可壁挂 供电方式：12 VDC, 1 A 浪涌防护：网口6 KV | 台 | 108 |
| 6 | 交换机光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 对 | 108 |
| 7 | 智能监控设备箱 | 一、常规参数要求： 箱体尺寸为450mm*350mm*200mm，材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的镀锌钢板喷塑外壳，箱体板厚度0.8mm，箱顶采用帽檐斜顶方式设计，防护等级为IP55；具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。内部设背板、隔板、布局合理、规范、内部走线清晰。箱内配备25A空开1只、40KA防雷器1只、五孔插座2只；5位接地铜排1只，并配备智能运维终端1只； 二、智能功能要求： 智能机箱配备的智能运维终端具备以下功能： 1.灯状态显示功能：支持通过指示灯对设备运行、网络、通讯、故障、输出状态进行显示； 2.安全防护功能：支持外接箱门门磁检测传感器，能够在箱门异常开启时产生告警，并内置扬声器模块，可通过扬声器进行本地警告语音输出，防止恶意破坏箱体行为，最大程度保障箱体内资产和信息安全 3.具有光感监测功能：支持光感监测功能，可在平台端区分机箱内暗光、弱光、强光三种光线环境，辅助判断箱门是否开启； 4.电气健康监测功能：支持输入电压、输出电流、负载功率监测功能，监测范围支持平台端自定义设置，支持电压、电流、功率异常报警功能； 5.具有震动监测功能：支持机箱受到震动/冲击时，平台端产生震动告警，并支持设置震动告警的频次阈值； 6.断电监测功能；内置电源监测模块，能够在不需要后备电源的情况下，区分区域掉电（如市电掉电）、箱内掉电（如空开跳闸）告警，并能将告警信息上传至平台客户端，平台具有单独的断电状态显示图标； 7.断网监测功能：当机箱内网络中断时，可平台端显示断网失联告警； 8.远程控制功能：支持远程控制负载供电开启、关闭和重启功能，解决前端设备死机问题。支持远程控制语音告警打开、关闭功能。 9.不间断负载供电功能：支持在外部供电电源正常工作情况下，当机箱智能运维终端自身发生故障时，能够保证机箱内部供电电路不间断，不影响机箱内部取电设备的正常工作 ●10.文加密传输功能，提供公安部检测报告扫描件佐证。 11.看门狗复位功能：支持当系统死机时，具有看门狗自动复位功能。 12.一键复位功能：机箱智能运维终端具有一键复位实体按键，当按下复位键，终端可重置自身IP地址 ●13.跳保活功能：支持客户端远程配置心跳保活周期，心跳保活消息定期上报，提供公安部检测报告扫描件佐证。 ●14.远程查询功能：支持远程査询实时和历史监测数据，支持远程查询设备配置参数信息，远程查询设备运行日志信息（需提供公安部检测报告扫描件佐证）。 15.远程升级功能：支持通过客户端远程对设备进行系统升级更新功能。 | 台 | 108 |
| 8 | 借杆支臂L1 | 材质：Q235B;杆型：圆杆；直径：φ76；支臂：长度：1M；壁厚：3.0mm； | 根 | 1 |
| 9 | 借杆支臂L2 | 材质：Q235B;杆型：圆杆；直径：φ76；支臂：长度：2M；壁厚：3.0mm； | 根 | 3 |
| 10 | L型高6.5米支臂8米杆件 | 材质：Q235B;杆型：八棱锥形杆；杆件高度6.5米:杆径：底部直径φ280；上部直径：φ225；壁厚6.0mm；支臂：长度：8M；壁厚：4.0mm；底部直径：φ220；上部直径：φ100；仰角：91°； 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸 地笼参数：锚栓：8根-M24*1.2m； 法兰盘：底部法兰：φ500*20.0mm；上法兰：400*400*18.0mm，中空φ220。 | 根 | 14 |
| 11 | L型高6米支臂6米杆件 | 材质：Q235B;杆型：八棱锥形杆；杆件高度6米:杆径：底部直径φ245；上部直径：φ180；壁厚5.0mm；支臂：长度：6M；壁厚：3.5mm；底部直径：180mm；上部直径：90mm；仰角：91°； 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸 地笼参数：锚栓：6根-M24*1.2m 法兰盘：底部法兰：φ450*20.0mm；上法兰：350*350*14.0mm，中空φ180。 | 根 | 23 |
| 12 | L型高6米支臂5米杆件 | 材质：Q235B;杆型：八棱锥形杆；杆件高度6米:杆径：底部直径φ245；上部直径：φ180；壁厚5.0mm；支臂：长度：5M；壁厚：3.5mm；底部直径：180mm；上部直径：90mm；仰角：91°； 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸 地笼参数：锚栓：6根-M24*1.2m 法兰盘：底部法兰：φ450*20.0mm；上法兰：350*350*14.0mm，中空φ180。 | 根 | 25 |
| 13 | L型高6米支臂4米杆件 | 材质：Q235B;杆型：八棱锥形杆；杆件高度6米:杆径：底部直径φ200；上部直径：φ140；壁厚4.0mm；支臂：长度：4M；壁厚：3.5mm；底部直径：φ130上部直径：φ85；仰角：91°； 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸 地笼参数：锚栓：4根-M20*0.8m； 法兰盘：底部法兰：φ400*20.0mm；上法兰：250*250*14.0mm，中空φ130。 | 根 | 3 |
| 14 | L型高6.5米支臂8米杆件基础 | 含立杆基础开挖（1500*1500*1500mm）浇筑及养护，地笼及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 个 | 14 |
| 15 | L型高6米支臂5-6米杆件基础 | 含立杆基础开挖（1000*1000*1500mm）浇筑及养护，地笼及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 个 | 48 |
| 16 | L型高6米支臂4米杆件基础 | 含立杆基础开挖（1000*1000*1500mm）浇筑及养护，地笼及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 个 | 3 |
| 17 | L型高4米支臂1.5米杆件 | 材质：Q235B;杆型：圆形杆；杆件高度4米:杆径：直径φ114；壁厚4.0mm；支臂：长度：1.5M；壁厚：3mm；直径：60； 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸 | 根 | 2 |
| 18 | L型高4米支臂1米杆件 | 材质：Q235B;杆型：圆形杆；杆件高度4米:杆径：直径φ114；壁厚4.0mm；支臂：长度：1M；壁厚：3mm；直径：60； 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸 | 根 | 14 |
| 19 | L型/T型高3-4米支臂1-1.5米杆件基础 | 含立杆基础开挖（ 900*900*1100mm）浇筑及养护，地笼及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 个 | 16 |
| 20 | 接地系统 | BVR16接地线、角钢、扁铁应热镀锌处理，锌层厚度不低于65um，降阻剂等 | 套 | 81 |
| 21 | 设备电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 2490 |
| 22 | 设备网线 | 超五类 | 米 | 2490 |
| 23 | 取电电源线 | RVV3*4 | 米 | 3340 |
| 24 | 取电电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 4667 |
| 25 | 光缆 | 单模铠装 | 米 | 2907 |
| 26 | 管材 | PEφ32 | 米 | 9972 |
| 27 | 管材 | PVCφ25 | 米 | 100 |
| 28 | 手孔 | MU5烧结普通砖和M5砂浆砌12墙，内外壁1:1.25防水砂浆抹面压光,厚10mm，现捣C20混凝土稳定垫层， 复合材料盖板底座 | 米 | 109 |
| 29 | 辅材 | 水晶头、吊牌、扎带、尾纤、波纹软管、钢绞线等 | 项 | 81 |
| 30 | 收费告示牌 | 铝板厚2mm，宽60cm*高120cm，带有反光膜，内容定制，含抱箍等辅材 | 个 | 107 |
| 31 | 收费告示牌立杆 | 材质：Q235B;杆型：等径圆杆；杆径：φ89；壁厚4.0mm。 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸 | 根 | 35 |
| 32 | 收费告示牌立杆基础 | 含立杆基础开挖（500*500*700mm）浇筑及养护及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 个 | 35 |
| 34 | 泊位编号施画 | 1.采用热熔反光道标线涂料施工； 2.白色； 3.字宽度140mm，字高200mm，每个泊位6位数字编号。 | 个 | 985 |
| 35 | 开挖水泥 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、植被恢复等 | 米 | 595 |
| 36 | 开挖方砖 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、植被恢复等 | 米 | 4442 |
| 37 | 开挖绿化 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、路面恢复等 | 米 | 2564 |
| 38 | 开挖沥青 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、路面恢复等 | 米 | 100 |
| 视频桩 |
| 1 | ★单目雷达视频车位桩 | 200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1200，帧率高达25fps； 1/2.7"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.0002Lux低照度监控效果，夜间看的更清； 单目，支持2.8mm镜头，场景适应性更广； 内置AI深度智能算法，能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等国标车牌； 智能检测车辆驶入驶出停车位，支持车牌识别 支指示灯采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低，支持七色显示 具有IP67级防尘、防水滴、防浪涌等功能； 双网口：支持摄像机手拉手串联 摄像机 最低照度：彩色:0.04Lux @(F1.2，AGC ON) 黑白:0.02 Lux @(F1.2，AGC ON) 快门：1秒至1/100，000秒 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS ICR切换：支持 镜头：定焦镜头2.8mm 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 分辨率：1920（H）×1200（V） 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 强光抑制：支持 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 网络功能 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181， 通用功能：一键恢复，密码保护，水印技术 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP， SNMP 抓拍功能 智能识别：车牌识别，车辆驶入驶出车位状态，泊位状态检测 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设 接口 通讯接口：2个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，1个电源接口，1个485接口 防护等级：IP67 | 台 | 43 |
| 2 | ★双目雷达视频车位桩 | 200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1080，帧率高达25fps； 1/2.8"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.0002Lux低照度监控效果，夜间看的更清； 双目，支持2.8mm镜头，场景适应性更广； 内置AI深度智能算法，能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌等； 智能检测车辆驶入驶出停车位，支持车牌识别 支指示灯采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低，支持七色显示 具有IP67级防尘、防水滴、防浪涌等功能； 双网口：支持摄像机手拉手串联 摄像机 最低照度：彩色:0.04Lux @(F1.2，AGC ON) 黑白:0.02 Lux @(F1.2，AGC ON) 快门：1秒至1/100，000秒 传感器类型：双目：每个通道1/2.8" Progressive Scan CMOS ICR切换：支持 镜头：双目：定焦镜头2.8mm 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 分辨率：1920（H）×1080（V） 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 强光抑制：支持 帧率：25fps(1920*1080) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1080 网络功能 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181，SDK 通用功能：一键恢复，密码保护，水印技术 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP， SNMP 抓拍功能 智能识别：车牌识别，车辆驶入驶出车位状态，泊位状态检测 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设 接口 通讯接口：2个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，1个电源接口，1个485接口 防护等级：IP67 | 台 | 13 |
| 3 | 8口千兆工业交换机 | 提供8个千兆电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式，桌面式可壁挂 供电方式：12 VDC, 1 A 浪涌防护：网口6 KV | 台 | 5 |
| 4 | 交换机光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 对 | 5 |
| 5 | 8口百兆交换机 | 提供8个百兆电口，1个千兆电口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管理 支持远程升级 支持最远250 m传输 百兆网络接入，千兆上行设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 10 |
| 6 | 工业开关电源 | DC24V、350W电源 | 台 | 7 |
| 7 | 落地机柜 | 室外机柜，尺寸 600mm（宽）× 800mm（高）× 450mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器； | 套 | 6 |
| 8 | 雷达视频车位桩基础 | 含基础开挖（φ250*300mm）浇筑及养护，路面恢复等混凝土标号：C25 | 个 | 56 |
| 9 | 落地机柜基础 | 含基础开挖（600*800*300mm）浇筑及养护，路面恢复等混凝土标号：C25 | 个 | 6 |
| 10 | 接地系统 | BVR16接地线、角钢、扁铁应热镀锌处理，锌层厚度不低于65um，降阻剂等 | 套 | 6 |
| 11 | 设备电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 1040 |
| 12 | 设备网线 | 超五类 | 米 | 1040 |
| 13 | 取电电源线 | RVV3*4 | 米 | 410 |
| 14 | 光缆 | 单模铠装 | 米 | 110 |
| 15 | 管材 | PEφ32 | 米 | 1680 |
| 16 | 手孔 | MU5烧结普通砖和M5砂浆砌12墙，内外壁1:1.25防水砂浆抹面压光,厚10mm，现捣C20混凝土稳定垫层， 球墨铸铁盖板底座 | 米 | 6 |
| 17 | 辅材 | 水晶头、吊牌、扎带、尾纤、波纹软管、钢绞线等 | 项 | 6 |
| 18 | 收费告示牌 | 铝板厚2mm，宽60cm*高120cm，带有反光膜，内容定制，含抱箍等辅材 | 个 | 5 |
| 19 | 收费告示牌立杆 | 材质：Q235B;杆型：等径圆杆；杆径：φ89；壁厚4.0mm。 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸 | 根 | 5 |
| 20 | 收费告示牌立杆基础 | 含立杆基础开挖（500*500*700mm）浇筑及养护及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 个 | 5 |
| 21 | 泊位挡车器 | U型，长2m，高10cm，直径76mm，厚度2.5mm | 个 | 69 |
| 22 | 泊位标线施画 | 1.采用热熔反光道标线涂料施工； 2.白色； 3.泊位尺寸6000*2500mm，线宽150mm； 4.包含泊位内箭头。 | 个 | 69 |
| 23 | 泊位编号施画 | 1.采用热熔反光道标线涂料施工； 2.白色； 3.字宽度140mm，字高200mm，每个泊位6位数字编号。 | 个 | 69 |
| 24 | 泊位标线擦除 | 原不清晰或不标准泊位线擦除 | 个 | 69 |
| 25 | 开挖水泥 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、植被恢复等 | 米 | 30 |
| 26 | 开挖方砖 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、植被恢复等 | 米 | 300 |
| 27 | 开挖绿化 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、路面恢复等 | 米 | 250 |
| 路边ETC |
| 1 | ETC天线 | ETC路侧单元（ETC-RSU） 为停车场出入口、路边停车等ETC无感支付场景设计的一款ETC路侧单元（ETC天线），采用DSRC技术与车载单元（OBU）进行通讯，负责微波信号的调制、解调和数据收发。 交易成功率高：发射功率及接收灵敏度自动温补功能，提高交易成功率支持多天线同步，完美解决信道信号干扰。 加密机制完善：支持3DES算法，高安全性数据传输机制，支持双向认证及加/解密。 安装维护方便：外观小巧轻便，如A4纸般大小，天线与控制器一体化设计，方便安装，极大的降低了施工成本。 应用场景多样化：通信区域可调，适用于学校、医院、政府、工厂、办公楼、小区等不同场合的停车场管理。 | 台 | 7 |
| 2 | ETC读写设备 | ETC联网网关（支持4路ETC阅读器接入） ETC联网网关作为停车场ETC交易系统中的主要控制设备，将ETC交易扣款、数据校验、黑名单验证、数据传输、实体PSAM认证等相关模块封装成ETC交易控制系统，停车管理系统可直接调用该联网网关提供的接口完成ETC相关交易，达到快速开通ETC停车场的目的。 软件功能： 1、ETC交易扣款：接收停车管理系统的扣费请求，通过控制ETC天线设备完成对车辆信息的读取及对CPU用户卡的扣款； 2、交易数据校验：对ETC车载单元的有效期、车牌一致性、发行方一致性等基础性数据进行校验； 3、黑名单校验：对读取的车辆基础信息进行全国联网黑名单校验，在黑名单里的车辆将无法正常扣款； ▲4、数据传输：将ETC交易数据上传至浙江省级ETC拓展应用平台； 5、PSAM认证：对停车场使用的实体PSAM交易密钥进行认证授权。 | 台 | 14 |
| 3 | 智能监控设备箱 | 一、常规参数要求： 箱体尺寸为450mm*350mm*200mm，材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的镀锌钢板喷塑外壳，箱体板厚度0.8mm，箱顶采用帽檐斜顶方式设计，防护等级为IP55；具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。内部设背板、隔板、布局合理、规范、内部走线清晰。箱内配备25A空开1只、40KA防雷器1只、五孔插座2只；5位接地铜排1只，并配备智能运维终端1只； 二、智能功能要求： 智能机箱配备的智能运维终端具备以下功能： 1、指示灯状态显示功能：支持通过指示灯对设备运行、网络、通讯、故障、输出状态进行显示； 2、安全防护功能：支持外接箱门门磁检测传感器，能够在箱门异常开启时产生告警，并内置扬声器模块，可通过扬声器进行本地警告语音输出，防止恶意破坏箱体行为，最大程度保障箱体内资产和信息安全； 3、具有光感监测功能：支持光感监测功能，可在平台端区分机箱内暗光、弱光、强光三种光线环境，辅助判断箱门是否开启； 4、电气健康监测功能：支持输入电压、输出电流、负载功率监测功能，监测范围支持平台端自定义设置，支持电压、电流、功率异常报警功能； 5、具有震动监测功能：支持机箱受到震动/冲击时，平台端产生震动告警，并支持设置震动告警的频次阈值； 6、断电监测功能；内置电源监测模块，能够在不需要后备电源的情况下，区分区域掉电（如市电掉电）、箱内掉电（如空开跳闸）告警，并能将告警信息上传至平台客户端，平台具有单独的断电状态显示图标； 7、断网监测功能：当机箱内网络中断时，可平台端显示断网失联告警； 8、远程控制功能：支持远程控制负载供电开启、关闭和重启功能，解决前端设备死机问题。支持远程控制语音告警打开、关闭功能。 9、不间断负载供电功能：支持在外部供电电源正常工作情况下，当机箱智能运维终端自身发生故障时，能够保证机箱内部供电电路不间断，不影响机箱内部取电设备的正常工作 ●10、通信加密功能：支持对通信数据进行非明文加密传输功能，提供公安部检测报告扫描件佐证。 11、看门狗复位功能：支持当系统死机时，具有看门狗自动复位功能。 12、一键复位功能：机箱智能运维终端具有一键复位实体按键，当按下复位键，终端可重置自身IP地址 ●13、心跳保活功能：支持客户端远程配置心跳保活周期，心跳保活消息定期上报，提供公安部检测报告扫描件佐证。 ●14、远程查询功能：支持远程査询实时和历史监测数据，支持远程查询设备配置参数信息，远程查询设备运行日志信息；提供公安部检测报告扫描件佐证。 15、远程升级功能：支持通过客户端远程对设备进行系统升级更新功能。 | 套 | 7 |
| 4 | 立杆（H6.5L8） | 材质：Q235B;杆型：八角杆(240-300)*6*6500； 横臂：八角对角(200-90)*4*8000； 材质：Q235B,采用10.9级高级螺栓； | 根 | 7 |
| 5 | H6.5L8杆件基础 | 含立杆基础开挖（1250*950*1500mm）浇筑及养护，地笼及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 套 | 7 |
| 6 | 接地系统 | BVR16接地线、角钢、扁铁应热镀锌处理，.材质镀锌，宽度40mm，厚度4mm，锌层厚度不低于65um，降阻剂 | 套 | 7 |
| 7 | 取电电源线 | RVV3*2.5电源线 | 米 | 560 |
| 8 | 设备电源线 | RVV3*1.0电源线 | 米 | 140 |
| 9 | 设备网线 | 超五类网线 | 米 | 140 |
| 10 | 管材PEφ32 | PEφ32 | 米 | 560 |
| 11 | 手井 | 长400*宽400*深500，MU5烧结普通砖和M5砂浆砌12墙，内外壁1:1.25防水砂浆抹面压光,厚10mm，现捣C20混凝土稳定垫层，复合材料盖板底座 | 套 | 7 |
| 12 | 辅材 | 水晶头、吊牌、扎带、尾纤、熔接盒、波纹软管、钢绞线等 | 套 | 7 |
| 13 | 开挖绿化 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、植被恢复等 | 米 | 286 |
| 14 | 开挖方砖 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、路面恢复等 | 米 | 84 |
| 15 | 开挖沥青 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、路面恢复等 | 米 | 84 |
| 16 | 开挖大理石 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、路面恢复等 | 米 | 28 |
| 17 | 开挖混凝土 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、混凝土回填、路面恢复等 | 米 | 78 |

(2)附表2停车场建设清单

| 序号 | 设备类型 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口控制终端 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 发热量小，优良散热设计，可保证在-20℃~+70℃温度下稳定运行 WIFI/4G可选配 网络功能 存储功能：128G 系统参数 操作系统：BIOS 输入输出参数 音频输出：3.5MM标准输出 报警输出：2路报警输出 报警输入：2路报警输入 音频输入：3.5MM标准输入 接口参数 RS232接口：1路 网络接口：千兆RJ45 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 VGA接口：1路VGA 一般规范 通信方式：RJ45 | 台 | 9 |
| 2 | 4米道闸（直杆） | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：不区分左右向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米） 支持遇阻反弹，开优先保护功能 免学习、按键微调限位位置，调试简单 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 485控制接口：1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组 手柄控制接口：1组 一般规范 尺寸(mm)：299*349*1028 工作温度和湿度：-30~60℃ 运行速度：1.5s、2s、2.5s 机箱材质：SECC 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：300W 杆子类型：直杆 ▲为保障停车场系统的稳定性与业务的流畅性，要求道闸与抓拍机、终端为同一品牌 | 个 | 9 |
| 3 | 3米道闸（曲臂） | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：不区分左右向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 支持遇阻反弹，开优先保护功能 免学习、按键微调限位位置，调试简单 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 485控制接口：1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组 手柄控制接口：1组 一般规范 尺寸(mm)： 299*349*1028 工作温度和湿度：-30~60℃ 机箱材质：SECC 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：300W 杆子类型：曲臂 ▲为保障停车场系统的稳定性与业务的流畅性，要求道闸与抓拍机、终端为同一品牌 | 个 | 2 |
| 4 | 抓拍显示一体机 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本 显示屏： 支持LCD或者LED显示 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车等 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 一体化结构设计，布线简单，调试方便 摄像机 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(2688×1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688×1520 网络功能 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,FTP,RTP,RTSP,DNS,ONVIF, ISAPI，SDK，GB28181，1400，OTAP，支持云平台对接协议 抓拍功能 智能识别：车牌识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 补光灯：内置9颗LED补光灯 一般规范 防护等级：IP54 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：35W MAX 显示亮度：最大1400 cd/m² 显示屏尺寸：10.1寸 显示分辨率：1024 × 600 屏幕类型：LCD | 个 | 12 |
| 5 | 出口扫码一体机 | 显示屏：10.1寸LCD屏，支持LCD显示、视频图片播放广告、LCD亮度可调 扫码头：出口机配置远距离扫码头，识别距离可达1米左右，并有状态指示灯 收费：LCD可动态二维码展示，支持扫码付款、扫码出场，实现无人值守 刷卡：设备集成IC读卡器，可进行刷卡操作，进行非机动车出入口管控 控闸：远程控制道闸，道闸抬杆接口兼容所有厂家/型号的道闸设备 呼叫对讲：高清晰实时语音对讲 运维：可远程管理、远程升级 对接：支持云协议、本地协议呼叫报警和语音对讲 压缩标准 音频压缩标准：G.711 U 音频压缩码率：64 Kbps 网络功能 支持协议：TCP/IP 输入输出参数 预留接口：2路报警输出 音频输入：全指向麦克风 音频输出：回音抑制、噪音消除 接口参数 读卡器接口：内置读头可以识读IC卡卡号、CPU卡序列号 网络接口：10/100Mbps自适应 功能参数 语音提示功能：适用于各种出入口场景，语音引导提示用户通行、付款等 外设参数 二维码扫描仪：内置扫码头，支持扫一维码、二维码 喇叭：扬声器，20cm音效大于65dB IC卡读卡器：内置读头可以识读IC卡卡号、CPU卡序列号 显示屏参数 显示屏尺寸：10.1寸 显示分辨率：1024X600 屏幕类型：LCD | 台 | 12 |
| 6 | 8口千兆工业交换机 | 提供8个千兆电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式，桌面式可壁挂 供电方式：12 VDC, 1 A 浪涌防护：网口6 KV | 台 | 30 |
| 7 | 交换机光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 对 | 30 |
| 8 | 车道监控相机 | 400万全彩广角筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9 最高分辨率可达3040 × 1368@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达20 m 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持两线式DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：81° ± 10° 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达20 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：3040 × 1368 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA） 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗100 Ω，接口类型：非平衡 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 复位：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出：DC12 V，100 mA，仅供拾音器供电 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.88 A，最大功耗：10.5 W PoE：IEEE 802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 23 |
| 9 | 车道监控立柱 | 立柱高度：1.6米，立柱直径：60mm | 套 | 23 |
| 10 | 车道监控相机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 23 |
| 11 | 车道监控万向节 | 双层万向节，白，钢 | 个 | 23 |
| 12 | 场内监控相机 | 400万全彩筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持萤石平台接入 支持柔光灯补光，照射距离最远可达50 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：57°，对角视场角：124° 4 mm，水平视场角：88°，垂直视场角：44°，对角视场角：107° 6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 8 mm，水平视场角：40°，垂直视场角：22°，对角视场角：46° 景深范围：2.8 mm：2.3 m~∞ 4 mm：3.1 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 8 mm：8.8 m~∞ 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达50 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 59 |
| 13 | 借杆支架 | 立杆装支架/白/抱箍直径67~127mm | 个 | 4 |
| 14 | 壁装支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 个 | 21 |
| 15 | 场内监控相机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 59 |
| 16 | 场内监控相机万向节 | 双层万向节，白，钢 | 个 | 59 |
| 17 | 智能监控设备箱 | 一、常规参数要求： 箱体尺寸为450mm*350mm*200mm，材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的镀锌钢板喷塑外壳，箱体板厚度0.8mm，箱顶采用帽檐斜顶方式设计，防护等级为IP55；具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。内部设背板、隔板、布局合理、规范、内部走线清晰。箱内配备25A空开1只、40KA防雷器1只、五孔插座2只；5位接地铜排1只，并配备智能运维终端1只； 二、智能功能要求： 智能机箱配备的智能运维终端具备以下功能： 1.指示灯状态显示功能：支持通过指示灯对设备运行、网络、通讯、故障、输出状态进行显示； 2.安全防护功能：支持外接箱门门磁检测传感器，能够在箱门异常开启时产生告警，并内置扬声器模块，可通过扬声器进行本地警告语音输出，防止恶意破坏箱体行为，最大程度保障箱体内资产和信息安全 3.具有光感监测功能：支持光感监测功能，可在平台端区分机箱内暗光、弱光、强光三种光线环境，辅助判断箱门是否开启； 4.电气健康监测功能：支持输入电压、输出电流、负载功率监测功能，监测范围支持平台端自定义设置，支持电压、电流、功率异常报警功能； 5.具有震动监测功能：支持机箱受到震动/冲击时，平台端产生震动告警，并支持设置震动告警的频次阈值； 6.断电监测功能；内置电源监测模块，能够在不需要后备电源的情况下，区分区域掉电（如市电掉电）、箱内掉电（如空开跳闸）告警，并能将告警信息上传至平台客户端，平台具有单独的断电状态显示图标； 7.断网监测功能：当机箱内网络中断时，可平台端显示断网失联告警； 8.远程控制功能：支持远程控制负载供电开启、关闭和重启功能，解决前端设备死机问题。支持远程控制语音告警打开、关闭功能。 9.不间断负载供电功能：支持在外部供电电源正常工作情况下，当机箱智能运维终端自身发生故障时，能够保证机箱内部供电电路不间断，不影响机箱内部取电设备的正常工作 ●10.信加密功能：支持对通信数据进行非明文加密传输功能。（需提供公安部检测报告扫描件佐证） 11.看门狗复位功能：支持当系统死机时，具有看门狗自动复位功能。 12.一键复位功能：机箱智能运维终端具有一键复位实体按键，当按下复位键，终端可重置自身IP地址 ●13.心跳保活功能：支持客户端远程配置心跳保活周期，心跳保活消息定期上报（需提供公安部检测报告扫描件佐证） ●14.远程查询功能：支持远程査询实时和历史监测数据，支持远程查询设备配置参数信息，远程查询设备运行日志信息；（需提供公安部检测报告扫描件佐证） 15.远程升级功能：支持通过客户端远程对设备进行系统升级更新功能。 | 台 | 12 |
| 18 | 停车POS机 | 一、扫码打印终端 （1）支持58mm宽度热敏纸票据打印 （2）专业扫码头，可识别多种码制的条码，算法鲁棒性强，可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形 （3）支持各类一维码：EAN/UPC/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25； （4）支持各类二维码：DM/QR/MicroQR/Aztec； （5）支持NFC协议；支持ISO14443A、ISO14443B； （6）图像采集：前置500万像素摄像头；后置1300万像素摄像头 >>摄像机<< 传感器类型：后置主相机1300万像素，前置500万相机 >>屏幕<< 分辨率：1920*1080 屏幕尺寸：5.5英寸 >>镜头<< 聚焦模式：前置：定焦 后置：自动 >>视频<< 视频压缩标准：H.264 录像格式：3GP 图片分辨率：2M;5M;8M;13M 图片格式：JPEG >>音频<< 音频采样率：8 kHz;16 kHz;44.1 kHz;48 kHz 音频压缩标准：AAC;AAC+;AMR;AWB;VORBIS 音频压缩码率：8K,16K,32kbps,64kbps,128kbps,256kbps >>网络和连接<< 拨号：TDD-LTE B38;TDD-LTE B39;TDD-LTE B40;TDD-LTE B41;FDD -LTE B1;FDD -LTE B3;FDD -LTE B5;FDD -LTE B8;WCDMA B1;WCDMA B8;CDMA EVDO BC0;GSM 900;GSM 1800 Wi-Fi工作模式：AP;STATION Wi-Fi频率范围：2.412-2.472 GHz;5.15-5.25 GHz;5.25-5.35 GHz;5.47-5.725 GHz;5.725-5.875 GHz 定位：GPS;北斗 蓝牙：4.2 NFC：支持 >>一般规范<< CPU：八核 1.8Ghz 操作系统：Android 9.0 内存：2GB 闪光灯：支持 震动：支持 按键：电源、音量+、音量-、扫码键 供电方式：电池供电 工作温度：-10℃～+55℃ 工作湿度：<95% >>存储<< 内置存储介质：Emmc 内置存储容量：16GB >>外设接口<< 充电接口：Type-C 扬声器：支持 MIC：支持 SIM卡槽：2 个 Nano SIM >>电池<< 电池可拆卸：支持 电池容量：5100mAh 关机充电时间：3小时 电池类型：锂离子电池 | 台 | 6 |
| 19 | 落地机柜 | 室外机柜，尺寸 600mm（宽）× 800mm（高）× 450mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器； | 个 | 15 |
| 20 | L型高6米支臂2米杆件 | 材质：Q235B;杆型：八棱锥形杆；杆件高度6米:杆径：底部直径φ200；上部直径：φ140；壁厚4.0mm；支臂：长度：2M；壁厚：3.5mm；底部直径：φ130上部直径：φ85；仰角：91°； 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸 地笼参数：锚栓：4根-M20*0.8m； 法兰盘：底部法兰：φ400*20.0mm；上法兰：250*250*14.0mm，中空φ130。 | 根 | 9 |
| 21 | L型高6米支臂2米杆件基础 | 含立杆基础开挖（1000*1000*1500mm）浇筑及养护，地笼及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 个 | 9 |
| 22 | L型高4米支臂1米杆件 | 材质：Q235B;杆型：圆形杆；杆件高度4米:杆径：直径φ114；壁厚4.0mm；支臂：长度：1M；壁厚：3mm；直径：60； 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸 | 根 | 3 |
| 23 | L型4米支臂1米杆件基础 | 含立杆基础开挖（900*900*1100mm）浇筑及养护，地笼及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 个 | 3 |
| 24 | 接地系统 | BVR16接地线、角钢、扁铁应热镀锌处理，锌层厚度不低于65um，降阻剂等 | 套 | 12 |
| 25 | 取电电源线 | RVV3*6 | 米 | 100 |
| 26 | 取电电源线 | RVV3*4 | 米 | 690 |
| 27 | 取电电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 570 |
| 28 | 设备电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 1520 |
| 29 | 设备控制线 | RVVP8*0.5 | 米 | 60 |
| 30 | 设备网线 | 超五类 | 米 | 1520 |
| 31 | 光纤 | 4芯单模铠装 | 米 | 760 |
| 32 | PE管 | φ20 | 米 | 280 |
| 33 | PE管 | φ32 | 米 | 2240 |
| 34 | 管材 | PVCφ25 | 米 | 860 |
| 35 | 镀锌钢管 | φ40 | 米 | 180 |
| 36 | 手孔 | MU5烧结普通砖和M5砂浆砌12墙，内外壁1:1.25防水砂浆抹面压光,厚10mm，现捣C20混凝土稳定垫层， 复合材料盖板底座 | 个 | 25 |
| 37 | 道闸水泥岛基础（2米） | C30砼，泥土或土质疏松基础，应在位置处挖坑，使安全岛或地基深入地面30厘米以上，必要时深入地面60厘米；混凝土基础，需根据设计的安全岛大小打下数量不等的膨胀螺栓，再准备支模，然后浇筑，最后涂刷黄黑相间油漆。详见大样图 | 个 | 1 |
| 38 | 道闸水泥岛基础（2.5米） | C30砼，泥土或土质疏松基础，应在位置处挖坑，使安全岛或地基深入地面30厘米以上，必要时深入地面60厘米；混凝土基础，需根据设计的安全岛大小打下数量不等的膨胀螺栓，再准备支模，然后浇筑，最后涂刷黄黑相间油漆。详见大样图 | 个 | 4 |
| 39 | 道闸水泥岛基础（3米） | C30砼，泥土或土质疏松基础，应在位置处挖坑，使安全岛或地基深入地面30厘米以上，必要时深入地面60厘米；混凝土基础，需根据设计的安全岛大小打下数量不等的膨胀螺栓，再准备支模，然后浇筑，最后涂刷黄黑相间油漆。详见大样图 | 个 | 1 |
| 40 | 道闸水泥岛基础（4米） | C30砼，泥土或土质疏松基础，应在位置处挖坑，使安全岛或地基深入地面30厘米以上，必要时深入地面60厘米；混凝土基础，需根据设计的安全岛大小打下数量不等的膨胀螺栓，再准备支模，然后浇筑，最后涂刷黄黑相间油漆。详见大样图 | 个 | 2 |
| 41 | 道闸水泥岛基础（5米） | C30砼，泥土或土质疏松基础，应在位置处挖坑，使安全岛或地基深入地面30厘米以上，必要时深入地面60厘米；混凝土基础，需根据设计的安全岛大小打下数量不等的膨胀螺栓，再准备支模，然后浇筑，最后涂刷黄黑相间油漆。详见大样图 | 个 | 1 |
| 42 | 防撞反光隔离柱 | 钢管警示柱道路防撞柱路桩隔离柱反光柱交通设施 | 根 | 31 |
| 43 | 3米减速带 | 橡胶加厚，3000*350*40mm，人字形凹凸处理 | 条 | 12 |
| 44 | 收费告示牌 | 铝板厚2mm，宽60cm*高120cm，带有反光膜，内容定制，含抱箍等辅材 | 个 | 22 |
| 45 | 收费告示牌立杆 | 材质：Q235B;杆型：等径圆杆；杆径：φ89；壁厚4.0mm。 杆件表层工艺：热浸锌75um；表层喷塑，颜色可选；加工工艺：见图纸 | 根 | 7 |
| 46 | 收费告示牌立杆基础 | 含立杆基础开挖（500*500*700mm）浇筑及养护及相关材料，立杆安装，路面恢复等 | 个 | 7 |
| 47 | 辅材 | 水晶头、吊牌、扎带、尾纤、波纹软管等 | 项 | 9 |
| 48 | 开挖绿化 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、植被恢复等 | 米 | 570 |
| 49 | 开挖方砖 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、路面恢复等 | 米 | 580 |
| 50 | 开挖水泥 | 开挖深度500mm,宽度300mm，包含余土外运，管沟通恢复，场地清理、混凝土回填、路面恢复等 | 米 | 200 |

(3)附表3 中心存储设备清单

| 序号 | 设备类型 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储软件 | 1、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。 2、存储对外提供登陆、认证接口，保证系统安全性。平台须配置存储的用户名和密码之后才能接入到存储系统 接入云存储的设备和用户，都需要进行必要的接入认证，以保证接入的安全性； 支持创建不同权限的用户，且不同的用户对云存储系统分配不同的读写权限；支持多用户ACL访问权限控制，支持只读，或者可读可写； 支持对存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证。 3、系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。 4、●单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡，提供公安部检测报告证明。 5、●支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中，提供公安部检测报告证明。 6、支持图形化页面对图片数据进行处理 ，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。 7、●支持指定本地视频和图片数据备份到公有云，用户可在图形化页面直接配置公有云地址，数据可按对象方式自动复制到公有云，且支持配置本地删除操作不同步到公有云，无须单独配置备份软件，提供公安部检测报告证明。 8、支持图形化页面对指定桶内存储的文件进行分类(视频、音频、图片、文档、其他)展示；支持用户通过图形化页面对指定文件进行URL分享，可设置分享文件的URL过期时间；支持图形化页面对上传文件进行标签管理，用户可以对指定的对象进行标签的设定、查询、删除操作。 9、●支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换，提供公安部检测报告证明。 10、一套存储系统同时支持 iSCSI 协议（IP-SAN）、FC 协议（FC-SAN）、NFS/CIFS 协议（NAS）、亚马逊S3协议、阿里OSS协议等异构接入第三方存储，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配、流直存方式实现视音频数据直写、存储资源池生命周期自主管理。同时支持对存储资源自动分配，当异构服务器宕机，业务和异构存储资源漂移到集群内正常异构服务器，业务不中断、数据不丢失。 | TB | 1152 |
| 2 | 存储运维软件 | 1.支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 2.支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。 3.支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息；统计信息支持以RESTful协议对接 支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台。 | 项 | 1 |
| 3 | 视频存储节点 | 1.服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，内置48块8T硬盘 2.支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 3.支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。 4.支持按照存储节点、存储卷的可用剩余容量进行业务均衡；支持云内所有节点根据负载情况自动负载均衡，系统定期进行均衡负载，自动进行系统资源分配；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡。 5.●单集群支持多CPU架构(X86架构、ARM架构)存储设备混合组网、部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化成统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡，提供公安部检测报告证明。 6.●支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中，提供公安部检测报告证明。 7.系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 8.●支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理； 支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，监测会导致硬盘故障的关键指标，通过分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测，提供公安部检测报告证明。 | 台 | 3 |
| 4 | 视频存储管理节点 | CPU：配置2颗国产化处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz； 内存：配置32G DDR4（4*8G），8根内存插槽； 硬盘：标配1个热插拔240GB SSD硬盘，2个热插拔960GB SSD硬盘， 网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口 | 台 | 2 |
| 5 | 视频存储运维节点 | CPU：配置2颗国产化处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz； 内存：配置16G DDR4（2*8G），8根内存插槽； 硬盘：标配1个热插拔480GB SSD硬盘， 网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口 | 台 | 1 |
| 6 | 存储内网交换机 | 全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：252Mpps/432Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗88W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 1 |

（4）附表4  中心网络及安全设备清单

| 序号 | 设备类型 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络安全设备 |
| 1 | 视频接入防火墙硬件 | 一、资产管理 （1）对已经准入的资产进行管理，支持修改Root根组、新增分组、新增终端、导入设备/分组、导出设备/分组、移动终端/分组、删除终端/分组、清空分组、查询分组，显示已准入终端信息。 （2）支持计算机、移动终端、网络设备、安全设备、办公设备、摄像头、网络录像机、网络电话和会议、视频管理平台、大屏矩阵控制器、物联网设备、存储设备等至少650种不同的资产接入，其中视频类资产品牌包括但不限于：海康、大华、宇视、科达、华为、中星微、汉邦高科、天地伟业、佳能、九安、奇偶科技、云天励飞、佳都科技、松下、讯舟科技、巨峰、凯聪等主流品牌和设备。物联网平台品牌包括但不限于：信锐、拓普瑞、IBM、SAP、思科、浪潮、ABB、中国移动、中国电信、华为、海信、航天云网等主流品牌和设备。 （3）列出已准入且当前处于在线状态的资产信息，包括：序号、终端名/所属分组、IP&MAC地址、终端类型、品牌/型号、状态、累计在线流量、最新速率、活跃会话数、上线时间、上次离线时间等，并支持按条件筛选查询，查看趋势图、活跃服务，执行阻断、强制下线操作。 二、准入控制 （1）根据网络应用流量特征、流量方向、IP地址（网段）、时间段为条件来设置对特定网络应用流量进行允许或阻断的自动准入规则； （2）●支持识别海康、大华、宇视、科达、华为、汉邦高科、恒思安、贝安、奥奇曼、百特嘉、佳勒仕、云视通、华信安达、天视通、视保嘉、中兴、中天凌志、安讯士、英飞拓等120种以上的监控视频类应用流量，同时还支持识别包括：物联网应用、软件更新、网络存储、在线会议、网络代理、远程控制、视频数据库、FTP、HTTP、其他网络服务以及自定义应用特征等十几大类数百种网络应用流量。（提供产品功能截图）； （3）支持对GB28181信令的识别与管控功能，可识别信令中的注册、查询、点播、控制、事件通知和分发、检索、下载等操作并可进行阻断； （4）支持对1400协议的识别与管控功能，可识别注册、注销、保活、订阅、通知、图像资源、文件资源、人脸资源、机动车资源、视频片段等常用接口并可进行阻断； （5）在旁路部署模式下，支持通过SNMP协议到三层交换机上获取到终端的真实MAC地址，同时也支持通过SNMP到锐捷、华为、华三等品牌三层交换机上设置MAC地址黑名单，进行交换机联动阻断； 三、安全防护 （1）根据控制流量方向、源IP地址（网段）、目的IP地址（网段）、应用服务、生效时间段、动作（允许or阻断）、非法访问日志开关等为条件来设置网关的安全策略； （2）针对网络应用层的FTP、PPTP、RTSP、SIP协议和端口进行配置； （3）通过定义针对ARP洪水攻击防护、扫描防护、DoS/DDos攻击防护、基于数据包的攻击防护、异常报文侦测、以及检测到攻击后的动作等手段，来防止摄像头遭受DoS/DDoS攻击； （4）通过对终端仿冒、私接、带宽超限、弱口令、开放违规端口、异常网络行为、异常协议、安全漏洞等方面的等异常网络行为进行管控。可以设置相应参数、设定执行相应的处理动作和记入告警日志； （5）●弱口令检测终端范围至少包括计算机、移动终端、网络设备、安全设备、办公设备、视频设备、物联网设备、存储设备等设备类型。（提供产品功能截图）； （6）●通知制定防病毒策略，对网络内的FTP、邮件、HTTP下载、上传中的文件进行病毒查杀、执行防护操作、记录日志。（提供产品功能截图）; 四、社会化接入 （1）●支持对场所端接入的视频设备实时播放和回放。（提供产品功能截图）； （2）●支持将大华、海康、宇视、科达等非标协议转换成国标GB/T28181-2016协议接入国标平台，实现全网共享需求。（提供产品功能截图）； （3）支持将onvif协议转换成国标GB/T 28181-2016协议接入国标平台，实现全网共享需求。 （4）通过与场所端建立VPN的方式,将场所端的视频等设备资源通过加密VPN隧道接入到平台端，可实现在平台端直接对场所端设备资源进行直接访问，同时场所端设备也可访问到平台端设备资源。 五、日志统计 （1）支持对视频网络流量监测，不用基于7层应用识别的应用流量排行，包括视频等流量； （2）支持对视频网络流量监测，可显示摄像头流量排行； （3）支持对每个物理接口的流量进行统计，以趋势图展示； （4）针对SIP、RTSP、GB/T 28181-2016等视频协议进行解析，记录的播放、回放、控制、下载等操作行为，作为事后日志查验； 最大网络层吞吐量：12Gbps； 应用层吞吐：4Gbps; 串接部署建议最大终端接入数量：1000路 旁路部署建议最大终端接入数量：5000路 网络接口：6个千兆电口，4千兆光口，4万兆光口 内存：32G 硬盘容量：2TB 机箱：2U标准机箱 | 台 | 1 |
| 2 | 视频接入防火墙硬件配件 | 4万兆光口扩展板 | 张 | 1 |
| 3 | 视频接入防火墙授权 | 视频防火墙专用3年全功能模块升级服务，支持防病毒、入侵防御、抗DOS攻击功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 互联网边界防火墙硬件 | 一、设备部署; （1）支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；部署模式切换无需重启设备。； （2）支持双机热备；支持主备模式和主主模式；支持同步配置、运行状态等；支持配置抢占模式。； （3）●支持虚拟系统，每个虚拟系统逻辑上为一个独立的系统，都有独立的系统管理员和独立的配置界面，根管理员可以对虚拟系统进行资源分配。以上参数提供相关证明截图。; 二、网络特性; （1）支持IPv4/IPv6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向NAT、NAT64等地址转换。； （2）支持基于时间段的SNAT、DNAT规则；SNAT转换地址池支持黑洞路由，支持SNAT的源端口不转换模式；DNAT-双向NAT模式支持基于地址池的源转换方式，DNAT的健康探测支持的协议TCP和ICMP；NAT66的SANT支持前缀转换方式。 （3）●聚合接口支持非负载均衡模式（Round robin/Active backup/Broadcast）和负载均衡模式（静态哈希和LACP），其中在负载均衡模式下可选择二层头部/二层和三层头部/三层和四层头部进行哈希计算选择出接口。以上参数提供相关证明截图； （4）支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目的地址、服务的策略路由，ISP路由支持联通、电信、教育网、移动等ISP服务商地址列表，并支持运营商地址自定义 （5）支持DNS代理功能。支持DNS解析动态缓存，缓存信息包括但不限于域名、CName、IP和TTL 支持IPv6/IPv4双栈；支持IPv6安全策略，包括访问控制策略、NAT策略、流量控制策略、黑名单、白名单、认证策略等 （6）支持IPv6静态路由、IPv6隧道，包括4over6、6over4等隧道模式; 三、安全防护; （1）支持一体化安全策略：可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；支持图形化整体策略展示效果。 （2）●系统预定义超过11000条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息。以上参数提供相关证明截图。 （3）支持自定义IPS特征，至少支持TCP、UDP、ICMP、HTTP等协议自定义入侵攻击特征；支持设置检测方向，包括双向、客户端方向和服务端方向；支持自定义选择级别。 （4）系统定义最大超过800万条主流病毒检测规则。 （5）支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议中传输的文件进行检测（包括上传和下载方向），用户可以选择开启其中的任何一个或者多个，可以配置每个协议的处理动作（告警/阻断）； （6）支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒；支持检测ZIP类型的压缩文件，支持自定义压缩文件大小限制以及解压缩层数。 （7）支持病毒排除设置，支持基于病毒文件名设置病毒白名单。 （8）●支持独立的Web防护模块，系统定义超过4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。以上参数提供相关证明截图 （9）支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP协议的弱密码防护，支持预定义弱密码规则和自定义弱密码防护。 （10）支持SMTP、IMAP、POP3、FTP、Telnet、HTTP、MYSQL、SMB、MSSQL、RLOGIN、POSTGRESQL、ORACLE协议的暴力破解侦查和访问控制，并支持用户根据实际场景修改频率阈值。； （11）●安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。以上参数提供相关证明截图 四、运维管理 （1）●提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。以上参数提供相关证明截图。 （2）●系统管理员登录认证支持密码和手机APP令牌的双因子认证。以上参数提供相关证明截图。 （3）支持SNMPv1、v2、v3版本Web管理界面支持Ping、Traceroute、HTTP(S)诊断工具，可支持基于接口、流量方向、协议、IP地址进行网络抓包，并支持抓慢即停和循环覆盖两种抓包方式，可保存至少最新的10个抓包文件。 （4）支持系统升级失败自动回滚。 （5）支持手动和自定义周期系统配置自动备份。 最大网络层吞吐量：2Gbps； 最大并发连接数：100万； 每秒新建连接数：3.5万; 网络接口：6个千兆电口，4千兆光口，2个扩展槽 硬盘容量：2TB 机箱：1U标准机箱 | 台 | 1 |
| 5 | 互联网边界防火墙授权 | 下一代防火墙专用3年功能模块升级服务，支持入侵防御、病毒防护、上网行为管理、带宽管理功能。 | 套 | 1 |
| 6 | 日志审计分析终端 | 一、功能扩展 （1）●采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发。（需提供相关截图证明）。 （2）支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能。Kafka收发支持SSL加密。 （3）支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。 （4）支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导。 （5）支持的设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)、Juniper、联想网御/网御神州、F5、华为、H3C、微软、绿盟、飞塔(Fortinet)、Foundry、天融信、启明星辰、天网、趋势、东软、Nokia、CheckPoint、Hillstone(山石)、安恒信息、珠海伟思、BEA、中国电信、安氏、帕拉迪、APC、Arbor、Clam、戴尔（Dell）、Digium等。 二、日志收集 （1）支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 （2）●支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息（需提供相关截图证明）。 三、日志分析 （1）●具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件（提供相关截图证明）。 （2）内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为6大类50+子类的安全分析场景。 12.●三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件（提供第三方权威机构检测报告证明）。 （3）支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问。 （4）支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询。 支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 （5）支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况。 （6）●通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息（提供第三方权威机构检测报告证明）。 （7）●资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息（提供第三方权威机构检测报告证明）。 标配： 标准1U硬件 日志处理峰值能力EPS：2000条/秒 网口：千兆电口*6（包含管理口*1+HA口*1+业务口*4）+千兆光口*4（含2个千兆SFP多模光模块） 内存：16G（16G*1） 硬盘：4T机械硬盘 电源：双电源 | 台 | 1 |
| 7 | 主机安全防护系统软件 | 一、全网风险可视 （1）支持展示当前待处理的高危风险信息，包括弱口令、待处理病毒、待处理漏洞数据，支持一键跳转到对应处理页面。； （2）支持控制台动态更新显示全网终端安全状态分布，包括：终端总数、在线终端数、防护中终端数、异常设备数。 （3）支持查看当前安全防护信息数据，包括渗透追踪防护、勒索深度防护、病毒实时防护、系统登录防护、Web请求防护。 （4）支持查看当前TOP 5风险资产、TOP 5威胁IP、TOP 5威胁区域。支持实时查看当前安全动态。 二、性能监控 （1）支持监控CPU使用率、内存占用率、磁盘读写以及上下行流量。 （2）●支持对CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断。（提供产品功能截图） （3）支持网络通信实时监控。支持检测异常登录等账户安全事件； 三、高级威胁防御 （1）●支持对本机的扩展行为（信息收集、权限提升）进行监测，防止提权行为和信息泄露。（提供产品功能截图） （2）识别渗透过程中的隧道代理（端口映射、端口转发、内网代理），可阻断隧道代理搭建行为。 （3）对失陷后主机远控持久化行为进行检测（反弹Shell、远程控制），可阻断远控。 （4）对内网的恶意攻击行为进行识别（漏洞利用、横向移动），可阻断恶意探测行为。 （5）可对渗透的收尾阶段的数据清除行为进行识别和阻断。基于弱口令库与自定义弱口令字典，实现对弱口令的识别检测； 四、防病毒 （1）●支持设置多种扫描模式包括极速模式、低资源占用模式，且低资源占用模式可自定义CPU使用率。（提供产品功能截图） （2）支持对资产进行快速扫描、全盘扫描、自定义扫描，并对病毒扫描结果进行导出。 （3）支持从资产视角和病毒视角展示病毒查杀概况，并对病毒进行处理。 （4）支持多引擎设置，包括默认引擎、深度扫描引擎。 支持对压缩包扫描及压缩级层进行设置，默认9层深度。 （5）支持对文件扫描进行跳过，默认50MB以上文件进行跳过。 （6）支持自定义病毒处理方式，包括自动处理、记录、删除。优先对病毒文件进行修复，并将修复前的病毒文件进行备份。 （7）支持对顽固流行病毒进行智能拦截。 （8）针对Windows系统，提供内核级的数据防护能力，保护文件不被恶意修改、加密等，可自定义配置保护的文件及目录，支持设置例外进程。 （9）提供专门的勒索风险评估功能。 提供专门的针对已知勒索病毒的防御引擎，并提供功能开关项。对于已知勒索病毒确保进程无法启动。 （10）提供专门的针对未知勒索病毒的防御引擎，并提供功能开关项。对于未知勒索病毒确保无法加密。同时支持白名单设置。 （11）提供专门的挖矿风险评估工具。 （12）提供专门的挖矿实时防御工具，并提供功能开关。 （13）支持病毒立即处理，对于无法普通隔离的病毒文件进行处理并加入隔离区，或动态移动到信任区。 | 套 | 1 |
| 8 | 入侵检测系统 | 一、综合功能 （1）支持检测WEB攻击、远程控制、WEB后门访问、SMB远程溢出攻击、弱口令、拒绝服务攻击、暗链、隧道通信、扫描行为、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、漏洞利用等风险。 （2）支持域名白名单、IP白名单、IDS规则白名单的配置，IP白名单可支持IP与引擎类型组合，IDS规则白名单可支持IP与规则ID类型组合。 （3）支持私网IP地址或网段的地理位置配置，在风险信息中按实际配置数据，展示对应IP地址的地理位置信息。 （4）支持对FTP、IMAP、SMTP、POP3、TELNET、HTTP、REDIS、MQTT、PGSQL、DMDB、GBASE、KINGBASE、AFP、MYSQL、TIDB、DB2、MSSQL、MEMCACHE等协议的弱口令检测。 （5）支持自定义启用/禁用扫描行为模型；并支持自定义配置模型统计周期、访问次数等参数。 （6）●支持自动对系统告警事件降噪收敛处理，以基于实体的事件分类方式，将TOP30异常客户端IP、安全事件发生次数用不同颜色柱状图排序展示，可一键下钻查看原始告警数量及攻击状态；导出报表支持的枚举信息至少包含客户端IP、服务端IP、成功次数、不同风险级别次数、事件次数、事件名称、首次发生时间、最近发生时间等。（提供产品功能截图） （7）●支持情报视角分析，从命中情报和威胁家族两个纬度进行详细分析展示。命中情报分析可快速获悉威胁家族命中情报TOP10、黑客组织命中情报TOP10，支持列表枚举命中情报、风险等级、情报分类、影响主机数、命中次数等。威胁家族分析可快速获悉威胁情报告警趋势和威胁情报事件命中排行TOP10，支持列表枚举事件名称、失陷主机数、最初时间、最后事件相关信息。（提供产品功能截图） 二、Web攻击检测 （1）支持自定义防火墙阻断时长，并展示最新联动状态、状态更新时间。 (2)支持自定义添加防火墙阻断IP白名单。 (3)●支持查看阻断信息，阻断信息包括阻断IP、阻断开始时间、阻断结束时间、阻断状态等。（提供产品功能截图） (4)支持将分析到的SMB远程溢出攻击、扫描行为、Web后门访问、暴力破解、挖矿、远控工具利用等同步到防火墙，实现NTA深度威胁分析与防火墙联动阻断。 （5）●支持流量统计，且流量统计支持查看各网口流量和Agent流量，支持查看1个月内流量情况（提供产品功能截图） 三、管理功能 （1）●支持一键登录排错平台，对系统进行深度配置和排错，支持一键检测故障、配置核对、表分区检查、表检测、同步验证、信息收集等功能。（提供产品功能截图） （2）支持在页面实时查看物理内存、共享内存、硬盘分区、硬盘I/O、监听端口、内存占用TOP10进程、CPU占用TOP10进程，无需登录后台，提高设备安全性。 四、日志和报表功能 （1）●审计数据保留策略应至少满足天数和百分比两个控制参数，支持web界面可配置，且恢复数据不影响正常的审计功能。对审计日志可自动备份并加密，必须导入设备才能进行恢复查看，并可自动释放磁盘空间。（提供产品功能截图） （2）支持自定义开启跨三层MAC地址获取，开启后将定时从交换机获取ARP地址表，能够获取IP和MAC地址之间的真实关联关系；支持真实MAC地址可自行替换风险告警中的MAC地址，并支持外送至大数据平台。 机箱高度：2U 标配网口：8*千兆业务电口，4*千兆业务光口 内存：16G 硬盘容量：2T USB口：USB3.0口*1 ，USB2.0口*2 串口：RJ45口*1 电源：1+1电源；芯片+操作系统：兆芯E6780A+银河麒麟；整机吞吐量≥1.5Gbps，要求信创名录内。 | 台 | 1 |
| 9 | 数据库审计 | （1）支持MongoDB、HBase、Hive、Redis、Elasticsearch、Cassandra、HDFS、Impala、Graphbase、Greenplum、Spark SQL、SSDB、ArangoDB、Neo4j、OrientDB 等数据库的审计； （2）●支持分布式部署，管理中心可实现一键批量升级所有节点、统一查询；（需提供功能截图） （3）支持TBase、TDSQL-C（MySQL版及PostgreSQL版）、MAX COMPUTE等协议的审计； （4）支持在双向审计场景下根据以往审计命中情况设置结果集存储策略，支持设置保存行数与最大保存长度; （5）●产品具有内置规则，规则类型有SQL注入、账号安全、数据泄露和违规操作等，并可依据规则进行邮件告警，要求提供产品功能截图，并提供国家权威检测机构（公安部安全与警用电子产品质量检测中心）的检测报告 （6）支持安全规则遍历匹配，针对某个操作，将全部安全规则进行匹配，并返回所有匹配的告警结果； （7）●支持内置安全规则通过规则包进行单独升级，需提供产品功能截图，并提供国家权威检测机构（公安部安全与警用电子产品质量检测中心）的检测报告； （8）支持在审计日志中一键添加过滤规则，支持在告警规则中一键添加信任规则或规则白名单； （9）支持在审计页面直接升级或回退已安装在数据库服务器上的Agent，显示相应的升级/回退进度和结果，且升级或回退不需要输入数据库服务器的账号、密码； (10)●可监控Agent的转发速率，以及Agent所在数据库服务器的CPU、内存利用率，并可设置CPU、内存利用率的上限阈值，超阈值时Agent将自动停止转发数据，需提供功能截图，提供国家权威检测机构（公安部安全与警用电子产品质量检测中心）的检测报告； (11)支持管理中心和审计节点手工同步配置信息； (12)●内置运维终端，可实现日志查看与下载、监控日志、设备状态检测、查看系统资源使用、查看共享内存使用、查看Kafka消费情况、执行SQL语句、执行常用命令、特权运维等；（需提供功能截图） (13)●支持一种丢包环境下提升TDS协议解析正确率的方法（提供第三方权威机构证明） 性能要求： 支持的数据库实例个数：12；审计性能：峰值SQL处理能力≥10000条/秒；硬件最大吞吐量1000Mbps；双向审计数据库流量100Mbps；标配日志存储数20亿条； 审计日志检索能力≥1500万条/秒。 硬件要求： 1U机架式；内置交流单电源；处理器4核4线程；系统采用中标麒麟V7；内存≥16GB，硬盘≥2TB；管理网口：千兆电口*2（admin口*1，HA口*1）工作网口：千兆电口*4，千兆光口*4；要求信创名录内。 | 台 | 1 |
| 中心网络设备 |
| 1 | 汇聚交换机 | 1.●S5560X-30C-EI L3以太网交换机主机24个100/1000BASE-X SFP端口（其中8个10/100/1000BASE-T combo电口），4个1/10GE SFP+端口，1个端口扩展槽位，2个风扇模块槽位，2个电源模块槽位;性能：交换容量：756Gbps，转发率≥252Mpps（以投标产品厂商官网最小值为准）； 2.●支持VXLAN (Virtual Extensible LAN，虚拟扩展局域网)； 3.表项规格：MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K； 4.●端口：48个100/1000 BASE-X SFP端口，4个1/10GE SFP+口，固化电源、风扇； 5.支持IRF2横向虚拟化（≥9台设备，最大堆叠带宽≥160G）； 6.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 7.可靠性：支持VRRP v2/v3； 8.支持M-LAG（MultichassisLinkAggregationGroup）跨设备链路聚合技术(原DRNI技术)； 9.●支持端口≥10KV防雷功能； 10.●支持有线无线一体化：为满足无线管理需求，可集成无线控制功能； 11.●支持OpenFlow 1.3标准；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 12.●业务扩展性：支持FW，IPS、负载均衡等模块插卡； 13.支持Telemetry技术，可将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验； 14.●支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； 15.●支持IRF3.1（Intelligent Resilient Framework 3.1）纵向虚拟化技术，通过802.1BR技术将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备； 16.支持MPLS VPN、VPLS、VLL，支持MPLS TE*； 17.支持本地和远程端口镜像，支持N:4端口镜像，支持ERSPAN； 18.●要求提供中国泰尔实验室检测报告并加盖厂商公章或项目授权专用章； 19.●要求设备厂商提供软件研发能力、项目管理能力和方案交付能力等均已达到较高的优化管理等级的CMMI5证书 20.●为保证投标产品厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力，具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性；产品生产厂商须成为国家信息安全漏洞共享平台（CNNVD）技术支撑单位和中国国家信息安全漏洞库（CNVD）技术组成员，要求提供证书复印件并加盖公章或项目授权专用； 21.●为保障项目稳定部署及后续高效维保要求设备厂商提供有效售后服务体系完善程度认证7星级或以上证书和全国商品售后服务达标认证五星级或以上证书相关有效资料加盖公章或项目授权专用章； 22.本次实配：双电源，双风扇； | 台 | 2 |
| 2 | 核心交换机 | 1.●性能：交换容量:38.4Tbps/168Tbps，包转发率:7200Mpps/36000Mpps； 2.主控板槽位数≤2个，业务板槽位数≤2个； 3.支持冗余电源，各组件均支持热插拔功能； 4.●主控板：支持固化万兆光口≥12个，支持固化千兆光口≥24个，支持固化千兆电口≥24个； 5.●业务板：单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，并提供官网链接证明； 6.●表项规格：MAC地址≥64K，ARP≥16K，ACL≥4K，路由表≥8K； 7.支持802.3ad（动态链路聚合）、静态链路聚合和跨板链路聚合端口，聚合组数≥128组，每组成员≥8个； 8.●支持IRF2虚拟化； 9.支持802.1Q VLAN； 10.支持端口镜像和流镜像； 11.支持端口隔离； 12.支持STP/RSTP/MSTP； 13.支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6，支持IPv4和IPv6双协议栈； 14.支持VRRPv3，支持RRPP； 15.●支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等，实现各协议的快速故障检测机制，故障检测时间小于50ms； 16.支持标准和扩展ACL、Ingress/Egress 双向ACL、VLAN ACL、全局ACL； 17.●支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 18.支持PVST+； 19.支持Smart Link； 20.●支持EAD； 21.支持IP+MAC+PORT+VLAN的绑定； 22.支持MPLS，VPLS，MCE； 23.支持uRPF； 24.●支持热补丁功能，可在线进行补丁升级； 25.支持SNMP v1/v2/v3； 26.支持SFlow流量统计； 27.支持电源智能管理，支持802.3az高效节能以太网； 28.支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎、背板、芯片和存储等关键元器件进行检测； 29.●工作海拔高度：-60m～5000m； 30.●设备高度不超过4U； 31.外形尺寸：436×420×175mm（宽*深*高）； 32.配置：主机+双引擎（包含24端口千兆光+24端口千兆电+8端口万兆光），双电源； 33.●提供进网许可证； 34.●提供信息产业部审查认可的国家权威机构出具的检验报告； 35.●要求设备厂商提供软件研发能力、项目管理能力和方案交付能力等均已达到较高的优化管理等级的CMMI5证书 本次配置：主机+24千电4万光引擎+24千光4万光引擎+2个300W电源 | 台 | 2 |

附表5 平台软硬件环境清单

| 序号 | 设备类型 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗国产C86架构处理器，支持超线程技术和睿频技术，单颗CPU物理核心数≥16核、主频≥2.5GHz、末级缓存容量≥32MB、线程数≥32、热设计功耗≥135W、支持内存的最高速率≥2666MHz、通道数≥4、位宽≥64位； 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽 硬盘：配置4块1.2T 10K SAS盘 阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5) PCIE扩展：支持5个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：最大33千克（含导轨） ●符合安全等保可信计算要求，选用芯片集成可信密码模块，并提供二级以上认证证书； ●可支持TCM\TPM安全模块，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密；以上提供功能证明截图 ●支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障；提供截图证明 | 台 | 2 |
| 2 | 停车运营平台服务器 | HG7265(24核2.2GHz)×2/128GB DDR4/600G SAS×2（RAID_1）+240G SSD+960G SSD×2（RAID_1）+4T SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2（含光模块）/800W(1+1)/2U 产品特性： 云计算服务器可搭载云计算软件、分布式数据存储软件，打通授权，有效降低用户的IT基础设施建设成本，提升IT系统构建及管理效率，保证用户的数据安全，方便企业快速部署，云化管理。可根据实际安防业务场景特点分配相应资源需求，优化硬件配置，满足省市级、区县、社区、乡镇、地铁站等多场景视频监控下的基础设施资源。 硬件规格： 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗国产C86架构处理器，支持超线程技术和睿频技术，单颗CPU物理核心数≥24核、主频≥2.2GHz、末级缓存容量≥64MB、线程数≥48、热设计功耗≥180W、支持内存的最高速率≥2666MHz、通道数≥8、位宽≥64位； 内存：配置128G DDR4，32根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，1块240G 2.5寸 SSD硬盘，2块960G 2.5寸 SSD硬盘，2块4T 7.2K SATA硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：最大可支持10个PCIe扩展插槽； 网口：配置2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块）； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 ●符合安全等保可信计算要求，选用芯片集成可信密码模块，并提供二级以上认证证书； ●可支持TCM\TPM安全模块，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密；以上提供功能证明截图 ●支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障；提供截图证明 | 台 | 3 |
| 3 | 停车数据汇聚分析服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗国产C86架构处理器，支持超线程技术和睿频技术，单颗CPU物理核心数≥16核、主频≥2.5GHz、末级缓存容量≥32MB、线程数≥32、热设计功耗≥135W、支持内存的最高速率≥2666MHz、通道数≥4、位宽≥64位； 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽 硬盘：配置4块1.2T 10K SAS盘 阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5) PCIE扩展：支持5个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 ●符合安全等保可信计算要求，选用芯片集成可信密码模块，并提供二级以上认证证书； ●可支持TCM\TPM安全模块，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密；以上提供功能证明截图 ●支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障；提供截图证明 | 台 | 2 |
| 4 | 停车运维平台服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗国产C86架构处理器，支持超线程技术和睿频技术，单颗CPU物理核心数≥24核、主频≥2.2GHz、末级缓存容量≥64MB、线程数≥48、热设计功耗≥180W、支持内存的最高速率≥2666MHz、通道数≥8、位宽≥64位； 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘； 阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口，另加配2个万兆光口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 ●符合安全等保可信计算要求，选用芯片集成可信密码模块，并提供二级以上认证证书； ●可支持TCM\TPM安全模块，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密；以上提供功能证明截图 ●支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障；提供截图证明 | 台 | 1 |
| 5 | 数据库管理系统 | 1.支持严格的 ACID 特性、结合多核架构的极致性能、行业最高的安全标准，以及完备的高可用方案，并提供可覆盖迁移、开发及运维管理全使用周期的智能便捷工具。 2.产品支持局部索引 partial Indexes，支持创建不同于数据 collate 的索引、支持 BRIN 索引、支持 BLOOM索引、支持like 变量表达式索引;支持J功能。 3.支持jieba、zhparser等多种分词算法，且 jiebazhparser 算法均支持 utf-8及 gbk 编码进行分词。 4.提供多种开发接口及技术框架，包括:NET(NDPEf6、EFCORE)、OTL、Golang、JAVA(JDBC、HibernateMybatis-pluS)、ESOL、NODEIS、OCI、OCCI、ODBCPHP、Python(Python2、Python3、SQLAlchemy、Django)、oT、Ruby. 5.产品支持 RANGE 数据类型、支持表继承、支持Listen、支持 Notify、支持混合分区等功能，分区表支持主键、外键、索引、触发器。 6.产品兼容 postgis 空间数据引擎相关组件，支持对地理数据的存储，支持栅格数据和栅格/矢量分析、允许在共享的边界上处理对象，支持3D和4D索引。 7.●产品支持数据库迁移评估，数据库评估平均每分钟可以处理 13000个以上数据库对象，平均每分钟可以处理 170000 行以上代码,提供第三方权威机构证明。 8.●产品满足安全数据库产品密码检测准则、通过网络关键设备和网络安全专用产品安全认证，提供第三方权威机构证明。 9.●支持应用 SQL迁移评估，支持应用 SQL采集及迁移评估，并提供评估报告，支持 Oracle、SQLServerDB2、MysqISQL数据库，提供第三方权威机构证明 | 套 | 3 |
| 6 | 数据库读写分离集群软件 | 1.与数据库同品牌。 2.●支持一键自动部署集群、一键修改集群配置、一键修改集群密码，支持集群使用自带arping,支持JDBC透明读写分离功能。提供第三方测试报告。 3.●支持集群上云、支持集群K8S部署。提供第三方测试报告。 4.数据库集群支持读写分离，数据零丢失，支持主备集群，支持数据零丢失，即主库故障，备库自动切换为主库，且数据与原主库数据一致；支持通过守护进程将故障节点重新启动并自动加入集群，且历史数据自动同步。 5.支持在国产硬件平台下，部署一主八备读写分离集群，进行7X24小时稳定性测试，测试期间运行稳定，无故障率100%。 | 套 | 1 |
| 7 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 | 银河麒麟服务器操作系统V10永久授权，含三年质保 | 套 | 4 |
| 8 | 服务器虚拟化软件 | 1、支持在虚拟机和物理服务器上创建容器集群，创建时支持设置集群的节点数、网络、镜像、存储、机型等参数。 2、支持集群增加、删除节点。 3、支持查看集群的各类信息，包括：集群名称、节点数、配置等信息；支持集群内增加和删除节点。 4、支持标签管理，支持容器调度的亲和性和反亲和性。 5、支持通过控制台登录节点。 6、支持容器镜像的管理，包括镜像的上传、查询和删除。 7、支持命名空间的管理，对集群资源进行（ CPU 、内存、 GPU 等）逻辑划分及限制，所有应用都定义在命名空间中，应用能使用的资源不能超过命名空间的资源配额限制。 8、支持自定义部署文件的制作和上传。 9、支持容器应用管理，包括应用的部署、删除、修改和升级；支持应用实例的伸缩。 10、支持在线负载均衡服务，支持流量分发消除单点故障。 11、●支持自定义helm模板，可将多个组件的chart编排为一个产品包，产品包支持一键部署、升级、回滚和卸载提供公安部检测报告证明。 12、●支持工作负载和service的浮动IP功能，为工作负载中的pod分配固定IP，IP数量可随工作负载中pod实例数量动态变更，在k8s集群外部可通过IP地址访问到pod提供公安部检测报告证明。 13、●支持智能DNS，在多网域环境中，使用一个域名可根据访问来源解析出不同的ip地址。提供公安部检测报告证明。 14、支持pod基于节点网络带宽进行调度，当工作节点流量达到网卡带宽阈值时，pod将优先调度到其他节点。 15、支持自定义弹性伸缩，支持按应用或组件设置伸缩规则。 | 项 | 1 |

## （6）附表6视频平台功能清单

| 序号 | 模块（一级） | 子系统/模块名称（二级） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基础模块 | 基础模块 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 | 套 | 1 |
| 2 | 视频监控点位授权 | 实时预览 | 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； | 路 | 500 |
|  |  |  | 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； |  |  |
|  |  |  | 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； |  |  |
|  |  |  | 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； |  |  |
|  |  |  | 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； |  |  |
|  |  | 录像回放 | 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； |  |  |
|  |  |  | 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； |  |  |
|  |  | 视频上墙 | 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； |  |  |
|  |  |  | 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； |  |  |
|  |  | 视频事件 | 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； |  |  |
| 3 | 视频联网 |  | 视频联网应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 | 路 | 500 |
|  |  |  | 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； |  |  |
|  |  |  | 2、支持资源同步能力； |  |  |
|  |  |  | 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； |  |  |
|  |  |  | 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； |  |  |
|  |  |  | 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； |  |  |
|  |  |  | 6、国产化适配 |  |  |

（7）附表7 停车运营平台功能清单

| 序号 | 模块（一级） | 子系统/模块名称（二级） | 子系统/模块名称（三级） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营中心 | 停车运营概况 |  | 1、展示运营商下资源总览，包括：道路停车点数量、总泊位数量、空余泊位数、泊位占用率，场库停车场数量、车道数量、总泊位数量、空余泊位数、泊位占用率； 2、展示运营商下收入数据，包括：今日收款、今日退款、今日欠费，今日收款类型分布、今日收款来源分布； 3、展示运营商近30日收款变化趋势图，包括临停收款趋势、包期收款趋势、优惠券收款趋势； 4、按单个停车场查看其总泊位数量、空余泊位数量，泊位占用率、今日收款、今日退款、今日欠费、今日收款类型、今日收款来源、近30日收款变化趋势、当日出入车流量变化趋势、近30日泊位利用率变化趋势、近30日泊位周转率变化趋势。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 充电运营概况 |  | 1、地图显示充电站所在位置，点击站点图标展示站点详情；按日、周、月时间统计运营商下充电订单数据，以柱状图形式展示充电电量、充电时长、充电金额、充电订单数量； 2、统计展示充电站/桩/枪的数量以及不同类型的占比和半年内的增长趋势； 3、统计展示当前用户/商户规模及当日注册的用户和用户类型及增长趋势。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 车场管理 | 停车场库 | 用于对场库停车场进行添加、修改、查看、删除等管理。 支持远程控制停车场的道闸设备，进行一键常开或一键关闸。 | 项 | 1 |
| 4 |  |  |  | 1、查询各个车道对应的二维码； 2、识别车道二维码，确认二维码所属车道； 3、编辑车道二维码，修改所属停车场、出入口名称、车道名称等信息； 4、为车道绑定二维码； 5、支持远程控制车道的道闸设备，进行一键常开或一键关闸。 |  |  |
| 5 |  |  |  | 用于展示平台对道闸设备远程控制的操作记录。 |  |  |
| 6 |  |  | 道路泊位 | 用于对路边停车点进行添加、修改、查看、删除等管理。 |  |  |
| 7 |  |  |  | 用于对路边停车点的道路泊位进行添加、修改、查看、删除等管理。 |  |  |
| 8 |  |  | 收费配置 | 用于对路边停车的收费规则进行配置管理。 支持按车辆类型（大型车、小型车、其他）配置不同收费规则； 支持更多类型的规则配置，可按单位时段、按次、日夜分时、停车总时长、不收费等方式； 可在线验证已配置的收费规则是否正确。 |  |  |
| 9 |  |  |  | 针对假期类型（正常工作日、小长假、长假）单独配置收费规则。 |  |  |
| 10 |  |  |  | 用于对运营商线上支付收款账户进行配置管理。 支持每个停车场配置不同的收款账户； 支持根据收款账户查看其关联的停车场； 支持根据停车场查看其关联的收款账户。 |  |  |
| 11 |  |  |  | 用于对无感支付服务相关参数进行配置。 支持微信、支付宝无感支付收款账号配置； 支持各个场库无感支付收款账号配置，并限定优先级。 |  |  |
| 12 |  |  |  | 支持配置特殊免费时段，该时段驶离的车辆不收取停车费。 |  |  |
| 13 |  |  | 片区管理 | 支持对停车区域进行管理，支持省、市、区三级默认区域，以及第四级区域的自定义。 |  |  |
| 14 |  | 电站管理 | 充电站管理 | 用于维护充电站信息，包括充电站的名称、位置、所属环境、营业时间等信息。 | 项 | 1 |
| 15 |  |  | 收费配置 | 1、维护充电的收费规则，包括尖峰平谷各时段的电费、服务费、充电停车优惠的规则； 2、支持将收费规则分配到指定的充电站。 |  |  |
| 16 |  |  |  | 1、支持配置充电站运营单位的收款账号； 2、支持为各个的充电站配置收款账号。 |  |  |
| 17 |  |  |  | 1、支持新能源车位的占桩费规则配置，当车位被非新能源车占用时，会计算并收取占桩费； 2、支持配置按次计费还是按单位时间计费； 3、支持配置免费占用时长； 4、支持配置是否需缴清历史占用费。 |  |  |
| 18 |  | 特定车辆 | 导入车辆 | 将车牌与手机号做绑定，用于路边欠费车辆催缴时给车牌绑定的手机号发催缴短信。 | 项 | 1 |
| 19 |  |  | 白名单管理 | 用于将某些车辆加入白名单，在白名单有效期内该车辆可免费自由进出停车场。 |  |  |
| 20 |  |  |  | 用于将某些企业加入白名单，该类企业名下的所有车辆均可享受免费自由进出的授权。 |  |  |
| 21 |  |  | 黑名单管理 | 用于将某些车辆加入黑名单，在黑名单有效时间内该车辆将不能自由进出停车场。 |  |  |
| 22 |  |  |  | 黑名单车辆停入泊位后，支持在平台进行告警提示，也支持短信通知指定用户，从而快速掌握黑名单车辆动向。 |  |  |
| 23 |  |  | 残疾车管理 | 用于管理残疾车辆信息。 支持平台主动录入残疾车辆的车牌号、手机号、身份证号、行驶证图片、残疾证图片等信息； 支持对车主提交的申请进行人工审核，审核通过后自动录入相关信息。 |  |  |
| 24 |  |  |  | 用于对残疾车辆配置优惠规则。 支持残疾车辆临时停放时享受金额折扣和时长减免优惠； 支持残疾车辆办理包期时享受金额折扣优惠。 |  |  |
| 25 |  |  | 特殊车牌配置 | 用于设置特殊车牌的范围，范围内的车辆停车时将不收费。 |  |  |
| 26 |  | 客户管理 | 车主类型管理 | 支持对特定类型的车主进行管理，可使其享受到专属优惠，包括赠送免费停车时长和指定包期优惠。 支持配置车主类型的审核要求，包括是否需要审核，审核资料类型、审核资料数量等。 | 项 | 1 |
| 27 |  |  | 车主登记审核 | 1、支持车主在移动端提交车主类型的登记申请，并上传相关的审核资料； 2、支持平台对车主的登记申请进行审核。 |  |  |
| 28 |  |  | 车主管理 | 用于查看平台里已注册的车主用户信息。 |  |  |
| 29 |  |  | 充电卡管理 | 1、支持添加、删除充电卡，并将充电卡与车主账户进行绑定； 2、支持对充电卡进行绑定/解绑、冻结/解冻、重置密码操作。 |  |  |
| 30 |  |  | VIP类型管理 | 支持自定义VIP类型，并设置VIP的电费优惠和服务费优惠。 |  |  |
| 31 |  |  | 可充电白名单管理 | 支持添加充电白名单，可配置新能源车位，使其仅为白名单车辆提供充电。 |  |  |
| 32 |  |  | VIN码管理 | 支持对车辆VIN码进行管理，包括手机号、车牌号、行驶证等信息。 车主对车辆进行插枪充电时，可以选择VIN码充电方式，无需扫码或刷卡，即可直接启动充电。 |  |  |
| 33 |  | 停车记录 | 停车订单 | 1、查看停车订单记录，包括所有在停、已完成及作废的停车订单； 2、可对正在停车的订单进行作废、申诉。 | 项 | 1 |
| 34 |  |  | 在停车辆 | 支持查看当前在停车辆的信息，可查看在停车辆的订单详情，可对在停车辆进行作废、申诉、手动出场。 支持按照临时车、包期车、白名单车辆、黑名单车辆的类型展示在停车辆数。 支持按照1天以上、3天以上、5天以上、7天以上、10天以上、30天以上的时间条件，展示长时停车的僵尸车数量。 |  |  |
| 35 |  |  | 过车记录 | 查看出入车记录，包括入车记录和出车记录。 |  |  |
| 36 |  |  | 过车分析 | 用于展示异常通行的车辆数据，包括入车异常和出车异常。 |  |  |
| 37 |  |  |  | 用于展示频繁进出的车辆数据，可统计车辆的频繁进出次数和具体时间。 |  |  |
| 38 |  | 充电记录 | 充电订单 | 1、支持查询车辆的充电记录； 2、可查看每条充电记录相关的充电站、充电量和时间信息、收费信息、退款信息、发票信息、申诉信息等。 | 项 | 1 |
| 39 |  |  | 在充车辆 | 1、支持查询正在充电车辆的充电记录； 2、可查看每条充电记录相关的充电站、充电量和时间信息； 3、支持远程控制结束充电。 |  |  |
| 40 |  |  | 预约充电记录 | 1、支持查看车辆的预约充电记录； 2、可查看每条预约充电记录相关的充电站、充电枪、预约起止时间、充电方式、目标数值、预约发起端、预约时间等信息。 |  |  |
| 41 |  |  | 占桩记录 | 1、支持查看新能源充电桩被占用的明细记录； 2、可查看每条占桩记录相关的充电站、充电枪、车牌号、占用起止时间、占用时长、占桩费、缴费状态等信息。 |  |  |
| 42 |  | 运营报表 | 欠费分析 | 提供按停车点维度进行统计的实时欠费数据报表； 支持按区域维度、全部或单个停车点维度进行查看； 可查看欠费金额分布和欠费笔数分布统计图表； 统计查询的日期区间可进行设置; 可设置展示欠费金额或者欠费笔数； | 项 | 1 |
| 43 |  |  |  | 提供按天进行统计的欠费订单补缴情况分析报表； 支持按日月年时间维度进行查看； 可按补缴金额、补缴笔数或补缴占比查看统计周期内补缴情况随时间变化趋势图； 可对补缴情况统计表格设置按金额、笔数或者占比进行展示查看。 |  |  |
| 44 |  |  | 优惠分析 | 提供对运营商创建的停车优惠券的优惠分析报表； 支持按日月年时间维度、优惠券类型维度、全部或单个优惠券维度进行查看； 可按优惠券类型查看各优惠券类型优惠金额、领用使用张数或领用使用人数图； 可查看优惠金额、领用使用张数或领用使用人数随时间变化趋势图。 |  |  |
| 45 |  |  | 包期分析 | 提供按停车点维度统计的包期分析报表； 支持按按日月年时间维度，全部或单个停车点维度进行查看； 可按停车点名称查看包期车位数、已包期数、包期金额、退款包期数、退款金额、包期规则金额等信息。 |  |  |
| 46 |  |  | 车场分析 | 提供按停车点维度统计的停车指标报表； 支持按日月年时间维度、停车点类型维度、管理区域维度、全部或单个停车点维度进行查看； 停车指标数据包括：泊位数、订单数、周转率、有效周转率、利用率、入车流量、出车流量、本地车辆数、外地车辆数。 |  |  |
| 47 |  |  |  | 提供按泊位维度统计的泊位应收报表； 支持按日月年时间维度、停车点类型维度、管理区域维度、全部或单个泊位号维度进行查看。 |  |  |
| 48 |  |  |  | 提供按停车点维度统计的按时泊位占用率报表； 支持按日月年时间维度、停车点类型维度、管理区域维度、全部或单个停车点维度进行查看； 可查看24小时泊位占用率变化趋势图。 |  |  |
| 49 |  |  | 车主分析 | 提供车主停车订单中有发起账单申诉的申诉率的分析报表； 支持按日月年时间维度查看； 可查看统计周期内账单申诉率随时间变化趋势图。 |  |  |
| 50 |  |  |  | 提供车主通过车主端发起的申诉及意见反馈的统计分析； 支持按日月年时间维度查看； 客诉类型包括：账单申诉、包期咨询； 可查看统计周期内客诉率随时间变化趋势图； 可查看各客诉类型分布图。 |  |  |
| 51 |  |  |  | 提供运营商对车主通过各种车主端应用进行注册的注册情况统计； 支持按日月年时间维度查看； 可查看日注册用户数及累计注册用户数； 注册来源包括：APP、微信公众号。 |  |  |
| 52 |  |  | 电站分析 | 充电站收入、电量、电费、服务费、充电桩排行等数据。 |  |  |
| 53 |  |  |  | 按尖峰平谷时段展示充电站的电量和电费情况。 |  |  |
| 54 |  | 包期管理 | 包期办理 | 用于对车主的包期进行管理。 支持对包期记录进行新增办理、取消、删除、续包、延期、变更、再次办理等操作； 支持对包期记录进行导入、导出、数据下发等操作； 支持线上申领和线下申领两种办理方式。 | 项 | 1 |
| 55 |  |  | 包期审核 | 用于运营商对车主发起的包期办理或包期取消申请进行审核； 包期申请支持车主手动撤回和修改，包期取消通过后支持自动推广； 包期申请流程：车主发起办理申请->运营商客服审核申请->车主支付包期费用； 包期取消流程：车主发起取消申请->运营商客服审核申请->运营商财务审核申请->审核通过发起退款。 |  |  |
| 56 |  |  | 包期规则 | 用于运营商对包期办理的规则进行配置、查看、变更、删除； 包期规则支持按非新能源、新能源类型区分；支持配置优惠套餐；支持开启是否允许车主线上（APP、微信公众号）办理；支持设置线上可办理的时间；支持设置可包期的时间； 包期规则适用停车场可按单停车场选择，也可按车场组选择，按车场组的包期即为属于车场组内的停车场享受共享包期。 |  |  |
| 57 |  |  | 包期车位管理 | 用于管理停车场可对外包期的车位数量，并可查看每天的可包期车位数变化。 |  |  |
| 58 |  |  | 包期车辆组 | 用于设置共享包期的车场组信息； 可配置控制车场组可支持办理的包期证数量。 |  |  |
| 59 |  |  | 可线上办理车辆 | 用于配置允许车主线上（APP、微信公众号）申领包期证的车辆名单； 若车场或车场组未配置可包期车辆名单，则所有车辆均可通过线上申领包期证,否则只有在名单里的车辆才允许车主线上进行申领。 |  |  |
| 60 |  |  | 包期参数配置 | 支持设置包期相关的参数，包括认证资料、可选区间、财务审核、移动端取消、欠费车主限制、到期提醒、分时段包月、限时支付等。 |  |  |
| 61 |  | 欠费管理 | 欠费车辆 | 支持查看有欠费记录的车辆信息，包括车牌号码、手机号码、应缴总金额、应缴总笔数、已缴总金额、已缴总笔数、欠费金额、欠费笔数、历史缴费率、月均停车次数、短信提醒次数、最近一次短信提醒时间、电话催缴次数、最近一次电话催缴时间、消息提醒次数、最近一次消息提醒时间、车牌属地、律师函次数、最后一次停车时间、最后一次欠费时间、在停泊位号。 支持针对欠费车辆推送消息提醒，提醒方式可选择：微信公众号、APP、短信； 支持针对某个欠费车辆查看该车的历史催缴记录，包括：消息催缴记录、短信催缴记录、电话催缴记录、律师催缴记录。 | 项 | 1 |
| 62 |  |  | 欠费记录 | 支持查看欠费记录欠费状态：作废、已补缴、未补缴； 支持对未补缴的欠费记录进行作废或者补缴操作，包括批量补缴、批量作废。 |  |  |
| 63 |  |  | 欠费用户分类 | 支持按照多维度条件对欠费车主进行分类，包括历史缴费率、车牌属地、月均停车次数，消息/短信/电话提醒次数、法律追缴历史等。 用户分类名单会根据车主状态的变化进行实时动态更新。 用户分类可与催缴计划关联，通过群组分类进行精准催缴。 |  |  |
| 64 |  |  | 短信催缴 | 支持配置短信催缴模板，自定义编辑模板内容，用于不同人群和场景的短信催缴。 |  |  |
| 65 |  |  |  | 支持制定短信催缴计划，可根据用户分类、短信模板、执行时间、发送频次、发送时间等维度自定义配置。催缴计划会根据配置内容智能规划催缴对象和频次，自动化执行短信催缴任务。 |  |  |
| 66 |  |  |  | 支持对短信催缴计划的催回效果进行统计与查看，包括发送总数、发送成功数、触达率、催缴金额、催回金额、催回率等关键催缴指标； 支持查看每日催缴情况，逐天统计短信催回效果；支持查看车辆催缴情况，按车牌统计短信催回效果；支持查看短信推送记录，了解每条短信的推送时间、推送对象以及催缴结果。 |  |  |
| 67 |  |  | 电话催缴 | 支持制定电话催缴计划，可根据用户分类、执行时间、执行人等维度自定义配置。催缴计划会根据配置内容，将电话催缴任务分发给对应的客服。 |  |  |
| 68 |  |  |  | 支持对电话催缴计划的催回效果进行统计与查看，包括拨打总数、拨通数、触达率、催缴金额、催回金额、催回率等关键催缴指标。 支持查看每日催缴情况，逐天统计电话催回效果；支持查看车辆催缴情况，按车牌统计电话催回效果；支持查看电话拨打记录，了解每通电话的拨打时间、拨打人、拨打对象以及催缴结果。 |  |  |
| 69 |  |  |  | 支持展示待催缴的车主信息，包括车牌号码、手机号码、计划名称、应缴金额、已缴金额、欠费金额、历史拨打次数等信息。 支持客服填写上传电话拨打结果，根据通话实际情况，填写接听状态、用户回复内容、备注内容等信息。 支持将电话催缴任务指派给指定的客服人员。 |  |  |
| 70 |  |  |  | 支持统计每名催缴客服的电话拨打数量和催回金额，对客服的催缴工作进行量化，提供考核依据。 |  |  |
| 71 |  |  | 律师函催缴 | 支持为车辆添加”律师函催缴“标签，并统计发送催缴律师函后，车主完成补缴的金额。 |  |  |
| 72 |  |  | 场库联动催缴 | 支持通过停车场的管控来催缴欠费； 支持面向全部欠费用户或针对特定欠费用户分类进行联动催缴； 支持设置催缴规则，包括入口联动催缴、出口联动催缴，其中出口联动催缴可设置为选择性补缴，或全部补缴。 |  |  |
| 73 |  |  | 催缴效果统计 | 支持通过日、月、年查看各种催缴方式催缴的次数、催回笔数、催回金额。 |  |  |
| 74 |  |  | ETC扣款规则 | 支持设置ETC欠费扣款规则，包括扣款最大金额、欠费时间限制、扣款车牌时间间隔、欠费扣款顺序、欠费扣款空隙。 |  |  |
| 75 |  |  | 欠费参数配置 | 支持对欠费相关的参数进行配置，包括提醒时间间隔、催回时间间隔、催回统计方式、本地车牌前缀等。 |  |  |
| 76 |  | 停车优惠券 | 优惠券发行 | 用于运营商创建停车优惠券并售卖给商家，商家购买优惠券后可赠送给车主，在停车缴费时进行减免停车费； 支持优惠券类型：减免金额、打折券、全免券、减时券； 优惠券配置参数：有效期、总数量、单人最多领取数量、每日最多发放数量、单人单日最多领取数量、是否支持使用多张； 优惠券创建后可生成固定二维码用于车主扫码领券； 可通过平台向指定车牌或车主账号主动赠券； 可查看优惠券的历史发放明细。 | 项 | 1 |
| 77 |  |  | 优惠券购买记录 | 用于查看商家购买优惠券的明细记录。 支持对已过期失效的优惠券进行退款。 |  |  |
| 78 |  |  | 优惠券赠送 | 商家用户在购买停车优惠券后，使用账号登录平台后可向车主赠送优惠券。 |  |  |
| 79 |  |  | 优惠券赠送记录 | 用于查看已被车主领取的优惠券使用情况明细记录。 支持对优惠券进行手动作废。 |  |  |
| 80 |  |  | 优惠券参数配置 | 配置优惠券业务相关参数。 |  |  |
| 81 |  | 充电优惠券 | 优惠券发行 | 可发行电费优惠券、服务费优惠券、订单优惠券 | 项 | 1 |
| 82 |  |  | 优惠券购买记录 | 用于查看商家购买充电优惠券的明细记录。 |  |  |
| 83 |  |  | 优惠券赠送 | 商家用户在购买充电优惠券后，使用账号登录平台后可向车主赠送优惠券。 |  |  |
| 84 |  |  | 优惠券赠送记录 | 用于查看已被车主领取的充电优惠券使用情况明细记录。 |  |  |
| 85 |  | 市场推广 | 广告营销 | 用于独立上架的商户在自己独立上架的APP、微信公众号首页banner区推送图片广告； 广告可可控制发布范围、广告有效期，配置跳转地址。 | 项 | 1 |
| 86 |  |  | 优惠活动 | 支持配置车主账号充值时的优惠规则； 可配置优惠活动有效期； 规则类型支持：满充值金额赠余额、满充值金额赠优惠券两种； 可设置规则是否对首次进行充值的才有效； 对已生效中的优惠活动可进行手动下线。 |  |  |
| 87 |  |  |  | 支持围绕车主用户的注册账号、绑定车牌、认证车牌这三种行为设置优惠券的赠送规则； 支持账户优惠券和车牌优惠券这两种优惠券种类； 支持减免券、折扣券、全免券、减时券这四种优惠券类型。 |  |  |
| 88 |  |  |  | 支持配置用户邀请分享的优惠规则，可对优惠对象和优惠力度进行自由配置。 |  |  |
| 89 |  |  |  | 支持配置当天主动缴费时车主享受的的折扣优惠规则； 支持配置无感支付时车主享受的折扣优惠规则。 |  |  |
| 90 |  |  | APP推广 | 1、支持配置外场推广人员，生成指定的APP推广码，用于APP用户的推广纳新； 2、支持展示推广人员的推广成果，包括推广人数、绑定人数等。 |  |  |
| 91 |  |  | 公众号推广 | 1、支持配置外场推广人员，生成指定的公众号推广码，用于公众号用户的推广纳新； 2、支持展示推广人员的推广成果，包括推广人数、绑定人数等。 |  |  |
| 92 |  |  | 场景码配置 | 支持配置小程序场景码，车主扫码后，可跳转临停缴费、包期办理、绑定车牌的指定业务小程序页面， |  |  |
| 93 |  | 消息发布 | 须知管理 | 支持配置用于移动端展示的各项须知与条款说明，包括开票需知、提现须知、车辆认证须知、APP隐私政策摘要、APP登录政策、个人信息收集清单、第三方共享信息清单、应用权限说明、账号注销须知、用户服务条款、隐私权政策。 | 项 | 1 |
| 94 |  |  | 公告管理 | 用于独立上架的运营商向在自己独立上架的应用（APP、微信公众号）注册的车主发送系统消息通知； 可控制发布范围、终止时间，配置公告标题和公告内容。 |  |  |
| 95 |  |  | 资讯管理 | 用于管理车主移动端的新闻资讯，支持对资讯内容提前进行排版编辑，支持资讯的发布和下线。 |  |  |
| 96 |  | 企业管理 | 企业信息 | 支持在平台管理企业信息，包括企业名称、联系人、营业执照等信息； 支持管理归属于企业名下的车辆信息； 支持管理归属于企业名下的车主用户信息； 支持管理归属于企业名下的VIN码信息； 支持管理归属于企业名下的充电卡信息。 | 项 | 1 |
| 97 |  |  | 企业车结算 | 支持统计企业名下所有车辆停车产生的费用记录，从而进行费用结算。 |  |  |
| 98 |  |  | 企业账户明细 | 支持查看企业虚拟账户的交易变动明细记录，包括充值、消费、提现。 |  |  |
| 99 |  | 预约管理 | 预约规则 | 支持配置车主预约的规则，可对收费金额、支付时限、退订时限、入场时限、退款比例、关联停车场等参数进行自由设置。配置完成后，车主可通过移动端软件在指定的停车场预约停车。 | 项 | 1 |
| 100 |  |  | 预约记录 | 支持查看车主预约的记录，并可对已失效的预约进行手动退款 |  |  |
| 101 |  | 人员管理 | 平台用户 | 运营商可配置其他登录平台的子用户账号。 | 项 | 1 |
| 102 |  |  |  | 角色用于控制子用户的平台菜单功能权限。 |  |  |
| 103 |  |  | 收费人员 | 用于管理路边停车收费人员账号信息，进行新增、修改、重置密码、删除。 |  |  |
| 104 |  |  |  | 支持配置收费小组，可设定组长和组员，组长可查看本组的收费、考勤等统计信息。 |  |  |
| 105 |  |  |  | 1、支持配置考勤班次，可设置不同的考勤方式和考勤时段； 2、支持配置排班周期，提前设置做几休几的周期规则后，在进行排班设置时，可按照周期规则自动化滚动排班； 3、支持对收费员进行排班。可按照停车点、班次设置不同的值班收费员。支持按单天进行手动排班或按周期进行自动化排班。支持根据排班结果导出生成排班表。 |  |  |
| 106 |  |  |  | 1、支持统计收费员的考勤信息，生成日报表和月报表，日报表可查看收费员每日的值班班次、工作时长、考勤状态，月报表可查看收费员每月的工作时长、应出勤天数、出勤天数、休息天数、缺勤天数、迟到天数、早退天数、出勤率、定位丢失率等信息。 2、支持查看考勤明细记录，掌握收费员的签到、签退次数，并可查看考勤时间、图片、停车点等信息。 |  |  |
| 107 |  |  |  | 围绕收费员的实收情况进行统计，并可按照车主缴费方式的不同进行划分，比如出入车小票、POS机、移动端应用等。 |  |  |
| 108 |  |  |  | 统计路边停车收费员录入、取证维度的考核数据，包括按时录入次数、超时录入次数、超时未录入次数、取证次数、录入率、取证率等。 |  |  |
| 109 |  |  |  | 统计路边停车收费员使用POS打印的小票数据，包括入车小票打印次数、出车小票、欠费补缴、当日营收等。 |  |  |
| 110 |  |  |  | 查看已签到收费员的实时位置，并支持查看收费员的历史行动轨迹回放。 |  |  |
| 111 |  |  |  | 支持查看POS机设备的操作日志，包括修改车牌、修改泊位、保存手机号等操作。 |  |  |
| 112 |  | 错时共享 | 错时包月 | 配置错时包月的包月规则。 | 项 | 1 |
| 113 |  |  |  | 对错时包月证进行管理，包括：申领、续包、取消包月等。 |  |  |
| 114 |  |  |  | 对发起错时包月的记录进行审核。 |  |  |
| 115 |  |  |  | 1、支持错时包月停车场的管理。完成配置后，车主在移动端可以在对应的错时停车场进行错时包月； 2、支持配置用于错时包月的共享车位，包括自有共享车位和个人共享车位。 |  |  |
| 116 |  |  | 错时预约 | 配置错时预约的预约规则。 |  |  |
| 117 |  |  |  | 查看车主已进行错时预约的记录明细。 |  |  |
| 118 |  |  |  | 1、支持错时包月停车场的管理。完成配置后，车主在移动端可以在对应的错时停车场进行错时预约； 2、支持配置用于错时预约的共享车位，包括自有共享车位和个人共享车位。 |  |  |
| 119 |  |  | 错时违规记录 | 查看错时包月的车辆超过错时时段出场，及错时预约的车辆未按预约时段入场或超过错时时段出场的违规记录。 |  |  |
| 120 |  |  | 错时违规配置 | 配置错时违规列入黑名单的规则。 |  |  |
| 121 |  |  | 错时违规黑名单 | 查看错时违规超过一定次数后，被列入违规黑名单的车辆信息，并可手动进行解除。 |  |  |
| 122 |  |  | 工作日配置 | 支持配置错时共享的工作日规则，可将工作日规则与停车场关联。 |  |  |
| 123 | 客服中心 | 反馈建议 |  | 用于对车主通过APP、微信公众号发起的反馈信息进行查看处理； 查看反馈记录信息：来源、车主手机号码、反馈问题描述、反馈时间； 查看车主信息：包期信息、历史停车记录； 对反馈信息进行回复。 | 项 | 1 |
| 124 |  | 账单申诉 | 停车账单申诉 | 用于对车主通过移动端软件发起的停车账单申诉进行查看，并进行客服审核、财务复核、发起退款处理； 账单申诉信息包含：申诉信息、停车信息、支付信息、审核信息； 车主可根据实际情况选择不同的类型发起申诉； 支持查看账单申诉前后的变更内容； 申诉处理流程：客服审核->财务复核->发起退款。 |  |  |
| 125 |  |  | 充电账单申诉 | 用于对车主通过移动端软件发起的充电账单申诉进行查看，并进行客服审核、财务复核、发起退款处理。 |  |  |
| 126 |  |  | 占桩账单申诉 | 用于对车主通过移动端软件发起的占桩费申诉进行查看，并进行客服审核、财务复核、发起退款处理。 |  |  |
| 127 |  | 处理记录 | 人工巡检记录 | 用于查看道路值守人员进行人工巡检时，所有处理操作的记录明细。 |  |  |
| 128 |  |  | 人工审核记录 | 用于查看道路值守人员进行人工审核时，所有处理操作的记录明细。 |  |  |
| 129 |  |  | 报警记录查询 | 用于查看场库值守人员使用远程值守客户端时，对所有报警处理的记录明细。 |  |  |
| 130 |  | 道路值守 | 人工审核 | 平台对于出入车可信度低、重复入车、未匹配到入车等异常情况会生成告警，值守人员对异常进行人工审核处理。 |  |  |
| 131 |  |  | 人工巡检 | 值守人员人工逐个泊位巡查在停情况，排查出入车漏检、误检的异常情况并进行及时处理。 |  |  |
| 132 |  | 车主评价 |  | 用于查看车主对停车场的评价记录。 |  |  |
| 133 |  | 处理统计 |  | 用于对场库值守人员和路边值守人员报警处理记录进行统计； 可按日、月、年维度进行统计查看； 可按处理人维度查看各处理人处理记录统计； 可查看处理概况、处理类型统计、处理人处理记录数TOP5排名。 |  |  |
| 134 |  | 车牌认证 |  | 用于审核车主在移动端发起的认证申请。 |  |  |
| 135 | 财务中心 | 账单记录 | 账单流水 | 用于查看平台停车业务的所有支付流水明细记录； 包含临停缴费业务和包期缴费业务； 包含收款账单和退款账单记录。 | 项 | 1 |
| 136 |  |  | 收款账单 | 用于查看临停收款的明细记录； 可查看统计时间内的收款总金额。 |  |  |
| 137 |  |  |  | 用于查看包期收款的明细记录； 可查看统计时间内的收款总金额。 |  |  |
| 138 |  |  |  | 用于查看充电收款的明细记录； 可查看统计时间内的收款总金额。 |  |  |
| 139 |  |  |  | 用于查看占桩费收款的明细记录； 可查看统计时间内的收款总金额。 |  |  |
| 140 |  |  | 退款账单 | 用于查看临停退款的明细记录； 可查看统计时间内的退款总金额。 |  |  |
| 141 |  |  |  | 用于查看包期退款的明细记录； 可查看统计时间内的退款总金额。 |  |  |
| 142 |  |  |  | 用于查看充电退款的明细记录； 可查看统计时间内的退款总金额。 |  |  |
| 143 |  |  |  | 用于查看占桩费退款的明细记录； 可查看统计时间内的退款总金额。 |  |  |
| 144 |  |  | 充值账单 | 用于查看车主账户余额充值明细记录。 |  |  |
| 145 |  | 财务报表 | 收款统计 | 提供按运营商维度统计收入报表； 收入数据包括：临停收款、包期收款、临停退款、包期退款、优惠券销售、车主账户充值、车主账户提现。 | 项 | 1 |
| 146 |  |  | 临停收款统计 | 查看按停车点维度统计的临停订单收款及退款数据。 |  |  |
| 147 |  |  | 充电收款统计 | 支持查询平台内所有的充电资金统计信息，包括充电信息、退款信息等 |  |  |
| 148 |  |  | 支付通道统计 | 提供按日期统计的各类型订单各支付渠道缴费报表； 订单类型包括：临停、包期、账户充值、优惠券销售； 支持按日月年时间维度查看； 可查看各支付渠道缴费笔数分布图及各支付渠道缴费金额分布图。 |  |  |
| 149 |  |  | 应收实收分析 | 提供按日期统计的应收实收报表； 支持按管理区域、停车场类型、停车场名称进行筛选； 支持查看每日的应收金额、实收金额、实收率、优惠减免、优惠减免率、欠费金额、欠费率、历史欠费、补缴金额、补缴优惠减免、退款金额、退券金额、欠费作废金额、优惠券售卖金额。 |  |  |
| 150 |  |  | 用户充值账户查询 | 支持查看车主账户每日的充值金额、赠送金额、消费金额的统计数据。 |  |  |
| 151 |  | 财务审核 | 退款审批 | 用于对车主发起的账单申诉，进行财务退款审批处理； 退款审批记录包含：申诉信息、停车信息、支付记录、客服审核信息； 财务审批通过后即发起退款操作。 | 项 | 1 |
| 152 |  |  | 充电退款审批 | 用于对车主发起的账单申诉，进行财务退款审批处理； 退款审批记录包含：申诉信息、充电信息、支付记录、客服审核信息； 财务审批通过后即发起退款操作。 |  |  |
| 153 |  |  | 占桩退款审批 | 用于对车主发起的占桩费申诉，进行财务退款审批处理； 退款审批记录包含：申诉信息、占桩信息、支付记录、客服审核信息； 财务审批通过后即发起退款操作。 |  |  |
| 154 |  | 发票管理 | 财务开票 | 支持通过平台端发起开票申请； 支持开具全电发票（全面数字化电子发票）和纸质电子发票； 可开票的业务类型包括临时停车、包期、优惠券购买、错时共享、充电费、占桩费。 | 项 | 1 |
| 155 |  |  | 开票记录 | 用于查看已发起开票申请的记录明细。 |  |  |
| 156 |  |  | 重开发票申请 | 用于对发票重开的申请进行审核。包括车主在移动端发起的重开申请，以及客服在运营平台直接发起的重开申请。 |  |  |
| 157 |  |  | 订单开票明细 | 用于查看已开票订单的对应卡票信息，包括订单编号、含税金额、不含税金额、税率、发票代码、发票号码等。 |  |  |
| 158 |  |  | 发票主体 | 针对各个停车场设置不同的开票主体。 |  |  |
| 159 |  |  | 发票接入参数配置 | 用于配置发票开具的主体。 |  |  |
| 160 |  | 对账管理 | 已归档月对账单 | 对账完成且已手动确认的月对账单记录。 | 项 | 1 |
| 161 |  |  | 待处理月对账单 | 对账完成待手动确认的月对账单记录。 |  |  |
| 162 |  |  | 对账记录 | 查看对账任务执行的记录，并可对执行失败的记录重新执行。 |  |  |
| 163 |  | 清分结算 | 线上分账明细 | 用于查看线上分账明细记录，并可对线上分账失败的记录重新发起分账。 | 项 | 1 |
| 164 |  |  | 分账单 | 用于查看分账单的明细记录，分账单是根据配置的清分规则，平台周期性生成。同时支持对分账单进行确认和提现。 |  |  |
| 165 |  |  | 提现明细 | 用于查看分账提现的明细记录，并可对提现失败的记录重新发起提现。 |  |  |
| 166 |  |  | 清分账户余额 | 用于查看不同清分账户主体中的余额，并支持手动提现和查看余额变化明细。 |  |  |
| 167 |  |  | 清分规则配置 | 用于配置清分的规则，支持线上、线下两种分账方式，并可以针对服务产品、支付方式、分账基数、分账周期、分账方、分账接收方等多个条件进行配置。 支持按照平台全局进行清分，也支持按照停车场颗粒度进行清分； 支持对清分规则进行变更和中止。 |  |  |
| 168 |  |  | 清分规则审核 | 用于对清分规则的新增、变更、中止等操作进行审核。 |  |  |
| 169 |  | 账户管理 | 车主账户 | 1、支持查看车主账户信息，并给账户进行充值； 2、支持将账户设置为指定的VIP类型，VIP账户充电结算时，按VIP类型优惠结算； 3、支持在车主账户可以进行账户充值。 | 项 | 1 |
| 170 |  |  | 车主账户明细 | 用于查看车主账户的交易流水记录。 |  |  |
| 171 |  |  | 提现申请 | 用于车主对账户余额发起提现申请后，运营商进行提现操作； 可查看待处理的提现申请及已处理的提现记录。 |  |  |
| 172 |  |  | 充值收款账号 | 用于查看车主账户的交易流水记录。 |  |  |
| 173 |  |  | 车主账户参数配置 | 用于查看车主账户当前余额； 通过平台可对账户进行现金充值。 |  |  |
| 174 | 数据可视化 | 停车数据可视化 | GIS地图 | 车场分布图：以散点和图标的形式展示停车场的分布，并可查看停车场详细信息，包括名称、位置、停车次数、收入、占用率、周转次数、利用率、营业时间等。 停车场图标可通过不同的颜色区分饱和、紧张、充足的状态。 停车车位可按卡片形式展示泊位占用情况，以及车位的在停车辆信息。 此外在地图上还可查看停车设备、收费员的实时位置。 | 项 | 1 |
| 175 |  |  |  | 停车热力图：以热力图的形式展示停车场的实时占用情况，占用率较高的区域呈现暖色、占用率较低的区域呈现冷色。 |  |  |
| 176 |  |  | 资源概况 | 统计区域内所有车场和泊位的信息，按照道路停车场和场库停车场进行分类， 道路车场做车场和泊位的统计，场库停车场做车场、泊位、通道维度的统计。 |  |  |
| 177 |  |  |  | 按照行政区域划分的形式对所在区域的道路泊位和场库泊位进行统计和分类，各区域的资源情况一目了然。 |  |  |
| 178 |  |  |  | 按照前端技术方案进行分类，高位视频、地磁、诱导屏等设备进行分类统计展示。 |  |  |
| 179 |  |  | 资源利用 | 统计泊位整体被占用情况和空闲泊位的信息，继而得出泊位的整体占用率，同时按照道路停车场和场库停车场两个维度统计泊位占用情况和占用率；通过整体占用数据和时间继而得出今日泊位周转次数和今日泊位利用率。 |  |  |
| 180 |  |  |  | 根据实时数据得出车场占用率排名Top5,以列表和进度条的形式进行展示，同时在尾后附上实时占用率。 |  |  |
| 181 |  |  |  | 今日停车实时流量，按照今日入车和今日出车两个层面进行展示，以实时折线图的形式展示当天实时车流量的进展，直观明了。 |  |  |
| 182 |  |  | 运营收益 | 今日营收数据从今日总收入和今日待缴费两个维度进行分类统计和展示，统计金额和对应笔数。 |  |  |
| 183 |  |  |  | 按照近30天和近6个月两个维度进行营收数据的趋势分析。 |  |  |
| 184 |  |  |  | 按照车场和泊位两个维度统计和展示车场及泊位营收的TOP5，在泊位统计层面以道路泊位为主。 |  |  |
| 185 |  |  |  | 从金额和笔数两个维度进行分类统计，支付方式包含微信、支付宝、现金及其他。 |  |  |
| 186 |  |  | 用户分析 | 停车主要用户是广大车主，统计当前已注册的用户和当日新增注册用户，并统计注册用户中已绑定车牌和未绑车牌的数量。 |  |  |
| 187 |  |  |  | 按照近30天和近6个月两个维度统计用户的增长趋势，以折线图的形式展示。 |  |  |
| 188 |  |  |  | 统计今日停车平均时长，并按照多个停车时长的分布进行次数和占比的统计。 |  |  |
| 189 |  |  |  | 将今日停车的车牌，按照属地进行划分统计，区分本地车和外地车。不同属的车牌数量以气泡图的形式进行展示 |  |  |
| 190 |  | 充电数据可视化 |  | 在可视大屏中，以地图展示充电站位置和基本信息，当日充电、收款相关信息，每个充电桩的运行信息等。 |  |  |
| 191 | 系统设置 | 系统管理 | 系统配置 | 用于配置与其他系统对接的参数，如路边停车需通过ISC调取视频时，配置ISC的地址参数等。 | 项 | 1 |
| 192 |  |  |  | 平台业务功能相关的参数配置，如：报警、手持POS等。 |  |  |
| 193 |  |  |  | 用于客户有自己的微信公众号或APP，采用独立上架模式时需配置的相关参数信息。 |  |  |
| 194 |  |  | 平台操作日志 | 用于查看平台各模块操作的日志。 |  |  |
| 195 |  |  | 授权管理 | 用于查看运营商导入的平台服务授权信息及授权使用信息。 |  |  |
| 196 |  | 软件下载 |  | 查看并下载平台提供的其他应用软件安装包，如NGS安装包、CS值守客户端。 |  |  |
| 197 |  | 文件下载管理 |  | 用于查看并下载平台某些记录查询模块通过异步导出方式导出的数据记录文件。 |  |  |
| 198 |  | 帮助文档 |  | 查看平台提供的配置使用说明书、产品功能说明书等文档。 |  |  |
| 199 | 微信公众号 | 停车缴费 |  | 用于查看在停车辆信息，包括入车时间、停车时长、应缴费用等并为车辆缴纳停车费。 | 项 | 1 |
| 200 |  | 车主服务 | 附近停车场 | 1、支持查找个人当前位置周边的停车点； 2、支持查看停车点名称、地址、开放时段、收费标准等信息； 3、针对停车点可以进行收藏； 4、支持查看路况信息。 |  |  |
| 201 |  |  | 附近充电站 | 1、支持查找个人当前位置周边的充电站； 2、支持查看充电站名称、地址、开放时段、收费标准、停车优惠等信息； 3、针对充电站可以进行收藏； 4、支持车主预付费后进行立即充电； 5、支持车主预约设置车辆充电的开始时间和结束时间，进行预约充电； 6、支持查看路况信息。 |  |  |
| 202 |  |  | 车场包期 | 支持查看可包月的停车场；支持针对可包月停车场，申请包月，并缴纳包月费用。 |  |  |
| 203 |  |  | 车场预约 | 支持在指定的停车场进行预约停车，预约时需提前支付预约费用，违规会扣除部分预约费用。 |  |  |
| 204 |  | 个人中心 | 待缴订单 | 支持查看正在停车的停车记录，并可进行缴费操作；支持欠费记录的查询，并可对其补缴。 |  |  |
| 205 |  |  | 车辆管理 | 1、支持添加、删除车辆信息； 2、支持设定默认车牌。 |  |  |
| 206 |  |  | 优惠券 | 支持车主查看已领取的停车优惠券和充电优惠券，包括未使用、已使用、已过期的优惠券。 |  |  |
| 207 |  |  | 车主钱包 | 1、支持查看车主钱包余额； 2、支持车主对钱包进行充值； 3、支持车主对钱包中的余额进行提现申请。 |  |  |
| 208 |  |  | 停车记录 | 支持查看车主已进行缴费的停车记录信息，显示停车时间、车牌号、车场名称、停车时长、缴费信息等。 |  |  |
| 209 |  |  | 充电记录 | 支持查看正在充电和已完成充电的车辆信息，包括开始时间、结束时间、充电时长、充电电量、缴费金额等。 |  |  |
| 210 |  |  | 包期记录 | 支持查看生效中、已过期和已取消的包期；支持针对生效中的包期进行续费；支持针对生效中的包期进行取消申请。 |  |  |
| 211 |  |  | 我的电卡 | 支持查看充电卡号、卡余额等信息，支持修改充电卡密码。 |  |  |
| 212 |  |  | 即插即充 | 支持绑定车辆VIN码信息，车辆插枪后，车主无需扫码或刷卡，即可直接启动充电。 |  |  |
| 213 |  |  | 错时共享 | 支持车主对错时停车场进行预约进场。 |  |  |
| 214 |  |  | 开具发票 | 1、支持对历史停车缴费、包月缴费记录、充电缴费记录申请开具电子发票； 2、支持查看开票记录以及开票须知。 |  |  |
| 215 |  |  | 开通无感 | 支持对车牌开通微信无感支付或支付宝无感支付。 |  |  |
| 216 |  |  | 我的收藏 | 支持车主收藏常用的停车场、充电站，并可对已收藏的停车场、充电站进行取消收藏。 |  |  |
| 217 |  |  | 客服帮助 | 支持车主进行在线问题咨询，咨询需填写问题类型、问题描述。 |  |  |
| 218 |  |  |  | 1、支持车主针对某个停车账单发起申诉； 2、支持车主针对某个充电账单进行申诉。 |  |  |
| 219 |  |  |  | 支持车主拨打客服联系电话，请求客服帮助。 |  |  |
| 220 |  |  | 商家服务 | 支持商家线上购买运营商发行的停车优惠券。 |  |  |
| 221 |  |  |  | 支持商家线上向车主发送优惠券，赠送方式可选择指定手机号或指定车牌号。 |  |  |
| 222 |  |  |  | 支持商家对购买过的优惠券进行线上开票。 |  |  |
| 223 | 微信小程序 | 首页 | 扫一扫 | 支持车主扫描领券二维码，领取优惠券。 | 项 | 1 |
| 224 |  |  | 消息中心 | 1、支持接收查看各类通知消息提醒，包括“车辆包月取消成功消息”、“车辆包月服务即将到期”、“车辆入场通知”、“车辆出场提醒”、“缴费成功通知”、“停车欠费提醒”、“账单申诉已处理”、“反馈建议已回复”，“开票结果信息”、“申述结果信息”等； 2、支持查看平台管理员发布的系统公告消息。 |  |  |
| 225 |  |  | 查询缴费 | 支持输入车牌号搜索未绑定车辆的停车订单，并对订单进行缴费。 |  |  |
| 226 |  |  | 欠费订单提醒 | 支持对车主欠费订单进行提醒，告知欠费订单相关的入车时间、停车时长、应缴费用等并支持车主进行补缴欠费。 |  |  |
| 227 |  |  | 车场包月 | 支持查看可包月的停车场；支持针对可包月停车场，申请包月，并缴纳包月费用。 |  |  |
| 228 |  |  | 车场预约 | 支持在指定的停车场进行预约停车，预约时需提前支付预约费用，违规会扣除部分预约费用。 |  |  |
| 229 |  |  | 在停车辆 | 支持查看已绑定正在停车的车辆信息，包括入车时间、停车时长、应缴费用等。 |  |  |
| 230 |  |  |  | 支持为已绑定车辆缴纳停车费。 |  |  |
| 231 |  | 地图 | 附近停车点 | 1、支持查找个人当前位置周边的停车点； 2、支持查看停车点名称、地址、开放时段、收费标准等信息； 3、针对停车点可以进行收藏； 4、支持查看路况信息。 |  |  |
| 232 |  | 我的 | 待缴订单 | 支持查看正在停车的停车记录，并可进行缴费操作；支持欠费记录的查询，并可对其补缴。 |  |  |
| 233 |  |  | 车辆管理 | 1、支持添加、删除车辆信息； 2、支持设定默认车牌； 3、支持提交车辆认证资料，进行车辆认证； 4、支持提交残疾车认证资料，进行残疾车认证 |  |  |
| 234 |  |  | 优惠券 | 支持车主查看已领取的停车优惠券，包括未使用、已使用、已过期的优惠券。 |  |  |
| 235 |  |  | 车主钱包 | 1、支持查看车主钱包余额； 2、支持车主对钱包进行充值； 3、支持车主对钱包中的余额进行提现申请。 |  |  |
| 236 |  |  | 停车记录 | 支持查看车主已进行缴费的停车记录信息，显示停车时间、车牌号、车场名称、停车时长、缴费信息等。 |  |  |
| 237 |  |  | 包期记录 | 支持查看生效中、已过期和已取消的包期；支持针对生效中的包期进行续费；支持针对生效中的包期进行取消申请。 |  |  |
| 238 |  |  | 预约记录 | 支持查看停车场预约的记录，可提前取消预约或重新发起预约。 |  |  |
| 239 |  |  | 开具发票 | 1、支持对历史停车缴费、包月缴费记录申请开具电子发票； 2、支持查看开票记录以及开票须知。 |  |  |
| 240 |  |  | 开通无感 | 支持对车牌开通微信无感支付或支付宝无感支付。 |  |  |
| 241 |  |  | 我的收藏 | 支持车主收藏常用的停车场、并可对已收藏的停车场进行取消收藏。 |  |  |
| 242 |  |  | 客服帮助 | 支持车主进行在线问题咨询，咨询需填写问题类型、问题描述。 |  |  |
| 243 |  |  |  | 支持车主针对某个停车账单发起申诉。 |  |  |
| 244 |  |  |  | 支持车主拨打客服联系电话，请求客服帮助。 |  |  |
| 245 |  |  | 设置 | 1、支持修改昵称，手机号，密码 2、支持设置系统消息推送 3、支持修改隐私设置 4、支持查看个人信息收集清单 5、支持查看第三方信息共享清单 6、支持查看软件版本信息、关于信息 7、支持退出APP登录 8、支持注销账户 |  |  |
| 246 | 场库值守端 | 场库报警处理 | 待处理报警列表 | 用户可在待处理页面查看所有场库未处理的报警信息，列表包括停车场名称、车牌号码、出入口-车道、报警类型、报警时间、响应时长、处理时长等信息。 | 项 | 1 |
| 247 |  |  | 手动创建报警 | 支持用户手动创建报警，可以指定报警触发的车场及车道，并且支持直接认领并处理或仅创建不认领。 |  |  |
| 248 |  |  | 认领报警 | 支持对未处理的待处理报警进行认领并处理。 |  |  |
| 249 |  |  | 处理报警 | 1、支持对报警进行值守处理，页面会展示车场监控画面、道闸监控画面、车辆入场车牌图片、车辆出场车牌图片，用户可以根据视频、图片内容确认信息，并处理报警； 2、支持自动化匹配或手动校对车牌，获取车辆当前订单的出入车时间和应付金额； 3、支持查看车辆的历史停车记录和支付记录，并查看车辆是否被加入包月车名单，白名单，以及黑名单。 4、支持在报警页面，通过对讲设备与现场车主进行实时对讲； 5、支持在报警页面，手动开闸放行，生成欠费离场订单； 6、支持手动修改车辆的应付金额； 7、支持手动生成订单，人为填写入车时间。 |  |  |
| 250 |  |  | 已处理报警列表 | 已处理页面展示已经完成处理的报警信息，包括停车场名称、车牌号码、车道名称、报警类型、报警时间、响应速度、处理时长、处理人、报警原因、备注等信息。 |  |  |
| 251 |  | 场库实时监控 | 出入口监控实时预览 | 支持查看停车场出入口车道的实时监控画面，实时监控画面支持4、9、16、25分屏。 |  |  |
| 252 |  |  | 场内监控实时预览 | 支持查看停车场内的实时监控画面，实时监控画面支持4、9、16、25分屏。 |  |  |
| 253 |  |  | 远程开关闸 | 支持对车道道闸进行远程开闸和关闸操作。 |  |  |
| 254 |  |  | 实时对讲 | 支持借助对讲设备，与现场车主进行实时对讲。 |  |  |
| 255 |  | 场库录像回放 | 出入口监控录像回放 | 支持查看停车场出入口车道的录像回放，支持拖动时间轴操作。 |  |  |
| 256 |  |  | 场内监控录像回放 | 支持查看停车场内监控的录像回放，支持拖动时间轴操作。 |  |  |
| 257 |  |  | 抓图与剪辑 | 1、支持对录像进行即时抓图，并保存在本地； 2、支持对录像进行分段剪辑，并保存在本地； 3、支持录像播放时进行声音开关闭、全屏播放等操作。 |  |  |
| 258 |  | 场库离线提醒 |  | 支持场库终端设备离线时在客户端上进行提醒，并查看具体离线的信息。 |  |  |
| 259 | 运营商APP端 | 运营数据 |  | 1、查看全部停车场的收入、余位数等主要运营数据，还可以按日、按月统计查询指定停车场的运营数据； 2、查看全部充电站的收入、空闲充电枪等主要运营数据，还可以按日、按月统计查询指定充电站的运营数据。 | 项 | 1 |
| 260 |  | 车场控制 |  | 查看出入口的环境监控视频，与现场进行语音对讲，远程控制道闸开关、修改余位数。 |  |  |
| 261 |  | 停车记录 |  | 根据车牌号码查询最近7日内的停车记录及其订单详情。 |  |  |
| 262 |  | 在停车辆 |  | 用于查看当前在场内的所有在停记录，并支持手动作废指定的停车记录。 |  |  |
| 263 |  | 包期车 |  | 用于为车主办理包期，在包期有效期内，该车辆可在对应停车场免费停车。 |  |  |
| 264 |  | 白名单 |  | 用于将某些车辆加入白名单，在白名单有效期内，该车辆可免费自由进出停车场。 |  |  |
| 265 |  | 黑名单 |  | 用于将某些车辆加入白名单，在白名单有效期内，该车辆可免费自由进出停车场。 |  |  |
| 266 |  | 设备状态 |  | 用于查看环境监控相机、对讲设备的在离线状态。 |  |  |
| 267 |  | 移动岗亭 |  | 支持停车场断电断网时，人工进行出入场管理。通过选择停车场和车道，模拟抓拍机识别车牌，完成手动出入车，同时生成缴费二维码以供车主扫码缴费。 |  |  |
| 268 |  | 远程值守 |  | 用于查看停车场待处理的报警记录列表，并进行报警处理。展示信息包含：报警类型、停车场名称、车道名称、报警时间、当前处理人（已被他人认领时展示）。 |  |  |
| 269 |  | 设备监控 |  | 用于查看监测充电设备状态，并可用远程控制开始/结束充电。 |  |  |
| 270 |  | 充电记录 |  | 用于查询车主充电记录。 |  |  |
| 271 | 道路收费软件（PDA端） | 员工登录 |  | 员工登录时需进行签到，拍照上传签到图片后签到成功，用于对收费员进行考核。 | 项 | 1 |
| 272 |  | 停车点切换 |  | 用于收费员在自己所管理的停车点之间进行切换，以切换到其他停车点进行出入车管理。 |  |  |
| 273 |  | 泊位管理 | 当前停车点泊位信息展示 | 未录入：展示当前停车点，未录入车牌数量 欠费车：展示当前停车点，欠费车数量 总泊位数量：展示当前停车点，泊位总数量 空闲泊位数量：展示当前停车点，空闲泊位数量 |  |  |
| 274 |  |  | 其他停车点泊位信息展示 | 未录入：展示当前停车点，未录入车牌数量 欠费车：展示当前停车点，欠费车数量 总泊位数量：展示当前停车点，泊位总数量 空闲泊位数量：展示当前停车点，空闲泊位数量 |  |  |
| 275 |  |  | 泊位列表 | 泊位管理界面，展示了当前停车点泊位列表及泊位占用情况，不同状态有不同显示方式； 支持泊位在停车辆的行为状态进行标识，引导收费员开展入车与出车操作，包括未录入、未出车、已缴费等； 支持对未确认入车泊位可以拍照识别车牌并登记入车； 支持对在停未确认出车泊位可以拍照识别车牌并进行出车； 支持识别不同的车辆类型，包括临时车、包期车、残疾车、非机动车； 支持对欠费车辆进行标识，以提醒收费员开展催缴； |  |  |
| 276 |  |  | 入车管理 | 支持通过拍照来识别车牌号进行出入车； 支持手动修改车牌号； 支持手动登记车主电话号码； 支持选择入车的车辆类型（小型车、大型车）； 支持查看入车车牌历史欠费信息。 |  |  |
| 277 |  |  | 出车管理 | 可查看当前在停车辆停车信息及账单信息；若车辆有历史欠费，也可查看欠费明细，并进行追缴； 出车时可对停车订单进行现金收费、出示缴费二维码让车主扫码收费； 出车后可打印出车小票； |  |  |
| 278 |  | 事件上报 |  | 用于对停车点发现的异常事件进行拍照取证和情况描述，并通过POS设备上报平台。 支持对监控相机遮挡、损坏事件进行上报； 支持对告示牌破损事件进行上报； 支持对泊位线不清事件进行上报； 支持对车辆压线、违停、跨泊位停车、逆向停车等事件进行上报。 |  |  |
| 279 |  | 牌识查询 |  | 快速识别查询车牌，拉取该车牌下的欠费单 |  |  |
| 280 |  | 收费员管理 | 收费组信息总览 | 收费员管理主界面查看到收费组基本信息、收费组今日营收数据、组员签到情况 |  |  |
| 281 |  |  | 查看组员名单 | 查看收费组内所有收费员的名单 |  |  |
| 282 |  |  | 查看关联停车点 | 查看收费组关联的所有停车点 |  |  |
| 283 |  |  | 查看今日营收详情 | 查看收费组今日的营收详情 |  |  |
| 284 |  |  | 查看历史营收详情 | 支持查询收费组选择时间段内组内的营收详情 |  |  |
| 285 |  |  | 查看组员今日数据 | 查看组员今日收费数据和考勤数据 |  |  |
| 286 |  |  | 查看组员历史数据 | 支持查看组员选择时间段内的收费数据和考勤数据 |  |  |
| 287 |  | 当日营收 |  | 查看该收费员当日营收统计，包括今日营收金额、欠费金额，及收费金额按各种支付方式统计的金额，并可将营收统计打印出小票。 |  |  |
| 288 |  | 当日过车 |  | 可按车牌模糊搜索车牌当日过车记录。 |  |  |
| 289 |  | 欠费补缴 |  | 支持按车牌号、泊位号搜索车牌历史欠费订单，并可对欠费订单进行补缴操作； 支持通过PDA+ETC的扣款方式对欠费订单进行扣款补缴。 |  |  |
| 290 |  | 员工签退 |  | 收费员在下班后可进行拍照签退操作，用于对收费员进行考核。 |  |  |
| 291 |  | 设置 |  | 进入设置页面，可查看当前登录账号信息、终端编号信息，可进行自助修改密码，并可进行高级设置，包括：状态栏开关切换、Home键开关切换、入车语音播报开闭、出车语音播报开闭、配置接入云平台的IP端口信息。 |  |  |
| 292 | 泊位管理授权 |  |  | 泊位授权管理数5000个，停车场库管理车道数100个车道。（如后续数量有增加的，中标人须无条件配合采购人做好后续其他停车场的接入，并不再另外收取任何费用）。 | 路 | 5000 |
| 293 | ETC追缴 |  |  | 接入省ETC结算中心实现路边欠费追缴功能 | 项 | 1 |
| 294 | 巴巴快巴数据对接 |  |  | 巴巴快巴用户数据打通，电子钱包作为停车的一个支付渠道；停车找位、导航、停车计费和付款、优惠券等业务打通 | 项 | 1 |

（8）附表8停车运维平台功能清单

| 序号 | 模块（一级） | 子系统/模块名称（二级） | 子系统/模块名称（三级） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频设备运维 | 录像存储 | 录像完整性 | 对接入平台监控点位的录像完整性监测：支持查看监控点总数、录像完整率、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数。 | 项 | 1 |
| 2 |  |  |  | 支持全部点位、收藏夹点位的录像完整性分别监测。 |  |  |
| 3 |  |  |  | 支持以树状结构查看各级监控点位的录像完整性监测状况。 |  |  |
| 4 |  |  |  | 支持通过包含下级区域、录像日期、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。 |  |  |
| 5 |  |  |  | 支持通过录像日期、存储类型、录像完整性、当前录制状态、监控点位类型、项目名称、监控点名称、IP地址、国标编码、本级/级联进行高级查询。 |  |  |
| 6 |  |  |  | 支持自定义监控点位的视频录像复核。 |  |  |
| 7 |  |  |  | 支持一键导出查询结果列表数据。 |  |  |
| 8 |  |  |  | 查询列表数据包含：监控点名称、运维区域、IP地址、存储类型、录像完整性、断续频次、未录像时长、录制状态、录像保存天数。并支持自定义列配置。 |  |  |
| 9 |  |  |  | 支持查看各监控点位的今日录像监测结果 |  |  |
| 10 |  |  |  | 支持录像回放查看 |  |  |
| 11 |  |  |  | 支持名词解释展示。 |  |  |
| 12 |  |  |  | 支持快速跳转到巡检配置和收藏夹管理 |  |  |
| 13 |  |  |  | 详情支持查看历史每天的录像完整性情况。 |  |  |
| 14 |  |  | 录像保存天数 | 支持展示录像保存天数统计信息，包括监控点总数、录像保存天数达标率、达标数、未达标数、巡检失败数、未检测数 | 项 | 1 |
| 15 |  |  |  | 支持全部点位、收藏夹点位的录像可用性检测 |  |  |
| 16 |  |  |  | 支持以树状结构查看各级监控点位的录像可用性 |  |  |
| 17 |  |  |  | 支持通过包含下级区域、录像保存天数、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。 |  |  |
| 18 |  |  |  | 支持通过录像保存天数、存储类型、监控点位类型、项目名称、监控点名称、IP地址、国标编码、本级/级联进行高级查询； |  |  |
| 19 |  |  |  | 支持一键导出查询结果列表数据 |  |  |
| 20 |  |  |  | 查询列表数据包含：监控点名称、所在区域、IP地址、存储类型、录像保存天数（标准/实际）巡检时间，并支持自定义列配置。 |  |  |
| 21 |  |  |  | 支持录像回放查看 |  |  |
| 22 |  |  |  | 支持名词解释展示。 |  |  |
| 23 |  |  |  | 支持快速跳转到巡检配置和收藏夹管理 |  |  |
| 24 |  |  |  | 详情支持查看历史每天的录像保存情况。 |  |  |
| 25 |  |  | 录像回传流检测 | 对接入平台监控点位的历史回传流监测：支持查看监控点总数、录像回传成功率、回传成功数、回传丢失数、巡检失败数、未检测数。 | 项 | 1 |
| 26 |  |  |  | 支持全部点位、收藏夹点位的历史回传流分别监测。 |  |  |
| 27 |  |  |  | 支持以树状结构查看各级监控点位的录像完整性监测状况。 |  |  |
| 28 |  |  |  | 支持通过包含下级区域、录像回传结果、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。 |  |  |
| 29 |  |  |  | 支持通过录像回传结果、监控点位类型、项目名称、监控点名称、IP地址、国标编码进行高级过滤。 |  |  |
| 30 |  |  |  | 支持一键导出查询结果列表数据。 |  |  |
| 31 |  |  |  | 查询列表数据包含：监控点名称、所在区域、IP地址、录像回传结果、国标编码、监控点点位类型。 |  |  |
| 32 |  |  |  | 详情支持近30天，每天的录像回传结果展示。 |  |  |
| 33 |  | 视频编码设备 |  | 对接入平台的编码设备的综合监测：支持查看设备总数、在线率、在线数、离线数、未检测数。 | 项 | 1 |
| 34 |  |  |  | 支持以树状结构查看各级各区域的编码设备监测状况。 |  |  |
| 35 |  |  |  | 支持以在线状态、IP地址、设备名称、硬盘状态、状态持续时长多个维度高级查询定位编码设备。 |  |  |
| 36 |  |  |  | 支持一键导出、一键刷新查询结果列表数据。 |  |  |
| 37 |  |  |  | 查询列表数据包含：设备名称、所在区域、IP地址、在线状态、硬盘状态、状态持续时长、监控点数量（在线数、离线数）巡检时间。 |  |  |
| 38 |  |  |  | 支持查看编码设备详细信息：基本信息、状态信息、硬盘信息、监控点信息、历史状态，其中历史状态支持自定义查询时间段。 |  |  |
| 39 |  | 存储设备 |  | 对存储设备的综合监测：支持查看全部及各类存储设备总数、在线率、存储使用率、总容量、剩余容量。 | 项 | 1 |
| 40 |  |  |  | 支持以树状结构查看各级各区域的存储设备状况。 |  |  |
| 41 |  |  |  | 支持以在线状态、硬盘状态、IP地址、设备名称、状态持续时长、设备类型、数据类型多个维度高级查询定位存储设备。 |  |  |
| 42 |  |  |  | 支持一键导出、一键刷新查询结果列表数据。 |  |  |
| 43 |  |  |  | 查询列表数据包含：设备名称、所在区域、IP地址、在线状态、硬盘状态、状态持续时长、监控点数量（在线数、离线数）巡检时间。 |  |  |
| 44 |  |  |  | 支持查看每台存储设备的详细信息：基本信息、磁盘信息、录像卷信息、监控点信息、历史状态信息，其中历史状态支持自定义查询时间段。 |  |  |
| 45 | 视频质量诊断 |  |  | 对接入平台在线视频点位的视频质量综合监测：支持统计在线视频点位的在线数、出图率、视频完好率、图像标注正常率、时钟准确率。 | 项 | 1 |
| 46 |  |  |  | 支持全部点位、收藏夹点位的视频质量分别监测。 |  |  |
| 47 |  |  |  | 支持以树状结构查看各级视频在线点位的视频质量监测状况。 |  |  |
| 48 |  |  |  | 支持按照视频质量异常、图像标注异常、时钟偏差、包含下级区域、在线状态、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。 |  |  |
| 49 |  |  |  | 支持通过在线状态、出图状态、视频质量、图像标注状态、时钟状态、视频卡顿、分辨率、国标码流、码流规范、编码格式、监控点位类型、项目名词、监控点名称、IP地址、国标编码、本级/级联进行高级过滤。 |  |  |
| 50 |  |  |  | 支持监控点的视频质量诊断结果复核。 |  |  |
| 51 |  |  |  | 支持一键导出查询结果列表数据、导出图片、导出修正点位。 |  |  |
| 52 |  |  |  | 支持卡片模式展示，数据包括：诊断图片、监控点名称、IP地址、检测时间、异常项。 |  |  |
| 53 |  |  |  | 支持列表模式展示，数据包含：监控点名称、所在区域、IP地址、视频质量、图像标注状态、时钟状态、视频卡顿、出图状态、分辨率、国标码流、码流规范、巡检时间等。支持自定义列展示 |  |  |
| 54 |  |  |  | 支持对视频质量的结果进行修正，可填写修正的指标、原因以及修正期限，其中修正期限包括一周、一个月、三个月、永久，已被修正的检测指标会在详情中进行标识，也可直接在此进行修改； |  |  |
| 55 |  |  |  | 支持标记视频质量的检测区域 |  |  |
| 56 |  |  |  | 支持查看与替换视频质量诊断基准图片，支持下载最新诊断图。 |  |  |
| 57 |  |  |  | 支持在线视频点位的视频预览。 |  |  |
| 58 |  |  |  | 预览失败的点位支持链路分析，链路分析以拓扑图+文字描述方式呈现，并支持展示设备与点位的最近告警信息。 |  |  |
| 59 |  |  |  | 支持结果修正和手动复核，支持上一个/下一个切换查看 |  |  |
| 60 |  |  |  | 支持图像异常分析结果查看，包括：名称不规范、出图异常、图像标注重复的结果分析。 |  |  |
| 61 |  |  |  | 1、名称不规范支持按照名称重复、名称未治理、标注不一致等异常原因以及监控点位类型、项目名称、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。 2、支持以树状结构查看各级监控点的异常诊断结果。支持统计各区域的异常数量 3、支持展示各异常监控点的详细信息，包括：监控点名称、IP地址、所属区域、异常原因、国标编码、检测时间。 4、支持查看检测的图片 5、支持视频点位的视频预览。 6、支持监控点的诊断结果复核。 |  |  |
| 62 |  |  |  | 1、出图异常支持按照设备/组件服务异常、网络异常、码流异常、首屏慢等异常原因以及监控点位类型、项目名称、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。 2、支持以树状结构查看各级监控点的异常诊断结果。支持统计各区域的异常数量 3、支持展示各异常监控点的详细信息，包括：监控点名称、IP地址、所属区域、异常原因、国标编码、错误码、错误描述、检测时间。 4、支持视频点位的视频预览。 5、支持监控点的诊断结果复核。 |  |  |
| 63 |  |  |  | 1、图像标注重复支持按照及监控点位类型、项目名称、监控点名称、国标编码、IP地址进行快速过滤。 2、支持以树状结构查看各级监控点的异常诊断结果。支持统计各区域的异常数量 3、支持展示各异常监控点的详细信息，包括：监控点名称、IP地址、所属区域、标注名称、国标编码、检测时间。 4、支持查看检测的图片 5、支持视频点位的视频预览。 6、支持监控点的诊断结果复核。 |  |  |
| 64 |  |  |  | 支持名词解释展示。 |  |  |
| 65 |  |  |  | 支持快速跳转到巡检配置和收藏夹管理 |  |  |
| 66 |  |  |  | 1、详情支持每天的录像可用性查看，支持诊断的录像片段回放； 2、支持录像质量结果展示，包括：图像模糊、图像过量、图像偏色、对比度、图像过暗、视频剧变、视频丢帧、图像黑白、场景变换、视频抖动、信号丢失、噪声干扰、条纹干扰。天，每天的录像回传结果展示。 3、支持时钟状态、监控点名称一致性、标注行数、云台预置点展示。 4、首屏延迟、码流延迟、信令延迟、分辨率、码流规范、码流值、封装格式、国标码流展示 |  |  |
| 67 | IT设备运维 | 网络设备运维 |  | 对网络设备的综合监测：支持以数据类型、运维区域、在线状态、设备名称、IP地址多个维度高级查询定位存储设备。 | 项 | 1 |
| 68 |  |  |  | 支持一键导出查询结果列表数据。 |  |  |
| 69 |  |  |  | 查询列表数据包含：设备名称、IP地址、设备类型、在线状态、持续时长、端口最大上行流量、端口最大下行流量、在线端口（在线/总数）、设备厂商。 |  |  |
| 70 |  |  |  | 支持查看每台网络设备的详细信息：设备信息、端口信息、事件与告警信息。 |  |  |
| 71 |  | 服务器运维 |  | 对通用服务器的综合监测：支持按照级联数据、运维区域、系统类型、在线状态、设备名称、ip地址、进程名称开展查询应用。 | 项 | 1 |
| 72 |  |  |  | 支持监控结果展现，展现项包括设备名称、IP地址、在线状态、持续时长、系统类型、CPU占用率、物理内存占用率、磁盘容量、进程数量。 |  |  |
| 73 |  |  |  | 支持设备信息（设备名称、ip地址、主机名称、系统类型、设备厂商、设备型号、操作系统、设备编号、在线状态、持续运行时间）、监测信息（虚拟/物理内存信息、上下行网络带宽）、磁盘分区、各CPU占用率（占用率、状态、型号）。 |  |  |
| 74 |  |  |  | 支持对单台服务器的物理内存占用率、虚拟内存占用率、cpu占用率趋势图进行展现 |  |  |
| 75 | 网络拓扑运维 |  |  | 网络拓扑图上交换机端口类型支持光口、电口（snmp协议下默认都是电口），且详情中支持查看设备型号 | 项 | 1 |
| 76 |  |  |  | 网络拓扑图支持傻瓜式交换机及其挂载资源的自动发现，并能够自动组网形成拓扑关系 |  |  |
| 77 |  |  |  | 网络拓扑支持按设定的种子设备、网段范围、增量发现周期自动进行资源发现和关系组网 |  |  |
| 78 |  |  |  | 网络拓扑绘制协议支持MAC+LLDP协议，减少拓扑关系生成计算量，并简化后期运维难度 |  |  |
| 79 |  |  |  | 网络拓扑发现协议支持混合协议SDK+SNMP：a）先SDK，再SNMP,对不支持SDK进行补全；b）先SNMP,再SDK,对SNMP不准确进行校准 |  |  |
| 80 |  |  |  | 网络拓扑支持增加资源节点、修改节点名称、删除节点、新增连接关系、删除连接关系 |  |  |
| 81 |  |  |  | 资源发现时支持分别展示已添加和未添加至网络拓扑的资源，且资源是否在网络拓扑上展示支持按需调整 |  |  |
| 82 |  |  |  | 链路诊断支持目标设备直接搜索，搜索范围包括名称和IP地址 |  |  |
| 83 |  |  |  | 网络拓扑支持设备搜索高亮凸显展示 |  |  |
| 84 |  |  |  | 网络拓扑支持针对不同类型的IPC展示不同的图例，主要包括普通IPC和球机 |  |  |
| 85 |  |  |  | 网络拓扑拥塞比例颜色阈值支持自定义配置，默认为占比超过80%为红色，超过50%，且小于80%为黄色，低于50%为蓝色 |  |  |
| 86 |  |  |  | 网络拓扑支持告警图标叠加的动态效果展示 |  |  |
| 87 |  |  |  | 支持网络交换机POE端口功率和整机功率、CPU、内存指标的检测和展示 |  |  |
| 88 |  |  |  | 支持在网络拓扑图上对监控点位进行在线视频预览和云台相关操作 |  |  |
| 89 |  |  |  | 支持针对资源节点、网络链路故障异常生成相应告警，告警信息支持关闭和导出操作 |  |  |
| 90 |  |  |  | 网络拓扑图支持将告警信息叠加到资源节点上，支持鼠标浮动上去展示告警基本摘要信息，并可点击详情获取对应资源节点的详细告警信息 |  |  |
| 91 |  |  |  | 网络拓扑上支持进行链路故障诊断的操作，支持展示诊断结论，包括链路上的异常资源节点数、流量异常线路数、告警以及对应的详情 |  |  |
| 92 |  |  |  | 支持接入交换机自身产生的故障告警，并统一整合到告警列表，且支持在设备详情中进行展示 |  |  |
| 93 | 交通LED显示屏运维 |  |  | 支持交通LED屏在线状态监测 | 项 | 1 |
| 94 | 停车设备运维 |  |  | 支持抓拍显示一体机、出入口抓拍机、岗亭缴费终端、扫码显示一体机、出入口控制机、显示屏、NB地磁设备、ETC设备的运行状态检测 | 项 | 1 |
| 95 | IP地址管理 |  |  | 支持添加IP网段，对添加的IP网段进行基本格式的验证，添加网段填写信息包括IP段开始地址、IP段结束地址、是否分配（若为是，则需要填写运营商及所属项目），并支持对IP网段进行删除、编辑、搜索； | 项 | 1 |
| 96 |  |  |  | 支持对所有已添加IP网段进行全量自动发现，并对发现结果进行统计展示，包括：IP资源总数、已分配IP总数、未分配IP总数、IP资源空闲总数、IP资源占用总数； |  |  |
| 97 |  |  |  | 支持以文件形式导出IP资源信息，包括扫描结果 |  |  |
| 98 |  |  |  | 支持对未被设备建档占用的IP进行建档操作以及已档案的设备入网操作； |  |  |
| 99 |  |  |  | 支持以设备为维度进行设备信息检测对比，并提供数据一致性的对比结果，比对信息范围包括设备厂商、设备名称、设备型号、设备序列号、MAC地址 |  |  |
| 100 |  |  |  | 支持以网段维度展示当前IP地址管理中添加的所有网段数据，包括网段名称、开始IP和结束IP、分配状态，并可对未分配的网段直接进行分配操作； |  |  |
| 101 |  |  |  | 支持手动发起IP资源扫描，并可开启自动扫描以及扫描配置，其中扫描配置中可按天、按周、按月维度进行自动扫描发现 |  |  |
| 102 |  |  |  | 支持提供IP地址管理功能名称解释，主要包括信息不一致、未建档未入网、未知设备、探测工具、已占用； |  |  |
| 103 |  |  |  | 支持对单个网段设备扫描结果数据统计，包括IP总数、已占有数、空闲数、信息不一致数； |  |  |
| 104 |  |  |  | 支持对单个网段查看扫描详情，展示信息包括IP地址、占用状态、设备名称、设备类型、设备厂商、设备型号、建档状态、平台接入状态、所属运营商/项目、序列号、MAC地址； |  |  |
| 105 |  |  |  | 支持依据扫描的结果，对资产信息不一致的设备档案进行信息纠正，包括设备名称、设备厂商、设备型号、mac地址、设备序列号。 |  |  |
| 106 | 项目建设管理 |  |  | 支持新增项目，包括：项目概况：项目名称（必填）、项目开始时间、项目验收时间、报建资产数量、服务年限、项目简介；建设单位：承建单位、承建单位联系电话、运维单位、运维单位联系电话； | 项 | 1 |
| 107 |  |  |  | 支持项目按照不同阶段维度进行划分，包括规划、招标、实施以及维保，默认进来不做筛选展示为全量 |  |  |
| 108 |  |  |  | 支持项目编辑、删除； |  |  |
| 109 |  |  |  | 支持查看项目基本信息，展示内容包括项目概况、项目阶段、项目资产建设信息、资产使用年限分布、资产状态分布以及资产类型分布、承建单位、维保单位； |  |  |
| 110 |  |  |  | 支持项目按照不同阶段维度进行划分，包括规划、招标、实施以及维保，默认进来不做筛选展示为全量 |  |  |
| 111 |  |  |  | 在添加项目信息中，支持填写报建的具体设备类型及数量信息，并可手动配置项目当前所处阶段和关联的资产（绑定和导入两种方式） |  |  |
| 112 |  |  |  | 支持项目规划、招标、实施、维保文件管理，包括文件上传和删除，上传后显示文件名称、文件大小和上传时间； |  |  |
| 113 | 一杆一档 | 杆件列表 |  | 支持展示杆体资产信息，包括杆件编号、勘点杆体编号、建设方式、杆体类型、所属区域、安装地址、杆体所属项目、经纬度、设备数量、杆体型制、高度、臂长1、臂长2 | 项 | 1 |
| 114 |  |  |  | 支持资产操作日志，展示信息包括操作时间、操作人、操作内容，并可查看关联的资产采集审核单、资产快照比对、恢复到该版本 |  |  |
| 115 |  |  |  | 支持杆件信息导出、按条件查询、详情查看操作 |  |  |
| 116 |  | 设备管理 |  | 支持展示设备资产信息，包括设备IP、设备编号、设备名称、安装地址、设备类型、设备型号、设备厂商、设备所属项目、杆件编号、所属区域、端口号、智能运维箱电源模块编号、在线状态、经纬度 | 项 | 1 |
| 117 |  |  |  | 支持设备信息导出、按条件查询、详情查看操作 |  |  |
| 118 |  | 采集审核 |  | 支持资产采集单审核，展示信息包括点位编号、机箱编号、所属区域、采集类型、提交人、联系电话、采集时间、提交时间，并可查看采集单详情和审核操作（通过/退回） | 项 | 1 |
| 119 |  |  |  | 支持资产审核单查询和分类（待审核/已审核），其中查询条件包括点位编号、采集类型、所属区域、提交人/联系电话、审核状态、采集时间以及审核时间； |  |  |
| 120 | 资产设备管理 |  |  | 支持对待办的资产档案流程进行审批的功能； | 项 | 1 |
| 121 |  |  |  | 支持按照资产流程类型分类显示待办流程 |  |  |
| 122 |  |  |  | 支持对待办的档案流程按照发起时间、流程编号、流程状态、发起人进行查询 |  |  |
| 123 |  |  |  | 支持对全部的档案流程按照发起时间、流程编号、流程状态、发起人进行查询 |  |  |
| 124 |  |  |  | 支持按照资产流程类型分类显示全部流程 |  |  |
| 125 |  |  |  | 支持对全部的档案流程按照发起时间、流程编号、流程状态、发起人进行查询 |  |  |
| 126 | 工单管理 | 工单概况 |  | 支持查看今日新增工单数量、今日完成工单数量、待处理工单总数 | 项 | 1 |
| 127 |  |  |  | 支持按状态查看待处理工单，包括待派发、待签收、待签到、处理中、待确认 |  |  |
| 128 |  |  |  | 支持按时效查看待处理工单，包括正常进行、即将超时和已超时 |  |  |
| 129 |  |  |  | 支持按运维人员查看待处理工单，包括维修人员姓名、组织、待处理工单总数、待签收数量、待签到数量、处理中数量、已超时数量、即将超时数量 |  |  |
| 130 |  |  |  | 支持查看工单总数、完成率（完成数/总数）、及时率（及时完成数/完成数），按周/月查看工单趋势，包括工单总数、完成数（完成率）、及时完成数（及时率） |  |  |
| 131 |  |  |  | 支持点击工单统计数量下钻展示明细 |  |  |
| 132 |  | 发起工单 |  | 支持一键发起工单，包括事件工单（故障单、咨询单、事务单、投诉建议单）和问题工单 | 项 | 1 |
| 133 |  |  |  | 支持设为加急工单，事件工单支持上传图片。 |  |  |
| 134 |  | 故障报修 |  | 支持按照资源名称/IP地址、工单状态、发起时间、运维区域、故障描述、修复结果查询系统内工单。 | 项 | 1 |
| 135 |  |  |  | 支持一键添加故障报修工单，支持上传图片。 |  |  |
| 136 |  |  |  | 支持一键导出查询故障报修工单列表，列表信息包含：发起时间、资源名称、IP地址、运维区域、工单状态、故障描述、需完成时间。 |  |  |
| 137 |  |  |  | 支持一键作废故障报修单。 |  |  |
| 138 |  | 我的待办 |  | 支持按照故障单、咨询单、事务单、投诉单、建议单、问题单、巡查单等工单类型展示待办工单 | 项 | 1 |
| 139 |  |  |  | 支持根据工单状态、工单描述、是否超时、发起人、发起时间、工单编号不同属性查询待办工单 |  |  |
| 140 |  |  |  | 支持查询工单列表信息一键导出。 |  |  |
| 141 |  |  |  | 支持查看工单详情，包含工单信息、流转记录、资源信息、关联问题单 |  |  |
| 142 |  |  |  | 支持故障单的批量操作功能，包括签收、派发、审核、反馈、转派、作废 |  |  |
| 143 |  |  |  | 支持故障单列表自定义显示列 |  |  |
| 144 |  |  |  | 支持故障单催报和升级问题 |  |  |
| 145 |  | 全部工单 |  | 支持按照故障单、咨询单、事务单、投诉单、建议单、问题单、巡查单等工单类型展示全部工单 | 项 | 1 |
| 146 |  |  |  | 支持根据工单状态、工单描述、是否超时、发起人、发起时间、需完成时间、工单编号不同属性查询全部工单 |  |  |
| 147 |  |  |  | 支持查询工单列表信息一键导出 |  |  |
| 148 |  |  |  | 支持查看工单详情，包含工单信息、流转记录、资源信息、关联问题单。 |  |  |
| 149 |  |  |  | 支持故障单催报和升级问题。 |  |  |
| 150 |  | 值班管理 |  | 支持以日历方式展现排班图 | 项 | 1 |
| 151 |  |  |  | 支持工作日、节假日设置功能 |  |  |
| 152 |  |  |  | 支持班次设置功能，配置项包括值班地点、工作日/节假日值班班次设置 |  |  |
| 153 |  |  |  | 支持人员排班、班次复制/粘贴功能 |  |  |
| 154 |  | 应急预案 |  | 支持应急预案的列表式展现。 | 项 | 1 |
| 155 |  |  |  | 支持新增应急预案，包括应急预案名称、步骤、附件资料、关联人员。 |  |  |
| 156 |  | 运维满意度统计 |  | 支持按时间段查询查看满意度调查数据，包括来电总数、来电客户、已调查次数、总体评价分。 | 项 | 1 |
| 157 |  |  |  | 支持列表式展现满意度调查报告，信息包括：联系电话、联系人、来电次数、最后一次电话呼入日期、总体满意度。 |  |  |
| 158 |  |  |  | 支持查看指定 客户调查详情，包括来电记录、满意度调查记录；支持话术数据记录及调查内容录入 |  |  |
| 159 |  |  |  | 支持一键导出满意度调查报告。 |  |  |

（9）附表9 停车数据汇聚分析平台功能清单

| 序号 | 模块（一级） | 子系统/模块名称（二级） | 子系统/模块名称（三级） | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源中心 | 资源档案 | 停车场档案管理 | 支持对路外专用停车场、路内公共停车场的静态数据进行统一管理。支持对路内停车场进行查询、录入、导出、编辑和删除操作。 支持查看已备案的路外停车场的备案证，支持备案证打印。 | 项 | 1 |
| 2 |  |  |  | 支持对路内停车场的静态数据进行统一管理。支持对路内停车场进行查询、录入、编辑和删除操作。 支持查看已备案的路内停车场的备案证，支持备案证打印。 |  |  |
| 3 |  |  | 经营单位档案管理 | 支持对停车场经营单位档案进行管理。支持记录、展示全市各停车场经营单位的信息。支持对经营单位进行查询、录入、导出、编辑和删除操作。 |  |  |
| 4 |  |  | 停车场信息系统档案管理 | 支持对接入监管平台的停车场运营平台、停车场管理平台等信息系统档案进行管理。支持对停车场信息系统进行查询、录入、导出、编辑操作。 |  |  |
| 5 |  |  |  | 支持管理信息系统的对接密钥，支持对接入状态进行管理，支持对已接入系统进行下线操作。 |  |  |
| 6 |  |  | 信息系统服务商档案管理 | 支持停车场信息系统服务商进行管理。支持对供应商进行查询、录入、编辑和删除操作。 |  |  |
| 7 |  |  | 车主档案管理 | 支持对车主档案进行管理。按手机号、车牌号、注册来源等条件查询车主信息，信息包括：车主姓名、手机号码、关联车牌等。支持展示、查询车主关联的停车记录。 |  |  |
| 8 |  |  |  | 支持展示、查询各车主关联的停车记录信息。 |  |  |
| 9 |  |  | 设备档案管理 | 支持在区域下添加海康出入口分析终端、出入口控制终端等设备，录入设备相关信息，以便于直连设备获取出入车数据。。支持对设备进行编辑和删除。 |  |  |
| 10 |  |  |  | 支持在区域下添加监控点，配置与编码设备的关联。支持批量调整区域，支持批量调整能力集删除能力集。支持根据监控点名称、所属设备、设备IP、主动设备编号、级联状态查询监控点。支持编辑、删除监控点。 支持对监控点参数进行配置，包括：OSD设置、字符叠加、码率设置、分辨率设置、隐私保护、报警设置等。 |  |  |
| 11 |  |  |  | 支持为停车场配置海康出入口终端设备，实现出入车数据关联与余位计算。 |  |  |
| 12 |  | 资源统计 | 车主统计 | 支持统计展示注册车主数量。支持统计指定时间段内新注册用户数量和每日注册量变化趋势。支持统计指定时间段内每日活跃用户数量及变化趋势。 |  |  |
| 13 | 监管中心 | 停车监管一图掌管 | 停车场地图 | 支持选择城市、区县、街道等行政区划，通过信息看板展示行政区划下的停车场数量、停车位数量、今日停车流量、当前占用率、今日周转率、今日利用率、区域内高占用停车场数量、区域内盲点停车场数量、今日区域内告警次数。 | 项 | 1 |
| 14 |  |  |  | 支持展示全市、区县、街道各行政区划停车场数量与在线停车场数量，选择具体街道可展开列表呈现区域内的所有在线和离线的停车场。 |  |  |
| 15 |  |  |  | 支持基于地图定位展示全市停车场，通过特定图标区分展示路外公共停车场、路外专用停车场和路内道路停车场。 支持停车场聚合展示，地图缩小到一定比例尺时局部多个停车场聚合为一个图标展示，图标中数字表示停车场数量。 支持在停车场列表点选停车场名称时，地图上自动定位停车场，图标自动切换为选中状态，同时通过信息看板展示选中停车场的信息概览。 支持根据停车场停车位占用率情况，在地图上对高占用的停车场自动切换图标展示方式（颜色）进行区分标识。 |  |  |
| 16 |  |  |  | 支持通过选择列表中的停车场名称或点击地图上的停车场图标展示选中停车场的基本信息，包括：停车场名称、停车场地址、停车场类型、停车位等信息。 |  |  |
| 17 |  |  |  | 支持在信息看板上显示今日停车流量、剩余泊位、占用率、今日周转率，今日利用率、今日平均停车时长、停车趋势（周转利用变化趋势、平均停车时长变化趋势等）等信息。 |  |  |
| 18 |  |  |  | 支持根据停车场名称模糊匹配检索停车场，在列表中展示检索结果。支持根据停车场类型、停车场标签（盲点停车场、高占用停车场、告警停车场）、我的收藏停车场便捷检索停车场，在列表中展示检索结果。 |  |  |
| 19 |  |  |  | 支持对停车场进行收藏和取消收藏。支持通过“我的收藏”快速检索所有已收藏停车场，并展示在线、离线状态。 |  |  |
| 20 |  |  |  | 支持展示今日布控车辆出入告警信息。点击告警信息可查看布控车辆出入车详情。 |  |  |
| 21 |  |  |  | 支持切换展示车辆停放密度（占用率）热力图，通过热力图展示当前停车场运行情况。 |  |  |
| 22 |  |  | 重点区域地图 | 支持通过重点区域列表展示所有已划设的重点区域，点击任意重点区域可在信息看板展示重点区域信息，包括：停车场数量、停车位数量、区域停车流量、今日利用率、周转率、当前占用率、当前告警次数，同时自动在地图上定位重点区域。 | 项 | 1 |
| 23 |  |  |  | 支持根据重点区域名称关键字模糊匹配检索重点区域，在地图上查看区域内停车场数据。 支持拖曳地图查找重点区域，选中重点区域可在信息看板展示信息。 |  |  |
| 24 |  |  |  | 支持在地图上以不规则区域框展示各重点区域，同时展示区域内停车场分布情况。 支持以颜色区分展示当前时刻重点区域停车位使用情况，红色代表高占用，黄色代表适中，绿色代表占用率较低。 |  |  |
| 25 |  |  | 车辆地图 | 支持列表展示各行政区划下停车场今日布控车辆告警记录。支持展示各区域告警次数、停车场告警次数。选中停车场可展示今日曾出入过的布控车辆列表及出入车次数。选中停车场可在信息看板展示今日告警记录详情，包括：布控车车牌号码、布控原因（包括：恶意欠费、多次违章未处理、危害公共安全、限制通行等）、出入车时间、出入车图片。 支持点击列表选中存在告警的停车场，在地图上自动定位展示。 支持以明显图标标识今日存在布控车辆出入告警记录的停车场。 | 项 | 1 |
| 26 |  |  |  | 支持列表展示各行政区划下停车场今日监测出的僵尸车车辆告警记录。选中停车场可展示平台监测出的场内僵尸车信息，支持基于僵尸车处理结果为僵尸车记录打标签。 支持点击列表选中存在告警的停车场，在地图上自动定位展示。 支持以明显图标标识今日存在僵尸车告警记录的停车场。 |  |  |
| 27 |  |  |  | 支持根据车辆车牌号码查询今日车辆在停车场的过车记录，展示信息包括：车辆号牌、出入停车场名称、过车时间。 |  |  |
| 28 |  | 运行监管 | 车场运行监管 | 可对全市、行政区划的停车场备案、接入情况、在线情况进行分析。支持以图形化方式展示全市、各行政区划的备案停车场数量和备案率、停车场接入数量和接入率、停车场平台在线数量和在线率。 支持查询指定行政区划的停车场数量（场库、道路）、备案停车场数量、接入停车场数量、在线停车场数量、备案率、接入率、在线率，对比查看各区划停车场数据普查、对接工作进展。 | 项 | 1 |
| 29 |  |  |  | 支持按照区域、停车场类型（路外公共停车场、路外专用停车场、路内道路停车场）、停车场名称、日期段（日、周、月、年）等条件对车场运行数据进行统计及列表展示，呈现各区域、各车场运行情况，数据内容包括：停车流量、利用率、周转率、平均停车时长。 |  |  |
| 30 |  |  |  | 支持按区域、节假日（元旦、春节、劳动节、中秋节、国庆节等）、停车场名称等维度统计分析停车场运行数据，图表展示停车场节假日停车流量、利用率、周转率、停车高峰时长数据。 支持通过图表展示节假日停车场运行数据趋势，帮助管理部门了解历史节假日停车需求，提前预判，采取手段进行引导分流。 |  |  |
| 31 |  |  |  | 支持基于停车场名称、车牌号码、出入车时间区间等条件对停车记录进行查询，展示信息包括：停车场名称、车牌号码、车牌颜色、泊位编号、停车类型、出入方向、出入场时间、停车时长、停车类型、出入场图片等。 |  |  |
| 32 |  |  |  | 支持对停车场的车主评价次数、车主评分进行统计，对停车场服务质量进行分析排名。支持以图形化的方式展示评价最好的停车场、评价次数最多的停车场。支持展各评分区间停车场数量占比。 |  |  |
| 33 |  |  |  | 支持查看具体停车场评价次数，全部车主评价详情，包括评价内容、评分、评价时间等。 |  |  |
| 34 |  |  | 停车行为分析 | 支持对停车订单进行统计，按支付方式、停车场所、停车时长维度对分析车主停车行为习惯。 |  |  |
| 35 |  |  | 车辆运行监管 | 支持将布控车辆手动添加或批量导入布控库，布控信息包括：车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、布控原因、布控期限等。支持配置联动告警通知的用户帐号。 支持布控车辆批量导入、导出。 支持对布控车辆进行撤控、编辑等操作。 |  |  |
| 36 |  |  |  | 支持展示当前生效的布控记录，呈现布控车辆信息、布控原因、布控期限、布控区域、告警次数、出入停车场数量、最近一次出入停车场名称、最近一次出入时间、当前车辆在停状态。 支持快捷查看布控车具体历史告警信息，支持查看布控车曾出入的停车场与次数。 |  |  |
| 37 |  |  |  | 支持展示历史生效的布控记录，展示内容包括布控信息和撤控制信息，如：撤控时间、撤控原因。 支持对已撤控的车辆进行重新布控。 |  |  |
| 38 |  |  |  | 支持以系统通知方式向平台登录用户推送布控车辆告警信息，可在未读消息内以红色数字角标提示。支持在消息提醒中查看历史告警信息。 |  |  |
| 39 |  |  |  | 支持根据车牌号码、布控原因、停车场、过车时间等条件检索布控车告警记录，支持查看具体告警信息，包括：车辆信息、布控原因、车辆出入车时间、停车场、泊位号、过车图片等。 为帮助管理人员消除误报告警，支持对告警记录进行“解除告警”操作。 |  |  |
| 40 |  |  |  | 支持展示已消除告警的布控告警记录。支持根据车牌号码、布控原因、停车场查询解除告警记录。 |  |  |
| 41 |  |  |  | 支持批量导入违停数据，支持根据车牌号码、地点、违停发生时间（日、周、月）检索违停记录。 |  |  |
| 42 |  |  |  | 支持根据时间区间（日、周、月）、违停地点统计分析违停趋势与分布。支持根据违停次数进行排名，找出违停高发区域。支持从日期、时间维度分析违停事件分布情况并以图形化方式呈现。 |  |  |
| 43 |  |  |  | 支持对停车场出入车数据进行智能监测，自动发现存在僵尸车停车行为的车辆，支持自动对误报僵尸车数据进行校正。支持以列表方式展示存在僵尸车停车行为车辆的号牌、当前在停停车场、入车时间、停车时长。 支持根据车辆号牌、停车场名称等条件查询潜在僵尸车。支持过滤已离场僵尸车仅查看当前在停僵尸车。 |  |  |
| 44 |  |  |  | 支持根据僵尸车处理情况为僵尸车打标签，包括：误报、车辆拖移、联系车主驶离等。 |  |  |
| 45 | 汇聚中心 | 数据汇聚接入网关（后台） |  | 通过数据汇聚网关，实现多来源、多种类、多类型的停车数据的汇聚接入、数据标准化转换、数据存储，以标准开放接口服务的方式支撑下级停车场库平台对接。 | 项 | 1 |
| 46 |  | 数据汇聚监测引擎（后台） |  | 对下级平台数据汇聚对接情况进行实时监控与数据分析，检测平台离线、数据质量问题。 |  |  |
| 47 |  | 接入管理 | 区域数据分析 | 支持按区域展示停车场接入数量、接入率、停车场在线数量、在线率。支持展示停车场在线率趋势。 |  |  |
| 48 |  |  | 接入进度管理 | 申请联调后，可启动停车场平台联调测试工作。支持对车场平台接入进展进行统计，可根据停车场平台（停车场信息系统）、接入进度、状态更新时间查看停车场历史接入记录。 |  |  |
| 49 |  |  | 车场数据分析 | 支持展示各车场接入厂商、当前接入状态、最近一次数据上传时间、最近一次上传数据质量，支持展示最近24小时停车场上传数据数量及数据正常率。 支持按日期展示各个停车场累计数据上传数量、正常率和累计离线次数。 |  |  |
| 50 |  |  | 接入质量管理 | 支持记录出现质量问题的数据。 支持根据停车场名称、质量问题（离线、进出记录丢失、数据上传延迟）、数据更新时间查询停车场平台数据接入质量问题。 |  |  |
| 51 |  | 停车数据管理 | 停车记录管理 | 停车场通过联网接入系统后，支持对各停车场停车记录集中存储和展示。支持根据车牌号码、入车时间、停车时长、停车场名称、停车状态等检索条件查询停车记录。支持查看每笔停车记录相关的停车场、停车时长、状态等信息以及出入车图片。 |  |  |
| 52 |  |  |  | 支持检索并导出选中或全部停车记录。 |  |  |
| 53 |  |  | 过车记录管理 | 支持根据出入车时间、出入方向（出车、入车）、车牌号码、停车场名称、停车类型（临时车、包月车）、泊位号、数据质量（数据上传延迟、进出记录丢失、数据字段缺失、图片质量问题、数据字段错误等）检索条件查询过车记录，展示停车场名称、出入方向、出入车信息、车牌信息、停车时长、停车类型、出入车图片、数据接收时间、数据质量等数据。 |  |  |
| 54 |  |  |  | 支持检索并导出选中或全部过车记录。 |  |  |
| 55 |  |  |  | 支持对过车记录进行人工审核，对数据质量进行评判。 |  |  |
| 56 |  |  | 空余记录管理 | 支持展示停车场信息系统上传的空余车位信息。 |  |  |
| 57 |  | 运维管理 | 运营概况查询 | 对运营概况进行分析，支持展示已接入停车场数量、今日接入停车场数量、停车场在线率、在线数量、离线数量、数据正常率等。 支持查看7天、30天的车场平台在线率、数据质量正常率（延迟上传、数据丢失）。 |  |  |
| 58 |  |  | 离线告警查询 | 对已接入的下级停车场平台在线情况进行分析，展示今日新增离线告警数、昨日离线数、近7天离线数、近30天离线数。 支持根据停车平台名称、离线时长区间、统计时间区间查询离线数据，可查看包括停车场、最后上传过车数据时间、离线时长。 |  |  |
| 59 | 系统管理 | 基础配置 | 权限管理 | 支持以树形菜单结构展示组织架构，呈现层级关系。支持对组织的新增、删除、修改、查询、导入、导出。 | 项 | 1 |
| 60 |  |  |  | 支持对平台用户添加、修改、注销。支持帐号查询、帐号启用、帐号禁用、重置帐号密码。 支持对用户帐号的安全信息、登录认证方式进行配置，支持用户帐号与人员关联。 支持对用户进行导入、导出。 支持记录并展示用户的登录次数、最后登录时间。 |  |  |
| 61 |  |  |  | 支持对平台用户组添加、修改、删除。用户组导入、导出。 |  |  |
| 62 |  |  |  | 支持对人员信息增加、删除、修改、导入、导出。支持查看各组织下的人员清单及人员详情。 |  |  |
| 63 |  |  |  | 平台角色的新增、删除、配置、查询。支持对角色进行菜单、区域、组织等权限进行设置。 |  |  |
| 64 |  | 门户管理 | 登录配置 | 支持对登录页主题进行配置。支持对登录页进行创建、编辑、预览、删除、设为主登录。 支持对登录页logo、页面背景、前景插图、跳转插图等参数进行自定义配置。 |  |  |
| 65 |  |  | 首页配置 | 支持对首页主题进行创建、导入、配置、预览、发布。 支持对首页名称、logo、样式进行自定义设置。 |  |  |
| 66 |  |  | 公告管理 | 支持对系统公告进行管理。包括：公告新建、预览、发布/取消发布、删除等。 |  |  |
| 67 |  | 系统配置 | 通用配置 | 支持对并发用户登录数、登录类型、密码有效期等登录相关参数进行配置。 |  |  |
| 68 |  |  |  | 支持对图片存储范围、覆盖策略进行设置管理。 |  |  |
| 69 |  |  |  | 为保证数据安全，确保信息传播可追溯，支持对页面中添加相关的水印信息的内容和呈现形式进行配置。 |  |  |
| 70 |  |  |  | 支持对监管中心、汇聚中心涉及的停车盲点分析算法、闲时共享分析算法、通行效率分析算法、停车场指标参数进行配置。 |  |  |
| 71 |  |  | 业务数据配置 | 支持对城市规模、各区域适停面积、机动车保有量等业务数据进行配置。 |  |  |
| 72 |  |  |  | 支持定义每年的节假日、重大活动，用于支撑节假日停车分析。节日包括：元旦、春节、端午节、劳动节、中秋节、国庆节。支持自定义配置重大活动，设置活动日期、活动名称。 |  |  |
| 73 |  |  |  | 支持自定义配置各项评价指数权重，根据权重计算区域综合评分。 |  |  |
| 74 |  |  |  | 支持对各项指数相关的业务指标、计算权重、阈值进行配置。 |  |  |
| 75 |  |  | 数据字典 | 支持对平台涉及的数据字典键、值、状态进行配置管理。支持对数据字典进行导入、导出。 |  |  |
| 76 |  |  | 菜单管理 | 支持对应用菜单进行管理，包括：菜单/菜单组的增加、编辑、删除。菜单打开模式、菜单图标设置等。 |  |  |
| 77 |  |  | 系统任务 | 支持对支撑业务功能的系统任务进行管理。支持查看任务执行结果与日志信息。支持手动执行任务。支持开启、关闭自动执行任务。 |  |  |
| 78 |  |  | 目录管理 | 支持对行政区划进行管理，可添加、删除、编辑、查询行政区划。 |  |  |
| 79 |  |  | 地图中心设置 | 支持设置地图默认加载位置，设置后，平台各模块使用地图时自动加载到默认位置。 |  |  |
| 80 |  |  | 重点区域管理 | 支持对全域范围内的重点区域进行管理，可在列表、地图查看重点区域信息。支持快速定位重点区域。 支持对区域进行划设、修改和删除。 支持展示重点区域内的停车场以及区域的运行数据。 |  |  |
| 81 |  |  | 日志管理 | 支持用户操作日志记录、查询。 |  |  |

六、商务要求

1.机柜租赁要求

▲（1）采购人所在地具有标准化机房：场地机房面积空余30平方以上。

▲（2）机房动力系统：至少一路市电供电，一路UPS供电，一路柴油发电机供电。

（3）机房空调系统：恒温恒湿功能，空调主机配置EPS供电，保障无市电情况下的持续运转。

（4）机房消防系统：消防联动功能，保障机房运行安全。

注：(1)上述所有要求投标人需提供相关承诺函加盖投标人公章装入商务技术文件中，否则作投标无效处理。(2)中标后三个工作日内由采购人根据投标人响应情况进行核实，不符合要求或承诺的按投标无效处理。

2.建设工期：合同签订之日起至2024年6月30日之前完成整体项目建设。

3.运维服务期：项目完成验收通过之日起3年。

▲4.技术人员要求：中标人必须派驻1名原厂技术人员驻场服务和指导。服务期限自合同签订之日起3年。

5.质保期：本项目采购的所有设备、产品、软件要求提供3年质保服务，自终验合格之日起算。在质保期内，有故障申报，中标人在2小时内赶到现场12小时解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保系统不中断运行。

6.付款方式：合同签订且具备实施条件后7个工作日内，支付合同总价的20%；项目建设完毕，并组织终验合格后，采购人在收到正式发票7个工作日内支付合同总价的80%。

7.验收要求：

（1）中标人所供设备型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，是否完全响应招标文件要求。

（2）设备运行期间的技术指标是否符合稳定，符合验收标准。

（3）由采购人组织专业技术人员对项目进行验收，并出具验收报告，验收报告应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况，其产生的专家费等相关费用由中标人支付。

（4）在采购需求的技术需求中明确提出，在验收时有截图要求提供的，需在验收时提供。如不能提供的，采购人将按虚假应标处理，同时保留向中标方进行追责的权利并上报备案监管部门。

8.培训要求：投标人制定相应的培训方案，包括本项目中的设备、平台等系统使用操作，须详细说明（包括培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。），培训至操作者可熟练正常使用。

七、其他

1.项目在建设过程中，中标人须充分与采购人沟通项目实施计划和详细需求。在规定的期限内，保质保量完成智慧停车系统平台和停车泊位智能化的建设工作，达到项目停车收费正常运营交付的条件。同时，做好恶劣天气以及其他不可抗力环境下的防护措施，安排专人对设备定期维护和巡检；中标人须保证所有系统设备的安全运行。

2.在整体项目终验之前，中标人必须提供由第三方权威机构出具的设备、平台功能、软硬件等项目相关的安全性能检测报告。

3.本项目为交钥匙工程，报价应包括设备费、运输费、安装调试费、人工费、设备所需电费、服务费、税金保险费、配套费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。为保证项目的正常实施，投标前可自行现场勘察，如有缺漏项，采购单位不再另行支付任何费用。

4.中标后，采购人有权要求中标人提供产品检测报告原件进行审查，如存在虚假响应或不符合采购需求的，可取消其中标人资格和追究相关法律责任。

第四章  合同格式（范本）

合同编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件，项目编号          的            项目，在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“产品清单”。

1.3供货要求：

1.供货时间：

2.供货地点：采购人指定地点。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币             （大写）（￥：   ），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款包括为完成本项目所产生的所有费用，如安装调试费、技术服务费、培训费、保修费、税费等，甲方不再支付其他任何费用。

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计 | （大写） （￥：） |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料寄给甲方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3甲方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5甲方有在货物制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4所购货物若为电脑则由乙方提供至少     年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（请分别列出：

）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为      时；非工作期间为       小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

10.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金（如有）

11.1乙方应于               （时间）向甲方提交履约保证金         元。

11.2履约保证金收取账户信息：

开户名：

开户银行：

开户账号：

11.3履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.4履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.5如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

11.6履约保证金的退还：

第十二条　付款方式

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2付款方式：

第十三条　违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

13.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

13.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达      天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

13.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向甲方承担违约责任。

13.8乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 17.2.1  种方式解决争议：

17.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经备案登记部门批准，并签书面补充协议报备案登记部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                 	         乙　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             地　　址：

邮政编码：		     	             邮政编码：

电　　话：		     	             电　　话：

开户银行：		     	             开户银行：

账　　号：		     	             账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

1、公司有效营业执照

2、关于财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函

3、具有履行合同必须的设备和专业技术能力承诺函

4、无重大违法记录声明书

5、授权委托书、身份证

1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

注：复印件须加盖投标人章。

2、关于财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（代理机构名称）：

贵公司组织的                   （采购项目名称）（项目编号：　　  　　）项目，我公司作为该项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：符合参与政府采购活动的资格条件，具有良好的商业信誉和健全的财务制度以及良好的财务状况，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本公司对上述承诺的真实性负责,并依法承担相应法律责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

3、具有履行合同必须的设备和专业技术能力承诺函

（代理机构名称）：

贵公司组织的                   （采购项目名称）（项目编号：　　  　　）项目，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后, 决定参与该项目的招标活动。并承诺,如中标,我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

（一）企业基本情况

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：__________

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

（二）履行合同必须的设备和专业技术能力材料

履行合同必须的设备:                                                  。

专业技术能力的证明材料：                                             。

本公司对上述承诺的真实性负责,并依法承担相应法律责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

4、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我公司参与的                         （采购项目名称）（项目编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

5、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的 （采购项目名称）（项目编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

### 二   商务技术文件格式

目录

1、投标声明书

2、投标人参标申请表

3、投标人类似项目业绩表

4、认证证书

5、投标人综合实力

6、投标产品性能和参数规格偏离表

7、项目整体建设方案

8、质量保证措施和施工计划

9、安装、调试、验收的方案和措施

10、培训计划

11、项目实施团队

12、售后服务方案

13、服务承诺

14、平台演示

15、投标人认为需要提供的其他资料或商务技术评分办法要求提供的资料

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号：）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

商务技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、质疑答复不满的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日期：_____年____月____日

2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 项目编号 | 项目名称 | / |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人盖章：　　　填报时间：　　年　　月　　日

3、投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | 业主单位联系人和联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、评标办法要求的相关证明材料复印件附本表后。

2、投标人应对递交的所有材料的真实性负法律责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日期：_____年____月____日

4、认证证书

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

5、投标人综合实力

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

6、投标产品性能和参数规格偏离表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 投标产品 | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件第三章严格按以下要求认真填写偏离表

1.投标人应根据投标货物的实际规格,并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格”栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。）

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。

5.投标规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

7、项目整体建设方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

8、质量保证措施和施工计划

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

9、安装、调试、验收的方案和措施

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

10、培训计划

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

11、项目实施团队

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

12、售后服务方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

13、服务承诺

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

14、平台演示

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

15、投标人认为需要提供的其他资料或商务技术评分办法要求提供的资料

### 三  报价文件格式

目录

1、报价书（开标一览表）

2、报价明细表

1、报价书（开标一览表）

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云和县智慧停车项目 | 小写： 大写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价应包括人工费、服务费、税金保险、配套费、运输费、安装调试费、培训费、设备所需电费以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

2、报价明细表

分项报价表内容要求：

1、投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。

2、报价表格式由投标人自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

### 四   投标保证金缴纳凭证

### （复印件加盖公章）

如通过银行转账、电汇（由投标人基本账户一次性汇入指定账户，一律不接受现

金）形式缴纳投标保证金的，在此提供投标保证金汇款证明扫描件（加盖公章）；

以国有商业银行及全国性股份制商业银行（认可的开具保函的银行包括：中国工

商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、

招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、恒丰银行）开具的保函形式缴纳投标保证金的，在此提供投标保函扫描件（加盖公章）。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

### 五  投标保函（如有）

投标保函

开具日期：

致：(采购人)

本保函为（投标人名称）（以下简称“投标人”）(项目名称)（招标编号）提供的投

标保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，

一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即不争辩、无挑剔、无追索

地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：

1、招标文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金或可

以兑取投标保函的各种情形。

本保函有效期                       。（不得少于开具之日起 6 个月）

出具保函银行名称

出具保函银行公章

签字人姓名和职务

签字人签名

出具保函银行地址

出具保函银行电话

出具保函银行传真

注：1、接受各银行标准格式的保函，须至少包含本保函格式的实质性内容。

2、本保函需由国有商业银行及全国性股份制商业银行出具（认可的开具保函的银行包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、恒丰银行）。

3、投标保函原件须在投标人递交投标文件时接受查验，并提交采购人或采购代理机构。

### 六   投标文件封面及外包装封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/商务技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

### 七  中标（成交）人公告内容

采购项目：

项目编号：

（1）中标(成交)结果:

| 序号 | 标项 名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)主要标的信息:

| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格以邮件的方式提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

### 六  采购活动现场确认声明书

云和县云采工程咨询有限公司：

本人经由                        （公司名称）法定代表人（负责人）           ，合法授权参加                项目（项目编号：             ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和备案登记部门负责询问核查；

2、该声明书请各供应商在开标前提前准备好,在开标现场提交给采购代理机构。

## 第六章  评标办法和细则

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会推荐最终得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和商务技术文件评审同步进行，演示顺序在开标现场进行抽取，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分。

3.2.2 各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 报价文件评审

3.3.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

3.3.2报价修正；

3.3.3 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.4 评标结果

3.4.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.4.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.4.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.4.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.5 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1项目商务技术权重为70%,总分值为70分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.2报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

### 五   评标办法和细则

5. 评标内容和标准

5.1商务技术分为70分，权重70%：

| 评审因素 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信商务分10分 | 类似项目 业绩 | 3分 | 投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止，具有类似项目业绩的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：1.提供项目合同复印件加盖投标人公章并附入投标文件中，否则不得分。2.是否属于同类业绩由评审专家根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 |
|  | 认证证书 | 2.5分 | 投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、业务连续性管理体系认证证书、商品售后服务认证证书（五星级）的每项得0.5分，最高得2.5分。 注：提供相关证书复印件加盖投标人公章并附入投标文件中，否则不得分。 |
|  | 综合实力 | 1.5分 | 投标人所投平台具有智慧停车运营管理平台软件计算机软件著作权登记证书的得1.5分。 注：提供证书复印件加盖投标人公章并附入投标文件中，否则不得分。 |
|  |  | 3分 | 投标人提供的智慧停车管理技术与应用系统获得过政府机构部门颁发的停车领域的科学技术奖励或表彰的，国家级或部级的得3分，省市级（地级市）的得1分，其它不得分。 注：提供相关证书或证明材料复印件加盖投标人公章并附入投标文件中，否则不得分。 |
| 技术分60分 | 投标产品性能和参数响应情况 | 20分 | 投标产品的技术指标、性能参数等，全部满足文件要求的得20分；非实质性技术指标如出现负偏离或不响应的，每项扣1分，扣完为止。采购需求中带“●”为重要技术参数如出现负偏离或不响应的，每项扣2分，扣完为止。带▲的参数为实质性参数，出现负偏离则投标文件无效。 注：参数响应须按照采购需求中的要求提供相关证明材料，并加盖投标人和制造厂商公章，如未提供或提供内容不全、不清晰的，该项不得分。 |
|  | 项目整体建设方案 | 3分 | 根据投标人针对本项目整体方案的全面性、合理性、科学性等综合比较打分：包含项目系统总体方案、系统建设模式、前端系统方案、系统中心平台的迭代与扩容方案、网络系统建设方案等（0-3分）。 注：方案中需提供点位地址、点位位置图、点位照片、链路信息等，否则不得分。 |
|  | 质量保证措施和施工计划 | 4分 | 根据投标人是否具有明确的建设质量目标、质量保证措施和详细可行的实施内容等（0-2分）；以及针对本项目的施工工期计划和节点的合理性、科学性、是否满足采购需求等（0-2分）。 |
|  | 安装、调试、验收的方案和措施 | 2分 | 根据投标人提供的安装、调试、验收方案和措施的科学性、有效性等由评审专家综合比较打分(0-2分）。 |
|  | 培训计划 | 2分 | 根据投标人提供的培训计划（包括培训内容、目标、方式、频次等）的全面性、科学性、合理性由评审专家综合比较打分(0-2分）。 |
|  | 项目实施团队 | 9分 | 1、拟派项目实施负责人同时具备信息技术高级工程师、通信工程师、网络安全能力认证（CCSC）、注册信息安全专业人员证书（CISP）证书的得4分，只具备其中三项得2分，只具备其中两项及以下的不得分。 2、拟派项目实施技术负责人同时具备信息系统项目管理师(高级)、网络工程师、注册信息安全专业人员证书（CISP）证书的得3分；只具备其中两项得1分，只具备其中一项或不具备的不得分。 3、拟派售后负责人同时具备信息系统(高级)工程师、项目管理师一级得2分；只具备一项或不提供不得分。 注：同一人员的资格不可重复使用，提供人员相关证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月社保证明已经（新成立公司以成立时间计）并装入商务技术文件中，否则不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人拟设立的维护服务网点、响应时间、售后服务人员配备情况、备品备件数量种类情况等由评审专家综合比较打分（0-5分）。 |
|  | 服务承诺 | 3分 | 根据投标人针对标准化机房硬件设施设备的合理性、科学性；网络设备的安全性等承诺由评审专家综合比较打分(0-3分）。 |
|  | 平台演示 | 12分 | 1、停充一体功能演示 支持设置充电期间在停车场的停车费减免策略，包括充电即可免费停车指定时长、充电期间停车费可打折。可设置仅对绑定车牌的车辆进行停车费减免；支持配置充电车位占桩收费规则，包括按次计费、按占桩时长计费及免费占桩时长，其中按占桩时长计费可设置每日封顶金额，功能演示评分（0-2分）。 2、充电泊位占位管理功能演示 支持查看新能源充电桩被占用的明细记录，可查看每条占桩记录相关的充电桩、车牌号、占用起止时间、占用时长、占桩费、缴费状态等信息。支持查看每条占桩记录的出入车照片，以及占桩期间定时抓拍的在停照片，功能演示评分（0-2分）。 3、欠费催缴功能演示 支持配置短信催缴模板，自定义编辑模板内容;支持制定短信催缴计划 可根据用户分类、短信模板、执行时间、发送频次、发送时间等维度自定义配置。支持对短信催缴计划的催回效果进行统计与查看，包括发送总数、发送成功数、触达率、催缴金额、催回金额、催回率等关键催缴指标;支持查看每日催缴情况，可按天统计短信催回效果，功能演示评分（0-2分）。 4、视频设备运维功能演示 演示系统对视频点位在线情况的巡检结果，对于预览失败的点位，可视化展现从客户端、联网共享网关，下级联网网关、前端点位等视频取流节点组成的信息链路，异常链路可由不同颜色标注。演示异常情况的详情分析，包括异常的错误信息以及处理建议，同时展现设备最近告警、监控点最近告警，功能演示评分（0-1分）。 5、工单管理功能演示 1.演示系统提供工作流引擎，内置流程设计、流程测试、表单定义、数据源管理、实例监控、存储配置等流程配置工具，功能演示评分（0-1分）。 2.演示系统默认内置资产设备流程、工单服务流程，并提供流程分类管理，功能演示评分（0-1分）。 3.演示流程设计，提供面板拖拽“用户任务”、“会签任务”，并能通过连线将任务进行流程串联，并支持“用户任务”的角色配置关联和表单配置关联，功能演示评分（0-1分）。 6、停车IP地址管理功能演示 1.演示IP段的管理，支持全部网段、已分配、未分配的分类管理网段；支持选择网段后，以列表、方格等方式展现IP地址的分布；支持IP地址占用设备的分析，包括设备名称、设备类型、设备厂商等信息的识别展现；支持提供入网、退网、阻断、释放等操作，功能演示评分（0-1分）。 2.演示系统自动扫描开启/关闭功能。演示自动扫描的配置，提供按天、按周、按月的定时扫描配置，以及扫描工具的地址添加，功能演示评分（0-1分）。 注：1.投标人根据招标平台功能清单要求的演示内容，提供不超过20分钟的真实系统演示视频讲解，演示内容需对软件平台进行演示及功能介绍等，根据功能齐全打分，非真实系统演示不得分。2.投标人需将演示内容以U盘形式存储并单独密封开标时与投标文件一同递交（包装上标注演示U盘、项目名称、投标人名称并加盖公章）。 |

5.2投标人报价满分为30分， 报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价高于最高限价的投标人不进入报价评分。

5.2.3最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其价格进行修正。若该投标人成交的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由成交人自行承担。

5.2.4报价得分计算：

（1）评标基准价=进入报价评分的有效投标报价中的最低报价；

（2）投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向备案登记部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合备案登记部门的质疑答复不满处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给备案登记部门，备案登记部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。