云和县人武部指挥信息

系统设备采购项目

招标文件

（非政府采购项目）

项目编号: 浙志正招2022180号

项目名称: 云和县人武部指挥信息系统

设备采购项目

采 购 人: 云和县城市建设发展有限公司

采购代理机构:浙江志正咨询管理有限公司

二〇二二年十二月

目  录

第一章 公开招标公告	2

第二章 投标人须知	5

前列表	5

一   总则	7

二   招标文件说明	8

三   投标文件的编写	8

四   投标文件的包装、提交、修改和撤回	10

五   开标和评审	11

六   投标无效的情形	14

七   法律责任	15

八   询问	17

九   质疑	17

十  投诉	18

十一   授予合同	18

十二  验收	19

十三  采购政策	20

十四 其他事项	21

第三章 采购需求	23

第四章 政府采购合同格式（范本）	57

第五章 投标相关文件格式	64

一   资格审查文件格式	64

二   商务技术文件格式	72

三   报价文件格式	86

四   投标文件封面及外包装封面格式	89

五   中标（成交）人公告内容	90

六   政府采购活动现场确认声明书	91

第六章 评标办法和细则	92

一   总则	92

二   评审委员会	92

三   评标程序	92

四   评标一般规定	94

五   评标办法和细则	94

六  评审纪律和要求	98

## 第一章 公开招标公告

浙江志正咨询管理有限公司受云和县城市建设发展有限公司的委托，对云和县人武部指挥信息系统设备采购项目进行采购。参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.项目编号: 浙志正招2022180号

2.采购项目：云和县人武部指挥信息系统设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.采购类型：非政府采购

5.项目概况：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云和县人武部指挥信息系统设备采购项目 | 详见第三章采购需求 | 项 | 1 | 867537.83元 |  |

6.投标人应具备的资格要求：

（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的条件；

（2）开标截止时间前未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为供应商的记录名单（本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）；

（3）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

7.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

8.招标文件获取方式：网上下载。招标文件获取时间：公告发布之日起至投标文件提交截止时间前。招标文件获取地址：浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）；丽水市公共资源交易网（云和）（lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb/）

网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下资料：

⑴单位介绍信（格式自拟）、联系人及联系方式；

⑵营业执照副本复印件。

以上资料须加盖单位公章，发送至采购代理机构邮箱（邮箱地址：257764204@qq.com），并向采购代理机构项目负责人报名登记。未经报名登记并获取采购文件的供应商视为非依法获取，如参与采购活动将被拒绝。

9.招标文件质疑：投标人自认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

10.招标文件售价：网上获取招标文件不收取文件工本费。

11.招标文件发售及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

▲12投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

13.投标截止时间：2023年1月5日09:00：00（北京时间,以开标大厅时钟为准）。

14.提交投标文件地点：云和县招标投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼）。

15.公开招标开标时间：2023年1月5日09:00（北京时间,以开标大厅时钟为准）。

16.开标地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。

17.现场防护措施：

新冠病毒疫情防控期间，请供应商严格遵守云和县新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定，并服从现场管理且按以下要求执行：

（1）参与人员应当领取“丽水健康码”，红、黄码人员不得参与现场开标活动。健康码获取方式：支付宝→城市服务→丽水健康码。

（2）参与人员应携带身份证或户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入开标场所自觉接受体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离(1.5米），不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。

（3）加强个人防护及开评标场所防疫工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。供应商参与现场开标的，仅限法人或授权代表1人参加。参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构等所有工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

（4）严格落实执行现场开标及评审法律规章制度。

（5）供应商应充分考虑疫情防控要求，确保项目顺利实施，避免使用高中风险地区作业人员，由此产生的所有一切责任，应由投标人自行承担。

18．联系方式

（1）采购人：云和县城市建设发展有限公司

项目联系人：郭振荣       联系电话：13757853277

质疑联系人：杨  斌       联系电话：13957061688

地址：云和县城南东路110号

（2）采购代理机构名称：浙江志正咨询管理有限公司

项目负责人：徐  跃       联系电话：15157854605

质疑联系人：钟海军       联系电话：18767816170

传真：0578-5135252       地址：云和县元和街道南山路158号201室

（3）同级采购监督管理部门名称：云和县国有资本运营有限公司

联系人：黄先生   监督投诉电话：0578-5133081   传真：0578-5133081

地 址：云和县新华街110号

采购人：云和县城市建设发展有限公司

采购代理机构：浙江志正咨询管理有限公司

2022年12月14日

## 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云和县人武部指挥信息系统设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 云和县城市建设发展有限公司 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江志正咨询管理有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 采购类型 | 非政府采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、商务技术文件、报价文件各正本一份、副本四份。 |
| 8 | 招标文件质疑 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 10 | 投标文件 递交方式 | 接收人：浙江志正咨询管理有限公司 投标截止时间：2023年1月5日09时00分00秒 提交投标文件地点：云和县招标投标中心开标大厅（云和县城南路1号体育馆一楼）。 |
| 11 | 开标时间 及地点 | 时间：2023年1月5日09时00分开始 地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。 |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（云和）（lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb/）媒体上发布，并发出中标通知书。 |
| 13 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 14 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额：合同金额的1%； 2.缴纳履约保证时间及缴纳方式：根据采购人要求的时间及方式缴纳至指定账户； 3.履约保证金退还：质保期满后，中标人提出后无息退还。 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（云和）（lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb/） |
| 17 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江志正咨询管理有限公司 |
| 18 | 特别提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，未提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系云和县城市建设发展有限公司。

2.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的投标人。

2.3 “采购代理机构”系指浙江志正咨询管理有限公司。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.8“▲” 系指实质性要求条款；“●”系指重要技术参数和条款；“★”系指项目关键核心产品。

3.投标人资格条件

3.1符合第一章第“6”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发售及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江省政府采购网”、“浙江省丽水市公共资源交易网(云和)”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

10.1递交的投标文件应分为资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分,三部分单独密封。资格审查文件、商务技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有商务技术内容, 其商务技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1公司有效营业执照复印件；

▲11.1.2关于财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

▲11.1.4无重大违法记录声明书；

▲11.1.5信用查询记录（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询内容为未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录）；

▲11.1.6 负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

注：以上复印件均需加盖单位章。资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

11.2商务技术文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标单价和投标总价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择的报价。投标报价高于采购预算单价和总价(最高限价)的不进入报价标评审，视报价分为零分。并不得推荐为中标候选人。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.排版、封面 、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“商务技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   投标文件的包装、提交、修改和撤回

15.投标文件的密封和标记

15.1投标文件按资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

15.2投标文件封面及外包装封面要求:

15.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

15.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

15.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

15.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人代表人：

15.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

15.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

15.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

15.5.4 投标文件中的资格审查文件、商务技术文件、报价文件出现包装混装。

16.投标文件的提交

▲16.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

16.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

17.投标文件的修改和撤销

17.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

17.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲17.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

17.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 五   开标和评审

18.开标

18.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

18.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

18.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

18.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

18.4 唱标

18.4.1 采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

18.5 开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

20. 评审流程

20.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

20.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

20.1.2 商务技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

20.1.3 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7） 修正错误的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评估

22.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

22.2 相同品牌的产品

22.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理

23. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

24. 保密和评审过程的监控

24.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

24.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 六   投标无效的情形

25. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

25.1 电报、电话、传真形式的投标。

25.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

25.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

25.4投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

25.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的；

25.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的；

25.7不具备招标文件规定资格要求的；

25.8 投标有效期不足的；

25.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

25.10 报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.11招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

25.12 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

25.13 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.14 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

25.15提供虚假材料谋取中标的；

25.16 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

25.17招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 七   法律责任

26 投标人有下列情形之一的，采购单位和采购代理机构报告同级采购监管部门，由同级采购监管部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录：

26.1开标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的;

26.2中标人无正当理由不与采购人签订合同的;

26.3违反投标承诺函的相关内容及条款的；

26.4提供虚假材料谋取中标的;

26.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

26.6与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

26.7向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

26.8在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的;

26.9拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

26.10将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包或转包给他人的；

26.11拒绝履行合同义务的；

26.12其他严重扰乱招投标程序的；

27. 投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，参照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4 将采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由监管部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人参照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员参照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 八   询问

31.投标人有权就采购活动的事项在有效时限内提出询问。

31.1投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网(云和)（lssggzy.lishui.gov.cn/yhweb/）上予以公布，请投标人务必关注相关网站，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

31.4采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 九   质疑

32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

32.2质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级采购监管部门，由同级采购监管部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录。

### 十  投诉

33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级采购监管部门投诉。

### 十一  授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级采购监管部门批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级采购监管部门备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人将有权取消该投标人的中标资格，并向同级采购监管部门报告。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十二  验收

37. 采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十三  采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1本项目 否 专门面向中小企业采购。

38.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

38.3小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

38.4在政府采购活动中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

38.6对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的货物、工程或者服务的项目，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

38.7小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

38.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

38.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38.11.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十四 其他事项

39. 解释权

39.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

41. 采购代理服务费: 由成交人支付代理服务费，费用参照国家发展和改革委员会文件发改价格【2011】534号文件收费标准的80%收取，采用差额定率累计法计算，少于4000元按4000元收取。成交人在成交结果公告发出后七个工作日内向采购代理机构缴纳代理服务费。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

采购代理机构账户信息：

户名: 浙江志正咨询管理有限公司

账号: 3305 0169 7235 0000 0847

开户行: 中国建设银行云和县支行

联系电话：15957817876

## 采购需求

一、采购清单及技术参数要求

| （一）室内弱电 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  | 值班室LED显示系统 |  |  |  |
| 1 | 室内P1.86LED显示屏 | 室内P1.86LED显示屏 ▲1、像素点间距≤1.86mm,显示面积4.16米*2.4米 2、像素密度≥288906 点/m² 3、像素结构：SMD1515 三合一LED 4、模组尺寸：320mm*160mm 5、包含200W开关电源、接收卡 ▲6、刷新频率≥3840HZ 7、亮度≥600Nits 8、亮度均匀性≥98% 9、可视角度，水平≥170°，垂直≥170° 10、对比度≥5000:1 ●11、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在3%以内（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 12、模组表面防护等级：IP6X 13、灰度等级：16bit，支持10~16bit调节 14、屏体色温：2000~9300K无极可调 15、色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 16、模组反光率＜5% ●17、平均工作无障碍时间：≥120000小时（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 18、摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能 19、支持消除开路十字架功能 20、校正曲线：支持γ校正曲线≥20条 ●21、图像增强: 采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ●22、图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 23、智能节电：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 24、消影功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能 25、阻燃试验：PCB 板、单元塑料面板料及单元整体采用特殊材质，满足V-0级 ●26、防火试验：箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS 2等级，其中1.5分钟火焰传播距离≤80mm，10分钟火焰传播距离≤450mm（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 27、提供产品3C认证 28、投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》 29、为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备驱动电路板保护技术 ●30、为保证项产品质量及良好的售后服务，投标人需提供生产厂家针对本项目的授权书和生产厂家质保函。 | m2 | 9.29 |
| 2 | 大屏结构及包边 | 大屏结构及包边 1.0mm厚钛合金包边 宽5cm（含安装、配件） | 项 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 配电箱 1、采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。 | 台 | 1 |
| 4 | 控制终端 | 控制终端 处理器：不低于6核2.9GHz主频处理器 内存：不低于8GB，支持扩展到64GB以上 硬盘：支持SSD硬盘与主机为同一品牌 硬盘接口：支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统等系统安装，支持上述双系统、三系统、四系统安装。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） 安全可靠能力：支持硬盘断电保护，支持将硬盘数据还原到指定还原点；支持IoT硬盘，硬盘与主机需为同一品牌、主机与播放器需为同一品牌 以确保良好的兼容性及性能。 ●视频监控解码能力：≥16路400万像素解码。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） ●视频播放解码能力：支持多显卡调度，可在同一应用中同时使用双显卡工作；支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） ●支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放；支持使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） 系统需支持多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（以公安部检测报告为准） ●多窗口倍速播放能力：支持16个窗口同时1或2倍速播放，或支持9个窗口同时4倍速播放，或支持4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） 系统应具备3C认证、中国RoHS、节能认证、能效标识CEL、公安部检测认证等证书。 | 台 | 1 |
| 5 | 专用线缆 | 长距离传输，100米以内，HDMI2.0光纤，集成芯片 | m | 90.00 |
| 6 | 视频处理器 | 视频处理器 1、设备外观结构表面不应有明细的凹痕，划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂镀层应均匀、不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀其他机械损伤。产品的紧固件应牢固无松动。 2、电源在工作电压额定值的85%~110%（187-242V）之间变化时，不需进行调整应能正常工作。 ●3、支持遥控器调节图像的对比度、清晰度和饱和度。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 4、支持12-16bit调节设置，1920Hz~7680Hz调节调节 5、支持拼缝校正，支持亮暗线校正功能。 6、支持屏幕自动产生红、绿、蓝、白信号并显示，支持自动产生横条纹、竖条纹、斜条纹逐行扫描信号并显示。 7、支持亮度自动调整模式（护眼模式），根据图像亮度自动调整LED显示屏亮度。也可选择暖色、标准或者冷色三种模式，支持夜间、日照和标准三种模式 ●8、支持30个预案定时轮巡，轮巡时间间隔，轮巡预案选择可设置。可对预案快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改等场景设置。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 9、客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ●10、从视频信号采集到视频输出上墙的延时小于50ms。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 11、设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65°，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应该超过该部件的规定值；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 12、设备在正常条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 ●13、支持客户端对设备远程启动。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ●14、设备具备安全自检功能，通过WEB客户端访问设备，应具备默认密码复杂度提醒机制，5次登陆错误后锁定账户，同时具有网络地址黑名单供功能。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） | 台 | 1 |
| 7 | 发送盒 | 控制系统-发送盒 1、一路DVI视频输入，一路HDMI视频输入 2、一路音频输入 3、一路DVI输出，一路HDMI输出，支持环路备份 4、六个网口输出 5、采用通用网口级联，实现多台统一控制 6、最大带载分辨率1920×1200 ●考虑系统兼容稳定性，发送盒必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品，提供3C复印件加盖厂家公章或投标专用章。 | 张 | 2 |
| 8 | 接收卡 | 控制系统-接收卡 1、单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3、支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4、采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 | 张 | 27 |
| 9 | 电源 | 电源200W 1、4.5V40A | 台 | 46 |
| 10 | 播控软件 | 播控软件 1、数据采集的视音频同步误差小于500ms 2、支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制 ●3、支持自定义分辨率桌面采集编码，包含但不限于下列分辨率3840x2160@60Hz、1920x1080@60Hz/50Hz、1280x720@60Hz/50Hz、1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz（提供公安部有效检测报告，加盖原厂公章或投标专用章） 4、支持无需显示接口即可将单台电脑扩展出16个不同画面同时显示 5、桌面实时预览延时≤150ms 6、支持多画面投屏，多屏显示画面间隔延时≤20us 7、软件支持分布式部署架构 ●8、软件支持WinServer2000、WinXP、Win7（32位、64位）、Win8（32位、64位）、Win10（32位、64位）等Windows操作系统（提供公安部有效检测报告，加盖原厂公章或投标专用章） 9、支持采集多种桌面屏幕，包括单屏、扩展屏（≥2）等 10、支持用户截取画面任意区域显示输出 11、支持以下软件窗口抓取功能：EXCEL、WORD、PPT、IE、360、FireFox、Chrome、暴风影音、PDF、Outlook、Foxmail等 12、支持音频采集，支持音视频分离功能 13、支持修改通道名称 14、支持一键操作将信号投放到屏幕上显示 15、支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不需要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示 16、软件厂家具有ITSS信息技术服务运行维护能力（提供相应证明文件，加盖生产厂家公章或投标专用章） 17、软件厂家是国家信息安全漏洞库（CNNVD)技术支撑单位 ●18、软件厂家软件能力成熟度CMMI5级（提供相应证明文件，加盖生产厂家公章或投标专用章） ●19、为了保证系统稳定性，所投设备与LED显示屏为同一厂家。 | 套 | 1 |
|  | 值班室扩声系统 |  |  |  |
| 11 | 专业功放 | 专业功放 ●1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口图佐证，并盖制造商商公章）。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 ●投标专业功放产品厂家获得国家版权局颁发的“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂公章。 | 台 | 1 |
| 12 | 音箱 | 音箱 1.采用6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用12mm优质高密度板，精密CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥200W,灵敏度≥95dB(1M/1W)，配套支架参数： | 台 | 2 |
| 13 | 调音台 | 调音台 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ●2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证，并盖制造商商公章） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ●5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证，并盖制造商商公章） | 台 | 1 |
| 14 | 音频处理器 | 音频处理器 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ●5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证，并盖制造商商公章） ●6.支持通过iOS、iPad、Android的手机/平板APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口图佐证，并盖制造商商公章） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 15 | 电源管理器 | 电源管理器 1、支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4、具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |
| 16 | 会议主机 | 会议主机 1、采用桌面式设计，支持DC 24V供电；采用8芯航空插头连接，支持"手拉手"电缆串接模式，主机可连接1-30台发言单元。 2、采用触摸式按键。提供录音快捷键、录音播放控制快捷键、模式和数量切换快捷键、音量快捷键。 3、具有四种会议模式：FFIO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言），发言人数限制功能：发言单元数量1.2.4.6可调，主席单元不受限制。 4、具有≥1路原音通道输出接口，可连接功放对发言者的讲话进行放大输出，具有≥1路录音通道输出接口，可以接设备进行录音，具有≥1路音输入接口，可连接周边设备。 5、具有SD卡接口，支持实时录音功能；具有3.5mm耳机接口，实时监听会场信息；支持快捷的自动编ID功能 | 台 | 1 |
| 17 | 会议话筒（主席） | 会议话筒（主席） 1、桌面式话筒单元，由系统主机DC 24V供电，通过8芯线手拉手连接。 2、采用心型指向性驻极体类型麦克风，可绕式电容麦克风杆，并带发言环形红、绿双色指示灯。 3、具有≥2路3.5mm立体声输出接口，可做录音及连接耳机用。内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 4、支持讨论发言功能、自动视像跟踪功能（搭配跟踪系统实现）。 5、主席机具有全权控制会议秩序的优先功能，主席单元不受话筒模式和发言人数限制。 | 台 | 1 |
| 18 | 会议话筒（代表） | 会议话筒（代表） 1、桌面式话筒单元，由系统主机DC 24V供电，通过8芯线手拉手连接。 2、采用心型指向性驻极体类型麦克风，可绕式电容麦克风杆，并带发言环形红、绿双色指示灯。 3、具有≥2路3.5mm立体声输出接口，可做录音及连接耳机用。内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 4、支持讨论发言功能、自动视像跟踪功能（搭配跟踪系统实现）。 5、主席机具有全权控制会议秩序的优先功能，主席单元不受话筒模式和发言人数限制。 | 台 | 13 |
| 19 | 抑制器 | 抑制器 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ●2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。（提供设备接口图佐证，并盖制造商商公章） 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 个 | 1 |
| 20 | 插座 | 插座 1、采用铝合金材料，防锈处理。 2、三个交换控制器口、每个接口支持 IEEE802.3.IEEE802.3u、 IEEE802.3x 规范，具有较强的抗干扰能力。 3、一进三出连接单元，可连接主机实现网络功能。 4、采用 100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 | 个 | 1 |
| 21 | 专用线缆 | 一公一母DCN安装电缆（8芯） | m | 10.00 |
|  | 不间断电源 |  |  |  |
| 22 | UPS | 10KVA UPS 1、●UPS在国内市场占有率排名前五名（以CCID为准），单进单出，液晶显示，≥10KVA类模块化插拔式双变换纯在线式UPS电源系统，双变换纯在线“0”转换，类模块化支持插拔式UPS,可以支持单模块运行也可以并机使用,并机无需并机套件，可直接并机使用。 2、输入电压范围220V±25%，降低电池使用频度，延长电池使用寿命 3、UPS输入频率范围50HZ±10%,能与任意发电机兼容 4、●UPS自带智维接口：UPS设备自带智维功能。 支持UPS运行数据参数监测，包括输入电压、输出电压、旁路电压、工作频率、设备温度、电池电压、市电状态、内部故障、后备电池状态等；支持市电中断、设备故障、温度异常、电池异常等异常状态检测。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持微信小程序远程实时查看设备数据和状态，异常时通过微信小程序实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理；针对告警信息，支持定义工单，在线追踪工单状态。支持远程集中管理，后台采用B/S架构，后台云端部署服务器，用户无需安装软件无需提供服务器；集中管理平台同时支持本地和云端部署方式，由设备厂家提供云端平台服务，包括设备管理、告警管理、历史数据管理、维保信息管理等；支持通过移动网络和有线网络进行远程监测；设备管理平台可无限极扩展至机房以外各系统设备采集数据接入；软件平台支持本地部署和云端部署模式，支持PC端web浏览和移动端微信小程序访问；软件平台基于强大的适配中间件，不同厂家，不同型号的设备，提供接入协议后可快速接入；并提供UPS智维软件著作权证书复印件（加盖制造商公章） 5、32/34/36/38/40节电池灵活配置。集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能 6、●生产企业通过：ISO140001，ISO9001认证，产品通过TLC认证、中国节能产品认证（所有证书加盖制造商公章）。 提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函（承诺保修响应时间3个小时内,24小时内解决故障问题，如在承诺时间内无法修复故障机需提供备用机），提供原厂商针对本项目的3年免费上门服务的保证函. ●7、为了保障本系统的良好运行，投标品牌至少有两位工程师通过原厂家及中国交流电源委员会认证并提供认证证书。 8、提供原厂商针对本项目的3年免费上门服务的保证函 | 台 | 1 |
| 23 | 蓄电池 | 蓄电池 1、为了保证服务，主机与电池同一品牌，拒绝OEM贴牌产品。 ●12V100AH免维铅酸蓄电池每节电池应标配独立的阻燃防滑防酸型保护盘（本项目不接受多节电池一个托盘方式），有利于保障电池在运输过程中碰撞、破碎或使用的异常情况而可能导致电池漏液，从而引起短路而着火事故，且要求电池托盘应为防滑保护型，避免电池安装时发生滑倒，提供相关证明文件。 3、电池组支持智维功能，设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持微信小程序远程实时查看设备数据和状态，异常时通过微信小程序实时通知到维护人员机及管理人员。并提供蓄电池智维软件著作权证书复印件（加盖制造商公章）。 4、生产企业通过（未过期）：ISO140001，ISO9001认证，ISO 45001：2018认证。 ●5、承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池(提供原厂证明文件）提供原厂商针对本项目的3年免费上门服务的保证函。 | 节 | 16 |
| 24 | 蓄电池屏（柜） | 电池箱（含接地） 能安装≥16节12V100AH电池,采用网孔设计方式标配电池连接铜牌，及直流开关 | 台 | 1 |
| 25 | 空调 | 空调 1、功率：5匹 2、工作方式：变频空调 3、冷暖方式：冷暖型 4、套装类型：一拖二 5、智能类型：其他智能 6、外机能效能级：一级 7、空调类型：多联式 | 台 | 1 |
|  | 会议室LED显示系统 |  |  |  |
| 26 | 室内全彩P2LED显示屏 | 室内全彩P2LED显示屏 ▲1、像素点间距≤2mm,显示面积4.16米*2.24米 2、像素密度≥160000 点/m² 3、像素结构：SMD2020 三合一LED 4、模组尺寸：320mm*160mm 5、包含200W开关电源、接收卡 ▲6、刷新频率≥3840HZ 7、亮度≥600Nits 8、亮度均匀性≥98% 9、可视角度，水平≥170°，垂直≥170° 10、对比度≥5000:1 ●11、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在3%以内（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 12、模组表面防护等级：IP6X 13、灰度等级：16bit，支持10~16bit调节 14、屏体色温：2000~9300K无极可调 15、色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 16、模组反光率＜5% ●17、平均工作无障碍时间：≥120000小时（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 摩尔纹消除：正常工作时支持消除摩尔纹功能 支持消除开路十字架功能 20、校正曲线：支持γ校正曲线≥20条 ●21、图像增强: 采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ●22、图像处理功能：具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 23、智能节电：具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上 24、消影功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能 25、阻燃试验：PCB 板、单元塑料面板料及单元整体采用特殊材质，满足V-0级 ●26、防火试验：箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS 2等级，其中1.5分钟火焰传播距离≤80mm，10分钟火焰传播距离≤450mm（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 27、提供产品3C认证 28、投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》 29、为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备驱动电路板保护技术 ●30、为保证项产品质量及良好的售后服务，投标人需提供生产厂家针对本项目的授权书和生产厂家质保函。 | m2 | 9.29 |
| 27 | 大屏结构及包边 | 大屏结构及包边 1.0mm厚钛合金包边 宽5cm（含安装、配件） | 项 | 1 |
| 28 | 配电箱 | 配电箱 16KW，可加装PLC远程控制，三相五线制输入，AC220输出 | 台 | 1 |
| 29 | 控制终端 | 控制终端 处理器：不低于6核2.9GHz主频处理器 内存：不低于8GB，支持扩展到64GB以上 硬盘：支持SSD硬盘与主机为同一品牌 硬盘接口：支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统等系统安装，支持上述双系统、三系统、四系统安装。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） 安全可靠能力：支持硬盘断电保护，支持将硬盘数据还原到指定还原点；支持IoT硬盘，硬盘与主机需为同一品牌、主机与播放器需为同一品牌 以确保良好的兼容性及性能。 ●视频监控解码能力：≥16路400万像素解码。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） 视频播放解码能力：●支持多显卡调度，可在同一应用中同时使用双显卡工作；支持视频客户端实现画中画显示，支持将2个IPC画面合成1个画面，支持在1个大画面叠加1个小画面，支持2个画面分2个窗口显示。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） ●支持应用软件向导式启动及更新升级，支持应用软件打开即可全屏显示；支持Windows应用虚拟化，支持双系统同时开机同时使用；支持安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；支持对操作系统进行镜像备份和恢复；支持使用视图播放器对文件进行播放；支持使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） 系统需支持多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） ●多窗口倍速播放能力：支持16个窗口同时1或2倍速播放，或支持9个窗口同时4倍速播放，或支持4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） 系统应具备3C认证、中国RoHS、节能认证、能效标识CEL、公安部检测认证等证书。 | 台 | 1 |
| 30 | 主通信线 | 主通信线 1、长距离传输，100米以内，HDMI2.0光纤，集成芯片 | m | 90.00 |
| 31 | 视频处理器 | 视频处理器 1、设备外观结构表面不应有明细的凹痕，划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂镀层应均匀、不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀其他机械损伤。产品的紧固件应牢固无松动。 2、电源在工作电压额定值的85%~110%（187-242V）之间变化时，不需进行调整应能正常工作。 ●3、支持遥控器调节图像的对比度、清晰度和饱和度。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 4、支持12-16bit调节设置，1920Hz~7680Hz调节调节 5、支持拼缝校正，支持亮暗线校正功能。 6、支持屏幕自动产生红、绿、蓝、白信号并显示，支持自动产生横条纹、竖条纹、斜条纹逐行扫描信号并显示。 7、支持亮度自动调整模式（护眼模式），根据图像亮度自动调整LED显示屏亮度。也可选择暖色、标准或者冷色三种模式，支持夜间、日照和标准三种模式 ●8、支持30个预案定时轮巡，轮巡时间间隔，轮巡预案选择可设置。可对预案快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改等场景设置。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 9、客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ●10、从视频信号采集到视频输出上墙的延时小于50ms。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 11、设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65°，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应该超过该部件的规定值；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） 12、设备在正常条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 ●13、支持客户端对设备远程启动。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） ●14、设备具备安全自检功能，通过WEB客户端访问设备，应具备默认密码复杂度提醒机制，5次登陆错误后锁定账户，同时具有网络地址黑名单供功能。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖生产厂家公章或投标专用章） | 台 | 1 |
| 32 | 发送盒 | 控制系统-发送盒 1、一路DVI视频输入，一路HDMI视频输入 2、一路音频输入 3、一路DVI输出，一路HDMI输出，支持环路备份 4、六个网口输出 5、采用通用网口级联，实现多台统一控制 6、最大带载分辨率1920×1200 ●考虑系统兼容稳定性，发送盒必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品，提供3C复印件加盖厂家公章或投标专用章。 | 张 | 2 |
| 33 | 接收卡 | 控制系统-接收卡 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 | 张 | 27 |
| 34 | 电源 | 电源200W 1、4.5V40A | 台 | 46 |
| 35 | 显示设备 | 4.43*0.6 P4跑马屏含安装 | m2 | 5.48 |
| 36 | 软件 | 播控软件 1、数据采集的视音频同步误差小于500ms（提供公安部有效检测报告，加盖原厂公章或投标专用章） 2、支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制 ●3、支持自定义分辨率桌面采集编码，包含但不限于下列分辨率3840x2160@60Hz、1920x1080@60Hz/50Hz、1280x720@60Hz/50Hz、1024x768@60Hz、1280x1024@60Hz（提供公安部有效检测报告，加盖原厂公章或投标专用章） 4、支持无需显示接口即可将单台电脑扩展出16个不同画面同时显示 5、桌面实时预览延时≤150ms 6、支持多画面投屏，多屏显示画面间隔延时≤20us 7、软件支持分布式部署架构 ●8、软件支持WinServer2000、WinXP、Win7（32位、64位）、Win8（32位、64位）、Win10（32位、64位）等Windows操作系统（提供公安部有效检测报告，加盖原厂公章或投标专用章） 9、支持采集多种桌面屏幕，包括单屏、扩展屏（≥2）等 10、支持用户截取画面任意区域显示输出 11、支持以下软件窗口抓取功能：EXCEL、WORD、PPT、IE、360、FireFox、Chrome、暴风影音、PDF、Outlook、Foxmail等 12、支持音频采集，支持音视频分离功能 13、支持修改通道名称 14、支持一键操作将信号投放到屏幕上显示 15、支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不需要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示 16、软件厂家具有ITSS信息技术服务运行维护能力 ●17、软件厂家是国家信息安全漏洞库（CNNVD)技术支撑单位（提供相应证明文件，加盖生产厂家公章或投标专用章） ●18、软件厂家软件能力成熟度CMMI5级（提供相应证明文件，加盖生产厂家公章或投标专用章） ●19、为了保证系统稳定性，所投设备与LED显示屏为同一厂家。 | 套 | 1 |
|  | 会议室扩声系统 |  |  |  |
| 37 | 专业功放 | 专业功放 1.工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口。 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.支持立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W ●12.投标专业功放产品厂家获得国家版权局颁发的“功放线路自动检测嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂公章。 | 台 | 2 |
| 38 | 专业音箱 | 专业音箱 1、阻抗：8Ω 2、频响：65Hz~20KHz 3、额定功率≥150W 4、灵敏度≥95dB/W/M 5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6、高音：3"锥形高音单元×2 7、低音：8"低音×1，配套支架参数：固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm，箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm，设备面板尺寸：160mm*90mm | 台 | 4 |
| 39 | 调音台 | 调音台 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ●2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证，并加盖制造商公章） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ●5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证，并加盖制造商公章） | 台 | 1 |
| 40 | 音频处理器 | 音频处理器 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ●5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（提供设备界面截图佐证，并加盖制造商公章） ●6.支持通过iOS、iPad、Android的手机/平板APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口图佐证，并加盖制造商公章） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 41 | 电源管理器 | 电源管理器 1、支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4、具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |
| 42 | 会议主机 | 会议系统主机 1.采用桌面式设计，支持DC 24V供电；采用8芯航空插头连接，支持"手拉手"电缆串接模式，主机可连接1-30台发言单元。 2.采用触摸式按键。提供录音快捷键、录音播放控制快捷键、模式和数量切换快捷键、音量快捷键。 3.具有四种会议模式：FFIO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言），发言人数限制功能：发言单元数量1.2.4.6可调，主席单元不受限制。 4.具有≥1路原音通道输出接口，可连接功放对发言者的讲话进行放大输出，具有≥1路录音通道输出接口，可以接设备进行录音，具有≥1路音输入接口，可连接周边设备。 5.具有SD卡接口，支持实时录音功能；具有3.5mm耳机接口，实时监听会场信息；支持快捷的自动编ID功能。 | 台 | 1 |
| 43 | 会议话筒（主席） | 会议话筒（主席） 1、桌面式话筒单元，由系统主机DC 24V供电，通过8芯线手拉手连接。 2、采用心型指向性驻极体类型麦克风，可绕式电容麦克风杆，并带发言环形红、绿双色指示灯。 3、具有≥2路3.5mm立体声输出接口，可做录音及连接耳机用。内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 4、支持讨论发言功能、自动视像跟踪功能（搭配跟踪系统实现）。 5、主席机具有全权控制会议秩序的优先功能，主席单元不受话筒模式和发言人数限制。 | 台 | 1 |
| 44 | 会议话筒（代表） | 会议话筒（代表） 1、桌面式话筒单元，由系统主机DC 24V供电，通过8芯线手拉手连接。 2、采用心型指向性驻极体类型麦克风，可绕式电容麦克风杆，并带发言环形红、绿双色指示灯。 3、具有≥2路3.5mm立体声输出接口，可做录音及连接耳机用。内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 4、支持讨论发言功能、自动视像跟踪功能（搭配跟踪系统实现）。 5、主席机具有全权控制会议秩序的优先功能，主席单元不受话筒模式和发言人数限制。 | 台 | 6 |
| 45 | 抑制器 | 抑制器 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ●2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 个 | 1 |
| 46 | 插座 | 插座 1、采用铝合金材料，防锈处理。 2、三个交换控制器口、每个接口支持 IEEE802.3.IEEE802.3u、 IEEE802.3x 规范，具有较强的抗干扰能力。 3、一进三出连接单元，可连接主机实现网络功能。 4、采用 100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 | 台 | 1 |
| 47 | 专用线缆 | 一公一母DCN安装电缆（8芯） | m | 10.00 |
| 48 | 点歌机 | 点歌机 1.尺寸:43*32*9cm 2.重量:5kg 3.硬盘:最大支持16TB容量 4.终端:支持语音/微信/遥控等点歌方式 5.含两只无线话筒 | 台 | 1 |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 49 | 配管 | 1、材质：PVC20 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 11.05 |
| 50 | 配管 | 1、材质：PVC25 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 104.69 |
| 51 | 双绞线缆 | 六类四对非屏蔽双绞线 | m | 167.01 |
| 52 | 专用线缆 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVV 3*1.5 | m | 61.70 |
| 53 | 专用线缆 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVVP 2*0.75 | m | 41.14 |
| 54 | 专用线缆 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVV 2*1.0 | m | 353.83 |
| 55 | 专用线缆 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：RVVPSN 2*0.37 | m | 26.24 |
| 56 | 电力电缆 | 电力电缆YJV3*4 | m | 200.00 |
| 57 | 配线架 | 单模24口光纤配线架 | 架 | 5 |
| 58 | 光缆 | 4芯单模光纤 | m | 500.00 |
| 59 | 跳线 | 单模光纤跳线 | 条 | 40 |
| 60 | 桥架 | 钢制槽式桥架 XQC-C-200*100 | m | 77.10 |
| 61 | 配电箱 | 室内安防箱600*600*450 | 台 | 2 |
| 62 | 配电箱 | 室外安防箱600*600*450 | 台 | 2 |
| 63 | 机柜 | 机柜42U 1、符合GB/T3047.2标准，兼容19〞国标全部采用优质冷轧钢板 2、厚度：方孔条≥2.0mm，其他≥1.2mm，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 3、可拆卸的左右侧门，方便安装调试，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固，承载达500Kg。 4、风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减少风机的震动，提高风机单元的使用寿命，风机单元采用独立电源线，方便维护。 5、增强型固定托盘，底部附有加强筋，承载达100Kg。 | 台 | 1 |
| 64 | 机柜、机架 | 机柜32U 600*800*1610mm | 台 | 1 |
| 65 | PDU插排 | 机柜PDU插排 | 个 | 3 |
| 66 | 交换机 | 24口交换机 1、标准1U设备，支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 2、支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W， 3、为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口。 4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率 5、支持静态链路聚合 6、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。 8、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 10、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 11、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阈值等问题通过微信告警推送； 12、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 13、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维； 14、工作温度范围0oC ~ 50oC。 | 台 | 1 |
| 67 | 交换机 | 24口交换机 1、标准1U设备，支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 2、支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W， 3、为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口。 4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率 5、支持静态链路聚合 6、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。 8、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 10、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 11、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阈值等问题通过微信告警推送； 12、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 13、为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维； 14、工作温度范围0oC ~ 50oC。 | 台 | 1 |
| 68 | 信息插座 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 3 |
|  | 安防视频监控 |  |  |  |
| 69 | 彩色半球摄像机 | 彩色半球摄像机 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 焦距： 2.8 mm， 4 mm， 6 mm可选 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护: IP66 | 台 | 23 |
| 70 | 32路硬盘录像机 | 32路硬盘录像机 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA 9盘位，最高支持满配8TB硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进9出 支持DC 12V，ctrl 12V反向供电 软件性能： 输入带宽： 256Mbps 输出带宽：160Mbps 32路H.264、H.265混合接入 最大支持12×1080P解码 支持H.265、H.264解码 ●可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低（提供公安部检测报告加盖制造商公章） ●可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（提供公安部检测报告加盖制造商公章）） ●支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（提供公安部检测报告加盖制造商公章） ●采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%（提供公安部检测报告加盖制造商公章） ●企业技术要求：支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报（提供公安部检测报告加盖制造商公章）） | 台 | 1 |
| 71 | 硬盘 | 硬盘 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 台 | 6 |
| 72 | 核心交换机 | 核心交换机 1、全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 | 套 | 1 |
| 73 | 前段汇聚交换机 | 前段汇聚交换机 1、16口千兆全网管二层交换机 2、16个千兆电口 3、4个千兆光口 4、支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps 5、包转发率：30Mpps/87Mpps 6、工作温度：0℃～45℃ 7、满负荷功耗19W 8、支持VLAN 9、支持流量控制；支持ACL；支持QOS 10、支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 套 | 3 |
| 74 | 安防平台 | 安防平台 3U16盘位，SATA盘，自带240G的SSD,单电源，64位多核处理器，48GB缓存，2个千兆网口，1个管理网口，单电源，2个USB 3.0接口,自带1块SATA盘，设备仅支持最大15块数据盘安装位置； 出货自带LINUX ISC平台（版本号：1.6.100），含默认授权：128路视频、25个门禁、2车道， ●产品具有16个硬盘插槽，≥3个千兆网口，≥1个千兆管理网口，64位多核处理器，≥48GB内存，内置SSD固态硬盘；（提供公安部检测报告加盖制造商公章） 内置3个风扇，可支持冗余温控智能调速，并支持热插拔； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12TB/14TB/15TB/16TB/18TB/20TBSATA/SAS磁盘，支持硬盘交错/分时启动功能，并支持热插拔操作 支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度。支持全局热备和局部热备 支持不低于700MBps图片并发输入，同时不低于700MBps图片并发输出 ●当样机内的磁盘发生非物理性损坏导致的读写中断等异常时，样机可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动恢复，业务不中断（提供公安部检测报告加盖制造商公章） ●支持GPU扩展，可为第三方提供接口（以公安部检测报告为准） 支持直接向中心存储上传文件，支持并发10路文件上传中心存储，单路带宽可设。单路的上传带宽可设，最大支持配置30000条上传任务。 ●支持平台热备模式，一个样机的平台故障后，备用样机的平台接管故障样机的业务，待故障机平台恢复后，可接管备用样机平台业务（提供公安部检测报告加盖制造商公章） 支持快照备份和恢复功能，可通过快照备份windows和平台数据，支持每2周、每月、每季度自动备份，备份时不应影响样机的基本业务运行 当平台Windows系统损坏时，可通过模板方式恢复操作系统和平台至出厂设置 支持配置1~3级快照 支持HTTPS安全加密访问认证、通过外部接口进行鉴权认证、防暴力破解认证； ●样机不同的网络接口可实现局域网或互联网不同地址的访问（提供公安部检测报告加盖制造商公章） 可通过管理平台设置区域入侵、停车、越界入侵、ATM贴条、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品拿取、物品遗留、徘徊、车牌检测、音频异常、人脸检测、人体检测、口罩检测、体温检测、行为分析、智能跟踪、主从跟踪、全景拼接、指挥调度、枪球联动等报警录像及事件检索； 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版、业务软件运行、数据库状态、运行网络状态等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 支持业务数据和系统盘分离，业务数据存储在业务数据盘上 ●支持普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存（提供公安部检测报告加盖制造商公章） ●自动提取本地录像中不同时间段出现的人员目标、车辆目标，并将多个目标叠加到同一 背景中进行播放，支持对目标叠加时间信息，可显示每个目标经过的轨迹，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像，可实现合并下载（提供公安部检测报告加盖制造商公章） | 套 | 1 |
| 75 | 数据级联网关 | 数据级联网关 1、兼容支持Kettle开源ETL、Flink-CDC数据库读取组件等数据处理引擎。 2、支持交互式的可视化画布操作模式，通过拖拉拽控件完成数据集成任务配置，直观展示数据输入输出流向。 3、提供成熟的数据处理插件，无需代码编程也能完成数据集成过程中的处理规则配置。包括：云存储上传图片、字段映射、对标转换插件、标准转译、数据复制、数据过滤、数据合并、Lookup维表关联、Http动态处理等插件。 提供数据处理插件开发规范和SDK，兼容第三方开发的数据处理插件； 4、支持数据处理插件的在线升级，无需重启软件。 5、支持数据标准的分级分类管理功能，为对标转换插件、标准转译提供标准快速引用服务 。 | 套 | 1 |
|  | 广播系统 |  |  |  |
| 76 | CD播放器 | CD播放器 1.吸入式机芯； 2.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案； 3.可播放：CD/MP3碟片； 4.有通讯控制遥控接口（RJ45），能受控于控制主机实现多种自动播放模式，如：播放单曲、播放全部、循环单曲、循环全部、停止播放等； 5.内置宽频监听扬声器；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 6.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； | 台 | 1 |
| 77 | 广播主机 | 控制主机 1.支持编程自动控制，每天可多达200步，并设有晴天、雨天运行模式； 2.内置LW音频矩阵，≥8路输入，≥16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目； 3.内置可编程控制的MP3音源；采用SD卡存储，随机附送读卡器； 4.外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）； 5.支持电源管理，内置≥6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充； 6.多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式； 7.本地广播寻呼功能，可实现全区，分区广播寻呼； 8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口； 9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。 | 台 | 1 |
| 78 | 调谐器 | 调谐器 1.调频、调幅（FM/AM）二波段接收可选； 2.电台频率自动搜索存储功能，存储电台≥99个，且有断电记忆功能； 3.采用车载专用数字收音模块，一体化收音调谐模块； 4.支持红外线遥控器控制； | 台 | 1 |
| 79 | 寻呼器 | 寻呼器 1.桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，≥16个数字键和功能键； 3.带有钟声提示音提醒及音量调节； 4.≥1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；≥一路辅助线路输入；≥一路音频辅助输出，外扩有源音箱； 5.可扩展到≥16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离1Km。 | 台 | 1 |
| 80 | 电源管理器 | 电源管理器 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； 2.≥16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |
| 81 | 前置放大器 | 前置放大器 1.≥1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；≥2组紧急输入具有第二优先 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 4.≥八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,≥2路EMC输入，可以切换八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,≥八路非平衡输出。 | 台 | 1 |
| 82 | 吸顶喇叭 | 吸顶喇叭 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 台 | 10 |
| 83 | 数字功放 | 数字功放 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。 2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。 3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥120W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 4.具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。 5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能 | 台 | 1 |
| 84 | 消防智能接口 | 消防智能接口 1.标准机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.支持≥30路消防报警采集接口，可扩展至300路； 3.由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式； 4.支持报警分区LED显示；内置监听喇叭； 5.内置数码语音报警播放器，实现分区独立语音报警功能； 6.采用SD卡存储报警音乐，随机配送≥8G SD存储卡； 7.具有RJ45通讯接口，可与系统主机通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现全区、分区、邻层等多种报警功能； | 台 | 1 |

| （二）室外弱电 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：投标人根据现场实际情况自行考虑 2.挖土深度：根据设计图纸及现场实际情况投标人自行测算 3.开挖方式：自行考虑 （清单工程量按照浙江省市政工程预算定额2018版工程量计算规则计算） | m3 | 99.85 |
| 2 | 回填方 | 1.现场开挖出符合回填要求的土方 2.密实度符合设计及规范要求 （清单工程量按照浙江省市政工程预算定额2018版工程量计算规则计算） | m3 | 99.85 |
|  | 室外监控 |  |  |  |
| 3 | 电缆保护管 | 1.名称：PC管 2.规格：φ25 3.配置形式及部位：埋地敷设 | m | 95.88 |
| 4 | 电缆保护管 | 1.名称：SC管 2.规格：φ100 3.配置形式及部位：埋地敷设 | m | 136.06 |
| 5 | 双绞线缆 | 六类四对非屏蔽双绞线 | m | 348.47 |
| 6 | 专用线缆 | RVV2*1.0 | m | 508.42 |
| 7 | 人（手）孔井 | 500×400mm手孔井 井深根据设计图纸及图集自行测算 1.100mm厚C15非泵送商品混凝土底板 2.240mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖 3.10mm厚1:2.5水泥砂浆井内、外壁抹灰 4.500×400复合井盖及井座安装 | 座 | 11 |
| 8 | 监控立杆基础 | 监控立杆基础 1.C25现浇现拌混凝土基础 | m3 | 0.15 |
| 9 | 监控立杆 | 监控立杆 1、.主杆：Φ89mm×4mm(壁厚)×3500mm(高度) 2、挑臂：Φ76mm×3mm(壁厚)×(1000~2000)mm(长度） 3、底板法兰：Φ300mm×14mm(厚度) 4、Q235材质圆形钢管，表面酸洗热浸镀锌喷塑处理; 5、主杆、悬臂、法兰盘、紧固件等金属构件的防腐性能应符合GB/T 18226的规定，杆件镀锌层厚度≧84um； 6、杆件壁厚允许上下偏差应符合GB/T 8162的规定。，含配套螺栓、螺帽、垫片等 7、包含杆件运输、杆件预埋件、接地系统、接地镀锌扁铁、接地镀锌角钢等） | 台 | 5 |
| 10 | 室外防水箱 | 室外防水箱 400*300*200mm，厚度≥0.8mm，304不锈钢，防水，包含抱箍、电源防雷器、电器附件等 | 台 | 10 |
| 11 | 彩色枪机摄像机 | 彩色枪机摄像机 400万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 1个内置麦克风，高清拾音 白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外最远可达50 m 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距: 2.8 mm，4 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 音频: 1个内置麦克风 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护: IP66 | 台 | 8 |
| 12 | 全结构化智能相机 | 全结构化智能相机 支持GB35114安全加密 传感器类型：【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @(F1.0，AGC ON)，黑白：0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)，0 Lux with light 【细节】彩色：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.0005Lux @(F1.6,AGC ON)，0 Lux with light 焦距：【全景】定焦6 mm 【细节】变焦16~32 mm，2x光学变倍 宽动态：120dB超宽动态 电源：DC36V±25% 防护：IP66 ●设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：全景通道、细节通道。（提供公安部检测报告加盖制造商公章 ●设备支持上、下双安装接口，其中上、下安装接口各有4个螺丝孔位，支持座装、吊装、壁装三种安装方式。（提供公安部检测报告加盖制造商公章 ●在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析。全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m。（提供公安部检测报告加盖制造商公章 ●设备具有人脸马赛克设置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图原图进行人脸马赛克叠加；叠加位置为人脸的眼睛部位。（提供公安部检测报告加盖制造商公章） | 台 | 1 |
| 13 | 视频系统调试 | 调试信号通道数＞20个 | 系统 | 1 |
| 14 | 安全防范全系统调试 | 安防系统联合调试≤200点 | 系统 | 1 |
|  | 道闸 |  |  |  |
| 15 | 抓拍显示道闸一体机 | 抓拍显示道闸一体机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON) 黑白0.011lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 电源供应：AC100V~240V 功耗：350w 防护等级：IP54 【道闸参数】 杆子类型：直杆 运行噪音：≤65dB 遥控距离：40米内 杆子长度：4米 道闸方向：右向 运行速度： 1.5s、2s、2.5s 机箱材质：2mm冷轧钢板 寿命：500W次 【显示屏参数】 显示分辨率：分辨率1080P 显示亮度：最大1500cd/m² 屏幕类型：LCD 显示屏尺寸：21.5寸 | 台 | 1 |
| 16 | 抓拍显示一体机 | 【分辨率400W】【LED】 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 补光灯：内置9颗LED补光灯 防护等级：IP54 | 台 | 1 |
| 17 | 出入口控制终端 | 出入口控制终端 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 标配128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 | 台 | 1 |
| 18 | 平开门 | 平开门 1、广告画尺寸1060mm*650mm，前后两张 2、通道宽度890mm—1400mm，尺寸可以现场调节 3、工作电压24VDC，工作温度范围-20℃~50℃ 4、灯箱广告LED发光均匀 5、开合方向可控制，开合方式可遥控 6、遇阻保护：设备采用雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能 7、广告门控制调节：关门力度，开门保持时间，广告门开、关门速度，减速角度、加速度可调节 | 台 | 1 |
| 19 | 人脸门禁一体机 | 人脸门禁一体机 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境）； 安装方式：壁挂安装； 工作电压： DC 12V/2A； | 台 | 1 |
| 20 | 按钮 | 集成开关按钮，配合广告门使用 外观尺寸：122*88*980mm 防水等级 IP-68，防尘； 不锈钢面板、金属按钮； LED灯：通电亮灯，常亮绿色； | 个 | 1 |
| 21 | 减速带 | 减速带 | 米 | 10.00 |

二、商务要求

1、质保期：项目验收合格之日起2年；并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修；出现故障后10分钟内服务响应、2小时内现场服务到位、4小时内解决问题；特殊故障提供另行解决方案；不能解决的提供备品配件。

2、交货时间及地点：签订合同后10天内交货及完成本项目的安装。供货（安装）地点：采购人指定地点。

3、付款方式：签订合同后，7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；全部设备安装到位后，7个工作日内支付合同金额的40%；项目验收合格后付清余款。

4、培训要求：免费提供，至到使用者可熟练操作为止。

▲5、本项目为交钥匙工程，报价应包括设备费、运输费、安装调试费、人工费、服务费、税金保险费、配套费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。为保证项目的正常实施，投标前可自行现场勘察，如有缺漏项，采购单位不再另行支付任何费用。

## 第四章  政府采购合同格式（范本）

合同编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件，采购编号          的            项目，在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“产品清单”。

1.3供货要求：

1.供货时间：

2.供货地点：采购人指定地点。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币             （大写）（￥：   ），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款包括为完成本项目所产生的所有费用，如安装调试费、技术服务费、培训费、保修费、税费等，甲方不再支付其他任何费用。

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计 | （大写） （￥：） |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后    天内将这些资料寄给甲方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3甲方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5甲方有在货物制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4所购货物若为电脑则由乙方提供至少     年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（请分别列出：

）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为      时；非工作期间为       小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

10.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金（如有）

11.1乙方应于               （时间）向甲方提交履约保证金         元。

11.2履约保证金收取账户信息：

开户名：

开户银行：

开户账号：

11.3履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.4履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.5如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

11.6履约保证金的退还：

第十二条　付款方式

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2付款方式：

第十三条　违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

13.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

13.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达      天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

13.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向甲方承担违约责任。

13.8乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 17.2.1  种方式解决争议：

17.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                 	         乙　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             地　　址：

邮政编码：		     	             邮政编码：

电　　话：		     	             电　　话：

开户银行：		     	             开户银行：

账　　号：		     	             账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

1、公司有效营业执照

2、关于财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函

3、具有履行合同必需的设备和专业技术能力承诺函

4、无重大违法记录声明书

5、授权委托书、身份证

1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

注：复印件须加盖投标人章。

2、关于财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（代理机构名称）：

贵公司组织的                   （采购项目名称）（项目编号：　　  　　）项目，我公司作为该项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：符合参与政府采购活动的资格条件，具有良好的商业信誉和健全的财务制度以及良好的财务状况，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本公司对上述承诺的真实性负责,并依法承担相应法律责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

3、具有履行合同必需的设备和专业技术能力承诺函

（代理机构名称）：

贵公司组织的                   （采购项目名称）（项目编号：　　  　　）项目，我公司在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后, 决定参与该项目的招标活动。并承诺,如中标,我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

（一）企业基本情况

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：__________

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

（二）履行合同必需的设备和专业技术能力材料

履行合同必需的设备:                                                  。

专业技术能力的证明材料：                                             。

本公司对上述承诺的真实性负责,并依法承担相应法律责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

4、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我公司参与的                         （采购项目名称）（项目编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

5、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的 （采购项目名称）（项目编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

### 二   商务技术文件格式

目录

1、投标声明书

2、投标人参标申请表

3、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函

4、节能环保产品

5、投标人类似项目业绩表

6、项目技术实施方案

7、参数规格偏离表

8、产品认证

9、项目人员

10、培训方案

11、售后服务

12、投标人认为需要提供的其他资料或商务技术评分办法要求提供的资料

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号：）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

商务技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日期：_____年____月____日

2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 项目编号 | 项目名称 | / |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人盖章：　　　填报时间：　　年　　月　　日

3、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日期：_____年____月____日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

4、节能环保产品

项目名称：

项目编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 节能产品有效认证证书号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 环保标志产品有效认证证书号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |

注：

1.节能产品、环境标志产品须提供有效认证证书复印件，否则节能和环保产品不给分。

2.投标人应在对应比重前的□内打“√”，未打“√”的作未提供处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

5、投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | 业主单位联系人和联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、评标办法要求的相关证明材料复印件附本表后。

2、投标人应对递交的所有材料的真实性负法律责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日期：_____年____月____日

6、项目技术实施方案

注：针对第三章要求的内容作出详细的技术响应方案。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

7、参数规格偏离表

采购项目：

采购编号：

| 序号 | 投标产品 | 招标文件要求 | 投标产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件第三章严格按以下要求认真填写偏离表

1.投标人应根据投标货物的实际规格,并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格”栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。）

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。

5.投标规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

8、产品认证

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

9、项目人员

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

10、培训方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

11、售后服务

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日期：_____年____月____日

12、投标人认为需要提供的其他资料或商务技术评分办法要求提供的资料

### 三  报价文件格式

目录

1、报价书（开标一览表）

2、报价明细表

1、报价书（开标一览表）

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云和县人武部指挥信息系统设备采购项目 | 小写： 大写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价应包括人工费、服务费、税金保险、配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

2、报价明细表

分项报价表内容要求：

1、投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。

2、报价表格式由投标人自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章_____________

供应商盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

### 四   投标文件封面及外包装封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/商务技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

### 五  中标（成交）人公告内容

采购项目：

项目编号：

（1）中标(成交)结果:

| 序号 | 标项 名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)主要标的信息:

| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格以邮件的方式提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

### 六  政府采购活动现场确认声明书

浙江志正咨询管理有限公司：

本人经由                        （公司名称）法定代表人（负责人）           ，合法授权参加                项目（项目编号：             ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和采购监管部门负责询问核查；

2、该声明书请各供应商在开标前提前准备好,在开标现场提交给采购代理机构。

## 第六章  评标办法和细则

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会推荐最终得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和商务技术文件评审同步进行，演示顺序在开标现场进行抽取，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分。

3.2.2 各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 报价文件评审

3.3.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

3.3.2报价修正；

3.3.3 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.4 评标结果

3.4.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.4.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.4.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.4.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.5 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1项目商务技术权重为70%,总分值为70分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.2报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

### 五   评标办法和细则

5. 评标内容和标准

5.1商务技术分为70分，权重70%：

| 评审因素 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信商务分9分 | 成功案例及业绩 | 3分 | 2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有与本项目相类似的业绩证明每个得1分，最高3分。(须提供合同复印件加盖投标人公章装入商务技术文件，未提供不得分。) |
|  | 投标人认证证书 | 3分 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分； 2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书得1分； 3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分。 （以上材料需提供官方网站（www.cnca.gov.cn）上的“证书有效”认证结果查询截图和认证证书复印件加盖投标人公章装入商务技术文件，未提供不得分。） |
|  | 环保产品 | 2分 | 每提供一款环保产品的，得1分；最多得2分。 （须提供的有效环境标志产品认证证书复印件或中国政府采购网环保清单查询结果截图加盖投标人公章装入商务技术文件，未提供不得分。） |
|  | 节能产品 | 1分 | 每提供一款节能产品的，得0.5分；最多得1分。 （须提供的有效节能产品认证证书复印件或中国政府采购网节能清单查询结果截图加盖投标人公章装入商务技术文件，未提供不得分。） |
| 技术分61分 | 产品认证 | 10分 | 1.为贯彻“科技强警”战略，反映科技创新能力、警务效能和实战能力，投标人或投标所投硬盘录像机产品制造商应具有公安部重点实验室，（提供相关证明材料并加盖制造商公章）。满足得1分，不满足得0分 。 2.为保证货物售后服务质量，投标人或投标所投全结构化智能相机产品制造商应具有充足的售后资源及规范的管理制度，按照国家标准《商品售后服务评价体系》（GB/T 27922）建立完善、成熟的商品售后服务工作体系，可提供由权威第三方机构颁发的售后服务认证证书，七星级得2分，七星级以下、五星级以上（含五星级）得1分，五星级以下得0分。（提供证书复印件并加盖制造商公章）。 3.投标人所投会议主机产品需为近三年内获得“公共安全优秀产品奖”（提供获奖证书复印件加盖制造商公章）满足得1分，不满足得0分。 4.投标人或投标所投广播主机生产企业应具有符合GJB9001C-2017标准的《武器装备质量管理体系认证证书》（提供第三方权威机构颁发的证书复印件加盖生产企业公章）。满足得2分，不满足得0分。 5.为确保国家对企业在绿色制造、生态设计、供应链管理、绿色回收、节能低碳、资源综合利用等方面的政策要求，所投视频处理器产品制造商应为推动行业绿色发展先进单位，（提供相关证明材料并加盖原厂公章）满足得2分，不满足得0分。 6.所投LED显示屏产品生产厂家应具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件并加盖原厂公章）满足得2分，不满足得0分。 |
|  | 投标产品性能和参数响应情况 | 25分 | 投标产品的技术指标、性能参数、基本配置等，全部满足或优于招标文件要求的得25分。“●”系指重要技术参数和条款，如出现负偏离或不响应的，每项扣1分，扣完为止；非实质性指标如出现负偏离或不响应的，每项扣0.5分，扣完为止；“▲” 系指实质性要求条款，技术指标出现实质性负偏离或不响应的，投标文件无效。 |
|  | 项目技术实施方案 | 7分 | 根据投标人制定的项目技术实施方案、工期计划、安装调试验收方案的可行性、合理性、科学性由评标委员会成员进行打分，最高得7分。 |
|  | 项目人员 | 4分 | 1.项目负责人同时具有信息系统项目管理师（高级）和项目管理师资格认证（PMP)资格的得2分，只满足一项的不得分。 2.项目组成员（除项目负责人外）同时具有ITIL证书和项目管理师资格认证（PMP)资格的得2分，只满足一项的不得分。 （提供相关证书复印件及相关人员在本单位近三个月的社保证明材料复印件加盖投标人公章装入商务技术文件，未提供不得分。） |
|  | 培训方案 | 2分 | 根据投标人提供的培训方案、整体计划的可行性及合理性由评标委员会成员进行打分，最高得2分。 |
|  | 售后服务 | 3分 | 根据投标人提供的质保范围、故障处理、系统维护、响应时间等承诺由评标委员会成员进行打分，最高得3分。 |
|  | 功能演示 | 10分 | 数据级联演示内容 1.数据集成工作台可兼容Flink-CDC数据引擎，对接来源数据库CDC（数据变更捕获）机制，实现库内增量数据的采集。提供Flink-CDC采集输入插件，同时选择一个数据处理插件，数据输出插件，设计Flink-CDC数据集成任务的数据流，支持Flink-CDC输入源配置，包括数据类型，例如常用的Oracle数据库。选择数据库内的数据表，保存配置，可实现Flink-CDC增量数据采集。满足得2分，不满足得0分。 2.数据集成工作台可兼容支持Kettle开源ETL任务，配置kettle任务名称，kettle版本号，直接导入其他项目的kettle任务描述文件，无需再配置任务参数，保存任务，点击启动，配置执行策略，包括增量模式，执行周期、执行频率，每日执行时间，点击运行并启动成功。满足得2分，不满足得0分。 3.提供成熟的数据处理插件，无需代码编程也能完成数据集成过程中的处理规则配置。包括：云存储上传图片、字段映射、对标转换插件、标准转译、数据复制、数据过滤、数据合并、Lookup维表关联、Http动态处理等插件。满足得2分，不满足得0分。 4.支持跨数据库类型的整库数据迁移功能，包括：PostgreSQL、Oracle、MySQL、SQLServer等库类型。满足得2分，不满足得0分。 5.支持kerberos认证协议对接，实现数据安全访问认证。满足得2分，不满足得0分。 注：投标人可现场讲解演示或视频讲解演示（视频讲解演示应在投标截止时间前将视频打包压缩并加密发送到指定邮箱257764204@qq.com或U盘形式与投标文件一起递交，开标后提供解压密码），演示时间不超过15分钟。 |

5.2投标人报价满分为30分， 报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价高于最高限价的投标人不进入报价评分。

5.2.3最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其价格进行修正。若该投标人成交的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由成交人自行承担。

5.2.4报价得分计算：

（1）小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予20%的扣除，投标报价计算公式如下：

评标价=小微企业报价×（1-20%）；

（2）并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

（3）评标基准价=进入报价评分的有效投标报价中的最低报价；

（4）投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购监管部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合采购监管部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给采购监管部门，采购监管部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。