总说明

项目及标段名称：2024年云和县山洪沟治理工程

1 工程概况 项目概况:麻垟溪、洪洞坑流域。 主要建设内容：麻垟溪建设内容包括整治堤防1.28公里，整治护岸0.12公里，新建固床堰3座，提升改造固床堰5座，提升改造排洪渠0.64公里，清淤清障2.17公里等。洪洞坑建设内容包括治理堤防0.08公里，整治护岸0.11公里，清淤清障长度0.47公里等。本项目工程等别为 V 等，堤防、护岸、固河堰等主要建筑物及临时建筑物级别均为5级。 2 工程招标范围 本标段招标范围：施工图范围内的全部工程（具体以工程量清单为准）。 3 招标人供应的材料、提供的施工设施 无 4 工程量清单计价说明 4.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》等一起参照阅读。 4.2工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)和《浙江省水利水电工程工程量清单计价规范》（2022版）计算规则等规定、按合同约定予以计量的有效工程量。 4.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)以及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》的规定。 4.4工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、施工临时工程费和其他项日费。 4.5除另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。 4.6工程量清单中的综合单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费(包括人工费、材料费、施工机械使用费、措施费)、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。 4.7施工临时工程分类分项工程量清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按清单中所列项目计量单位计价。 4.8安全施工费（水利工程部分）不得低于人民币 250842.61 元，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用按国家和省有关规定执行，具体由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。在确保工程安全措施的前提下，安全施工费和文明标化工地建设费可统筹使用。 4.9投标报价参考依据： 1、《浙江省水利水电工程工程量清单计价规范》（2022版）； 2、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021版）； 3、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021版）； 4、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021版）； 5、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021版）； 6、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 7、《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）； 8、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）； 9、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 10、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）； 11、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》； 12、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》； 13、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 14、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）； 15、《丽水市建设工程造价信息》2024年第3期(云和县)； 16、《浙江造价信息》2024年第3期信息价； 5 其他 5.1单价承包合同时，工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。 5.2符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。 5.3工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。 5.4工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定，详见《技术条款》的有关部分。 5.5除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他规费均应计入单价、合价和总报价中。 5.6工程量清单另附 5.7 取费说明 （1）本工程水利部分取费类别按三类计算，税金按9%计取； （2）本工程建筑工程部分规费取费不得低于标准费率的30%；税金按9%计取。 5.8 特别说明 5.8.1 施工用电、施工用水的供应 5.8.1.1 施工场外供电线路和施工用电由承包人自行解决，施工用电的价格由承包人按当前的市场价考虑风险系数计入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。同时，承包人应配备足够容量的自备电源。 5.8.1.2 施工用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价。 5.8.2 施工道路 承包人应根据现有的施工道路条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护，投标人应将上述所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。 5.8.3暂定价 序号 材料名称 规格型号 单位 暂定价（除税供货价） 备注 1 芬兰木挂落 575-110×60厚 m 暂定价：100元/m 主材价 2 AL1配电箱（Pe=0.28KW,含内部元件） 1200*800*500mm（不锈钢柜体，10槽钢底座厂家配套） 台 暂定价：2000元/台 主材价 3 AL2配电箱（Pe=0.4KW,含内部元件） 1200*800*500mm（不锈钢柜体，10槽钢底座厂家配套） 台 暂定价：2000元/台 主材价 4 AL3配电箱（Pe=0.2KW,含内部元件） 1200*800*500mm（不锈钢柜体，10槽钢底座厂家配套） 台 暂定价：2000元/台 主材价 5 AL4配电箱（Pe=0.16KW,含内部元件） 1200*800*500mm（不锈钢柜体，10槽钢底座厂家配套） 台 暂定价：2000元/台 主材价 6 “654”型止水带(规格350×10×R21) m 暂定价：150元/m 主材价 7 铜片止水 GB/T 2059-T27600 H02-1.2×500 kg 暂定价：300元/kg 主材价 8 水位观测点 个 暂定价：200元/个 综合价 9 位移观测点 个 暂定价：200元/个 综合价 10 成品车挡600×150×200厚（含安装、五金配件等全部费用） 个 暂定价：50元/个 综合价 11 IV型拉森钢板桩 T 暂定价：6000元/T 主材价 12 本地溪滩卵石点缀L=500-1000，H=300-600 m3 暂定价：200元/m3 综合价 13 安全宣传教栏 防腐木安全宣传教栏2430×5900，防腐木立柱3430×150×150埋地900，顶层防腐木面板5900×1000×30，防腐木横梁8根800×200×80，防腐木面板2050×950×40，防腐木边框100×80，（含安装、预埋铁件等所有费用） 座 暂定价：3000元/座 综合价 14 塑料管管件 PE管管件主材费（暂定综合价） 项 暂定价：650元/项 综合价