遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目

# 采购招标文件

采购编号： SCDF2024B03-公02

项目名称： 遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目

采 购 人： 遂昌县建投新能源有限公司

采购代理机构： 浙江鼎峰工程咨询有限公司

编制时间： 二〇二四年四月

目    录

第一章  公开招标投标邀请	2

第二章  招标需求	5

第三章  投标人须知	13

一、总  则	14

二、招标文件说明	15

三、投标文件的编制	15

四、投标文件的包装、装订、提交、修改和撤回	18

七、法律责任	23

九、询  问	24

十、质  疑	25

十一、投  诉	26

十三、验  收	27

十四 、其他事项	27

第四章  政府采购合同格式（范本）	28

第五章  投标相关文件格式	35

一、资格审查文件格式	35

二、报价文件格式	45

三、资信商务及技术文件格式	52

第六章  评审办法和细则	61

附件：采购活动现场确认声明书	68

# 第一章  公开招标投标邀请

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等有关规定，浙江鼎峰工程咨询有限公司 受 遂昌县建投新能源有限公司 的委托，就其 遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目 进行 公 开 招标采购。欢迎国内符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

一、项目编号：SCDF2024B03-公02

二、项目名称：遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目

三、采购方式：公开招标

四、组织类型：分散采购委托代理

五、项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | 预算金额 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目 | 1 | 项 | 具体规格、技术 要求详见第二章 “采购需求” | 136.00 |  |

六、投标人的资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、特定条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务；

（4）本项目不接受联合体投标；

（5）本项目未经采购人同意，不得分包。

七、招标文件获取、投标人的报名：

1、招标文件获取: /至2024年5月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、获取地址（网址）：本项目不提供招标文件纸质版。潜在投标人可登录 “浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）” “丽水市公共资源交易网（遂昌）https://lssggzy.lishui.gov.cn/”下载获取；

3、标书售价(元)：本项目招标文件不收取工本费；

4、投标人应在投标截止时间前向采购代理机构提供以下（报名）资料：

（1）投标人报名表及联系方式；

（2）营业执照副本复印件；

以上复印件须加盖投标单位公章【将扫描件发送至邮箱:593311839@qq.com】。

八、公告期限：本项目公告期限为 5 个工作日。

九、投标文件递交截止时间： 2024 年5月9日 9时 30 分（北京时间）

# 十、投标文件递交地址：遂昌县政务服务中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼1号开标大厅）

十一、开标时间： 2024 年5月 9 日 9时30 分（北京时间）

# 十二、开标地址：遂昌县政务服务中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼1号开标大厅）

十三、其他事项：

1、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、补充（答疑、澄清）、修改文件获取：

2.1  本项目补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。投标人须自行到网上下载获取。

2.2  潜在投标人可登录丽水市公共资源交易网（遂昌）https://lssggzy.lishui.gov.cn/、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）在更正公告栏下载。

2.3  潜在投标人应自行关注网站采购公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知。如有答疑文件，投标人必须按最新答疑文件内容并编制投标文件，若投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

▲3、投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

十四、联系方式

1、采购代理机构名称：浙江鼎峰工程咨询有限公司

项目负责人：朱巧丽   联系电话：13884358541

质疑联系人：杨纪平   联系电话：0578-8301521

地址：遂昌县妙高街道水阁路252号3楼

2、采购人名称：遂昌县建投新能源有限公司

联  系  人：林金弟   联系电话：19817618696

质疑联系人：林  燕   联系电话：0578－8511266

地址：遂昌县妙高街道金岸马水岭

3、监督管理部门名称：遂昌县建设投资发展有限公司

联系人：综合部   监督投诉电话：0578-8127123

地  址： 遂昌县妙高街道西街107号

遂昌县建投新能源有限公司

浙江鼎峰工程咨询有限公司

二○二四年四月十八日

# 第二章  招标需求

## 一、项目基本情况

## 1.1  项目概况

本项目针对遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目，新增炉内干法脱酸系统；新增氢氧化钠溶液配制系统。

## 1.2  项目主要建设内容

石灰石粉仓利旧原有水泥仓改造，配套相关的附件设备；配置三路石灰石输送系统，其中两路进入炉膛位置，一路进入烟道作为烟道干法脱酸；具备称重计量系统。

新增氢氧化钠（液碱）溶液配制系统，增加一个氢氧化钠罐（30-35m³），输送至石灰浆硝化槽，工业水稀释后进入储浆罐。溶液用量需单独计量。

## 二、技改外包方式及采购内容

本技改项目由中标方负责本项目设计、设备材料的提供、安装调试、控制系统的软件、人员培训等。本项目所需的设备、钢材、管道、电气、热工仪表、防腐保温材料等均为中标方提供（除合同或技术协议内注明的以外）；施工过程中的工器具、起重设备、乙炔、氧气、电焊条等消耗性材料均为中标方提供，包含土建施工。

2.1 采购范围

包括该项目中的设计、临时设施建设（包括现场交通、办公、仓库及五图一牌）、设备材料的制作和安装、单机调试及联动试车、项目验收、资料编制及移交等全部服务内容；以及由中标方提供以上服务内容所涉及的全部设备、材料、软件硬件等。

包括但不限于以下内容：

1）本项目的工程设计，含总图、土建、工艺、设备、电气、仪控等项目所需的全部设计内容。

2）炉内干法脱酸系统造工程范围内所有项目施工。

3）提供干法脱酸工程范围内所有设备和材料，含保管、现场转运等工作。

4）提供工程范围内所有非标设备及相关附属设施（如的平台、楼梯、支吊架、走道、栏杆等）制作安装工作。

5）所有通用机械设备及其附属设施的安装工作。

6）所有管道系统安装工作，包括管道、管件、阀门、法兰、连接件以及支吊架等安装。

7）现场安装所需的埋件、锚栓、螺栓、螺栓固定架及其连接件的安装工作；

8）所有电气部分（含照明、防雷安装）、仪表控制部分的安装工作；

9）工程范围内的所有设备单体调试及分系统调试，配合系统调试及联合试运转至初步验收合格，达标投用等所有工作，包括在上述过程中的消除缺陷工作；

10）本工程建设范围内所有竣工资料编制和成功交付。

## 技术要求及参数

3.1 单炉烟气参数及处理要求

3.1.1锅炉烟气量：57000 Nm3/h；

3.1.2二氧化硫排放浓度：≤50mg/Nm3 ；

3.1.3氯化氢排放浓度：≤10mg/Nm3 ；

3.2 主要设计原则

3.2.1 技术先进、经济合理、切实有效、具有足够的干法脱酸效率的烟气治理工艺。

3.2.2 充分考虑场地要求，合理利用现有场地及房屋条件进行优化布局，使整套干法脱酸系统结构紧凑，减少占地面积，降低项目投资。

3.2.3 设备运行可靠、阻力小，不产生对锅炉运行工况的影响。

3.2.4 采取适当措施避免干法脱酸系统结垢和堵塞的发生。

3.2.5 运行操作简便，维护方便。

3.2.6 设有可靠防腐措施，材料选择上保证适应实际运行条件的需要，考虑适当的腐蚀余量；

3.2.7 设计时要能承受压力荷载、管道力和力矩、风载和地震载荷，以及承受所有其他加在粉仓上的荷载。粉仓的支撑和加强件要能充分防止仓体倾斜和晃动。

3.3 干法脱酸系统设计原则

3.3.1 干法脱酸系统采用炉内喷钙。配套石灰石输送系统。石灰石输送动力源采用罗茨风机。

3.3.2 干法脱酸系统能适应锅炉的启动、停机及负荷变动。在负荷调整时有良好的适应性，不需要另外的和非常规的操作或准备，系统能以随时投入运行，特别是在锅炉运行时，装置和所有辅助设备应能投入运行而对锅炉负荷和锅炉运行方式不能有任何干扰。

3.3.3氢氧化钠溶液配制系统要求液碱计量准确，液碱泵出力满足正常工况液碱配制使用；浓度可灵活调整，保证酸性气体排放达标。

3.3.4 脱酸系统监控的主要内容有：

1）工艺运行状态的监测，主要采集与处理现场测量仪表的信号。根据工艺对控制系统的要求，通过调节回路进行自动调控，使干法脱酸系统运行在正常的工况状态下。

2）控制电气设备运行工况，对开关量和模拟量信号进行采集处理，判断设备的运行状态。

3）据工艺设计的要求和现场实际条件，对系统进行连锁操作控制，保证系统的安全运行。

4）投标方负责实现干法脱酸系统、氢氧化钠溶液配制系统的全部调节、联锁、保护和监控等功能，并对 PLC 中系统逻辑的最终正确性负责。

3.3.5 仪表和控制系统至少实现对以下部位的相关监测和控制：

粉仓：高中低料位开关；精准料位显示；石灰石耗量；

3.3.6 炉内干法脱酸系统 PLC 控制画面上位机置于锅炉 DCS 操作间，便于运行人员实时监控。

## 其他要求

1、材质要求：炉内干法石灰输送管道及弯头材质要求不低于20#无缝钢管，进入炉膛管道管道材质要求2205耐腐蚀合金钢。

2、氢氧化钠溶液30%（浓度）储罐及管道材质要求304不锈钢材质。

## 附技改流程图：

投标方如有更好的方案，可提供更优方案，中标后再与业主进行协商讨论。

炉内干法方案1：

炉内干法方案2：

氢氧化钠溶液配制方案：

六、商务要求

6.1  合同工期

合同签订后的次日开始计算，合同工期为30日历天。

6.2  付款方式：

1、合同签订后，支付本项目合同总金额的40％；

2、本项目设备安装完成并调试验收合格后支付合同总金额的55％；

3、剩余5%在服务期满后结清（服务期为从验收合格之日起一年）。

6.3  售后服务

项目验收合格次日起算，提供1年的售后支撑服务。

6.4  质量目标：合格

## 七、验收要求

1、项目必须按照国家、行业等相关验收规范、招标文件、投标文件内容等开展验收工作。

2、主要设施设备进场前进行检验，合格后应用于项目。

## 八、知识产权

8.1 所有投标文件，评标后不予退回。采购人有权在评标结束后公开展示所有获得和未获得补偿费用的投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

8.2 中标方案的著作权、版权、专利权和使用权归采购人所有（署名权除外）；凡涉及到本次招标项目的任何知识产权均属于采购人所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。如果任何第三方提出侵权指控，由投标人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，采购人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

8.3 采购人有权在项目实施中根据需要对选定的实施方案进行任意的调整和修改。采购人有权在实施方案中参考使用获得和未获得补偿费用的所有投标方案成果的部分内容，并且不再向投标人支付费用。

8.4 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。

8.5 若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

8.6 中标人未经采购人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

8.7 采购人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。

## 九、其他

9.1  中标人不得将该项目转包、分包或变相转包、分包给第三方实施。

9.2  中标人在项目实施过程中发生的中标人团队成员人身、财产意外事故，造成第三方人身、财产意外事故等一切责任由中标人自行负责。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目 采购编号：SCDF2024B03-公02 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购人 | 遂昌县建投新能源有限公司 |
| 4 | 采购代理机构 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 6 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件各正本一份、副本四份 |
| 7 | 答疑与质疑 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或其他违法内容的，应自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |
| 8 | 招标文件 澄清或修改 | 提交投标文件截止之日15日前，发布网址同招标公告发布网址。 |
| 9 | 投标文件提交截止时间及地点 | 提交截止时间： 2024年 5 月 9日9 时 30 分（北京时间） 提交地点：遂昌县政务服务中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼1号开标大厅） |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间： 2024年 5月 9 日9 时 30 分（北京时间） 开标地点：遂昌县政务服务中心（遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼1号开标大厅） |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同价的1%，中标人在签订合同之前向采购人交纳(形式可采用现金、银行保函或保险公司保函或法律允许的其他形式)，在项目验收合格后无息退还。 |
| 12 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章 评审办法和细则” |
| 13 | 中标结果公告及中标通知书 | 中标结果公告在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（遂昌）https://lssggzy.lishui.gov.cn/等媒体上发布，并发布中标通知书。 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。 |
| 15 | 招标文件解释 | 本项目招标文件的解释权属于浙江鼎峰工程咨询有限公司 |

# 一、总  则

1、适用范围

1.1  招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1.1 “采购人”系指遂昌县建投新能源有限公司。

2.1.2 “采购代理机构”系指浙江鼎峰工程咨询有限公司。

2.1.3 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求的投标人。并报名参与项目投标的投标人。

2.1.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.1.5 “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8 “▲” 系指实质性要求条款。

3、投标人应具备资格条件

3.1  符合本文件第一章 公开招标投标邀请 第“六”点的规定；

3.2  投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4、联合体说明

4.1  本项目不允许联合体参加投标。

5、特别说明

▲5.1  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2  为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3  投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

# 二、招标文件说明

6、招标文件的构成

6.1  招标文件用以阐明项目所需产品、服务、招标、投标程序和合同条款等。本招标文件由下述部分组成：

6.1.1  公开招标投标邀请

6.1.2  招标内容及要求

6.1.3  投标人须知

6.1.4  采购合同格式

6.1.5  投标相关文件格式

6.1.6  评审办法和细则

6.1.7  与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容

7、投标人的风险

7.1  投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8、招标文件的澄清和修改

8.1  招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2  报名投标人认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（包括传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件的截止时间十五日前，在“浙江省政府采购网”、“丽水市公共资源交易网（遂昌）”上公布更正公告，并以书面（传真）的形式通知报名投标人，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

8.3  潜在投标人应自行关注网站中的采购公告、更正公告、答疑文件等内容。如有答疑文件，投标人必须按最新答疑文件内容并编制投标文件，若投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

# 三、投标文件的编制

9、要求

9.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2  投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10、投标文件的组成

▲10.1  提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分，投标文件应全部单独密封〖同一种文件的正副本可一起装在同一个密封袋内，三个密封袋应标明资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件〗。

10.2  招标文件“第五章投标相关文件格式”所列的格式、内容以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11、投标文件（资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件）编制的内容和要求

11.1  投标人的资格审查文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件的有关资格证明文件】

包括：

▲11.1.1  公司有效营业执照或事业单位法人证书等复印件（提供原件核对，在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件核对，但须提供浙江政府采购网注册供应商注册信息内容截图）；

▲11.1.2  具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

▲11.1.3  具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲11.1.4  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

▲11.1.5  与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函；

▲11.1.6  投标人没有失信记录承诺函；

▲11.1.7  投标人不属于公益一类事业单位承诺函；

▲11.1.8  投标人安全生产许可证及资质证书复印件。

11.1.9  以上材料有格式的严格按格式要求填写（格式见第五章资格审查文件格式）

11.1.10  资格审查文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资格审查文件中。复印件均需加盖投标人单位公章；

11.1.11  在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

11.2  投标人的报价文件至少应包括以下内容：

11.2.1  投标响应函；

11.2.2  开标一览表；

11.2.3  投标报价明细表；

11.2.4  其他相关的充分证明材料；

11.2.5  招标文件“第五章 投标相关文件格式”所列的内容和格式的要求，以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11.3  投标人的资信商务及技术文件至少应包括以下内容：

详见第五章资信商务及技术文件格式 。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

11.3.1  资信商务及技术文件应装订成册，纸张建议采用A4规格。上述所涉复印件应装订入资信商务及技术文件中。

11.3.2  投标人未在投标文件的资信商务及技术文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由投标人自行承担。

11.3.3  项目承诺：招标文件规定的要求仅为基本要求，投标人可以作出优于或高于招标文件中所要求的承诺。

11.4  投标报价要求和报价内容

11.4.1  投标报价

▲11.4.1.1  投标人的报价须报单价和投标总价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

11.4.1.2  投标相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.4.1.3  投标报价超过采购最高限价的，投标人不进入报价评分且其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

▲11.4.1.4  投标人报价只有总报价而无分项报价的，投标人不进入报价评分，其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。投标人报价只有分项报价而无总报价的，其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

▲11.4.1.5  投标报价是履行合同【从项目开始至项目最终验收合格为止】的最终价格，除招标文件特殊说明外，最终中标价包括人员工资（含节假日加班费、劳保费、福利费等）、货款、设计费、施工费、安装与调试、管理费、差旅食宿费、交通费、专利费（著作权费）、利润、税金、保险（包括医疗、工伤、养老等社会保险及人身意外保险）等以及为完成本项目最终成果所需的一切税金和费用。如有漏项，视同已包含在本项目的最终中标价中。

11.5  排版：建议所有文字及表格采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，并应设在每页的页脚正中，页码应采用单纯的阿拉伯数字标示，数字两侧不出现诸如括弧、小横线等其他符号，页码字体为小四号宋体。任何一页上不设置页眉。正文文字说明部分的行距为1.5倍行距，表格内文字部分的行距为单倍行距。建议投标文件纸张采用白色标准A4纸（210×297mm）。

11.6  封面：按照招标文件规定的要求制作封面，并按本章“16.2.1”点的要求加盖投标人公章和其负责人（或被委托人）签字或盖章。

12、投标服务应符合第二章“招标内容及要求”的要求。

12.1  投标人需提交其拟供服务所符合招标文件规定的证明文件，其应作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

13、投标有效期

▲13.1  投标文件自开标之日起，投标有效期为90天。

14、投标文件的签署及规定

14.1  投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2  投标文件的正本需打印或印刷，并由负责人（或授权代表）在投标文件相关位置签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3  电报、电话、传真形式的投标概不接受。

# 四、投标文件的包装、装订、提交、修改和撤回

15、投标文件的包装、密封和标记

15.1  投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件。

15.2  投标文件封面及投标文件外层包装制作要求：

15.2.1  资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件封面上应注明文件名称（即资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、投标人名称（盖章）、负责人（或授权代表）签字或盖章和正副本字样。

15.2.2  投标文件外层包装应注明文件名称（即商务及技术文件、报价文件的字样）、项目名称、采购编号、投标人名称（盖章）、投标人地址、负责人（或授权代表）签字或盖章和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

15.3  投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

15.4  超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

15.5  对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人代表人。

15.5.1  未按招标文件规定要求密封的；

15.5.2  未按招标文件规定要求装订的；

15.5.3  未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

15.5.4  投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

16、投标文件的提交

▲16.1  在提交投标文件截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在提交投标文件截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

16.2  采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

17、投标文件的修改和撤销

17.1  在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

17.2  修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲17.3  在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

17.4  全套投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或被委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

五、开标和评审

18、开标

18.1  采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场。如投标人不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2  开标大会由采购代理机构主持，主持人介绍项目前期基本情况、投标人名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标大会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

18.3  投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

18.3.1  投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人。

18.3.2  因投标文件份数不符合要求等原因造成投标人不足三家，按相关规定重新组织招标。

18.4  唱标

18.4.1  采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.4.2  采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

18.5  开标会议结束。

19、资格审查

19.1  采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2  经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

20、评审流程

20.1  采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由信息化技术、软件开发以及经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

20.1.1  符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

20.1.2  技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件部分进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

20.1.3  资信商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务文件部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

20.1.4  报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

21、投标文件的澄清

21.1  对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2  报价算术错误将按以下方法修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22、对投标文件的比较和评估

22.1  评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行资信商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23、评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

24、保密和评审过程的监控

24.1  自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

24.2  本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

六、投标无效的情形

25、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

25.1  电报、电话、传真形式的投标；

25.2  投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

25.3  未按招标文件规定要求签署、盖章的；

25.4  投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

25.5  投标文件无法区分正、副本的；

25.6  投标文件份数不满足招标文件要求的；

25.7  不具备招标文件规定资格要求的；

25.8  投标有效期不足的；

25.9  评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的；

25.10  评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

25.11  投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

25.12  报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.13  招标文件中未要求投标人额外免费、无偿赠送或分项报价为0元情况的；

25.14  投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

25.15  评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，且不能合理说明原因和提供证明材料的；

25.16  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

25.17  投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

25.18  提供虚假材料谋取中标的（包括提供的业绩材料虚假或业绩造假）；

25.19  在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

25.20  招标文件规定的其他投标文件无效情形。

# 七、法律责任

26、投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

26.1  提供虚假材料谋取中标的（包括提供的业绩材料虚假或业绩造假）；

26.2  采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

26.3  与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

26.4  向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

26.5  在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

26.6  拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款26.1至26.5项情形之一的，中标无效；

27、投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

27.1  向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

27.2  中标或者中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

27.3  未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

27.4  将采购合同转包；

27.5  提供假冒伪劣产品；

27.6  擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

28、投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

29、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

29.1  投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

29.2  投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

29.3  投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

29.4  属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

29.5  投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

29.6  投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

29.7  投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

29.8  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.9  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.10  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.11  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.12  不同投标人的投标文件相互混装；

八、行贿犯罪档案查询

30、中标结果公告前采购代理机构将对中标候选人进行行贿犯罪档案查询。如有行贿犯罪纪录的，将按有关法律、法规及有关文件规定办理。

# 九、询  问

31、投标人有权就采购活动的事项提出询问。

31.1  投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.2  对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1  采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2  采购代理机构将在提交投标文件的截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网（遂昌）”上予以公布。潜在投标人应自行关注网站上更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知。如有答疑文件，投标人必须按最新答疑文件内容并编制投标文件。若投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

31.3  投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

31.4  政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

# 十、质  疑

32.1  投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

32.2  质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3  质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1  邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2  传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3  在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4  质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5  采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6  质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

# 十一、投  诉

33、质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向遂昌县国有资产监督管理科投诉。

十二、授予合同

34、中标结果公告及中标通知书

34.1  采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网（遂昌）”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求、业绩等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

34.2  发布成交公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35、授予合同时变更数量的权力

采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人经遂昌县国有资产监督管理部门同意，补充合同交遂昌县国有资产监督管理部门及采购代理机构备案。

36、签订合同

36.1  采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

36.2  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

36.3  中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书15天内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人有权取消投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

36.4  询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

# 十三、验  收

37、采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

# 十四 、其他事项

38、解释权

38.1  本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

39、采购代理机构对决标结果不负责解释。

40、项目监督

40.1  本项目接受监察、财政、审计等部门的监督。

41、招标代理服务费由中标人承担，并在领取中标通知书时，以中标总额按下表收费标准累进向代理机构支付代理服务费。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |

# 第四章  政府采购合同格式（范本）

（此合同为基本内容 具体以双方签订合同为准）

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 17.2.2 种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交（代理机构名称）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

# 第五章  投标相关文件格式

正本/或副本

# 一、资格审查文件格式

项目名称：                           .

采购编号：SCDF2024B03-公02

投标人名称（盖章）：                .

投标人负责人（或授权代表）：  签字或盖章   .

## 日期：

资 格 文 件

目  录

（1）营业执照----------------------------------------------------------------（页码）

（2）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函--------------------（页码）

（3）具有良好的财务会议工、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函----------------（页码）

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函------------（页码）

（5）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人

或者直接控股、管理关系的承诺函------------------------------------------（页码）

（6）投标人没有失信记录承诺函------------------------------------------------（页码）

（7）投标人不属于公益一类事业单位承诺函--------------------------------------（页码）

（8）投标人安全生产许可证及资质证书复印件------------------------------------（页码）

一、公司有效营业执照等复印件

要求：

1、提供有效的营业执照复印件；

2、须提供原件核对（在浙江政府采购网注册的供应商不需要提供原件）；

3、浙江政府采购网”的“供应商”栏目查询投标人注册页面信息打印件（浙江政府采购网注册供应商提供）；

4、复印须加盖公章确认。

二、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

遂昌县建投新能源有限公司、浙江鼎峰工程咨询有限公司：

我方    （投标人）    承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

三、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

遂昌县建投新能源有限公司、浙江鼎峰工程咨询有限公司：

我方    （投标人）    郑重声明，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

遂昌县建投新能源有限公司、浙江鼎峰工程咨询有限公司：

我方    （投标人）    具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

五、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

遂昌县建投新能源有限公司、浙江鼎峰工程咨询有限公司：

我方    （投标人）    郑重承诺，我方此次参加遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

六、供应商没有失信记录承诺函

遂昌县建投新能源有限公司、浙江鼎峰工程咨询有限公司：

我公司       （投标人）      郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

七、投标人不属于公益一类事业单位承诺函

遂昌县建投新能源有限公司、浙江鼎峰工程咨询有限公司：

我方    （投标人）    郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

八、投标人安全生产许可证及资质证书复印件

要求：

1、提供有效的证书复印件；

2、复印须加盖公章确认。

报价文件的外包装封面格式：

# 二、报价文件格式

项目名称：                                   .

采购编号：SCDF2024B03-公02

投标文件名称：报价文件

投标人名称（盖章）：                         .

投标人负责人（或授权代表）：   签字或盖章    .

投标人地址：                                 .

在       年     月     日    时    分之前不得启封

报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                                       .

采购编号：SCDF2024B03-公02

投标人名称（盖章）：                             .

投标人负责人（或授权代表）：   签字或盖章        .

年    月    日

报 价 文 件

目  录

（1）投标响应函---------------------------------------------------------------（页码）

（2）开标一览表---------------------------------------------------------------（页码）

（3）投标报价明细表-----------------------------------------------------------（页码）

一、投标响应函

遂昌县建投新能源有限公司、浙江鼎峰工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权         (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目【采购编号：SCDF2024B03-公02】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3) 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4) 良好的资金、财务状况；

(5) 提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6) 没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7) 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、资信商务及技

术文件。具体内容为：

(1) 资格文件

(2) 报价文件；

(3) 资信商务及技术文件；

(4) 编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5) 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6) 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7) 保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2% 赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算总金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1) 提供虚假材料谋取中标的；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3) 与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标无效。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

联系电话：                传真：                 电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                传真号码：

日    期：        年  	 月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表

开标一览表

采购编号：SCDF2024B03-公02

项目名称：遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目

报价金额单位：人民币元

| 项目名称 | 服务工期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目 |  | （小写） |
| 总 价 | （大写） |

注：▲1、如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评审，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲2、投标报价是履行合同【从项目开始至项目最终验收合格为止】的最终价格，除招标文件特殊说明外，最终中标价包括人员工资（含节假日加班费、劳保费、福利费等）、货款、设计费、施工费、安装与调试、管理费、差旅食宿费、交通费、专利费（著作权费）、利润、税金、保险（包括医疗、工伤、养老等社会保险及人身意外保险）等以及为完成本项目最终成果所需的一切税金和费用。如有漏项，视同已包含在本项目的最终中标价中。

▲3、最终报价高于最高限价的作无效标处理。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

三、投标分项报价表

采购编号：SCDF2024B03-公02

项目名称：遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价合计 | （大写） |  |
|  | （小写） |  |

备注：1、总价合计必须与开标一览总价相同。

▲2、投标人在分项报价中需详细列明项目技改所需设备清单。

▲3、投标报价是履行合同【从项目开始至项目最终验收合格为止】的最终价格，除招标文件特殊说明外，最终中标价包括人员工资（含节假日加班费、劳保费、福利费等）、货款、设计费、施工费、安装与调试、管理费、差旅食宿费、交通费、专利费（著作权费）、利润、税金、保险（包括医疗、工伤、养老等社会保险及人身意外保险）等以及为完成本项目最终成果所需的一切税金和费用。如有漏项，视同已包含在本项目的最终中标价中。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

资信商务及技术文件的外包装封面格式：

# 三、资信商务及技术文件格式

项目名称：                                   .

采购编号：SCDF2024B03-公02

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人名称（盖章）：                         .

投标人负责人（或授权代表）：   签字或盖章    .

投标人地址：                                 .

在       年     月     日    时    分之前不得启封

资信商务及技术文件封面格式：

正本/或副本

资信商务及技术文件

项目名称：                                       .

采购编号：SCDF2024B03-公02

投标人名称（盖章）：                             .

投标人负责人（或授权代表）：   签字或盖章        .

年    月    日

资信商务及技术文件

目  录

格式自拟

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

- 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

1.1法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                （供应商全称） 的法定代表人。为参加就贵方组织的有关                         遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目（采购项目名称）（采购编号：SCDF2024B03-公02）的投标响应活动，签署并全权办理针对上述项目的投标响应、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

特此证明。

供应商：(盖章)

法定代表人：（签名或盖章）

日期：      年    月   日

附：法定代表人身份证复印件。

1.2授权委托书

遂昌县建投新能源有限公司：

浙江鼎峰工程咨询有限公司：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                    （采购项目名称）（采购编号：               ）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

### 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、商务响应表

采购编号：                   项目名称：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目质量要求 |  |  |  |
| 2 | 计划工期要求 |  |  |  |
| 3 | 售后服务期及服务内容 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

四、类似业绩（提供合同或中标通知书复印件并加盖公章）

五、企业资质（复印件并加盖公章）

六、投标人综合实力（复印件并加盖公章）

七、技术方案

要求：

1、根据招标文件及评标办法的要求自行编写。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

八、实施方案

要求：

1、根据招标文件及评标办法的要求自行编写。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

九、技术力量

要求：

1、根据招标文件及评标办法的要求自行编写。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十、售后服务方案

要求：

1、根据招标文件及评标办法的要求自行编写。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十一、培训方案

要求：

1、根据招标文件及评标办法的要求自行编写。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十二、其他投标人认为有必要提供的资料等

# 第六章  评审办法和细则

一、总 则

1.1  为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评审方法采取百分制综合评分法，评标委员会按由高到低得分顺序推荐中标候选人。

二、评标委员会

2.1  评标委员会：由采购人或采购代理机构依法组建。

2.1.1  成员：由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2  职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

三、评标程序

3.1  评审前准备

3.1.1  由评审专家推选评审小组组长，采购人代表（如有）不得担任评审小组组长。

3.1.2  由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

3.2  投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的资信、商务、技术、服务等实质性要求。

3.2.1  评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3.3  投标文件的澄清、说明或补正

3.3.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.3.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4  投标文件的错误修正

3.4.1  投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）报价明细表小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改报价明细表。

（4）总价金额与按报价明细表汇总金额不一致的，以报价明细表金额计算结果为准；。

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

3.4.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.5  投标文件的评估、比较、评分

3.5.1  评标委员会应当按照招标文件评审办法和细则规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资信商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.5.2  对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

3.6  修改评审结果

3.6.1  评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

3.6.2  评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

3.7  投标人排序及推荐中标候选人

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标候选人。

3.7.1  评标委员会根据各投标人的综合得分（资信商务及技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按资信商务及技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和资信商务及技术得分均相同的由投标人抽签确定排名。

3.7.2  根据最终得分排序，通过书面评标报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为中标候选人。

3.8  起草、签署评标报告

评审结束后，评标委员会起草评标报告，评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

3.9  废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 报价均超过预算，不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

3.10  评审结束后，采购代理机构当日宣布评审结果，在采购人确定中标人后2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果并发出中标通知书。

四、评审一般规定

4.1  本评审办法采用综合评分法，总分100分。

4.1.1  投标人资信商务及技术权重为40%，评审分值为40分，评审专家对各投标文件的资信商务及技术标经充分审核后，资信商务部分由评审专家讨论后统一打分。技术部分在规定的分值内由评审专家单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。投标人最终技术部分得分为各评审专家对该投标人的技术部分得分结果汇总后的算术平均数。

4.1.2  投标人资信商务及技术标得分 = 资信商务部分得分 + 技术部分得分

4.1.3  报价权重为60% ，评审分值为60分，由评标委员会按各投标人的报价统一计算。

4.1.4  评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数，如某分项评分要素为2分，则评审专家在0.01〜2分内打分。

五、评审内容及标准

5.1  资信商务及技术部分评审内容及分值

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 （6分） | 投标人自2020年1月1日以来实施过的类似项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得6分。 【须提供合同原件复印件并加盖投标人公章，原件备查，否则不得分。】 | 0～6分 |
| 2 | 企业资质 （3分） | 投标人具备环保工程专业承包壹级资质并具有有效安全生产许可证的得3分；具备环保工程专业承包贰级资质并具有有效安全生产许可证的得2分；具备环保工程专业承包叁级资质并具有有效安全生产许可证的得1分。 【须提供证书原件复印件并加盖投标人公章，原件备查，否则不得分。】 | 0～3分 |
| 3 | 投标人综合实力（4分） | 根据投标人现有资质、综合实力、企业布局、荣誉等进行综合打分。综合实力强、企业布局完善、获得荣誉多的得2.7-4分；综合实力较强、企业布局较完善、获得荣誉较多的得1.4-2.7（含）分；综合实力一般、企业布局一般、获得荣誉一般的得0-1.4（含）分；无相关内容的不得分。 【须提供相关佐证材料复印件加盖公章装入资信商务及技术文件中，原件备查，否则不得分。】 | 0～4分 |
| 4 | 技术方案 （5分） | 根据投标人提供的项目总体设计、建设方案等进行综合打分。内容全面、合理性强、针对性强、科学性强的得3.3-5分；内容较全面、合理性较强、针对性较强、科学性较强的得1.6-3.3（含）分；内容一般、合理性一般、针对性一般、科学性一般的得0-1.7（含）分；无相关内容的不得分。 | 0～5分 |
| 5 | 实施方案 （5分） | 根据投标人针对本项目提出的项目实施方案，包括但不限于设备供货、安装调试及验收方案、质量方案、工期进度等内容进行综合打分。内容全面、合理性强、针对性强、科学性强的得3.3-5分；内容较全面、合理性较强、针对性较强、科学性较强的得1.6-3.3（含）分；内容完善性一般、合理性一般、针对性一般、科学性一般的得0-1.7（含）分；无相关内容的不得分。 | 0～5分 |
| 6 | 技术力量 （9分） | 项目经理： 拟派的项目经理具有贰级注册建造师证的得1分，具有壹级注册建造师证的得2分。 技术负责人： 拟派的项目技术负责人具有工程师职称证的得1分，具有高级及以上职称证的得2分。 项目班子人员： 拟派项目班子人员（除项目经理和技术负责人外），具有安全员证、资料员证、材料员证、资料员证、施工员证的，每提供一个得1分，最高5分，人员不得重复计分。 【须同时提供相关证明资料复印件及相关人员在投标人单位缴纳的近3个月的社保证明，原件备查，否则不得分。】 | 0～9分 |
| 7 | 售后服务方案 （4分） | 根据投标人提供的售后服务具体内容、售后服务体系、售后服务网点、维修及服务响应时间等进行综合评审。内容全面、售后服务体系完善、售后服务网点便捷、维修及服务响应时间快速的得2.7-4分；内容较全面、售后服务体系较完善、售后服务网点较便捷、维修及服务响应时间较快速的得1.4-2.7（含）分；内容全面性一般、售后服务体系完善性一般、售后服务网点便捷性一般、维修及服务响应时间一般的得0-1.7（含）分；无相关内容的不得分。 | 0～4分 |
| 8 | 培训方案 （4分） | 根据投标人提供项目培训计划方案进行综合打分。内容全面、针对性强、科学性强、合理性强、可实施性强的得2.7-4分；内容较全面、针对性较强、科学性较强、合理性较强、可实施性较强的得1.4-2.7（含）分；内容全面性一般、针对性一般、科学性一般、合理性一般、可实施性一般的得0-1.7（含）分；无相关内容的不得分。 | 0～4分 |

5.2  投标人报价满分为60分，报价权重60%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分。

5.2.1  报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2  最终报价超过最高限价的投标人不进入报价评分。

5.2.3  最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行服务，风险由中标人自行承担。

5.2.4  报价得分按以下方式计算：

（1）评标基准价 = 投标报价中的最低报价；

（2） 投标报价等于评标基准价的得60分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分 =（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.3  本项目最终得分 = 资信商务及技术得分 ＋ 报价得分；

5.4  评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

六、评审纪律和要求

6.1  评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2  评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3  评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4  评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5  评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、资信商务、主要技术参数、报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6  采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7  采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8  评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9  评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10  评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11  评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向监管部门报告。

6.12  招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13  评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14  评审专家应当配合国有资产监督管理部门的投诉处理工作。

6.15  评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1  明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2  在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3  在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4  在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5  未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的；

6.15.6  上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16  采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17  政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

附件：采购活动现场确认声明书

采购活动现场确认声明书

浙江鼎峰工程咨询有限公司 ：

本人        经由      （公司名称）      法定代表人（负责人）        ，合法授权参加 遂昌县建投新能源有限公司垃圾焚烧炉炉内干法脱酸改造项目（项目编号：SCDF2024B03-公02）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系                ：

A. 投资关系    B. 行政隶属关系    C. 业务指导关系

D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                     。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与      （投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I. 其他利害关系情况                  				。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                   投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

五、经检查确认所有投标人投标文件 口不存在密封包装问题，口存在密封包装问题（具体指出）__________________________________。

（投标人代表签名）：

年    月    日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和监督人询问核查；

2、该声明书在开标会议开始后资格文件启封前，投标人在现场确认参加投标的其他投标人情况及检查其他投标人的投标文件密封情况后提交。