# 招  标  文  件

采购编号: 浙亿云采2024-018号

项目名称：云和县县城雨污管网清淤检测项目

采 购 人: 云和县城市建设发展有限公司

采购代理机构:浙江亿丰工程管理有限公司

二〇二四年四月

目  录

第一章 公开招标公告	2

第二章  投标人须知	4

前列表	4

一   总则	5

二   招标文件说明	5

三   投标文件的编写	6

四   履约保证金	7

五   投标文件的包装、提交、修改和撤回	7

六   开标和评审	7

七   投标无效的情形	9

八   法律责任	10

九   询问	11

十   质疑	11

十一  投诉	11

十二  授予合同	11

十三  验收	12

十四  政府采购政策	12

十五  其他事项	13

第三章 采购需求	14

第四章　采购合同格式（仅供参考）	20

第五章　投标相关文件格式	23

第六章  评标办法和细则	47

# 第一章 公开招标公告

浙江亿丰工程管理有限公司受云和县城市建设发展有限公司的委托，对云和县县城雨污管网清淤检测项目进行采购。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: 浙亿云采2024-018号

2.采购项目：云和县县城雨污管网清淤检测项目

3.采购方式：公开招标

4.采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | ▲预算金额 (最高限价) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云和县县城雨污管网清淤检测项目 | 1 | 项 | 957.348万元 |  |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.2投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.3项目的特定资格要求：具有国家测绘行政主管部门核发的乙级测绘资质（或以上）（含工程测量和地理信息系统工程专业范围）；

5.4本项目接受联合体投标，不允许分包，不允许转包。联合体单位不得超过两家。联合体投标的，由联合体各成员法定代表人签署提交联合体协议书，明确联合体成员各自分工及责任，并明确牵头人资格的成员方全权代表所有联合体成员参与本次投标。

6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

7.招标文件网上获取时间:2024年4月2日-2024年4月22日每天8:30-11:30,14:00-17：00（北京时间）,双休日及法定节假日除外（注：招标文件获取截止后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取）。

8.网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下报名资料:

（1）投标人介绍信及联系方式；

（2）营业执照副本复印件；

以上资料须加盖单位公章，以邮箱或邮寄至采购代理机构（地址：云和县新建南路544号。以邮箱2081948186@qq.com收到的时间为准；邮寄递交的，以实际收到邮件的时间为准）。为确保报名资料已准确无误递交，请各投标人在递交报名资料后及时与招标文件指定的项目负责人取得联系。未提交报名资料的投标人对招标文件提出质疑的，不予受理。

9.招标文件获取及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载

9.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

10.履约保证金：合同中约定。

10.1缴纳履约保证时间及缴纳方式：合同中约定。

▲11投标文件递交：

投标文件采用现场递交方式。超过投标截止时间未提交投标文件的，投标文件将被拒收。

12.投标截止时间：2024年4月22日14:30（北京时间）。

13.提交投标文件地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。

14.开标时间：同投标截止时间。

15.开标地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼）。

16.本公告在以下媒体同时公布：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/

17.联系方式

（1）采购人名称：云和县城市建设发展有限公司

项目联系人：郭先生       联系电话：0578-5529705

质疑联系人：刘先生       联系电话：0578-5529705

地址：云和县南山路南段201号（云北智创中心6层)

（2）采购代理机构名称：浙江亿丰工程管理有限公司

项目负责人：练先生   联系电话：13957041505    传真：0578-5538879

质疑联系人：陈女士   联系电话：0578-5538879   传真：0578-5538879

地址：云和县新建南路544号

（3）采购备案部门名称：云和县住房和城乡建设局

联系人：余先生    监督投诉电话：0578-5133654  传真：0578-5133654

地 址：云和县梨园路25号

采购人：云和县城市建设发展有限公司

采购代理机构：浙江亿丰工程管理有限公司

日期：2024年4月2日

# 第二章  投标人须知

## 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云和县县城雨污管网清淤检测项目 |
| 2 | 采购人 | 云和县城市建设发展有限公司 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江亿丰工程管理有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |
| 7 | 投标文件份数 | 资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件各正本一份、副本四份，三部分文件应独立密封包装（注：各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内）。 |
| 8 | 招标文件质疑 | 自获取采购文件之日（获取截止日之后获取采购文件的，以获取截止日为准）或者采购公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 10 | 投标文件 递交方式 | 接收人：浙江亿丰工程管理有限公司 投标截止时间：2024年4月22日14时30分00秒 提交投标文件地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼） |
| 11 | 开标时间 及地点 | 时间：2024年4月22日14时30分00秒开始 地点：云和县招标投标中心（云和县城南路1号体育馆一楼） |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上发布，并同时发出中标通知书。 |
| 13 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 14 | 政策优惠 | 1. 对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除； 2. 小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额40%以上的，给予联合体3%的价格扣除； |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/ |
| 17 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江亿丰工程管理有限公司 |
| 18 | 特别提醒 | 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，所有原件可装入同一档案袋内（原件较多的，可分袋装），所有原件于投标截止时间前提交，逾期不予受理。未按要求提供原件所造成的风险由投标人自行承担。 |

## 一   总则

### 1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1.1“采购人”系云和县城市建设发展有限公司。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江亿丰工程管理有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指委托方、受托方双方签署的规定委托方、受托方双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲”系指实质性要求条款。

### 3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

### 4.联合体说明

4.1本项目接受联合体投标。

### 5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 二   招标文件说明

### 6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

### 7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 8.招标文件的获取及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2报名投标人应认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

## 三   投标文件的编写

### 9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

### 10. 投标文件的组成

10.1递交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分,三部分单独密封。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信商务及技术内容, 其资信商务及技术内容评标时将作为无效内容。

### 11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照复印件；

▲11.1.2 负责人身份证原件和复印件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证复印件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证原件和复印件）；

▲11.1.3 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

▲11.1.4 资格声明；

▲11.1.5 无重大违法记录声明书；

▲11.1.6具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.7联合体协议书（联合体投标的提供）；

▲11.1.8信用信息记录查询结果（注：本项内容由采购人在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章5.2条）。

注：以上复印件均需加盖单位公章。资格审查文件应装订成册，上述所涉复印件应装订入资格审查文件中，在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：详见第五章格式。

11.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容；

11.2.3质量合格证明文件及其他相关资料；

11.2.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

### 12.排版、封面、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张应采用白色标准A4纸。所有文字及表格采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 四   履约保证金

### 15. 履约保证金的退还：履约保证金于质保期满后退还（无息）。

## 五   投标文件的包装、提交、修改和撤回

### 16.投标文件的密封和标记

16.1投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件（正本与副本包装在同一个密封袋内）。为方便开标,投标人应将开标一览表单独密封后与报价文件一并提交,并在信封上标明“开标一览表”字样,该信封须与报价文件一起密封。

16.2投标文件封面及外包装封面要求:

16.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

16.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人：

16.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

16.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

16.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

16.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

### 17.投标文件的提交

▲17.1在投标截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在投标截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

17.2采购代理机构工作人员将做好投标文件签收手续，明确投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

### 18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 六   开标和评审

### 19.开标

19.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按投标文件递交的先后顺序开启投标文件。

19.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

19.3.2 因投标文件份数不符合要求造成投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

19.4 唱标

19.4.1 采购代理机构按递交的投标文件顺序宣布投标人名称、投标人报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

19.5 开标会议结束。

### 20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

### 21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.1.2 技术部分评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.1.3 资信商务部分评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

21.1.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

### 22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

### 23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

### 24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

### 25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

## 七   投标无效的情形

### 26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1 电报、电话、传真形式的投标。

26.2 投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的。

26.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的。

26.4 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的。

26.5 开启投标文件后，投标文件无法区分正、副本的。

26.6 开启投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的。

26.7不具备招标文件规定资格要求的。

26.8 投标有效期不足的。

26.9 评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的。

26.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

26.11 投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

26.12招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

26.13 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

26.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.15 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

26.16提供虚假材料谋取中标的。

26.17 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

26.18招标文件规定的其他投标文件无效情形。

## 八   法律责任

### 27. 投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

### 28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4 将采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

### 29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

### 30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

## 九   询问

### 31. 投标人有权就采购活动的事项提出询问。

31.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

31.2对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

31.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

31.2.2采购代理机构将在投标截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网 https://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知。

31.3投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

31.4采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

## 十   质疑

32质疑

32.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

32.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

32.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

32.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

## 十一  投诉

### 33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级监督部门投诉。

## 十二  授予合同

### 34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

### 35.授予合同时变更数量的权力

35.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级监督部门批准直接与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

### 36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

36.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

## 十三  验收

### 37. 采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

## 十四  政府采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

38.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（下称管理办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《管理办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

38.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予 10% 扣除。

## 十五  其他事项

41. 解释权

41.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

42. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

43. 委托代理服务费:

由中标人支付采购代理服务费，费用以中标价按下表收费标准计取（不足4000元的按4000元计取），中标人在领取中标通知书前向代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

# 第三章 采购需求

## 1.项目概况

排水建设与管理是县域建设的一个重要组成部分，它对保障全县居民的正常生活，提高居民生活质量，改善全县投资环境，促进经济繁荣发展，确保人民群众生命财产安全，有着极其重要的现实意义。随着全县经济、建设的发展和社会的不断进步，排水系统与人民生活的影响越来越大。为及时了解掌握雨污水管网设施的运行情况，查清管道内污水的来源，管道损坏等，同时对管道进行清淤疏通，泥浆及固化物的凿除，确保排水设施完好和排水畅通。本项目拟对云和县城区排水管道进行普查、检测、清淤等工作，并配套搭建排水管网地理信息系统。

1.1管道普查：应查清市政地下排水管道的平面位置、高程、埋深、走向（流向）、规格、材质、管线性质、权属单位以及管线附属构筑物信息，针对不同管线走的特点，普查城区范围内的合流管道、污水管道、雨水管道及其附属设施。

1.2管道检测：对市政地下排水管道（含井）进行 CCTV 或 QV （DN200以下采用）等状况检测（含管道封堵、清淤疏通、导排等预处理），对排水管网（含井）健康状况作出评判。

1.3信息系统：搭建排水管网GIS系统，并将探测数据、检测视频数据检查无误后导入GIS系统中，建设排水GIS一张图。

## 2.服务需求

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网普查 | 具体要求见“技术要求” | 公里 | 400 |
| 2 | 管网检测 | 具体要求见“技术要求” | 公里 | 300 |
| 3 | 管网清淤 | 具体要求见“技术要求” | 公里 | 300 |
| 4 | 管网地理信息系统 | 具体要求见“技术要求” | 套 | 1 |
| 5 | 云资源 | 具体要求见“技术要求” | 年 | 2 |
| 6 | 管道溯源 | 具体要求见“技术要求” | 点位 | 10 |

## 2.技术要求

### 2.1总体要求

2.1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2.1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

2.1.3技术要求及标准的执行包括但不仅限以下技术规范及标准

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

（3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

（4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

（5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

（6）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

（7）《城市地下供水管线探测技术规程》CJJ61－2017；

（8）《城市测量规范》CJJ/T8－2011；

（9）《全球定位系统城市测量技术规程》CJJ73；

（10）《1：500  1：1000  1：2000地形图图式》GB/T20257.1-2007；

（11）《1：500  1：1000  1：2000地形图数字化规范》GB/T17160－2008；；

（12）《中华人民共和国道路交通安全法》

（13）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）；

（14）《给排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

（15）《给排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（16）《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）

（17）《翻转式原位固化法排水管道修复技术规程》（DB33/T1076-2011）

（18）《城镇公共排水管道非开挖修复技术规程》（DB44/T 1026-2012）

（19）《城镇排水工程质量验收规程》（DG/ J08-2110-2012）

（20）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

### 2.2具体要求

雨、污水管网及附属设施现状调查与数据库建立。利用勘察测绘等技术手段对现有排水管网（包括隐蔽管网）进行全面排查，精确定位（标高和坐标），理清管径尺寸、连接状况雨污合流情况、埋深、材质、流向等基本信息，查清管道内部是否有结构性与功能缺陷，并将相应信息转给到地形图上。全面掌握管网现状，建立管网信息化数据库。

排水管道与检查井现状调查及缺陷评估。通过闭路电视检测技术等判定排水管道中结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况，判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况，评估判断管道的损坏程序，并给出管道的修复建议。需按《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）》出具检测及评估报告。

管道疏通、清淤。对采购人委托的排查范围内排水管道内沉积的淤泥、窨井内的淤泥负责疏通清淤。

#### 2.2.1管网普查

普查排水管网的基本属性、排水管网的运行情况、附属构筑物设施。在充分收集资料和分析已有资料的基础上，采用实地调查与仪器探查相结合的方法进行；根据技术标准及规范要求，现场查明管线的敷设状况，即管线在地面上的投影位置和埋深，同时查明管线类型、材质、规格、附属设施的状态（混接）、泥深、水位等信息，绘制调查草图；根据草图将信息录入管网地理信息系统，最终形成管网探测成果。

1）污、雨水管线隐蔽管线点探查精度如下：

| 地下管线管底埋深 | 水平位置限差cm | 埋深限差cm |
| --- | --- | --- |
| h≤100 | ±10 | ±15 |
| H＞100 | ±0.1h | ±0.15h |
| 注：式中h为地下管线中心埋深，单位cm |

2）污、雨水管线明显管线点测量精度：平面位置测量中误差不大于±5cm，高程测量中误差不得大于±3cm。

3）污、雨水管线图测绘精度：地下管线与临近建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距中误差不大于图上±0.5mm。

4）地下管线测绘基准：供水管线测绘成果应采用国家2000平面坐标系，高程采用1985国家高程基准。

5）其他要求满足相应国家和行业标准规范执行。其他要求满足相应国家和行业标准规范执行。

6）提交成果

排水管网数据库	电子版	1套

管线点探测成果表	电子版	1套

排水管线图	纸质版	1套

工程竣工报告	纸质版	1套

#### 2.2.2管网检测

利用视频检测机器人对项目范围内市政管道进行内部检测，查找管道结构性缺陷：破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、渗漏等；查找管道功能性缺陷：沉积、结垢、障碍物、残墙坝根、树根、浮渣等。进行管道状况评估，包括结构性状况评估和功能性状况评估。得出需要紧急修复和养护的管道部位和检测结论及建议。

检测内容及精度要求：检查井及管道状况，其他内容要求按相应的国家和行业规范标准执行。检查精度要求不低于相应的国家和行业规范标准要求。

（1）提交成果

管道检测成果表	纸质版、电子版	1套

管段状况评估表	纸质版、电子版	1套

管道检测视频	电子版	1套

#### 2.2.3管网清淤

在进行清疏施工前，清疏作业需先进行现场摸查，探明干管、支管及检查井淤积堵塞情况、水流量情况。清疏时自上游向下游清理疏通管道，以免上游来水对管道造成二次淤积，管道内的硬结物、树根、石块等所有障碍物均含在清淤范围内，不再另行计算费用。

#### 2.2.4管网地理信息系统

（1）排水管网基础数据管理系统（C/S版）

通过前期数据的采集工作将形成标准的管点/管线基础数据文件资料，经过排水管网GIS信息管理系统（C/S版）进行数据的入库管理工作。系统应包含如下功能：

地图操作：可对地图进行连续的移动、放大、缩小、全幅显示、清除操作，可进行地图量算（面积量算和距离量算），可对地图进行定位和移动提示。

管网视图：可查看管网的纵、横断面视图。查看管线的剖面图、埋深、走向、相对位置等。

查询统计：通过单击管网对象进行属性信息查询；按照选择区域查询管网对象信息；提供一种简单的常用查询方式，便于用户日常进行查询。提供丰富的统计功能，包括条件统计、数据统计等。

数据维护：应支持对排水管网数据的导入，并提供丰富的管网数据编辑和辅助设计功能，及管网设备数据的导出。

地图输出：应支持CAD格式的地图输出功能，能够以某种特定比例尺打印和固定范围比例尺方式进行打印出图，也可自定义设置打印图幅时纸张的大小及方向。

（2）排水管网GIS应用系统（B/S版）

排水管网GIS应用系统（B/S版）应提供多种比例尺的管网图与底图（包括地形图、影像图等），方便浏览与检索管理的所有资产基础信息、检测信息和运行信息。系统应包括如下功能：

管网总览：通过地图总览，展现管网基本资产概况。

地图主页：提供丰富的地图浏览工具，包括地图缩放、平移、坐标定位、点击查询、卷帘效果、透视度、量算、清除等工具。

管网查询：系统提供点击查询、条件查询、区域查询、常用、缺陷等多种查询方式，支持快速、准确找到目标管线设施。

管网统计：采用多视角的方式对当前GIS系统内包含的所有管线、设备进行统计。统计结果以专题图形式呈现占比，统计结果支持表格导出。

管网分析：提供综合分析功能，包括纵剖面分析、横断面分析、间距分析、连通性分析、纳污范围分析等分析工具。

检测数据管理：提供检测数据管理功能，包括缺陷病害管理、检测视频管理等将管理工具。

打印：支持对当前地图进行打印。

（3）GIS开发平台

由中标人自行选择GIS基础平台软件类型，要求必须是国产化软件，同时能很好地满足管网信息化系统建设需求。

#### 2.2.5云资源

由中标人自行选择云资源运营商（移动、电信或联通）租赁2年云资源服务，满足地理信息系统上线运行要求；具体部署配置要求如下：2台CPU 16核、32G内存、1T磁盘运行环境。

#### 2.2.6管道溯源

对入河口水体指标排查存在异常的或发现存在雨污水混流的管网进行溯源。

## 3.商务要求

3.1服务地点

云和县城区范围内（具体实施区块以采购人通知为准）。

3.2服务期

合同签订后180天内完成所有服务内容并提供完整的成果报告。经采购人确认具体实施方案后，完成全部面积内的全部现场作业，同时要求中标人每完成采购人指定区块的若干调查主体的检测后，提供完整的成果报告。项目实施过程中采购人因工作安排或管网运行调度而导致服务期延期，则不属于中标人逾期提供服务责任范围，但中标人必须继续履行合同义务直至采购人要求的所有作业任务完成，且中标人须考虑和承担因此造成服务期延长而产生的有关费用（视作已包含在本次投标报价中），采购人不予补偿该费用。

3.3安全目标

实现“双零”目标，即：即零安全事故，零伤亡率。

①施工在人流量车流量较大的地段，安全警示标志、隔离设施必须设置到位。

②运输车辆停放要整齐合理，不影响其他车辆及行人出入。

③下井或进箱涵前必须先检测井内或箱涵内空气质量，达标后方可下井作业。

④下井作业人员须佩带安全帽。

⑤必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。

⑥下井前必须检查有关急救器材是否完好，做好保障工作。

⑦安排好井上监护人员。

⑧封堵口放水前，必须确定所有人员已离井，并逐一清点。

⑨作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

⑩使用发电机时，接电线路要合理规范，并装设漏电保护器。

不限于以上措施。

3.4作业目标

施工前，先现场摸查，探明管道及检查井淤积堵塞情况、水流量等情况。并查明每条道路排水管道的上下游，自上游向下游对排水主管道进行疏通、清淤，以免上游来水对管道造成二次淤积，对于水流量较大的管道，在管道的上游暂时封堵，以利于施工。封堵后时刻注意封堵口上游水流蓄积量，管道蓄水到一定量时要通知作业人员返回地面，打开封堵口，将水放掉，以免积水溢出路面，造成不良影响。积水行排后再重新封堵，作业人员继续下井施工，采用这种方法循环施工。雨天时停止作业，拆掉封堵确保管网行排。

在检查井清淤前，事先打开排水检查井井盖通风，使井内的有害气体挥发释放，下井作业之前必须检测有毒有害气体和井下氧气含量，达到安全标准后监护人员进行安全交底，方可下人作业。

管道内堵塞物、淤积物（混凝土块），用管道疏通机疏通后，以高压水枪反复冲洗冲刷管壁，使杂物淤泥等流入检查井内沉淀，采用吸淤车或泥浆泵等设备抽吸，在井上进行袋装化，沉淀后装入运输车。检查井内空间狭小，不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方，可人工清理，用短把铁锹井内铲泥，灰桶装运至井上，淤泥需袋装化装入运输车。

清理完一个路段后，用高压水枪将检查井等再冲洗一遍，对不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方再次冲洗干净，确保彻底清理。

清理完毕后，清扫作业现场。

3.5付款方式

合同签订后，乙方须按付款进度开具发票，并承担由此产生的一切税金。约定付款进度如下：

（1）合同签订生效且进场后，支付合同金额的40％作为预付款；

（2）项目验收合格后支付合同金额的40%；

（3）项目结算完成，中标供应商向采购人提交所有成果后支付至结算金额的95%；

（4）管养结束后一次性付清余款。

3.6服务质量要求

（1）供应商服务达到国家、地方法律法规和技术规范的有关规定及采购人的要求。

（2）供应商服务质量符合合同要求。

（3）工作中发现服务达不到行业标准或合同的规定，供应商必须免费进行整改，并且承担由此造成采购人的损失。

（4）供应商在服务期间积极配合采购人完成与本合同相关的临时性工作任务。

3.7售后服务

质保期时间内，如采购人发现问题需要服务，中标人须在2小时内响应，12小时内到场并在24小时内解决问题。在质保期内，须派技术及服务人员全过程值守。

3.8验收

（1）服务结束后，中标人提出申请，由采购人组织相关部门进行验收。最终验收合格后双方正式签字进入质保期。

（2）检测验收标准应符合国家最新行业标准。

3.9质保期

项目质保期为12个月。质保期内，因管道清淤疏通及管道修复检测问题导致影响正常使用的，负责免费管道清淤疏通及管道修复。质保期从提交检查检测报告并经验收合格签字之日算起。

3.10结算方式

3.10.1管网普查、管网检测、管网清淤、管道溯源按中标单价结合实际完成工程量进行结算；

3.10.2管网地理信息系统、云资源按中标价结算；

3.10.3成交供应商在实施过程中，管网普查、管网检测、管网清淤中完成每个单项内容（金额或公里数其中一个达到要求，金额为该单项的中标价，公里数为招标文件中明确的数量），需及时向采购人报告。

3.11其他

3.11.1管网普查、管网地理信息系统、云资源实施前须签订保密协议。

3.11.2项目实施的先后顺序由采购人确定。

# 第四章　采购合同格式（仅供参考）

（根据具体项目要求可替换）

项目名称：

项目编号：

甲方：

住所地：

联系方式：

乙方：（供应商）

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过公开招标采购方式确定乙方为   项目的提供单位，双方经协商达成以下条款：

- 服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______元（￥________元）人民币。

三、服务范围

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、履约保证金

无。

六、转包或分包

七、服务期限

合同签订后      日历天内项目完工并通过竣工验收。若工期延误，供应商须向采购人支付违约金2000元/天。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

九、考核验收

甲方有权根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收，具体详见附件。

- 款项支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金   万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.因项目资金来源省级财政资金补助，具体合同价支付需以实际财政到账为准，相关风险自行承担。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份。

5.本合同附件：采购人的授权委托书、成交通知书、采购文件、中标人的响应文件。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定（授权）代表人：	法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日	签字日期：     年  月  日

电    话：	电    话：

传    真：	传    真：

开户银行：	开户银行：

账    号：                                       	账    号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定的正式合同为准。

# 第五章　投标相关文件格式

## 一   资格审查文件格式

### ▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

注：复印件须加盖投标人公章。

### ▲2、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系              （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的

（采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。负责人参加投标的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加投标的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

### ▲3、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### ▲4、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

### ▲5、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### ▲6、具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购代理机构名称）：

我方参与的               的采购活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

### 7、联合体协议书格式（联合体投标时提供）

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照磋商文件的规定提交采购磋商响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据磋商文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与响应的，须提供本协议；

2、联合体响应的：联合体各方均需提供营业执照复印件、法定代表人（或负责人）身份证复印件、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、资格证明、无重大违法记录声明书等相关材料。

### ▲8、信用信息记录查询结果

（注：须按第一章5.2条要求提供网站的查询结果截图，最终以资格审查时查询的信息为准）

## 二   资信商务及技术文件格式

### 1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 联系人 |  | 联系电话： | 手机： |
| 主营项目 |  |
| 兼营项目 |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |
|  | 采购编号 | 项目名称 | / |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 3、其  他

除招标文件规定的资信商务及技术文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务及技术评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信商务及技术方面的其他材料，但不得出现报价。

## 三   报价文件格式

### 1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 项目总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 大写： 小写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或委托代理人签字或盖章，否则其报价文件不进入评定。

2、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

▲3、投标报价高于最高限价的作无效标处理。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | ▲单价控制价 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网普查 | 米 | 400000 | 3.447元/米 |  |  |
| 2 | 管网检测 | 米 | 300000 | 12.33元/米 |  |  |
| 3 | 管网清淤 | 米 | 300000 | 12.87元/米 |  |  |
| 4 | 管网地理信息系统 | 套 | 1 | / |  |  |
| 5 | 云资源 | 年 | 2 | / |  |  |
| 6 | 管道溯源 | 点位 | 10 | 18000元/点位 |  |  |
| 总价合计（元） |  |

注：

1、本报价书包含但不限于第三章要求的所有内容。

▲2、总价合计必须与报价书（开标一览表）报价相同，且各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

▲3、单价报价不得高于单价控制价。

负责人（或授权代表）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

### 3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 4、监狱企业声明函

【监狱企业提供】

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人）的（项目名称）项目供本企业制造的货物，或者提供其他监狱企业制造的货物（本条所称货物不包括使用其他非监狱企业注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：1.须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

2.投标人提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

3.提供的货物须按附表要求填写并作为监狱企业声明函附件。

| 附表 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

### 5、残疾人福利性企业声明函

【残疾人福利性企业提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：1.须附相关主管部门（民政或残疾人联合会）的证明文件，否则视为非残疾人福利性企业。

2.供应商提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

3.提供的货物须按附表要求填写并作为残疾人福利性企业声明函附件。

| 附表 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

### 6、制造企业声明函

【制造企业提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型、监狱、残疾人福利性）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本公司为（请填写：小型、微型、监狱、残疾人福利性）企业。

2.本公司参加（采购人）的（项目名称）项目采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造企业盖章：

日        期：

注：1.小微型制造企业须提供投标截止时间前最新年度企业报表（报表须体现本企业从业人员数量及营业收入），否则视为投标人放弃相关政策优惠处理；

2.监狱制造企业须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业；

3.残疾人福利性企业须附相关主管部门（民政或残疾人联合会）的证明文件，否则视为非残疾人福利性企业；

4.中小企业划型标准有调整按其规定执行。

5.提供的货物须按附表要求填写并作为制造企业声明函附件。

| 附表 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

## 五   投标文件封面及外包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

## 六  中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |
| 中标标的 |
| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |
| 服务要求： |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

# 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

## 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会按总得分从高到低推荐中标人候选人，由采购人确认第一中标候选人作为本项目中标人。

## 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

## 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为投标文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2 资信商务及技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.3 各投标人的技术部分得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.2.4 评审专家对各投标人的资信商务及技术文件得分汇总。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府采购政策价格扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

## 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为80%，总分值为80分，评委在规定的分值内统一打分。

评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3报价权重为20%，总分值为20分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

## 五   评标办法和细则

5.1资信商务及技术分值为80分，权重为80%:

| 评标因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资信商务部分 | 业绩分 | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今具备类似项目业绩，承担的业绩中包含排水类管网检测或清淤疏通内容，每一个得 1 分，最多得 2 分。 注：投标时提供合同、中标通知书、验收报告原件扫描件，三者不可缺，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-2 |
|  | 认证证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书（证书覆盖范围至少包括地理信息系统软件开发、信息系统集成），每项得1分，最多得4分。 注：提供证书原件扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-4 |
|  | 投标人实力 | 自2020年1月1日以来（以颁奖时间为准），投标人有关管线普查或信息化系统项目或清淤检测类项目或五水共治项目获得市（设区市）级及以上行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项（如“地理信息产业优秀工程奖”、“优秀测绘工程奖 ”、优质工程、污水零直排标杆镇（街）或园区等等），每个得1分，本项最多得2分。 注：提供获奖证书或获奖文件原件扫描件（电子件打印件），并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-2 |
| 技术部分 | 对项目的理解 | 根据投标人对项目的背景、工作目标、工作内容理解认识是否深刻、准确，等进行综合评分。 | 0-3 |
|  | 项目技术方案 | 根据投标人提供的管网普查探测、管网清淤检测、管网地理信息系统等内容进行综合打分。 | 0-10 |
|  | 质量保证措施 | 根据本项目特点提出的工作方案，质量保证措施全面、合理、可行进行综合打分。 | 0-3 |
|  | 工期保障措施 | 根据根据投标人的工期保障措施的合理性、可行性进行综合打分。 | 0-3 |
|  | 安全保障措施 | 根据本项目特点提出的工作方案，质量保证措施全面、合理、可行进行综合打分。 | 0-3 |
|  | 突发事件的应急情况及相关应急处置措施 | 对突发性事件所采取的相关应急预案是否完善、有效，应急保障措施是否适用、可行进行综合打分。 | 0-5 |
|  | 项目培训方案 | 根据培训方案中对培训内容及计划、培训人员、培训期间的配套服务内容的描述进行综合打分。 | 0-5 |
|  | 项目临时排水方案 | 根据供应商针对本项目编制的临时排水方案的可行性、科学性、合理性等方面进行综合打分。 | 0-2 |
|  | 企业综合实力 | 投标人具有GIS相关的类似系统软件著作权登记证书，具备9个及以上软件著作权登记证书得7分；具备5-8个（含）得5分；具备2-5个（含）得3分；低于2个（含）不得分。 注：1.提供软件著作权登记证书复印件或扫描件，并加盖公章，否则不得分。 2.同类别相似的软件著作权不得重复计分，且取得证书的时间须在本项目发布招标信息之前，否则不得分。 | 0-7 |
|  | 项目团队 | 拟派项目负责人符合下列要求： 1.同时具有市政类（或测绘类）工程师职称或市政工程注册二级建造师证书的得1分。 2.同时具有市政类（或测绘类）高级工程师及以上职称或市政工程注册一级建造师证书或注册测绘师证书的得3分。 注：提供相应证书原件扫描件（电子件打印件）和人员在投标供应商处近三个月（2024年1月、2月、3月）的社会保险缴纳证明(社保缴纳证明可在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印，能扫描二维码或验证），并加盖公章，否则不得分。 | 0-3 |
|  |  | 拟派项目技术负责人符合下列要求： 1.具有市政类工程师职称的得1分。 2.具有市政类高级工程师及以上职称的得2分。 注：提供相应证书原件扫描件（电子件打印件）和人员在投标供应商处近三个月（2024年1月、2月、3月）的社会保险缴纳证明(社保缴纳证明可在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印，能扫描二维码或验证），并加盖公章，否则不得分。 | 0-2 |
|  |  | 拟派项目现场安全管理人员具有施工企业安全生产管理人员考核合格证书（B类证或C类证）的，每个得1分，最高得2分。 注：提供相应证书原件扫描件（电子件打印件）和人员在投标供应商处近三个月（2024年1月、2月、3月）的社会保险缴纳证明(社保缴纳证明可在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印，能扫描二维码或验证），并加盖公章，否则不得分。 | 0-2 |
|  |  | 由评委对投标人提供的拟投入本项目项目负责人、技术负责人、安全管理人员以外的人员配备（如管道检测人员、有限空间作业人员、管道养护作业人员、潜水员、软件开发设计人员、涉密测绘人员等），根据拟投入人员专业素质、技术能力、相关经验进行综合评议。 注：提供相应证书原件扫描件（电子件打印件）和人员在投标供应商处近三个月（2024年1月、2月、3月）的社会保险缴纳证明(社保缴纳证明可在企业所在地“人力社保公共服务平台”或“政务网”上打印，能扫描二维码或验证），并加盖公章，否则不得分。 | 0-5 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案、服务方式及内容、售后响应时间等进行综合评分。 注：投标人须提供固定售后服务分支机构营业执照，同时提供该售后服务点至少2人最近三个月（2024年1月、2月、3月）当地社保缴纳记录，否则不得分。 | 0-5 |
|  | 优惠承诺与合理化建议 | 优惠承诺与合理化建议，进行综合打分。 | 0-4 |
|  | 视频演示 | 投标人结合已有实际案例，根据视频演示整体实际效果（表述清晰、完整、准确；逻辑性强、功能完整、系统流畅），进行优劣评价酌情打分。投标人须采用真实系统演示录屏，时间不超过5分钟，仅用PPT、原型DEMO等形式演示的不得分。 通过排水管网GIS系统可以实现排水一张图精细化管理，排水管网GIS系统功能应包括管网总览（1分）、地图主页（1分）、管网查询（2分）、管网统计（2分）、管网分析（2分）、检测数据管理（2分）等功能。 注：演示视频拷贝在U盘内，和资信商务及技术文件一同密封。 | 0-10 |

注：上述评标时所需提供的证书、证明材料等原件为电子证书的，可提供打印件。

5.2报价分值为20分，报价权重为20%，由评标委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

5.2.3报价得分计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予扣除，不重复计算，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（100%-优惠率）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；

⑷投标报价等于评标基准价的得10分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

## 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。